文本目录

第一章	总则	1

第二章	地块划分及编码	2

第三章	规划结构与用地布局规划	2

第四章	综合交通规划	3

第五章	竖向与地下空间规划	4

第六章	绿地系统规划	4

第七章	城市六线控制	5

第八章	市政公用设施规划	5

第九章	公共安全设施规划	6

第十章	地块控制	7

第十一章	城市设计控制	10

第十二章	附则	11

附表	12

# 总则

- 规划目的

为满足高青常家新材料产业园区管理的需要,有序推进产业园区开发建设，特制定本规划。

- 规划范围

项目位于高青县常家镇，具体范围为：向东至山东开泰石化丙烯酸有限公司的东边界，距离常安路约150m，向西跨过田翟路至西常路，向北跨过刘杨路至山东德川化工科技有限责任公司的北边界，向南至长深高速西延线，规划总用地面积261.90公顷

- 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）

《城市规划编制办法》（建设部令[2006]第146号）

《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011建设部第7号令）

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

《山东省城乡规划条例》（2012年）

《山东省幼儿园办园条件标准》

《山东省建设项目配建停车泊位设置标准》

《淄博市城市规划管理技术规定》

《城市用地分类与建设用地标准》（GB50137—2011）

《城市公共设施规划规范》（GB50442—2008）

《城市黄线管理办法》（2006）

《城市绿线管理办法》（2002）

《城市蓝线管理办法》（2006）

《山东省控制性详细规划编制技术导则（试行）》（2017）

《淄博市城乡规划管理技术规定》（试运行稿）

《高青县城市总体规划（2018-2035年）》

《山东高青经济开发区发展总体规划（2018-2035年）》

《常家镇总体规划（2018—2035）》

其他相关规划文件

- 规划定位

产业定位明确，空间布局合理、生态环境优美、环保安全达标、支撑体系完善、指标控制体系合理的可持续发展的新材料产业园区。

- 土地用途管控

规划所规定的土地用途是对未来土地使用的控制与引导，如出现现状合法的土地用途与规划规定用途不符的情况，原则上可继续保持其原有的使用功能，一旦这类土地要求进行改扩建时，必须与规划规定的用途相符。

- 刚性控制内容

文本中用“粗体字加下划线”标示的内容为刚性控制内容，刚性控制内容是对规划实施进行监督检查的基本依据，必须严格执行，不得擅自违背和变更。

1、实线控制---对地块的位置、边界形状、建设规模、设施要求原则上不予更改，若特殊情况必须更改的，必须经过相应调整、论证及审查程序，报原审批机关审批。

2、指标控制---实施指标控制的规划内容，控制指标不得改变，其用地的位置和范围则可通过下位规划落实。

# 地块划分及编码

- 地块划分原则

1. 至少有一处边界与城市道路相邻。

2. 根据用地部门、单位界线划分地块。

3. 地块内用地性质尽可能单一。

4. 结合自然界线、地籍线划分地块。

5. 规划地块相同性质内容积率、建筑限高、建筑形式等控制要求大致相同。

- 街坊—地块划分

规划范围内采用“街坊—地块”二级编码系统。

按照《山东省控制性详细规划编制技术导则（试行）》命名规则，根据功能结构将规划区域划分为4个街坊，分别为ZB-GQ-CJ01、ZB-GQ-CJ02、ZB-GQ-CJ03、ZB-GQ-CJ04四个街坊，后续再按照地块线进行地块编码，规划范围内共分为四个街坊86个地块。

- 合并拆分规划规定

规划范围内确定的地块可进行合并开发，但其各项控制指标及设施配套总量必须满足指标体系中的要求；若对本规划划定的地块进行细分的，各项控制指标及设施配套须经规划主管部门重新确定。

# 规划结构与用地布局规划

- 用地规模

规划总用地面积261.9公顷，其中城市建设用地254.24公顷，水域7.66公顷，农林用地（基本农田）3.39公顷。建设用地中以工业用地为主，面积167.38公顷，占比66.76%；居住用地22.83公顷，占比9.11%；公共管理与公共服务设施用地6.19公顷，占比2.85%；商业服务业设施用地2.72公顷，占比1.08，道路与交通设施用地20.38公顷，占比8.13%；公用设施用地1.00公顷，占比0.40%；绿地与广场用地30.22公顷，占比12.05%。

- 布局结构

规划形成“一心、两廊、三轴、五区”的布局结构。

“一心”:镇区综合服务中心。

“两廊”:干四排生态廊道；镇区与产业之间的生态隔离廊道。

“三轴”:田翟路城镇发展轴；大张路产业发展轴；常宁路功能联系轴。

“五区”：生态节能环保材料产业组团；医疗器械材料产业组团；新型纺织纤维材料产业组团；小微企业产业组团；镇区综合服务组团。

- 用地分类

本规划涉及用地性质分类和代码均采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137－2011）中的标准。其中居住用地划分至小类；公共管理与公共服务设施用地划分至中类或小类；商业服务业设施用地划分至中类或小类；工业用地划分至中类；公用设施用地划分至小类；绿地与广场用地划分至中类；道路与交通设施用地划分至中类或小类。

- 居住用地

规划范围内二类居住用地面积22.83公顷，占城市可建设用地的9.11%。规划范围内规划1处幼儿园，规划幼儿园用地规模为：0.65公顷，规模为9班。

- 公共管理与公共服务设施用地

公共管理与公共服务设施用地6.19公顷，占城市建设用地的2.47%。其中，行政办公用地面积2.96公顷，占公共管理与公共服务设施用地的47.82%；文化设施用地面积0.80公顷，占公共管理与公共服务设施用地的12.92%。医疗卫生用地0.85公顷，占公共管理与公共服务设施用地的13.73%；社会福利用地1.58公顷，占公共管理与公共服务设施用地的25.53%。

- 商业服务业设施用地

规划商业服务业设施用地面积2.72公顷，占城市建设用地的1.08%，主要分布在田翟路两侧。

- 工业用地

规划二类工业用地面积167.38公顷，占城市建设用地的66.76%，主要分布在常家镇区的东侧、北侧和南侧，现状工业用地近期大部分予以保留，远期逐渐转型升级。

- 公用设施用地

规划范围内公用设施用地面积1.00公顷，占城市建设用地的0.40%。供电用地1处，面积0.45公顷，为现状保留的35KV常家变电站；通信用地1处，面积0.55公顷，为现状保留的电信支局。

- 绿地与广场用地

规划范围内绿地与广场用地用地面积30.22公顷，占城市建设用地的12.05%。其中公园绿地5.12公顷，占绿地与广场用地用的16.94%，为常家镇区中央公园、滨水公园及镇区道路两侧的绿化带用地；防护绿地25.10公顷，占绿地与广场用地用的83.06%，包括工业用地与居住用地之间的防护绿带及区域内主次干路两侧的绿化带用地。

- 道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地面积20.38公顷，占城市建设用地的8.13%。其中，城市道路用地面积20.38公顷，占道路与交通设施用地的100%。

- 本规划与《常家镇总体规划（2018-2035年）》的符合情况

- 道路红线

常宁路根据现状地籍线进行了布局优化，道路断面和红线宽度落实总规要求；由于总规常阳路西延线与已经出让地块与有冲突，本次控规取消该段支路；总规中常学路与常安路间支路与地籍线冲突，本次控规中予以取消。

- 用地性质

| 地块编码 | 总规用地性质 | 控规用地性质 | 调整原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZB-GA-CJ02-20 | A6 | A2 | 根据常家镇建设计划变更 |
| ZB-GA-CJ02-31 | A2 | A6 | 根据常家镇建设计划变更 |
| ZB-GA-CJ02-44 | A1 | A5 | 现状行政办公已经改造为医院 |

# 综合交通规划

- 对外交通规划

周边对外通道：北环路、国井大道；规划区主要对外通道：田翟路，刘杨路。

- 道路系统规划

1、道路等级结构

规划主干道2条，分别为

田翟路：城市主干道，道路红线24米。

刘杨路：城市主干道，道路红线24米。

规划次干道5条，分别为

常宁路：城市次干道，道路红线24米。

常学路：城市次干道，道路红线20米。

东常路：城市次干道，道路红线16米。

西常路：城市次干道，道路红线16米。

常荣路：城市次干道，道路红线16米。

规划支路5条，分别为

常德路：城市支路，道路红线12米。

常信路：城市支路，道路红线12米。

常阳路：城市支路，道路红线16米。

纵一路：城市支路，道路红线16米。

横一路：城市支路，道路红线16米。

表4-1城市道路规划一览表

| 序号 | 道路名称 | 类别 | 红线宽度（米） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田翟路 | 主干道 | 24 | 5-14-5 |
| 2 | 刘杨路 | 主干道 | 24 | 5-14-5 |
| 3 | 常宁路 | 次干道 | 24 | 5-14-5 |
| 4 | 常学路 | 次干道 | 20 | 3-14-3 |
| 5 | 东常路 | 次干道 | 16 | 3-10-3 |
| 6 | 西常路 | 次干道 | 16 | 3-10-3 |
| 7 | 常荣路 | 次干道 | 16 | 3-10-3 |
| 8 | 常德路 | 支路 | 12 | 2.5-7-2.5 |
| 9 | 常信路 | 支路 | 12 | 2.5-7-2.5 |
| 10 | 常阳路 | 支路 | 16 | 3-10-3 |
| 11 | 规划支路一 | 支路 | 16 | 3-10-3 |
| 12 | 规划支路二 | 支路 | 16 | 3-10-3 |

2、交叉口规划

道路交叉口均为平面交叉，高青常家新材料产业园道路交叉口均为平面交叉，道路交叉口设计应满足《城市道路交叉口规划规范》（GB50647—2011）及其他相关要求，规划对道路交叉口的控制点坐标、控制点标高、变坡点、坡度和坡长进行控制，以满足道路防洪、排涝、规范要求。

3、客货运交通组织

根据常家镇总体规划及高青经济开发区发展总体规划，规划常宁路、常学路为主要的货运通道，东常路、刘杨路、常阳路为客货运通道，作为货运交通的有效补充，田翟路、西常路、常荣路为主要的客运通道。

# 竖向与地下空间规划

- 竖向规划

规划道路标高总趋势为北高南低，基地内整体道路坡度在0.5%以下，地块标高比周边道路最低路段地面高程高20公分以上。

- 地下空间规划

1、规划原则

（1）综合性和前瞻性的空间发展原则

（2）近远结合、上下结合的原则

（3）市政优先、分层开发规划原则

（4）政府主导、公司协同建设原则

（5）规划可实施性原则

2、开发布局

商业区地下空间的利用应当突出地下步行系统的作用，将地面上的重要商业网点通过地下走廊相连通，形成商业网络；同时地下空间应当更加注重通风，并应当在适当部位引入自然光。

3、开发规模

规划范围内地下空间主要以地下停车场和地下市政设施为主。

4、地下人防建筑面积

根据《淄博市城市规划管理技术规定》“第一百四十八条”的相关标准，规划区内新建民用建筑，按照一次性规划地面总建筑面积的3.5%集中修建防空地下室。

# 绿地系统规划

- 绿地与广场用地规划

规划绿地与广场用地面积30.22公顷，占城市建设用地的12.05%。其中，公园绿地面积5.12公顷，占城市建设用地的16.94%；防护绿地面积25.10公顷，占城市建设用地的83.06%。

- 公园绿地

规划范围内公园绿地主要有2处，分别为：

中心公园，位于田翟路与常信路交叉路口的东北侧，面积为1.28公顷；

滨河公园，位于田翟路与北环路交叉路口的北侧，面积为0.48 公顷；

- 防护绿地

规划防护绿地主要作为隔离和安全防护功能的绿地，具体控制要求如下：

沿常学路两侧分别设置20m、8m宽的防护绿地；

沿常宁路南侧设置12m宽的防护绿地；

沿刘杨路两侧分别设置6m宽的防护绿地；

沿常阳路南侧设置10m宽的防护绿地；

沿东常路两侧分别设置20m、12-100m宽的防护绿地。

沿高速公路北侧设置60m宽的防护绿地。

# 城市六线控制

- 道路红线

规划按照上位规划中具体参数进行道路红线控制。

- 绿地绿线

规划范围内城市绿线控制区域包括田翟路两侧控制绿带宽度10米；东常路西侧绿化带控制30米，东侧控制防护绿带20米；高速北侧根据相关规范要求后退50米，结合现状用地情况，规划形成50—60米不等防护绿带；常学路西侧控制20米防护绿带，东侧控制8米防护绿带。

- 水系蓝线

规划范围内无河道水系，保留现状集中水塘，用于雨水排放，地块编码分别为ZB-GQ-CJ02-28、ZB-GQ-CJ02-50、ZB-GQ-CJ02-52。

- 基础设施黄线

规划范围内城市黄线控制区域为公用设施用地。包括一处35KV变电站、一处通信设施用地。控制范围内的变电站、通信设施用地原则上不得改作他用，确需改变的，须经规划主管部门校准，同时应保证其用地面积不得减少。

# 市政公用设施规划

- 给水工程

1、需水量预测

规划区最高日用水量为1.76万m3/d。日变化系数取1.2，则平均日用水量为1.47万m3/d。2、给水系统规划

规划区内地块由田翟路、东常路、常学路DN110-DN300给水管网供水。

供水水质及水压应满足国家和山东省相关规范标准要求。供水管网结合规划道路呈环网布置，消防水量及市政消火栓的设置按《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）执行。

3、中水规划

根据《山东高青经济开发区发展总体规划》，规划区内东常路、常学路规划有DN300中水主干管。为提高水资源重复利用率，节约水资源，规划区内大力提倡中水回用。中水主要回用于绿化、冲厕、街道清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防等用水。

- 排水工程

1、排水体制

规划区采用雨污分流的排水体制。

2、污水工程规划

污水量按平均日用水量的80%预测，污水排放设施普及率按100%计，预测规划区总排水量为1.18万m3/d。

污水管网结合地形及竖向设计高程敷设，污水经收集后排入田翟路、东常路、常学路污水干管，排入盈润污水处理厂（投入使用前排入城区污水厂）。

3、雨水工程规划

结合规划区地形条件，沿规划区道路敷设各级雨水管道。雨水根据地形，经收集后分别排入镇区水塘和南侧的干四排干渠。鼓励企业建设雨水收集系统，提高雨水利用率。

- 电力工程

1、用电负荷预测

规划区最大电力负荷为41.76MW。考虑同时系数取0.8，则实际计算负荷为33.41MW。

2、电力系统规划

规划区内采用环状供电网络，提高供电的安全可靠性。中压10kV及以下配电线路全部采用地埋敷设。区内地块由田翟路、常信路、常学路敷设10kV电力线缆供电。

- 通信工程

1、通信容量预测

规划区固定电话需求量约为0.84万线。宽带用户普及率取35户/百人，则规划区远期宽带用户数为0.27万户。移动电话普及率取105卡号/百人，则规划区远期移动电话数为0.8万卡号。

2、通信管线规划

规划区内地块由田翟路、常信路、常学路、常阳路、常宁路、常荣路通信电缆负责提供通信服务。

- 燃气工程

1、用气量预测

规划区燃气量为12702 m³/日。

规划区沿路敷设环状中压配气网，保障供气的安全可靠。区内地块由田翟路、东常路、常学路DN200-DN300中压燃气管道供气，同时将山东汇龙化工科技有限公司4×104Nm3/h煤气发生炉作为园区备用气源。

- 供热工程

1、热负荷预测

规划区采暖热负荷为27.34MW-31.86MW

2、供热系统规划

规划区内由蟠龙山热电厂集中供热，地块由常学路、常宁路、田翟路DN200-DN300管道供热。

# 公共安全设施规划

- 抗震规划

1、抗震标准

规划抗震设防烈度为7度，生命线系统抗震设防标准提高一级设防。

2、抗震设施规划

充分利用开敞空间和各类绿地作为避难场所。入驻规划区的企业，需各自布置相应的开敞空间作为疏散场所。

以田翟路、西常路、东常路、常学路、刘杨路、常宁路等主次干路为规划区内的主要疏散救援通道，需按相关要求在疏散通道上设置醒目标志。

对交通、能源、通信、给排水等城市基础设施及粮食、医疗、消防等生存系统，应采取提高设防标准，设施地下化，增加备用率等措施，提高生命线系统抵御地震等灾害的能力。

3、地质灾害防治

新建建筑物需采取能够抵抗地表沉陷变形的抗变形结构技术措施。工程建设过程中和建成后应加强地质灾害监测，避免地质灾害的发生。

- 防洪规划

规划区防洪工程按照20年一遇标准设计。

- 消防规划

1、消防站规划

根据《常家镇总体规划（2018—2035）》，保留镇域范围内现状消防大队，规划新增一处消防大队，位于旧镇路与扳倒井路交叉口处。作为规划区消防责任分区。

2、消防供水

消防供水与生活给水共用管道，给水管道应满足消防用水的要求，消防给水管网采用环状布局，市政道路给水管道最小管径一般不小于150mm，用水高峰时支管最不利点市政消防栓的压力不得低于0.15Mpa，其流量不得小于15L/s。

消防栓沿道路按照100-120m的间距布置，其保护半径不大于150m；消防栓距离建筑墙体应不小于5m，距离路边不大于2m。

3、消防疏散

消防通道与城市干路合用，其它道路应按消防要求进行建设。街坊内消防车通道宽度、间距和转弯半径等应符合国家有关规定。

工业区内各类建筑物、构筑物、仓储、堆场等应符合消防法规要求，建筑沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时应设穿过建筑的消防车道，沿街建筑应设连接街道内院的通道，其间距不大于80m。

加强各生产单位内部道路建设，保证消防车辆畅通，消防道路宽度大于等于4m。净空高度不应小于4m，尽端式消防车辆的回车场尺度应大于15m×15m。

- 人防规划

1、疏散通道

规划以区内城市干路作为人防疏散主要通道。人员主要通过田翟路、刘杨路、常学路等道路向外疏散。

2、地下掩蔽工程

规划人均人防面积1.0平方米。规划警报设施达到每平方千米设置一台，覆盖率达到100%。在集中行政办公、商业文化中心等处建设较大型的地下综合人防工程，在居住区建设分散的地下人防工程。

3、指挥工程

规划区内的人防指挥工作由镇政府统一负责。

4、医疗救护中心

规划区内卫生院承担战时医疗救护工作。

- 生态安全规划

规划范围内新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当依法进行水资源论证和环境影响评价。未取得取水许可和环境影响评价批准文件的，有关部门不得批准其立项和建设，建设单位不得开工建设和投产使用；生产、储存、运输、销售、使用、处置化学物品和含有放射性物质的物品，应当遵守有关法律法规的规定，防止污染地下水。

# 地块控制

- 概述

（一）地块划分与控制指标图则是综合保税区控制性详细规划的重要组成部分，是规划行政主管部门管理参考的指导性文件。地块划分与控制指标图则包含各功能地块土地使用性质、规划街坊划分界线，标明编码及开发强度内容等内容。

（二）规划街坊内编制详细规划或城市设计，均应以细则的要求为依据。

（三）地块划分与控制指标图则控制指标分为强制性指标与指导性指标，强制性指标应严格遵守，指导性指标可根据管理的需要进行适当调整。

表10-1地块控制体系

| 控制体系 | 控制内容 | 指标、要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标控制 | 土地使用强度控制 | 容积率、建筑密度、建筑限高 | 强制性 |
|  | 环境控制 | 绿地率、建筑退让、建筑间距 | 强制性 |
|  | 交通控制 | 出入口方位、数量，停车泊位 | 引导性 |
| 要素控制 | 配套设施 | 市政设施、环卫设施、防灾设施 | 强制性 |
|  | 城市设计 | 建筑风格、色彩，景观风貌 | 引导性 |
|  | 地下空间 |  | 引导性 |

- 地块划分与编码

地块划分原则

为满足规划成果信息化管理需要，市、县（市）应采用统一的控规编码体系。编码格式应采用“设区市码—分区（区、县级市、县）码—片区码—街坊码—地块码”的格式，其中设区市码、分区（区、县）码、片区码采用英文字母形式，街坊码、地块码采用数字形式。例如ZB-GQ-CJ01-01。

- 土地利用性质

（一）地块划分与控制指标图则所确定的土地用途是对未来土地使用的控制与引导，现状合法的土地用途与图则规定用途不符的，原则上可继续保持其原有的使用功能；一旦这类土地需要进行改造与重建时，必须与本分则规定的用途相符。

（二）地块划分与控制指标图则中为现状保留的地块，仅指保留其合法的现状土地用途和建设规模。

（三）地块划分与控制指标图则所确定的地块界线，并不一定代表确实的用地红线范围，在详细的规划设计和开发建设中，可根据实际情况对地块进行合并或细分。

- 总量控制

规划范围内建设用地规模为250.72公顷，其中城市建设用地规模为250.72公顷，占总用地面积的95.73%。规划地上总建筑面积280.83万平方米。

- 街坊控制

ZB-GQ-CJ01街坊可建设用地面积16.26公顷，建筑规模控制在9.9万m²之间，容积率控制在0.6以上，建筑密度控制在40%以上，工业用地绿地率控制在15%以下，防护绿地绿地率控制住80%以上。

ZB-GQ-CJ02街坊可建设用地面积46.95公顷，建筑规模控制在29.41—40.49万m²之间，容积率控制在0.63-0.86之间，建筑密度控制在22.5%以下，工绿地率控制在44%以上。

ZB-GQ-CJ03街坊可建设用地面积83.2公顷，建筑规模控制在20.73万m²以上，容积率控制在0.56以上，建筑密度控制在22%以上，工业用地绿地率控制在15%以下，防护绿地绿地率控制住80%以上。

ZB-GQ-CJ04街坊可建设用地面积83.19公顷，建筑规模控制在40.79万m²以上，容积率控制在0.9以上，建筑密度控制在36.5%以上，工业用地绿地率控制在15%以下，防护绿地绿地率控制住80%以上。

- 开发容量控制

(1)容积率

规划范围内居住用地容积率控制在1.2-1.5之间；服务设施容积率控制在0.6以下；文化设施用地、医疗卫生用地容积率控制在1.5以下；商业用地容积率控制在1.2以下；工业用地容积率控制在1.0以上。

(2)建筑密度

规划范围内居住用地建筑密度控制在30%以下；服务设施建筑密度控制在30%以下；行政办公用地、文化设施用地建筑密度控制在35%以下；商业用地建筑密度控制在40%以下；工业用地建筑系数控制在40%以上。

(3)绿地率

居住用地绿地率控制在35%以上；商业服务业用地和公共服务设施用地绿地率控制在25%以上；文化活动用地绿地率控制在35%以上；幼儿园用地绿地率控制在35%以上；工业用地绿地率控制在15%以下；。

(4)人口容量

本次规划主要考虑范围内的居住人口及产业人口。

- 居住人口。

规划居住用地22.83公顷，结合淄博及高青县实际情况，按照人均45m²-50 m²建筑面积测算，人口容量约为0.68-0.76万人；按照人均居住用地面积28 m²-38m²测算，人口容量0.60-0.82万人。综合两种测算方法，本区域居住人口约0.75万人。

- 产业人口。

根据《城市用地分类与规划建设用地标准（2011年）》，人均工业用地面积指标为10-25人/公顷。结合工业园区产业特点，本次规划人均工业用地面积采用18人/公顷,则规划区工业人口约0.3万人。

综上，规划区人口为1.05万人。

- 建筑建造控制

（1）建筑高度控制

规划范围内住宅建筑高度控制在27米以下，商业建筑高度控制在24米以下，医院福利建筑高度宜控制在24米以下，公用设施建筑高度控制在12米以下，幼儿园建筑高度控制在18米以下，工业用地建筑高度控制在24米以下。

（2）建筑后退控制

建筑退界距离应首先满足日照、消防、抗震、安全等方面的要求，并综合考虑采光、通风、环保、视觉卫生、工程管线等方面的要求。

1）建筑后退道路红线控制

规划确定各地块建筑后退道路红线控制标准如下：

表10-2 各类建筑后退道路红线最小距离控制表

注：①L指道路红线宽度，H指建筑高度；

②高层退线指主体部分，裙房按多、低层建筑控制（裙房低于24m时）；

③建筑沿路有主出入口或建筑位于道路交叉口时，建筑后退道路红线距离应不小于表中道路南侧退让距离；

④建筑次要朝向后退道路红线最小距离应不小于表中相应退让距离的0.9倍；建筑沿路无出入口的可按次要朝向的标准后退道路红线。

⑤商业建筑的最小退让道路红线距离应在相应数值基础上适当加大。

2）建筑后退用地边界控制

规划确定各地块建筑后退用地边界的最小距离应符合下表要求：

表10-3各类建筑后退用地边界距离控制表

| 朝向 | 建筑类别 |
| --- | --- |
|  | 住宅建筑 | 其它建筑 |
|  | 建筑高度倍数 | 最小距离（m） | 建筑高度倍数 | 最小距离（m） |
| 主要朝向 | 低层 | 0.75 | 6 | ＊ | 5 |
|  | 多层 | 0.75 | 9 |  | 8 |
|  | 中高层 | ＊ | 15 |  | 15 |
|  | 高层 |  |  |  |  |
| 次要朝向 | 低层 | 0.40 | 3 | 0.40 | 3 |
|  | 多层 | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 |
|  | 中高层 | 0.30 | 6.5 | 0.30 | 6.5 |
|  | 高层 | 0.20 | 9 | 0.20 | 9 |

注：①＊表示按日照分析确定。

②建筑与用地非平行非垂直布置（其夹角于30°至60°之间）时，建筑退用地最近点距离不小于该建筑主、次朝向退用地距离之和的一半。

3）建筑后退绿线距离

规划确定建筑后退各类绿地边界线的距离不小于5m。

（3）建筑间距控制

规划确定各类建筑间距控制应符合下列要求。

表10-4非住宅建筑之间的最小间距（m）

| 类别 | 高层（南侧） | 多层（南侧） | 低层（南侧） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平行 布置 | 垂直 布置 | 山墙 之间 | 平行 布置 | 垂直 布置 | 山墙 之间 | 平行 布置 | 垂直 布置 | 山墙 之间 |
| 多层 | 20 | 16 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 |
| 低层 | 16 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |

注：①裙房高度小于10米（含10米）时，按低层间距控制；高度超过10米、小于24米（含24米）时，按多层间距控制；高度超过24米时，按高层间距控制；

②独立布置的单层传达室、配电房等附属建（构）筑物在符合消防和施工安全等要求的前提下，其与非住宅建筑的最小间距可酌情减少；

③工业建筑、仓储（库）建筑之间的建筑间距按相关的消防、安全间距控制；

④山墙非平行布置时，以其最窄处控制山墙间距。

- 交通行为控制

（1）停车泊位配建控制

1）建设用地停车泊位配建标准

规划范围内的停车泊位配建应符合下表规定。

居住用地按照不少于1.0车位/每套；幼儿园按照0.4车位/100位师生标准控制；大型超市、商业中心类商业按照1.0车位/100㎡建筑面积；市场及一般商业类按照0.6车位/100㎡建筑面积；行政办公用地按照1.2车位/100㎡建筑面积；医院用地按照0.6车位/100㎡建筑面积；工业用地按照0.2车位/100㎡建筑面积进行配建。

2）停车场库设计要求

停车场库设计应符合以下要求。

①机动车公共停车场的服务半径不大于300m；每个停车位用地或建筑面积按地面25—30m2，地下停车库为30—40m2。

②停车场出入口不应设在主干路上，可设在次干路或支路上并远离道路交叉口；不得设在人行横道、公交停靠站处。

③机动车公共停车场内车位布置可按纵向或横向排列分组安排，每组停车不应超过50个。当各组之间无通道时，应留出不小于6m的防火通道。

④机动车公共停车场车位少于50个时，可设置1个出入口，但其出入口应满足双向行驶的要求，宽度不得小于9m。大于50个时，出入口不得少于2个；大于500个时，出入口不得少于3个，并应设置专用人行出入口，且两个机动车出入口之间的净距不小于15m。

⑤机动车公共停车场的出口与入口宜分开设置，单向行驶的出（入）口宽度不得小于5m，双向行驶的出（入）口宽度不得小于7m。

⑥非机动车停车场原则上不设在道路交叉路口附近。出入口不少于2个，宽度宜为2.5—3.5m。

⑦非机动车停车场内停车区应分组安排，每组场地长度宜为15m—20m。

（2）交通出入口控制

规划范围内各地块交通出入口的设置应符合下列要求：

与城市道路相交的道路应尽量采用正交布置，如斜交则不宜小于75°。

建筑基地的机动车出入口，应在基地周边等级较低的道路上安排。如需在不同等级的道路上开设多个机动车出入口的，应根据道路等级，按从低到高的顺序安排。

建筑基地机动车出入口距桥隧坡道的起止线的距离，不宜小于30米。

建筑基地机动车出入口距道路交叉口中心线的距离，应满足下表要求。

表10-5 出入口与道路交叉口的距离（m）

|  | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 135 | 100 | 70 |
| 次干路 | 100 | 70 | 70 |
| 支路 | 70 | 45 | 45 |

- 用地兼容性

为保证土地利用的灵活性，用地性质经规划主管部门核准，可以在土地使用兼容性许可的范围内按有关规定进行变更。规划范围内用地性质标注为R2、B1、A1、A2的规划地块可兼容其他使用性质，但兼容的使用性质应以有利于环境改善和提高公共设施服务水平，不影响周边地块和建筑的正常使用为原则，兼容项目的用地面积控制在30%以内。具体如下：R2兼容A类和B类的各项用地总和不得超过地块总用地规模的30%；B1兼容B2、B3、B4、B9可达100%；兼容A类和R类的各项用地总和不得超过地块总用地规模的30%；B2兼容A1不得超过地块总用地规模的30%，兼容B1、B3、B4、B9可达到100%； M2兼容M1、W1、W2可达到100%；M3兼容M1、M2、W1、W2可达到100%；W1兼容M1可达到100%；W2兼容W1、M1、M2可达到100%; W3兼容W1、M可达到100%。公用设施用地、绿地与广场用地，不应兼容其他用地。 具体用地兼容性引导详见附表2。

- 地块控制规划

（1）地块编码

规划范围内地块数量为109个。

（2）地块控制

本规划对各地块从用地性质、用地面积、容积率、建筑密度、绿地率、建筑限高、机动车出入口、配套设施等方面提出规划控制。其中用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑限高、基础设施和公共服务设施配套属于强制性指标。各地块控制指标详见附表3。

# 城市设计控制

- 建筑总体布局

规划范围内西侧以居住、商业用地为主，规划为较为灵活的居住生活街坊；东部、北部以保留现状工业用地为主，以大体量工业厂房为载体规划为工业生产街坊。

- 开敞空间

居住生活街坊建设过程中，开敞空间应与道路系统、绿地广场、水系、公共建筑相结合；工业厂房区建设过程中，开敞空间应与建筑、场所设计相结合。营造公园、街头绿地、休憩小广场相呼应，形成生动、有趣的活动场所。

- 景观视廊

充分考虑作为规划范围北侧的刘杨路、南侧北环路及田翟路的街道景观效果。

- 天际线

工业建筑基本控制在24米左右，镇区居住、商业建筑以多层为主，整体形成南高北低的城市天际线。

- 建筑色彩

居住建筑色彩以红灰、浅黄色为主，局部可以选择具有一定对比效果的亮色搭配。商业建筑考虑其功能性质，色彩丰富，变化较多，起到活跃氛围的作用。工业建筑兼具浅灰与深灰色调。

- 夜景照明

街道照明应选用具有自然色彩的光源，人行道和公共绿地的照明宜选用色彩相对柔和的光源；公共场所的照明不应对居住环境的舒适性产生影响；对于以工业生产为主的大部分地区，按照现代工业设计的理念提出照明的色度、强度要求。商业建筑区域可以适当丰富照明色彩，活跃氛围。

- 城市家具

街道家具包括商用亭、书报亭、电话亭、灯具、公交站、座椅、垃圾桶、公厕等服务设施，其风格与色彩要与周边建筑及景观环境相融合。

- 第五立面

鼓励商业及办公建筑设置屋顶绿化。鼓励生产及仓储等大体量建筑在屋顶安置太阳能设备，节约城市资源。

# 附则

- 规划成果

本规划由文本、图则和附件三部分组成。图则包括用地现状图则、土地使用规划图则和地块划分与控制指标图则；附件包括说明书、图纸。规划文本和图则具有同等法律效力，两者同时使用，不可分割。

- 规划执行时间

本规划自批准之日起生效，规划范围内各类建设项目，均应符合文本和图则的规定。

- 规划解释权

本规划解释权属于山东高青经济开发区管理委员会。本规划一经批准，不得擅自变更。

# 附表

附表1规划城乡用地汇总表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| H | H 建设用地 | 250.72 | 95.73 |
|  | 其中 | H1 城乡居民点建设用地 | 250.72 | 100 |
|  |  | 其中 | H11 城市建设用地 | 250.72 | 100.00 |
| E | E 非建设用地 | 11.18 | 4.27 |
|  | 其中 | E1 水域 | 7.79 | 69.68 |
|  |  | E2 农林用地 | 3.39 | 1.35 |
| 总计 | 261.9 | 100 |

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| R | R 居住用地 | 22.83 | 9.11 |
|  | 其中 | R2 二类居住用地 | 22.83 | 100.00 |
|  |  | 其中 | R22 服务设施用地 | 0.65 | 2.85 |
| A | A 公共管理与公共服务设施用地 | 6.19 | 2.47 |
|  | 其中 | A1 行政办公用地 | 2.96 | 47.82 |
|  |  | A2 文化设施用地 | 0.80 | 12.92 |
|  |  | A5 医疗卫生用地 | 0.85 | 13.73 |
|  |  | 其中 | A51 医院用地 | 0.85 | 100.00 |
|  |  | A6 社会福利用地 | 1.58 | 25.53 |
| B | B 商业服务业设施用地 | 2.72 | 1.08 |
|  | 其中 | B1 商业用地 | 2.54 | 93.38 |
|  |  | B4 商业用地 | 0.18 | 6.62 |
|  |  | 其中 | B41 加油加气站用地 | 0.18 | 100.00 |
| S | S 道路与交通设施用地 | 20.38 | 8.13 |
|  | 其中 | S1 城市道路用地 | 20.38 | 100.00 |
| M | M 工业用地 | 167.38 | 66.76 |
|  | 其中 | M1 一类工业用地 | 3.31 | 1.98 |
|  |  | M2 二类工业用地 | 164.07 | 98.02 |
| U | U 公用设施用地 | 1.00 | 0.40 |
|  | 其中 | U1 供应设施用地 | 1.00 | 100.00 |
|  |  | 其中 | U12 供电用地 | 0.45 | 45.00 |
|  |  |  | U15 通信用地 | 0.55 | 55.00 |
| G | G 绿地与广场用地 | 30.22 | 12.05 |
|  | 其中 | G1 公园绿地 | 5.12 | 16.94 |
|  |  | G2 防护绿地 | 25.10 | 83.06 |
| 总计 | 250.72 | 100.00 |

附表2用地兼容引导表

附表3地块开发控制指标表

| 地块编号 | 用地控制指标 | 环境容量控制指标 | 城市设计控制指标 | 交通控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(万m²) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑面积(万m²) | 市政设施个数（个） | 建筑限高(m) | 建筑色彩 | 建筑形式 | 主要出入口方位 | 停车泊位(个) |
| ZB-GQ-CJ01-01 | M2 | 二类工业用地 | 2.45 | 1.0 | 40 | 15 | 2.45 | 2.45 | —— | 24 | 工业区建筑主色彩建议 采用清新明快的白色、灰色 和高明度、低纯度的黄色，辅色 建议采用浅红、浅黄色，呈现“科技、简洁、清新、明快”的色彩景观。 居住建筑色彩以红灰、浅黄色为主，局部可以选择具有一定对比效果的亮色搭配。商业及公共建筑考虑其功能性质，色彩丰富，变化较多，起到活跃氛围的作用。 | 工业区建筑的形体，可依据其生产工艺的需要进行灵活处理，但扔一规正、简洁的平面体形为主；屋面形式可灵活处理，突出现代工业建筑风貌。 商业建筑用与周边环境相协调的多种建筑风格。小高层居住建筑顶部处理应错落有致，富于变化；多层居住建筑顶部宜采用坡屋顶形式。 | E | 49 |
| ZB-GQ-CJ01-02 | M2 | 二类工业用地 | 2.79 | 1.0 | 40 | 15 | 2.79 | 2.79 | —— | 24 |  |  | E | 56 |
| ZB-GQ-CJ01-03 | G2 | 防护绿地 | 0.7 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ01-04 | M2 | 二类工业用地 | 7.11 | 1.0 | 40 | 15 | 7.11 | 7.11 | —— | 24 |  |  | E、W | 142 |
| ZB-GQ-CJ01-05 | M2 | 二类工业用地 | 0.84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ01-06 | M2 | 二类工业用地 | 0.84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ01-07 | G2 | 防护绿地 | 0.7 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ01-08 | G2 | 防护绿地 | 0.58 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ01-09 | G2 | 防护绿地 | 0.25 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ01 | 16.26 | 0.6 | 33.88 | 24.94 | 9.90 | 9.90 | —— | 24 |  |  | —— | 247 |
| ZB-GQ-CJ02-01 | G1 | 公园绿地 | 0.32 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-02 | E2 | 农林用地 | 0.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-03 | R2 | 二类居住用地 | 0.65 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 0.65 | 0.98 | —— | 27 |  |  | W | 98 |
| ZB-GQ-CJ02-04 | R2 | 二类居住用地 | 1.07 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 1.07 | 1.61 | —— | 27 |  |  | N | 161 |
| ZB-GQ-CJ02-05 | E2 | 农林用地 | 0.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-06 | U12 | 供电用地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-07 | A1 | 行政办公用地 | 1.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-08 | G1 | 公园绿地 | 0.13 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-09 | G1 | 公园绿地 | 0.13 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-10 | U12 | 供电用地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-11 | B1 | 商业用地 | 0.41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-12 | A1 | 行政办公用地 | 0.59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-13 | U15 | 通信用地 | 3.72 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-14 | R2 | 二类居住用地 | 2.6 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 2.60 | 3.90 | —— | 27 |  |  | N、S | 390 |
| ZB-GQ-CJ02-15 | G1 | 公园绿地 | 0.23 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-16 | G1 | 公园绿地 | 0.58 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-17 | G1 | 公园绿地 | 0.32 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-18 | R2 | 二类居住用地 | 2.95 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 2.95 | 4.43 | —— | 27 |  |  | N、E | 443 |
| ZB-GQ-CJ02-19 | E2 | 农林用地 | 0.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-20 | R2 | 二类居住用地 | 4.2 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 4.20 | 6.30 | —— | 27 |  |  | N、E | 630 |
| ZB-GQ-CJ02-21 | G1 | 公园绿地 | 0.27 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-22 | G1 | 公园绿地 | 0.08 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-23 | B1 | 商业用地 | 0.47 | 1.2 | 40 | 25 | 0.56 | 0.56 | —— | 20 |  |  | N、W | 23 |
| ZB-GQ-CJ02-24 | A2 | 文化设施用地 | 0.8 | 1.5 | 35 | 25 | 1.20 | 1.20 | —— | 20 |  |  | N | 48 |
| ZB-GQ-CJ02-25 | R2 | 二类居住用地 | 0.6 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 0.60 | 0.90 | —— | 27 |  |  | N | 90 |
| ZB-GQ-CJ02-26 | G1 | 公园绿地 | 0.38 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-27 | G1 | 公园绿地 | 0.87 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-28 | E1 | 水域 | 3.03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-29 | G1 | 公园绿地 | 0.87 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-30 | E2 | 农林用地 | 1.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-31 | G1 | 公园绿地 | 0.49 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-32 | R22 | 服务设施用地 | 0.65 | 0.6 | 30 | 30 | 0.39 | 0.39 | —— | 18 |  |  | N、W | 3 |
| ZB-GQ-CJ02-33 | R2 | 二类居住用地 | 0.94 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 0.94 | 1.41 | —— | 27 |  |  | S、W | 141 |
| ZB-GQ-CJ02-34 | B1 | 商业用地 | 0.37 | 1.2 | 40 | 25 | 0.44 | 0.44 | —— | 20 |  |  | E | 18 |
| ZB-GQ-CJ02-35 | G1 | 公园绿地 | 0.12 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-36 | G1 | 公园绿地 | 0.13 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-37 | A6 | 社会福利用地 | 1.58 | 1.5 | 30 | 30 | 2.37 | 2.37 | —— | 24 |  |  | N、W | 95 |
| ZB-GQ-CJ02-38 | R2 | 二类居住用地 | 1.46 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 1.46 | 2.19 | —— | 27 |  |  | N | 219 |
| ZB-GQ-CJ02-39 | G1 | 公园绿地 | 0.16 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-40 | G1 | 公园绿地 | 0.3 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-41 | R2 | 二类居住用地 | 3.32 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 3.32 | 4.98 | —— | 27 |  |  | N、W、E、S | 498 |
| ZB-GQ-CJ02-42 | R2 | 二类居住用地 | 3.15 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 3.15 | 4.73 | —— | 27 |  |  | N、W、S | 473 |
| ZB-GQ-CJ02-43 | B1 | 商业用地 | 0.65 | 1.2 | 40 | 25 | 0.78 | 0.78 | —— | 20 |  |  | E | 31 |
| ZB-GQ-CJ02-44 | G1 | 公园绿地 | 0.29 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-45 | B41 | 加油加气站用地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-46 | G1 | 公园绿地 | 0.29 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-47 | B1 | 商业用地 | 0.34 | 1.2 | 40 | 25 | 0.41 | 0.41 | —— | 20 |  |  | S | 16 |
| ZB-GQ-CJ02-48 | B1 | 商业用地 | 0.31 | 1.2 | 40 | 25 | 0.37 | 0.37 | —— | 20 |  |  | S | 15 |
| ZB-GQ-CJ02-49 | A51 | 医院用地 | 0.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-50 | A1 | 行政办公用地 | 0.6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-51 | R2 | 二类居住用地 | 1.23 | 1.2-1.5 | 30 | 35 | 1.23 | 1.85 | —— | 27 |  |  | N、E | 185 |
| ZB-GQ-CJ02-52 | M2 | 一类工业用地 | 0.71 | 1.0 | 40 | 15 | 0.71 | 0.71 | —— | 24 |  |  | S | 14 |
| ZB-GQ-CJ02-53 | M2 | 一类工业用地 | 1.25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-54 | G1 | 公园绿地 | 0.39 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-55 | A1 | 行政办公用地 | 0.41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-56 | M2 | 一类工业用地 | 1.35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-57 | E1 | 水域 | 2.37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-58 | G1 | 公园绿地 | 0.11 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-59 | G1 | 公园绿地 | 0.24 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-60 | G1 | 公园绿地 | 0.24 | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02-61 | E1 | 水域 | 2.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— |
| ZB-GQ-CJ02 | 46.95 | 0.63-0.86 | 22.58 | 44.18 | 29.41 | 40.49 | —— | 27 |  |  | —— | 3588 |

| 地块编号 | 用地控制指标 | 环境容量控制指标 | 城市设计控制指标 | 交通控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(万m²) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑面积(万m²) | 市政设施个数（个） | 建筑限高(m) | 建筑色彩 | 建筑形式 | 主要出入口方位 | 停车泊位(个) |  |
| ZB-GQ-CJ03-01 | G2 | 防护绿地 | 0.68 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | 工业区建筑主色彩建议 采用清新明快的白色、灰色 和高明度、低纯度的黄色，辅色 建议采用浅红、浅黄色，呈现“科技、简洁、清新、明快”的色彩景观。 居住建筑色彩以红灰、浅黄色为主，局部可以选择具有一定对比效果的亮色搭配。商业及公共建筑考虑其功能性质，色彩丰富，变化较多，起到活跃氛围的作用。 | 工业区建筑的形体，可依据其生产工艺的需要进行灵活处理，但扔一规正、简洁的平面体形为主；屋面形式可灵活处理，突出现代工业建筑风貌。 商业建筑用与周边环境相协调的多种建筑风格。小高层居住建筑顶部处理应错落有致，富于变化；多层居住建筑顶部宜采用坡屋顶形式。 | —— | —— | 防护绿地，宽度15m |
| ZB-GQ-CJ03-02 | G2 | 防护绿地 | 5.5 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地 |
| ZB-GQ-CJ03-03 | M2 | 二类工业用地 | 3.22 | 1.0 | 40 | 15 | 3.22 | 3.22 | —— | 24 |  |  | N | 64 | —— |
| ZB-GQ-CJ03-04 | M2 | 二类工业用地 | 15.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03-05 | G2 | 防护绿地 | 0.34 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度20m |
| ZB-GQ-CJ03-06 | M2 | 二类工业用地 | 7.15 | 1.0 | 40 | 15 | 7.15 | 7.15 | —— | 24 |  |  | E、S | 143 | —— |
| ZB-GQ-CJ03-07 | G2 | 防护绿地 | 0.34 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度20m |
| ZB-GQ-CJ03-08 | G2 | 防护绿地 | 0.98 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度20m |
| ZB-GQ-CJ03-09 | G2 | 防护绿地 | 0.36 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地 |
| ZB-GQ-CJ03-10 | M2 | 二类工业用地 | 2.11 | 1.0 | 40 | 15 | 2.11 | 2.11 | —— | 24 |  |  | W | 42 | —— |
| ZB-GQ-CJ03-11 | M2 | 二类工业用地 | 6 | 1.0 | 40 | 15 | 6.00 | 6.00 | —— | 24 |  |  | N | 120 | —— |
| ZB-GQ-CJ03-12 | M2 | 二类工业用地 | 2.25 | 1.0 | 40 | 15 | 2.25 | 2.25 | —— | 24 |  |  | N | 45 | —— |
| ZB-GQ-CJ03-13 | M2 | 二类工业用地 | 1.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03-14 | M2 | 二类工业用地 | 23.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03-15 | G2 | 防护绿地 | 0.81 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度20m |
| ZB-GQ-CJ03-16 | G2 | 防护绿地 | 0.62 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度10m |
| ZB-GQ-CJ03-17 | G2 | 防护绿地 | 2.03 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地 |
| ZB-GQ-CJ03-18 | G2 | 防护绿地 | 4.88 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地 |
| ZB-GQ-CJ03-19 | M2 | 二类工业用地 | 1.03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03-20 | M2 | 二类工业用地 | 1.35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03-21 | M2 | 二类工业用地 | 2.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03-22 | M2 | 二类工业用地 | 2.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ03 | 83.2 | 0.56 | 22.25 | 43.85 | 20.73 | 20.73 | —— | 24 |  |  | —— | 415 | —— |
| ZB-GQ-CJ04-01 | M2 | 二类工业用地 | 4.45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ04-02 | G2 | 防护绿地 | 0.38 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地 |
| ZB-GQ-CJ04-03 | G2 | 防护绿地 | 0.38 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度6m |
| ZB-GQ-CJ04-04 | M2 | 二类工业用地 | 1.68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ04-05 | M2 | 二类工业用地 | 3.34 | 1.0 | 40 | 15 | 3.34 | 3.34 | —— | 24 |  |  | S | 67 | —— |
| ZB-GQ-CJ04-06 | M2 | 二类工业用地 | 6.76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ04-07 | G2 | 防护绿地 | 0.26 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度6m |
| ZB-GQ-CJ04-08 | G2 | 防护绿地 | 0.6 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度20m |
| ZB-GQ-CJ04-09 | M2 | 二类工业用地 | 5.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ04-10 | G2 | 防护绿地 | 0.61 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度8m |
| ZB-GQ-CJ04-11 | G2 | 防护绿地 | 0.32 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度6m |
| ZB-GQ-CJ04-12 | M2 | 二类工业用地 | 19.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 现状保留 |
| ZB-GQ-CJ04-13 | M2 | 二类工业用地 | 10.62 | 1.0 | 40 | 15 | 10.62 | 10.62 | —— | 24 |  |  | N | 212 | —— |
| ZB-GQ-CJ04-14 | M2 | 二类工业用地 | 3.4 | 1.0 | 40 | 15 | 3.40 | 3.40 | —— | 24 |  |  | S | 68 | —— |
| ZB-GQ-CJ04-15 | G2 | 防护绿地 | 0.32 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地，宽度12m |
| ZB-GQ-CJ04-16 | G2 | 防护绿地 | 0.98 | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | 防护绿地 |
| ZB-GQ-CJ04-17 | M2 | 二类工业用地 | 23.43 | 1.0 | 40 | 15 | 23.43 | 23.43 | —— | 24 |  |  | N、W | 469 | —— |
| ZB-GQ-CJ04 | 83.19 | 0.91 | 36.55 | 20.61 | 40.79 | 40.79 | —— | 27 |  |  | —— | 816 | —— |

# Text boxes

建筑基地出口

位置的距离

建筑

基地所临道路性质

相交道路

性质