项目编号：HYP202211012

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称 | ： | 高87预探井 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章） | ： | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心 |
| 编制日期 | ： | 2022年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	14

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	26

四、生态环境影响分析	37

五、主要生态环境保护措施	46

六、生态环境保护措施监督检查清单	57

七、结论	60

附件1 环境影响评价委托书	61

附件2 编制单位承诺书	62

附件3 编制人员承诺书	63

附件4 编制情况承诺书	65

附件5 营业执照	66

附件6 主持人资格证明	67

附件7 编写人员社保证明	68

附件8 编制单位法人证明	70

附图1 地理位置图	71

附图2 施工总平面布置图	72

附图3 现场照片	73

附图4 生态环境保护目标分布及位置关系图	74

附图5 生态环境保护措施平面布置示意图	75

附图6 污染源分布图	76

附图7 工程布局图	77

附图8 本项目在淄博市环境管控单元位置图	78

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高87预探井 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张伟强 | 联系方式 | 18706667226 |
| 建设地点 | 山东省淄博市高青县芦湖街道大官庄村西850m处 |
| 地理坐标 | E 117°53′30.536″，N 37°11′17.025″ |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：0 临时用地：12000 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1120 | 环保投资（万元） | 60.16 |
| 环保投资占比（%） | 5.37% | 施工工期 | 80d |
| 是否开工建设 | √否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 项目设置生态专项评价和环境风险专项评价 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月30日），本项目属于鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探与开采），本项目的建设符合国家产业政策。 2、《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）符合性分析 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）的符合性分析见表1。 表1 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）符合性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 一、总则 （三）到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。 项目采用清洁生产工艺和技术，生产废水回用率达到100%，固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。 符合 （四）石油天然气开采要坚持油气开发与环境保护并举，油气田整体开发与优化布局相结合，污染防治与生态保护并重。大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。 拟实施污染防治与生态保护措施。拟推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设。 符合 （五）在环境敏感区进行石油天然气勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。 不在环境敏感区，在开发前对生态、环境影响进行了充分论证，并拟严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。 符合 二、清洁生产 （一）油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。 本项目为预探井，不属于开发井。 符合 （二）油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 拟使用环保型无毒无害的化学剂（钻井液等）。 符合 （三）在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 原油不落地，拟通过防渗膜收集。井下作业过程中拟配备泄油器、刮油器等。 符合 （四）在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。 本项目不涉及使用炸药等。 符合 文件要求 项目情况 符合情况 （五）在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 本项目采用环保型钻井液，配备完善的固控设备；钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水处理后全部回用。 符合 （六）在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 本项目不涉及酸化和压裂。 符合 （七）在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注；对于稠油注汽开采，鼓励采出水处理后回用于注汽锅炉。 本项目为预探井，不涉及开发。 符合 （八）在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新建3000m3及以上原油储罐应采用浮顶型式，新、改、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5%，2010年12月31日前建设的油气田油气集输损耗率不高于0.8%。 本项目不涉及油气集输。 符合 （九）在天然气净化过程中，应采用两级及以上克劳斯或其他实用高效的硫回收技术，在回收硫资源的同时，控制二氧化硫排放。 本项目不涉及天然气净化。 符合 三、生态保护 （一）油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。 本项目为预探井，不属于开发井。 符合 （二）在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。 本项目不涉及爆炸。 符合 （三）在测井过程中，鼓励应用核磁共振测井技术，减少生态破坏；运输测井放射源车辆应加装定位系统。 本项目不涉及测井。 符合 （四）在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。 本项目不涉及开发。 符合 （五）在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。 本项目不涉及开发。 符合 （六）位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。 本项目不在湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上，对生态影响较小。 符合 文件要求 项目情况 符合情况 （七）油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。 油气田退役前拟进行环境影响后评价，建设单位将按照后评价要求进行生态恢复。 符合 四、污染治理 （一）在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。 钻井废水由罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站处理，处理后输送至纯梁首站内污水处理系统进一步处理，试油废水拉运至纯梁首站内污水处理系统处理经处理达标后回注地层，不外排。 符合 （二）在天然气净化过程中，鼓励采用二氧化硫尾气处理技术，提高去除效率。 本项目不涉及天然气净化。 符合 （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。 钻井固废使用“泥浆不落地”工艺处置，不采用泥浆池，符合防渗要求。 符合 （四）应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日）和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 本项目试油过程中在施工现场铺设防渗膜，实现原油不落地。 符合 （五）对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。 正常工况下土壤不会受到油污染，事故状态下，建设单位启动应急预案处理受污染土壤。 符合 五、鼓励研发的新技术 （一）环境友好的油田化学剂、酸化液、压裂液、钻井液，酸化、压裂替代技术，钻井废物的随钻处理技术，提高天然气净化厂硫回收率技术。 使用环保型的油田化学剂、钻井液，钻井废物采用泥浆不落地工艺处理，即“随钻随治处理” 符合 （二）二氧化碳驱采油技术，低渗透地层的注水处理技术。 本项目不涉及二氧化碳驱采油。 符合 （三）废弃钻井液、井下作业废液及含油污泥资源化利用和无害化处置技术，石油污染物的快速降解技术，受污染土壤、地下水的修复技术。 废弃钻井液采用资源化利用和无害化处置技术。 符合 六、运行管理与风险防范 （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 制定了环境保护管理规定，建立并运行了健康、安全与环境管理体系。 符合 （二）加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 建设单位拟加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。本报告提出的环境管理主要内容见表35。 符合 （三）在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 本项目为预探井，不属于开发井。 符合 文件要求 项目情况 符合情况 （四）油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 建立了环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 符合 （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 对勘探开发过程进行了环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 符合 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评[2021]108号）,《关于印发山东省“三线一单”管理暂行办法的通知》（鲁环发[2021]16号），本项目的建设与区域“三线一单”符合性分析详见表2。 表2 “三线一单”符合性分析表 序号 要求 项目情况 符合性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿业开发项目的环评文件。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（2016年9月18日），本项目所在位置不在生态保护红线区内，项目影响区域生态敏感性属于一般区域，距离最近的生态保护红线千乘湖生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-01）在本项目东南约1.6km，符合生态保护红线规划要求。 符合 2 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产过程钻井废水循环利用，消耗新鲜水量较少，不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。本项目类型属于油气资源勘探，符合资源利用上线的要求；项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 符合 3 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或着行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 1、根据环境质量现状调查结果可知，项目所在区域环境空气、地下水质量指标中个别因子出现超标现象。本项目为地质勘查项目，只有施工期污染，不涉及运营期环境影响。 2、本项目排放大气污染物为挥发性有机物，施工期大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区要求；施工期钻井和试油废水经收集处理达标后回注地层。钻井岩屑全部委托专业单位无害化处理，不会对周围环境造成影响，对环境影响较小；本项目在做好防渗的前提下，对土壤和地下水影响较小。 3、各项污染物均能实现达标排放，项目建设后不会突破环境质量底线。 符合 4 生态环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 淄博市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 本项目位于重点管控单元。本项目与芦湖街道生态环境准入清单符合性分析见表3、表4 符合 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各类产业园区。全市划分重点管控单元74 个，占全市面积的33.14%。 重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。 根据《淄博市人民政府关于印发〈淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（淄政字[2021]49号），本项目与芦湖街道生态环境准入清单符合性分析见表3、表4。 表3 芦湖街道环境管控单元情况 环境管控 单元编号 环境管控 单元名称 行政区划 管控单元 分类 单元 面积（km2） 省 市 县区 ZH37032220006 芦湖街道 山东省 淄博市 高青县 重点管控单元 67.80 表4 芦湖街道生态环境准入清单 文件要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内大芦湖饮用水源地、千乘湖省级湿地公园（省级）的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 5.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行禁采区管控要求。 6.引黄干渠按《南水北调工程供用水管理条例》《山东省南水北调条例》等要求管理。 7.大气布局敏感区、受体敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 8.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 1.本项目属于鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探与开采）。 2. 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（2016年9月18日），本项目所在位置不在生态保护红线区内，项目距离最近的生态保护红线千乘湖生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-01）在本项目东南约1.6km，符合生态保护红线规划要求。 3.本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期；临时占用耕地，在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦。 4.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业；本项目占地类型为耕地，为永久基本农田。根据自然资源部《农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中规定，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过2年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。建设单位应向所在地自然资源和规划局申请临时用地，并在完成备案后，再进行施工。 5.本项目不涉及开采地下水。 6.本项目工程内容不涉及引黄干渠，距离较远且无废水外排。 7.本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期；施工期产生的废气（施工扬尘、运输车辆尾气、柴油机尾气和井场无组织挥发废气）均随着施工期的结束而消失。 8.本项目无废水外排，施工期钻井和试油废水经收集处理达标后回注地层。 符合 污染物排放管控 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 7.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目无需申请总量，无需申领排污许可证。 3.本项目废水主要是施工期钻井和试油废水，经收集处理达标后回注地层，不外排。 4.本项目废水主要是施工期钻井和试油废水，经收集处理达标后回注地层，不外排；生活污水排入临时旱厕，定期清掏用作农肥。 5.本项目不属于市政工程。 6.本项目施工期扬尘控制措施主要包括，施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工，在采取上述污染防治措施前提下，施工扬尘对大气环境影响不大。 7.本项目不属于餐饮服务业。 符合 环境风险防控 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。 2.严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。 3.加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。 4.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 5.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 1.本项目工程内容不涉及生态保护红线。 2. 本项目工程内容不涉及自然保护区。 3.本项目工程内容不涉及饮用水水源地。 4.本项目临时占用耕地，属于永久基本农田，井场临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦。 5.本项目对勘探开发过程进行了环境风险因素识别，施工单位制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 6.本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）办理危险废物转移联单。 符合 资源开发效率要求 1.强化节水措施，提高水资源使用效率。 2.未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定。 3.提升土地集约化水平。 4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1.本项目施工期钻井废水循环利用，消耗新鲜水量较少。 2.本项目不开采地下水。 3.本项目不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。 4.本项目不使用煤炭，钻井和试油过程中需要使用钻井柴油机和柴油发电机，施工期较短，柴油消耗量相对区域资源利用总量较小。 符合 4、与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（2016年9月18日）相符性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（2016年9月18日），本项目建设地点不占用生态保护红线，距离项目最近的山东省生态保护红线区为千乘湖生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-01），位于项目井场东南1.6km，符合生态保护红线管控要求。 5、水源地符合性分析 根据《关于印发<淄博市打好饮用水水源水质保护攻坚战作战方案（2018-2020年）>的通知》（淄政办字[2019]10号），淄博市主要饮用水水源地分为地下水水源地和水库型（河流）地表水水源地，划定范围为全市20处主要集中式饮用水水源地。项目位于高青县芦湖街道，高青县有1处城镇以上集中式饮用水水源地，即大芦湖水库（黄河水厂），无农村饮用水水源地。 根据《山东省人民政府关于调整淄博市部分饮用水水源保护区范围的批复》（政字[2020]82号），高青县饮用水水源保护地为大芦湖水库（黄河水厂），属于地表水型水源地，一级保护区：水库内坝顶16.5m以下的区域，面积为4.63km2；二级保护区：引黄输水明渠自入库口上溯930m至广青路两侧渠口范围内的区域，面积为0.01km2。大芦湖饮用水水源地保护区位于项目井场东北方向2.6km，与水源地保护区距离较远，对水源地影响较小，因此，本项目建设符合水源地相关要求。 6、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）相符性分析 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中要求的相符性分析详见表5。 表5 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相符性分析 序号 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中相关规定 本项目实施过程中采取的措施 相符性分析 1 （三）严格落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线，生态环境准入清单）管控要求。涉及自然保护地、生态保护红线的，还应当符合其管控要求。 本项目严格落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线，生态环境准入清单）管控要求，本项目与区域“三线一单”符合性分析详见表2。 符合 2 （五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。 该井所在博兴洼陷高94断层下降盘，尚未确定产能建设规模，为探索博兴洼陷西部高87块孔店组含油气情况及孔二段烃源岩发育情况，拟建本项目，该井属于勘探井，不属于开发井。 符合 3 （七）涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。 本项目无废水外排。 符合 4 （八）涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。 本项目产生的钻井废水拉运至纯梁首站废液处理站进行处理，之后进入站内污水处理系统处理；试油废水拉运至纯梁首站污水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准要求后用于产能开发回注地层。 符合 5 （九）油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目采用无毒、低毒钻井液。钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备处理，处理后的钻井固废全部委托专业单位无害化处理。 符合 6 （十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 本项目尽量减少施工占地；施工期使用国六标准燃油，减少废气排放；选用低噪声设备，避免了噪声扰民。施工结束后，建设单位应按照环评提出的生态保护措施逐一落实。 符合 7 （十八）建设单位或生产经营单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收，并录入全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。 本项目建成后将由建设单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收。 符合 8 （二十）工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。 本项目若试油后无油气资源可开采，则按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并进行生态修复等措施。 符合 综上所述，本项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相关规定。 6、与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）相符性分析 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）文件中指出“做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。” 本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期。运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设项目环境影响评价中进行分析，并根据实际建设情况完善排污许可。因此本项目符合《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的相关规定。 7、与《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）相符性分析 本项目施工期拟采取如下治理措施：1）扬尘控制措施：施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工；2）运输车辆尾气、柴油机尾气控制措施：使用合格油品；加强设备和运输车辆的检修和维护；3）井场无组织挥发废气控制措施：保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响。 本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期。施工期产生的废气均随着施工期的结束而消失，在采取上述污染防治措施后，施工期的环境影响不大，因此本项目符合《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）的相关要求。 8、与《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》（淄环委办[2022]12号）相符性分析 本项目施工期使用柴油机会产生氮氧化物，试油时会产生无组织挥发废气。拟采取如下治理措施：1）运输车辆尾气、柴油机尾气控制措施：使用合格油品；加强设备和运输车辆的检修和维护；2）井场无组织挥发废气控制措施：保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响。 本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期。施工期产生的废气均随着施工期的结束而消失，在采取上述污染防治措施后，施工期的环境影响不大，因此本项目符合《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》（淄环委办[2022]12号）的相关要求。 9、与《关于印发<淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案>的通知》（淄环委[2022]1号）相符性分析 本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期。项目施工期无固定、长期污染源，不会造成生态环境质量明显下降，封井后区域环境功能不会发生改变，因此本项目符合《关于印发<淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案>的通知》（淄环委[2022]1号）的相关要求。 10、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月）相符性分析 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月）中指出：“加大工业污染协同治理力度：推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。” 本项目保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响；废水不外排，未设置入河排污口；严格按照危险废物管理的相关要求对危险废物进行收集、运输、处置；施工期制定了突发环境事件应急预案。因此本项目符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月）的相关要求。 11、与《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年2月15日）相符性分析 《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年2月15日）中指出：“以改善环境质量为核心，实施科学、精准、依法治污，纵深推进蓝天、碧水、净土保卫战，统筹推动水污染、大气污染、土壤污染综合整治，大幅减少黄河流域主要污染物排放，有效增加优质生态环境产品供给。” 本项目施工期产生的各项污染物均能实现达标排放，在采取本报告表中提出的环保措施与建议的前提，对环境的影响可以接受，因此本项目符合《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年2月15日）的相关要求。 12、与《基本农田保护条例》(2011年1月8日) 相符性分析 《条例》中指出“基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。”、“经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。” 本项目临时占用永久基本农田，项目类型属于能源行业，建设单位承诺按照基本农田相关规定办理基本农田占地手续，做到依法合规；临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦和占地补偿。综上，本项目符合《基本农田保护条例》(2011年1月8日)的相关要求。 13、与《关于印发<危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告 2021年 第74号）相符性分析 根据《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告 2017年 第43号）及《关于印发<危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告 2021年 第74号），本项目涉及陆上石油天然气开采的钻井和场地清理环节。经核实，本项目钻井环节采用水基钻井液，不使用油基钻井液，因此不会产生油基岩屑和废弃油基钻井泥浆（HW08 废矿物油与含矿物油废物）；场地清理环节产生的危废主要是不可利用的废防渗材料，则需委托有资质单位处置。 本项目施工期产生的危险废物均能得到妥善处置，符合《关于印发<危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告 2021年 第74号）的相关要求，危险废物产生及处置情况详见表31。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 山东省淄博市高青县芦湖街道大官庄村西850m处。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 为探索博兴洼陷西部高87块孔店组含油气情况及孔二段烃源岩发育情况，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心拟进行高87预探井的钻探和试油工作。地质构造位于博兴洼陷高94断层下降盘，目的层（主要/兼探）为孔一上/孔一中/孔二段 。圈闭层位：孔一上/孔一中/孔二段。圈闭类型：构造圈闭。高87预探井的功能主要是在经过对比、评价选定的新的有利地区、构造、圈闭上，以发现油气为目的而进行勘探的井。 本项目新钻井1口，属于预探井。本项目由主体工程、公用工程、环保工程、依托工程等组成，项目工程组成详见表6。 表6 本项目工程组成表 工程类型 工程内容 数量 建设规模 备注 主体工程 施工期 钻井工程 1口 新钻高87预探井1口，设计钻深5600m 新建 试油工程 - 钻至目的层后，对该井产能情况进行测试 新建 封井期 - - 把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程 新建 公用工程 给排水 给水 - 本项目施工用水采用罐车拉运，部分为循环利用的钻井废水 新建 排水 - ①施工期废水均不外排；②井场内雨水自然外排 新建 供电工程 动力系统 4台 单台功率不小于800kW 新建 消防工程 井场消防 - 设置灭火器等消防设施 新建 环保工程 废水 ①钻井废水拉至纯梁首站作业废液处理站，后经纯梁首站污水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发；②试油废水拉运至纯梁首站污水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发；③生活污水排入临时旱厕，定期清掏用作农肥 依托 固废 ①钻井过程采用“泥浆不落地”随钻随治处理工艺，钻井固废最终委托专业单位综合利用；②施工期，在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设渗透系数≤10-7cm/s的防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料（属于危险废物），需委托有资质单位处置；③生活垃圾收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理 依托 废气 ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘；施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路②加强施工管理，尽可能缩短施工周期；③保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响 新建 噪声 ①合理布置井位，尽量避开居民区等声环境敏感目标；②选用低噪声设备，加强设备维修保养 新建 生态 对临时占地进行生态恢复 新建 依托工程 纯梁首站作业废液处理站、纯梁首站 钻井废水收集拉运至纯梁首站作业废液处理站处理，后经纯梁首站污水处理系统处理达标后回注地层 依托 钻井废水、试油废水依托纯梁首站污水处理系统进行处理，达标后回注地层 依托 1、主体工程 1）建设内容 本次新钻高87预探井1口，设计钻深5600m，完钻后进行试油，获取有关技术参数。若试油后无油气资源可开采，则按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌；若油气资源可开采，则移交给中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂进行开采。 2）钻井方式 井别：预探井。 井型：直井。 目的层位：孔一上/孔一中/孔二段 。 3）井身结构 本项目采用三开井身结构，井身结构见表7及图 1。 表7 井身结构设计表 开钻 次序 钻头尺寸 （mm） 井段 （m） 套管尺寸 （mm） 套管下深 （m） 水泥返深 （m） 一开 444.5 301 339.7 300 地面 二开 311.2 3102 244.5 3100 地面 三开 215.9 5600 139.7 5597 1500 4）钻井液设计 钻井过程中需要使用钻井液，结合井身结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同，本井采用优质水基钻井液钻井。具体钻井液体系见表8、钻井液材料消耗量见表9。 表8 钻井液体系一览表 开钻序号 钻头尺寸 （mm） 井段 （m） 钻井液体系 一开 444.5 0～301 土浆 二开 311.2 301～1400 钙处理钻井液 1400～3102 聚合物防塌钻井液 三开 215.9 3102～5600 复合盐封堵防塌钻井液 图 1 井身结构图 表9 钻井液材料消耗一览表 序号 名称 一开数量（t） 二开数量（t） 三开数量（t） 合计数量（t） 1 工业用氢氧化钠 4.0 4.0 8.0 2 膨润土 5.0 10.0 15.0 3 碳酸钠 0.5 1.0 1.5 4 氯化钙 5.0 5.0 5 钻井液用聚丙烯酰胺干粉 3.5 3.5 7.0 6 氯化钠 30.0 30.0 7 氯化钾 40.0 40.0 8 钻井液用抗高温抗盐防塌降滤失剂 15.0 20.0 35.0 9 钻井液用胺基聚醇 4.0 6.0 10.0 10 钻井液用改性铵盐 4.0 4.0 11 钻井液用低黏羧甲基纤维素钠盐 5.0 8.0 13.0 12 钻井液用超微细碳酸钙 10.0 15.0 25.0 13 钻井液用乳化石蜡 8.0 20.0 28.0 14 钻井液用无水聚合醇 6.0 6.0 15 钻井液用硅氟类降黏剂 8.0 8.0 16 钻井液用有机硅稳定剂 8.0 8.0 17 钻井液用随钻堵漏剂 4.0 4.0 8.0 18 钻井液用重晶石粉（储备） 180.0 165.0 345.0 19 钻井液用重晶石粉（消耗） 340.0 385.0 725.0 20 碱式碳酸锌 2.0 2.0 5）固井设计 本项目一开采用内插法固井，二开、三开采用常规固井。水泥用量见表10，固井所需水泥浆配方见表11和固井外加剂用量见表12。 表10 水泥用量一览表 套管程序 套管 外径 （mm） 钻头 直径 （mm） 封固井段（m） 水泥浆 密度 （g/cm3） 水泥 等级 注灰量 （t） 固井 方式 备注 起始 井深 终止 井深 一开 339.7 444.5 0 301 1.85 G 77 内插 或常规 二开 244.5 311.2 2400 3102 1.90 G 50 常规 塑性膨胀 0 2400 1.65 G 140 粉煤灰 三开 139.7 215.9 4100 5600 1.90 G 65 常规 塑性膨胀 1500 4100 1.70 G 90 常规低密度 表11 固井所需水泥浆配方一览表 套管程序 配方 一开 G级水泥+配浆水 二开 G级水泥+1.2%降失水剂+0.8%减阻剂+0.25%消泡剂+粉煤灰+配浆水 G级水泥+1.5%降失水剂+1.0%减阻剂+0.4%消泡剂+1.0%缓凝剂+1.5%增韧剂+2.0%晶格膨胀剂+配浆水 三开 G级水泥+10.0%降失水剂+3.0%减阻剂+0.5%消泡剂+1.5%增韧剂+2.0%晶格膨胀剂+4.0%缓凝剂+40%硅粉+配浆水 G级水泥+6.0%降失水剂+3.0%减阻剂+0.5%消泡剂+3.0%缓凝剂+40%硅粉+配浆水 表12 固井外加剂用量一览表 材料名称 用量（t） 备注 二开 三开 减阻剂 1.62 4.65 三开抗高温 降失水剂 2.43 11.90 三开抗高温 消泡剂 0.55 0.78 缓凝剂 0.50 5.30 三开抗高温 增韧剂 0.75 0.98 晶格膨胀剂 1.00 1.30 硅粉 / 44.30 6）钻井设备 （1）钻井设备 根据建设单位提供资料，本次钻井采用70型钻机，该型号钻机配备的钻井设备见表13。 表13 主要钻井设备一览表 序号 设备名称 主要技术参数 单位 数量 1 天车 最大静负荷4500kN 台 1 2 游车大钩 最大钩载4500kN 台 1 3 水龙头 最大静负荷4500kN，最高工作压力不低于34.3MPa 台 1 4 转盘 开口直径700mm，950mm，1260mm可选一种规格，最大静负荷5850kN 台 1 5 井架 最大静负荷4500kN，井架工作高度不低于45.5m 套 1 6 井架底座 钻台面高度不低于7.5m、转盘梁最大静载荷4500kN 套 1 7 动力系统 柴油机组4台（单台功率不小于800kW） 或柴油发电机组4台（单台功率不小于1300kW） 台 4 8 钻井泵 单台功率不小于1617kW（2200HP） 台 2～3 9 钻井液 循环罐 有效容积不小于360m3，含搅拌机 套 1 10 振动筛 台 3 11 除气器 单台处理量不小于300m3/h 台 1 12 除砂器 单台处理量不小于180m3/h 台 1 13 除泥器 单台处理量不小于120m3/h 台 1 14 离心机 单台处理量不小于60m3/h 台 1 15 钻井参数仪 套 1 16 顶部驱动钻井装置 4500kN～7500kN 套 1 （2）试油设备 试油主要设备包括：通井机、修井机等，另外还有先进的井下工具等，详见表14。 表14 主要试油设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 天车 最大静负荷4500kN 台 1 2 游车大钩 最大钩载4500kN 台 1 3 水龙头 最大静负荷4500kN，最高工作压力不低于34.3MPa 台 1 4 转盘 开口直径700mm，950mm，1260mm可选一种规格，最大静负荷5850kN 台 1 5 井架 最大静负荷4500kN，井架工作高度不低于45.5m 套 1 6 井架底座 钻台面高度不低于7.5m、转盘梁最大静载荷4500kN 套 1 7 动力系统 柴油机组4台（单台功率不小于800kW） 或柴油发电机组4台（单台功率不小于1300kW） 台 4 8 通井机 TJL-15 台 1 9 修井机 XJ550型 台 1 10 HST测试工具 / 套 1 11 修井工具 打捞、切割、震击、整形、补接、倒扣、辅助工具 套 若干 2、公用工程 1）水用量 本项目用水主要为钻井期生产用水、钻井期生活用水和试油期生活用水。 钻井期生产用水主要为泥浆配比用水，根据钻井施工单位经验数据，按照平均每天100m3计算，整个钻井期生产用水量约7000m3，其中洗井用水量约为300m3。生产用水部分由车辆拉运，部分为循环利用的钻井废水。 本项目钻井周期70d，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额为50L/人·d，用水量为1.2m3/d，整个钻井期生活用水量约84m3，用水由车辆拉运。 本项目试油周期10d，试油队劳动定员5人，每人每天用水量为50L，用水量为0.25m3/d，整个试油期生活用水量为2.5m3，用水由车辆拉运。 项目水平衡图见图 2。 2）供电工程 本项目钻井和试油过程中需要使用钻井柴油机和柴油发电机，采用柴油机3台（单台功率不小于800kW）。根据《石油专业工程定额》（2012版），本项目施工过程平均每天需要消耗4.5t的柴油，钻井期和试油期共计消耗柴油为360t。 3）消防工程 本项目井场内设置灭火器等消防设施。 图 2 水平衡图（单位：m3） 3、环保工程 1）废气 （1）施工扬尘：施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工。 （2）运输车辆尾气、柴油机尾气：使用品质合格的燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 （3）试油期井场无组织挥发废气：保证设施正常运行，加强管理。 2）废水 （1）钻井废水：钻井废水主要包括冲洗钻平台及设备产生的废水和冲洗钻井岩屑产生的废水，主要污染物为悬浮物、COD、石油类。这部分废水全部进入“泥浆不落地”设备中，大部分可实现循环利用。根据胜利油田钻井经验及《陆上油气田企业清洁生产评价指标体系》（Q/SH 0730-2018），钻井废水产生量约为50m3/1000m进尺，本项目钻井总进尺5600m，则钻井废水产生量为280m3。钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （2）试油废水：通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （3）生活污水：全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥。 3）固废 （1）钻井固废：采用“泥浆不落地”工艺，减少固废产生量，全部委托专业单位无害化处理。 （2）施工期，在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设渗透系数≤10-7cm/s的防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾：暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。 4）噪声 合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离居民区一侧，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、工程占地 本项目总占地面积为12000m2，均为临时占地，钻井井场长120m、宽100m，占地类型为耕地，属于永久基本农田。 5、依托工程 本项目产生的钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排，试油废水通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 本项目涉及工程依托的环节主要包括钻井废水处理和试油废水处理。本项目依托工程均已纳入《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂2016～2018年滨州老区滚动开发建设项目环境影响报告书》（批复文号：滨环字[2016]198号）评价内容，该项目已于2019年12月通过自主验收，满足国家环保要求。 表15 本项目依托工程及其可行性分析 依托内容 依托工程 拟建项目 依托可行性 名称 设计规模 实际处理量 富余能力 概况 需求能力 废液处理 纯梁首站作业废液站 13.14×104m3/a 7218m3/a 12.42×104m3/a 本项目钻井废水依托该站处理 280m3 可行 污水处理 纯梁首站污水处理系统 2.6×104m3/d 2.2×104m3/d | 0.4×104m3/d 本项目钻井废水、试油废水依托该站处理 310m3 可行 |
| 总平面及现场布置 | 本项目选用70型钻机，选用120m×100m规格井场，井场是钻井工程的主要场地，本项目的平面布置本着布局简单、流程合理的原则进行，钻井期及试油期井场布置相似，围绕井口设有住井房、工具房、值班房、工程师房、配电房、消防房、发电机、清水罐、“泥浆不落地”设备、仪器房、地质房、泥浆房、监督房、生活水罐、油罐等。井场平面布置见附图2；各设施位置能够满足《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）中的安全距离要求。因此，本项目井场平面布置合理。 |
| 施工方案 | 本项目为探井项目，施工期和封井期，不涉及运营期。 1、工艺流程及产污环节分析 1）施工期 施工期包括钻井、试油两部分。 （1）钻井作业 钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井泥浆将钻屑带出井眼，以保证持续钻进。 钻井作业按其顺序可分为三个阶段，即钻前准备、钻进、钻完井。 ①钻前准备 根据井的深浅、设备的类型及设计的要求来平整场地，进行设备基础施工（包括钻机、井架、钻井泵等基础设备）；搬运、安装钻井设备。 ②钻进 本项目采用三开结构形式。 ③钻完井 钻完井是钻井工程的最后环节。钻井完成后，钻井队对钻井产生的钻井废弃泥浆和钻井岩屑进行泥浆不落地处理，对钻井设备进行搬家，准备下一口井的钻井工作。 （2）试油作业 试油主要是将钻井、综合录井、电测所认识和评价的含油气层，通过射孔、替喷、诱喷等多种方式，使地层中的流体（包括油、气和水）进入井筒，流出地面。从而取得地层流体的性质、各种流体的产量、地层压力以及流体流动过程中的压力变化等资料，并通过对这些资料的分析和处理获得地层的各种物性参数，对地层进行评价的工艺过程。 本项目完钻后进行试油，获取有关技术参数。试油结束后，对达不到工业开采要求的探井进行永久封井（向井管内全程灌注高密度水泥），按照封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌。对于获得工业油气流的探井一般采取暂时封井（向井管内灌注100m～200m高密度水泥），作为储备待今后开发。 2）封井期工艺流程 本次探井若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施，因此本报告不对其运营期环境影响进行评价，但对封井期的环境影响进行分析。 封井期主要是把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程。 施工期工艺流程图见图 3，封井期工艺流程见图 4。 图 3 作业流程及产污节点图 图 4 封井期工艺流程及产污节点图 2、物料平衡 本项目施工期物料平衡图见图 5，钻井液平衡图见图 6。 图 5 物料平衡图（单位：t） 图 6 钻井液平衡图（单位：t） 3、劳动定员和工作制度 1）劳动定员、工作制度 钻井期，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人。试油期，试油队劳动定员5人，每天工作8h。 2）工作周期 本项目钻井周期70d，试油周期10d。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 1）主体功能区划 根据《山东省主体功能区规划》（2013年1月15日），项目所在位于淄博市高青县，属于国家级农产品主产区，详见表16、图 7。 表16 项目所在位置的生态功能特点及发展方向一览表 区域类型 区域主导功能 本项目位置 国家级农产品主产区 国家级农产品主产区主要包括鲁北农产品主产区、鲁西南农产品主产区和东部沿海农产品主产区，是保障农产品供给安全的重要区域、农民安居乐业的美好家园、现代农业建设的示范区和全省重要的安全农产品生产基地，应着力保护耕地，稳定粮食产量，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，保障农产品供给，确保国家和全省粮食安全和食物安全。 淄博市高青县 2）生态功能区划 根据《山东省生态功能区划》（2004年），项目所在位置生态功能区划属于212徙北盐碱化防治与粮棉生产生态功能区，详见表17，山东省生态功能区划图（陆域范围内）见图 8。 表17 项目所在位置的生态功能特点及发展方向一览表 生态功能区 所在区域与面积 主要生态环境问题 212徙北盐碱化防治与粮棉生产生态功能区 位于鲁北平原西北部，包括莘县、冠县，临清、德州、夏津、武城、平原等7个县（市）的全部，阳谷、高唐、聊城、陵县、商河、临邑、宁津、惠民，阳信、滨县等县大部分，茌平、禹城、高青、博兴等县的一部分。总面积16275km2。 受涝碱威胁，旱情比较突出，地表水资源贫乏，部分地区存在沙化现象。 图 7 本项目在山东省主体功能区划中的位置 图 8 本项目在山东省生态功能区划中的功能区 2）生态系统类型与特点 经现场调查，评价范围农业耕作历史悠久。评价范围生态系统类型主要有三大类：农田生态系统、城镇生态系统和湿地生态系统。 （1）农田生态系统：评价范围内农田所占比重最大，其特点是靠人力提供的肥料养护，生产力水平较高。 （2）城镇生态系统：城镇生态系统包括村庄、道路和工业企业等，其主要特点是：①以人为主体，人在其中不仅是主要的消费者，而且是整个系统的营造者；②几乎全是人工生态系统，其能量和物质运转均在人的控制下进行，居民所处的生物和非生物环境都已经过人工改造，是人类自我驯化的系统。③是不完全的开放性的生态系统，系统内无法完成物质循环和能量转换。许多输入物质经加工、利用后又从本系统中输出（包括产品、废弃物、资金、技术、信息等）。 （3）湿地生态系统：属于环境资源型，主要包括评价范围内的坑塘水面、灌溉渠道等。 3）植被现状及植物种类 （1）植被现状 ①自然植被类型 本项目位于暖温带落叶阔叶林地带，气候条件适合温带落叶阔叶植物的生长和栽培。评价区内的自然植被为落叶阔叶林植被和农田杂草，落叶阔叶林植被主要为道路两侧的防护林和居住区一旁成片林地，落叶阔叶林为山东地带性植被，由暖温带落叶树种组成，落叶阔叶林是境内的顶级群落，由于近海、成陆时间晚等原因，天然的落叶阔叶林未得到发育，多数为人工林和萌芽林。 评价范围内林地主要种植树种为杨树，农田杂草主要是田间垅头的稀疏灌草，有黄须菜、马齿苋、曲曲菜、马绊草等。 ②人工植被类型 项目所在区域由于长期人类活动的影响，原始森林已破坏殆尽，目前农田在区域内分布比例最大。人工植被主要为人工栽培农作物，以小麦、玉米为主。 （2）主要植物种类 评价范围的农作物主要为小麦；农田杂草主要有白茅、狗尾草、车前、马唐、马齿苋、小蓟、荠菜、藜、播娘草、野蒿子、小芦苇等。道路两侧的主要树种有毛白杨、小叶杨、榆等阔叶树种。 根据现场调查，因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响，评价范围内植被类型以农业植被为主，植被类型单一，林地和草丛分布较小，评价范围内植被基本为区域常见类型。现场踏勘期间，项目评价范围内未见《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日）中重点保护野生植物及中国濒危珍稀植物，也没有古树名木分布。 4）野生动物现状 由于项目所在区域人类开垦及长期耕种，破坏了原生植被，且人口分布较为密集、人类活动频繁，野生动物分布较少。只有中小型哺乳动物和鸟类出没，尤以啮齿类及一些鸟类为优势。这些野生动物大多数为广布种，分布在项目区草地内。评价范围内的野生动物主要有以下几种： （1）兽类：常见兽类主要有黄鼠狼、野兔、田鼠、小家鼠等。 （2）鸟类：常见鸟类主要有灰斑鸠、山斑鸠、大斑啄木鸟、灰喜鹊、喜鹊、大嘴乌鸦、小嘴乌鸦、大山雀、家麻雀、山麻雀、树麻雀等。 （3）昆虫类：主要有蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝈蝈、蝉、蟋蟀等。 （4）爬行类：主要有蜥蜴、蛇等。 （5）两栖类：主要有花背蟾蜍、金线蛙等。 项目区人类活动频繁，由于人类对生态环境的破坏和干扰使得项目区自然条件有所变化，野生动物种类也在不断减少。区域内野生动物多为常见的广布物种，区域动物已基本对人类活动产生适应性。 现场调查期间，项目评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。项目的建设和运行不会对野生动物的生活产生影响和危害。 5）土壤类型 高青县土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，42个土种。土壤成土母质系黄河泛滥冲积物，覆盖较厚，开垦历史悠久，旱耕熟化过程很长。在成土过程中，因地形、地貌、气候、水文等因素影响，形成潮土和盐土两个土类。 （1）潮土土类：潮土土类是境内主要耕作土壤。广泛分布于全县各地貌类型，适合粮、棉、瓜、菜等各种作物的种植。因为地形部位、地下水影响强弱和人为作用程度的不同，潮土土类可分潮土、盐化潮土和湿潮土三个亚类。潮土亚类潜水深多在2m～3m，通气性好，宜耕作，适宜粮、棉、瓜果、蔬菜等各类作物的种植，是全县主要的土壤类型；盐化潮土亚类多分布在大片洼地的边缘、岗地和缓平坡地的远端，排水不畅，地下潜水深多小于2m，潜水矿化度多大于3g/L；湿潮土亚类是全县最小的土壤亚类，占全县可利用土地的1.04%，分布在大芦湖地区。因土壤养分含量低，限制因素多，不适于种植粮食作物，多用于鱼、苇、藕的生产及发展林牧业。 （2）盐土土类：高青县境内盐土土类只有白潮盐土一个亚类，零星分布在田镇、青城、木李、黑里寨、花沟、常家、赵店等地，农业生产较难利用。 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（2013年8月12日）、《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1号），项目区所在地不属于国家级、省级水土流失重点预防区。 根据《淄博市水土保持规划》（2016-2030），高青县位于淄博市水土流失重点预防区。 6）土地利用类型 评价范围内的土地利用类型包括耕地、工矿仓储用地、住宅用地和水域及水利设施用地。项目所在区域土地利用现状图见图 9。 图 9 项目所在区域土地利用现状图 2、环境空气质量 根据淄博市生态环境局发布的《生态淄博建设工作简报（2022年第1期）》（2022年1月24日），淄博市2021年大气环境质量状况为：O3、PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）中二级标准限值。因此淄博市属于大气环境不达标区。 表18 淄博市基本污染物环境质量现状一览表 评价因子 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 评价标准 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均 14 60 23 达标 NO2 年平均 35 40 88 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1.6mg/m3 4mg/m3 40 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 183 160 114 超标 PM10 年平均 77 70 110 超标 PM2.5 年平均 47 35 134 超标 经分析，O3超标主要和工业企业排放氮氧化物和挥发性有机物有关，还与项目所在地夏季温度高、光照时间长有关，PM10、PM2.5超标，主要与气候干燥、路面扬尘较多有直接关系。 3、水环境质量现状调查与评价 本项目周边主要地表水为杜姚沟。 杜姚沟（支脉河支流）位于本项目西南200m处。根据淄博市生态环境局发布的《2022年1-6月全市地表水环境质量状况》（2022年7月20日），支脉河水质道旭渡断面满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 本次地下水评价引用山东蓝普检测技术有限公司（CMA：171512055405）在项目南侧2.3km的王坡庄村监测数据，监测时间：2021年8月18日，本项目所在位置与王坡庄村距离较近，周围环境均为农田，环境相似，从地下水水文地质来说，可认为同属一个水文地质单元。综上，本次引用王坡庄村地下水监测数据具有可靠性。，监测结果详见表19。 表19 地下水环境质量现状评价结果表 检测项目 评价标准 王坡庄村 检测结果 评价结果 钾(mg/L) - 4.30 - 钠(mg/L) - 1.28×103 - 钙(mg/L) - 251 - 镁(mg/L) - 196 - 氨氮(mg/L) 0.5 0.029 0.058 挥发酚(mg/L) 0.002 ＜0.0003 0.075 砷(µg/L) 0.01 ＜0.3 0.015 铅(µg/L) 0.01 ＜1 0.050 镉(µg/L) 0.005 0.2 0.040 铁(mg/L) 0.3 ＜0.03 0.050 锰(mg/L) 0.1 0.27 2.700 硫酸盐(mg/L) 250 299 1.196 碳酸盐(mg/L) - 未检出 - 重碳酸盐(mg/L) - 587 - pH（无量纲） 6.5～8.5 6.91 0.090 硝酸盐氮(mg/L) 20 1.5 0.100 亚硝酸盐氮(mg/L) 1.0 0.002 0.002 氰化物(mg/L) 0.05 ＜0.002 0.020 汞(µg/L) 0.001 ＜0.04 0.020 六价铬(mg/L) 0.05 ＜0.004 0.040 总硬度(mg/L) 450 1400 3.111 氟化物(mg/L) 1.0 0.50 0.500 溶解性总固体(mg/L) 1000 4540 4.540 耗氧量（CODMn）(mg/L) 3.0 2.81 0.937 氯化物(mg/L) 250 1870 7.480 总大肠菌群（MPN/100mL） 3.0 未检出 - 菌落总数（CFU/mL） 100 74 0.740 石油类(mg/L) 0.05 ＜0.01 0.100 硫化物(mg/L) 0.02 ＜0.005 0.125 备注：“＜+数字”表示低于检出限，数字为检出限；低于检出限时按照检出限的一半进行单因子指数的计算。 监测结果表明：部分点位地下水水质监测点的锰、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氯化物超标，这些指标超标与附近村庄生活污染源污染及当地水文地质条件有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足参考执行的《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。拟建项目特征污染物石油类在各监测点均不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。 本项目通过加强对废水、固废的管理，避免直接排入地下水环境中，可以减少对地下水环境的影响。 4、声环境质量现状与评价 根据现场踏勘，项目所在地声环境能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求。 5、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为矿产资源地质勘查，行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2007）中关于生态影响评价范围的要求，区域性建设项目以影响区范围向四周外扩原则确定评价范围。因此，生态环境影响评价范围为项目影响范围并外扩1km。 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》（2016年9月18日），本项目建设地点不占用生态保护红线，距离项目最近的山东省生态保护红线区为千乘湖生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-01），位于项目井场东南1.6km，符合生态保护红线管控要求。本项目距离最近的生态红线见表20，生态保护红线情况见表21。 表20 主要生态环境保护目标 序号 名称 保护内容 环境功能区 参照污染源 相对井场方位 相对井场距离（m） 1 千乘湖生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-01） 湿地 —— 高87预探井 SE 1600 表21 生态保护红线情况一览表 红线名称 千乘湖生物多样性维护生态保护红线区 代码 SD-03-B4-01 县区 高青县 外边界 边界描述 东起引黄过清干渠、西至青苑路、南起滨河路、北至清河路 面积（km2） 1.5 I类红线区 边界描述 / 面积（km2） / 生态功能 生物多样性维护、水源涵养 类型 湿地 备注 为千乘湖省级湿地公园 本项目大气、声环境参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分别调查500m、50m范围内保护目标，根据调查结果，本项目调查范围内无大气、声环境保护目标，距离项目最近的敏感目标为东850m的大官庄村。本项目的主要环境保护目标见表22。 表22 区域环境保护目标一览表 类型 序号 名称 保护对象（人） 保护内容 环境功能区 参照污染源 相对井场方位 相对井场距离（m） 大气环境、风险敏感目标 大气环境 1 大官庄村 1306 居民区 二类 高87预探井 E 850 生态环境敏感目标 生态环境 1 拟建井场周边土壤、植被 高87预探井 —— —— 地表水环境敏感目标 地表水 1 杜姚沟 Ⅲ类 高87预探井 SW 200 地下水环境敏感目标 地下水 1 周围地下水 Ⅲ类 高87预探井 —— —— |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1）环境空气：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（1997年）中推荐值，H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D要求。 表23 环境空气质量标准 项目 平均时间 浓度限值 标准（μg/m3） SO2 年平均 60 NO2 年平均 40 PM10 年平均 70 PM2.5 年平均 35 CO 24小时平均 4000 O3 日最大8小时平均 160 非甲烷总烃 1小时平均 2000 H2S 1小时平均 10 2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准； 表24 地表水环境质量标准（单位：mg/L（除pH外）） 污染因子 pH COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅲ类标准 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 污染因子 总氮 氯化物 氟化物 挥发酚 硫酸盐 Ⅲ类标准 ≤1.0 ≤250 ≤1.0 ≤0.005 ≤250 3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准； 表25 地下水环境质量标准 检验项目 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 铁 锰 钠 氯化物 挥发性酚类 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 标准限值 ≤0.5 ≤20.0 ≤1.0 ≤0.3 ≤0.1 ≤200 ≤250 ≤0.002 检验项目 六价铬 硫酸盐 pH 砷 汞 石油类 总硬度 溶解性总固体 单位 mg/L mg/L 无量纲 μg/L μg/L mg/L mg/L mg/L 标准限值 ≤0.05 ≤250 6.5～8.5 ≤10 ≤1 ≤0.3 ≤450 ≤1000 检验项目 铅 镉 氰化物 氟化物 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/mL MPNb/100mL 标准限值 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.05 ≤1.0 ≤3.0 100 3.0 4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值。 2、污染物排放标准 1）施工气废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）； 2）施工期噪声：参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中表1的噪声排放标准限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））； 3）施工期钻井废水、试油废水：执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中的相关要求； 表26 推荐水质主要控制指标 注入层平均空气渗透率，μm2 ≤0.01 ＞0.01～≤0.05 ＞0.05～≤0.5 ＞0.5～≤1.5 ＞1.5 控制指标 悬浮固体含量，mg/L ≤1.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤10.0 ≤30.0 悬浮物颗粒直径中值，μm ≤1.0 ≤1.5 ≤3.0 ≤4.0 ≤5.0 含油量，mg/L ≤5.0 ≤6.0 ≤15.0 ≤30.0 ≤50.0 平均腐蚀率，mm/年 ≤0.076 SRB，个/mL ≤10 ≤10 ≤25 ≤25 ≤25 IB，个/mL n×102 n×102 n×103 n×104 n×104 TGB，个/mL n×102 n×102 n×103 n×104 n×104 注1：1＜n＜1.5； 注2：清水水质指标中去掉含油量。 4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年 第36号）中相关要求。 |
| 其他 | 本工程钻井周期短，污染物产生量少，钻井期结束后影响随即消失，故本评价不提出污染物排放总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 1）土地利用影响分析 本项目占地面积为12000m2，临时占地面积占评价范围总面积的0.38%，占用比例较小。项目临时占用耕地，但临时占地只在短期内改变土地利用类型和植被现状，施工结束后将对临时占用土地进行地貌恢复，即可恢复为原有土地利用类型。因此，临时占地对区域土地利用类型的影响较小。 2）对植被的影响分析 施工期对植被的破坏方式主要包括土地平整、钻机安置、施工机械碾压、施工人员及车辆踩踏等施工活动对植被的影响。井场建设前需进行土地平整，清除井场内全部植被，导致该区域植被消失，将造成评价范围植被生物量下降。由于项目临时占地占评价范围总面积的比例仅有0.38%，对植被影响的特征是形成建设用地斑块，而对植物群落的演替基本没有影响。施工结束采取植物恢复措施后，生物量在2年～3年后可全部恢复。因此，施工期对评价范围植被的影响在可接受范围内。 3）对农田的影响分析 （1）项目占地对农作物产量的影响 项目井场所占土地类型主要为农业用地，主要农作物为小麦、玉米。占地造成的农作物损失为临时占地在施工期造成的单季损失；施工结束后，临时占地恢复到原有生产力期间的短期损失，为暂时损失。 钻井工程施工期一般为1个月～3个月，会耽误一季农作物收成，永久损失计算公式与单季损失计算公式相同，采用以下公式计算 Y1=A1W1 式中：Y1——某一农作物损失量，kg； A1——某一农作物农田施工临时占地面积，hm2； W1——某一农作物单位面积的产量，kg/hm2。 临时占地在施工结束后第二年便可恢复种植，但恢复能力约2季～3季，对农业生产造成一定的经济损失，这部分临时性损失计算模式如下： Y2=A2×（n+1）×（W1-W2） 式中：Y2——本工程对农业造成的临时性损失，kg； A2——本工程临时性占地面积，hm2； W1——施工前耕地粮食的单产量，kg/hm2； W2——施工后耕地粮食的单产量，按施工前50%计，kg/hm2； n——耕地粮食产量恢复至施工前状态所需时间（季），本次评价取2季。 钻井与地面施工会临时占用耕地，当季无法种植作物，将耽误全年收成。项目建成投产后暂时影响区内的农田可以恢复种植，但土层翻动使肥力下降。 本次以项目所在区域主要种植的农作物计算农业损失。本项目以施工对粮食产量的影响作为评价标准，被占用的农田面积按临时占地面积的100%计算，农业生产损失情况见表27。由表27可知，本项目临时占地将可能造成的农业损失量为14.33t。 表27 施工期临时占地农业损失统计表 土地类型 作物类型 面积（m2） 产量（t/hm2） 损失量（t） 耕地 小麦 12000 5.90 7.08 玉米 12000 6.04 7.25 合计 14.33 施工结束后及时对临时占地进行土地复垦，第二年便可恢复种植，但耕地生产力的恢复期一般为2年，第3年可完全恢复产量，对农业生产造成一定的经济损失。施工临时占地恢复期第一年的作物产量以正常作物产量的50%计算（损失50%），恢复期第二年以正常作物产量的75%（损失25%），恢复期临时占地的农作物损失量见表28。 表28 恢复期临时占地农作物损失量统计表 作物种类 面积（m2） 产量（t/hm2） 正常年一年的产量（t/a） 第一年农作物产量损失（t） 第二年农作物产量损失（t） 恢复期农作物产量损失（t） 小麦 12000 5.90 7.08 3.54 1.77 5.31 玉米 12000 6.04 7.25 3.62 1.81 5.43 合计 —— —— 14.33 7.16 3.58 10.74 注：恢复期按照一季小麦一季玉米的轮作制度。 由表28可知，临时占地一年农作物产量为14.33t，临时占地在恢复期造成农作物损失量约10.74t。临时占地导致当季无法种植农作物，而且将破坏施工地面已有的农作物，这些都将造成一定的经济损失。因此，环评建议建设单位合理安排工期，尽量避开农作物生长期，减少对农田生态系统的不利影响。 （2）项目建设对农业生产的其他影响 本项目临时占地周边紧邻农田，钻井期柴油机产生的废气、机动车辆产生的扬尘将会对周边农作物产生影响，主要体现在农作物的呼吸作用和对农作物光合作用的影响。扬尘附着在农作物表面，导致农作物表面气孔阻塞，抑制了农作物的呼吸作用，从而使其生长受到抑制。探井工程开发活动影响范围很小，施工时间短，对周边农作物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的“干扰”。 4）对野生动物的影响分析 施工期对动物的影响方式主要包括井场占地迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰。项目评价范围内野生动物种类、数量均不丰富，主要为一些常见动物，无国家和山东省重点保护野生动物。农田中的野生动物已适应了人类活动的影响，探井项目开发活动影响范围很小，施工周期短，对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。因此，本项目对野生动物种群和数量影响较小。 5）土地影响分析 （1）土地理化性质影响 施工过程中，土方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。 1）混合土壤层次，改变土体构型 无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。项目土方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。 2）影响土壤紧实度 自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。 （2）土地肥力影响 自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其他方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。 6）水土流失影响分析 井场施工过程将扰动地表、破坏植被、增大地表裸露面积，施工中大量土石方开挖，破坏原有水土保持稳定状态，加剧水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为水力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。 井场工程施工期可采用机械碾压的方式，使井场地面硬化，减少土壤流失量。施工场地为裸露地面，遇到雨天，水土流失加剧。但施工过程中需对占地范围内的土壤进行表土剥离，单独堆放。本项目考虑将表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。完钻后表土用于土壤改良，同时对临时表土堆放场进行恢复地貌。通过采取以上措施后，工程产生的水土流失量在可接受范围内。 为有效控制工程施工准备期、施工期和自然恢复期各种水土流失的发生，本项目施工过程中临时堆土采取土工布遮盖、四周拦挡和修建临时排水沟等临时防护措施，有效防止雨水冲刷。施工结束后，对临时占地及时进行土地整治、植被恢复。施工期是水土流失防治的重点时期，应加强水土保持工作。 2、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要来源于施工扬尘、钻井柴油机和柴油发电机等产生的尾气、运输车辆尾气、试油期井场无组织挥发废气。 1）扬尘废气 建设单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）、《关于印发<淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案>的通知》（淄环发[2022]27号）等文件要求，采取如下扬尘防治措施： （1）施工场地采取围挡以减少扬尘扩散，围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%； （2）物料集中堆放，表面采取遮盖或集中堆存在库房内，以降低施工扬尘对环境的影响； （3）施工现场及道路定期洒水抑尘；施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路； （4）控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施； （5）避免大风天气施工。 经采取防治措施后，本项目产生的施工扬尘对周围大气环境影响较小。 2）柴油设备及车辆尾气 本项目施工时各种机械设备应选用尾气排放达标的设备，钻井柴油机和柴油发电机、运输车辆均使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）要求的柴油，排放污染物相对较少，同时加强运输车辆管理和维护。本项目周围村庄较少，项目所在地较空旷，空气流动性好，污染物扩散能力快，因此钻井柴油机和柴油发电机、运输车辆尾气对周围环境的影响在可接受范围内。 3）试油期井场烃类无组织挥发废气 试油期井场设置临时储油罐，储油罐装车、试油过程均会有轻烃无组织挥发。本次评价参照山东蓝普检测技术有限公司于2020年对高19-斜18井场非甲烷总烃监测数据，高19-斜18井场位于本项目西侧约6.8km，属于纯梁采油厂典型井场，具有一定代表性，监测期间该油井正常运行，因此引用数据合理可行，详见表29。 表29 典型井场无组织排放监测数据 采样点位 高19-斜18井场 采样日期 非甲烷总烃（mg/m3） 厂界上风向 下风向一 下风向二 下风向三 2020.7.19 第一次 0.80 0.87 0.81 0.86 第二次 0.71 0.83 0.78 0.74 第三次 0.72 0.77 0.82 0.80 2020.7.20 第一次 0.66 0.72 0.77 0.70 第二次 0.74 0.82 0.82 0.82 第三次 0.69 0.78 0.77 0.72 通过类比，试油期井场挥发性有机物厂界监控点浓度能够达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。因此，保证设施正常运行，加强管理，试油期井场无组织挥发废气不会对区域环境空气产生明显影响。 综上可知，施工期产生的施工扬尘、钻井柴油机和柴油发电机等产生的尾气、运输车辆尾气、试油期井场无组织挥发废气对周围环境空气的影响较小。 3、施工期水环境影响分析 施工期间产生的废水主要为钻井废水、试油废水和生活污水。 1）废水处理方式 （1）钻井废水 钻井废水主要包括冲洗钻平台及设备产生的废水和冲洗钻井岩屑产生的废水，主要污染物为悬浮物、COD、石油类。这部分废水全部进入“泥浆不落地”设备中，大部分可实现循环利用。根据胜利油田钻井经验及《陆上油气田企业清洁生产评价指标体系》（Q/SH 0730-2018），钻井废水产生量约为50m3/1000m进尺，本项目钻井总进尺5600m，则钻井废水产生量为280m3。钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （2）试油废水 本项目试油期产生废水量为30m3，通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （3）生活污水 本项目生活污水全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥。 2）依托可行性分析 本项目产生的钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排；试油废水通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （1）纯梁首站作业废液处理站 纯梁首站作业废液处理站与纯梁首站合建，位于滨州市博兴县陈户镇，设计处理能力为13.14×104m3/a，目前废液站来液量平均约为7218m3/a，剩余处理能力12.42×104m3/a。作业废液处理站采用中和→破胶→混凝沉降→分离的处理措施，处理后的污水进入纯梁首站污水处理站进一步处理后回注地层，用于油田注水开发，不外排。本项目产生钻井废水量为280m3，小于纯梁首站作业废液处理站剩余处理能力，因此纯梁首站作业废液处理站能够满足项目的依托需要。 （2）纯梁首站污水处理站 纯梁首站污水处理站，采用“除油＋沉降缓冲＋过滤”工艺进行污水处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）推荐水质标准后回注地层，无外排。纯梁首站污水处理站设计处理规模2.6×104m³/d，目前实际处理量2.2×104m³/d，处理余量为0.4×104m³/d。本项目产生试油废水30m3，钻井废水280m³，远小于纯梁首站污水处理站的剩余处理能力。通过调查，纯梁采油厂回注水水质可稳定达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）。因此，本项目试油期废水运至纯梁首站污水处理站处理是可行的。 综上可知，项目建设对周围水体影响较小。 3）地下水影响分析 （1）钻井废水、试油废水、废弃泥浆对地下水环境影响分析 本项目钻井各开次分别钻至地表以下，下入技术套管，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，表层套管的固井水泥必须返高至地面，防止浅层含水层受到钻井泥浆污染，可有效减少对地下水环境的污染。 本项目使用环保型的钻井泥浆，钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排，试油废水通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （2）生活污水对地下水环境影响分析 本项目施工人员的生活污水全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥。 综上可知，本项目无废水外排，通过采取以上措施后，对地下水环境影响很小。 4、固体废物影响分析 根据《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告 2017年 第43号）及《关于印发<危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告 2021年 第74号），本项目涉及陆上石油天然气开采的钻井和场地清理环节。经核实，本项目钻井环节采用水基钻井液，不使用油基钻井液，因此不会产生油基岩屑和废弃油基钻井泥浆（HW08 废矿物油与含矿物油废物）；场地清理环节产生的危废主要是不可利用的废防渗材料，则需委托有资质单位处置。 1）钻井废弃泥浆与岩屑 钻井岩屑的排放量随着井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——钻井岩屑量，t； D——井眼直径，m； h——钻深，m； A——井眼扩大率，1.2； ρ岩屑——取2.7t/m3。 废弃泥浆的排放量随着井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——废弃泥浆量，t； D——井眼直径，m； h——钻深，m； ——泥浆循环利用率，95%； ρ泥浆——t/m3（根据井深来取，井深＜2000m，取1.05，井深为2000m～3000m取1.25，井深＞3000m，取1.6）。 通过上述公式计算出本项目钻井固废产生量为1408.64t。本项目钻井固废产生量见表30。 表30 钻井固废产生量统计表 钻井进尺（m） 钻井废弃泥浆（t） 钻井岩屑（t） 钻井固废（泥浆+岩屑）（t） 5600 43.83 1364.81 1408.64 本项目施工期钻井采用“泥浆不落地”工艺，根据《关于发布<危险废物排除管理清单（2021年版）>的公告》（生态环境部公告 2021年 第66号），废弃水基钻井泥浆及岩屑不属于危险废物，属于一般工业固体废物，分离后的钻井固废全部委托专业单位无害化处理，因此钻井固废依托处置具有可行性，对环境影响较小。 2）废防渗材料 施工期，在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设渗透系数≤10-7cm/s的防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置。不可利用的废防渗材料为危险废物，在井场清理时直接由运输单位拉运至有资质单位处理，井场内不暂存。危险废物介绍见表31。 表31 钻井固废产生量统计表 危险废物名称 废防渗材料 危险废物类别 HW49其他废物 危险废物代码 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 产生量 少量 产生工序及装置 泥浆不落地设备区域和柴油储罐区底部铺设区域 形态 固体 主要成分 防渗材料、矿物油 有害成分 矿物油 产废周期 钻井结束产生，无明显周期性 危险特性 T 污染防治措施 正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置 3）生活垃圾 生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理，产生量合计约为0.865t，全部得到妥善处理。 5、声环境影响分析 钻井期噪声源主要是钻机、柴油发电机、泥浆泵，试油期噪声源主要是通井机、修井机、柴油发电机等，待所有钻井工程和试油工程结束后影响将随之消失。 项目在施工期加强施工管理；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。高噪声设备加装减振支垫。本项目周边均为农田，周边178m范围内均无环境敏感目标，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目只包括施工期和封井期，不涉及运营期，运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设项目环境影响评价中进行分析。故本次评价不对运营期进行分析。 1、封井期生态环境影响分析 封井期，将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。因此，闭井施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的固体废物集中收集，外运至指定的固体废物填埋场填埋处理。 2、封井期环境空气影响分析 封井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程会产生少量的施工扬尘和施工机械废气（主要污染物为SO2、NO2、CmHn等）。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于废气扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 3、封井期声环境影响分析 进入封井期时，噪声源主要源自井场拆卸设备，影响范围在声源周围200m范围内，且封井期噪声的影响随着闭井完毕会消失，影响只是短暂的。 4、封井期固体废物环境影响分析 地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃建筑残渣，对这些残渣将进行集中清理收集后外运，防止封井期对周围环境造成新的影响。 5、拆除过程防控措施 1）设备拆除前，应根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年78号）编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，并报县级环境保护主管部门和县级工业和信息化部门备案；拆除活动结束后，业主单位应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》。 2）根据《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》（T/CAEPI16-2018）应采取以下污染防治措施： （1）污染集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。 （2）及时清理拆除现场，并对土壤污染及疑似土壤污染所在区域采取一定防雨水淋溶、侵蚀等措施，避免污染物进一步扩散。 （3）铺设防渗材料，防止原油落地，废沾油防渗材料为危险废物，委托有资质单位处置。 （4）剥离的表土单独收集集中堆放，并采取土工布遮盖、修建临时土质排水沟等防止水土流失，施工结束后对临时占地进行生态恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据建设单位提供的钻井工程设计方案，本项目选址位于山东省淄博市高青县芦湖街道大官庄村西850m处。 本项目占地类型为耕地，为永久基本农田。根据自然资源部《农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中规定，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过2年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。建设单位应向所在地自然资源和规划局申请临时用地，并在完成备案后，再进行施工。 本项目不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等生态敏感区域，且本项目设计尽量少占用耕地，尽可能依托周围现有的简易道路，最大程度上减少了对生态的破坏。因此，本项目的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1）城镇生态系统保护措施 （1）避让措施：①合理选址，井位设计时进行现场核对，尽可能不占或少占土地；②合理安排工期，尽量避开雨季。 （2）减缓措施：①严格控制施工场地的范围。井场施工应明确施工作业面及行车路线，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围。②提高施工效率，缩短施工工期。③施工完成后做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对城镇生态系统带来的不利影响。④施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业。⑤加强环境保护宣传工作。⑥确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。 （3）恢复措施：探井若测试无开采价值则进行封井：首先，利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封，防止石油窜入地层，同时在油管射孔段的上部注水泥，形成水泥塞面封隔油层；其次，井场回填并设置醒目的警示标志。通过以上措施，可有效封隔地层，封隔措施有效可行，无环境隐患问题。同时，井场设备全部搬迁利用，并对临时占地进行生态恢复。 2）农田生态系统保护与恢复措施 （1）管理要求： ①根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国令第743号）第二十条，建设项目施工、地质勘查需要临时使用土地的，应当尽量不占或者少占耕地。临时用地由县级以上人民政府自然资源主管部门批准，期限一般不超过二年；建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设使用的临时用地，期限不超过四年；法律、行政法规另有规定的除外。土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，使其达到可供利用状态，其中占用耕地的应当恢复种植条件。 ②根据自然资源部《农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中规定，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过2年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。建设单位应向所在地自然资源和规划局申请临时用地，并在完成备案后，再进行施工。 （2）避让措施：①合理选址，尽量避开农作物生长区和重要农田的基本建设设施，尽量不占或少占耕地，无法绕避的适当缩减施工作业带宽度。②合理安排工期，尽量避开农作物的生长期和收获期，以减少农业生产损失。 （3）减缓措施：①提高施工效率，缩短施工工期，以保持耕作层肥力，减少农业生产的损失。②施工要处理好与农田水利项目的关系，尽可能减少对现有农田水利设施的破坏。③施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂等妥善处理，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。④施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。⑤确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。 （4）恢复措施：施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复。 ①国家有关规定 按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）第三条：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。第十六条：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。 ②土地复垦 根据立地条件和因地制宜原则，在植被恢复过程中，应考虑其原有使用功能，对生态环境进行恢复和重建。本项目工程用地类型为耕地，因此临时用地在确保与周边现状一致的情况下复垦为耕地，恢复原有土地功能。本工程土地复垦前需进行土地平整，将表土进行回填。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于复垦。表土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快复垦以防表土流失。 本项目井场临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦。 （5）补偿措施： ①国家有关规定 根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）第三十条：国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 第三十一条：县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 ②占地补偿 根据《土地复垦条例》（2011年3月5日）的规定，项目需对项目占地进行补偿。 3）植物保护措施 加强施工管理，划定适宜的堆料场，严禁施工材料乱堆乱放，妥善处理施工场地各类污染物，防止扩大对植物的破坏范围。严格规定工作人员的活动范围，最大限度减少对植被的破坏。施工结束后，严格按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）中相关要求，对受到施工机械、车辆等破坏的植被及时进行恢复原貌。 4）动物保护措施 评价范围无国家和山东省重点保护野生动物，不需要采取特殊的动物保护措施，但评价范围内分布有野兔、田鼠、麻雀等动物。因此，应加强对施工人员野生动物保护意识的教育，严禁捕杀动物、破坏野生动物的栖息环境。 5）土壤保护措施 （1）合理选择施工时间，尽量避开雨季施工。（2）本项目剥离的表土单独收集集中堆放至临时堆放场，临时堆放场根据就近原则，在项目附近就近堆放并采取防护措施，施工结束后用于土地恢复，最终得到合理利用。（3）明确钻井工具和钻井材料堆放处，施工废弃物应集中堆放并及时清运处理，严禁乱堆乱放，严格管理井场各类产污环节。（4）切实做好废弃泥浆处理工作，防止污染土壤。（5）施工前，剥离表土，集中堆放于施工场区内，并采取袋装土拦挡、土工布遮盖等措施；井场边界修建临时土质排水沟、临时沉砂池。施工结束后，对装置区空地进行土地整治、地面采用机器碾压或铺装碎石。（6）合理安排施工期、尽量避开雨季施工，不能避免时，保证施工期间排水通畅，减少项目造成的水土流失。项目区土建项目中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。（7）合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量。（8）加强施工管理，实施环境监理制度，严格控制车辆及施工人员的活动范围，尽可能减少施工占地面积。（9）钻井井场周围设置临时围挡，防止钻井过程中产生的废水等污染物流入周围环境污染土壤。 6）水土保持措施 井场区施工前剥离表土，集中堆放于井场区的施工场地内，并采取拦挡、无纺布或土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施；井场地面采用机械碾压方式进行硬化，减少水土流失。 2、大气环境保护措施 1）施工扬尘影响分析 建设单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）、《关于印发<淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案>的通知》（淄环发[2022]27号）等文件要求，采取如下扬尘防治措施： （1）施工场地采取围挡以减少扬尘扩散，围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%；（2）物料集中堆放，表面采取遮盖或集中堆存在库房内，以降低施工扬尘对环境的影响；（3）施工现场及道路定期洒水抑尘；（4）控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施；（5）避免大风天气施工。 经采取防治措施后，本项目产生的施工扬尘对周围大气环境影响较小。 2）施工废气控制措施 （1）尾气 本项目施工时各种机械设备应选用尾气排放达标的设备，钻井柴油机和柴油发电机、运输车辆均使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）要求的柴油，排放污染物相对较少，同时加强运输车辆管理和维护。本项目周围村庄较少，项目所在地较空旷，空气流动性好，污染物扩散能力快，因此钻井柴油机和柴油发电机、运输车辆尾气对周围环境的影响在可接受范围内。 （2）试油期井场烃类无组织挥发废气 试油期井场挥发性有机物厂界监控点浓度能够达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。因此，保证设施正常运行，加强管理，试油期井场无组织挥发废气不会对区域环境空气产生明显影响。 3）环保措施可行性分析 表32 施工期大气环境保护措施经济技术可行性分析 类型 环保措施 治理效果 是否可行 内容 技术论证 经济论证 施工期（封井期）废气 施工扬尘 ①采用硬化道路； ②道路定期洒水抑尘；施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路 ③控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施； ④大风天停止作业，采取围挡等 施工现场均在野外，有利于扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性 投资较少 施工场地无大量起尘 可行 施工废气 ①选择技术先进、尾气排放达标的动力机械设备，主要是优良发动机； ②选择符合国家要求的燃油指标 / 柴油发动机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准 可行 试油期废气 无组织挥发废气 保证设施正常运行，加强管理 采用密闭的试油设施作业，试油废水直接排入罐车内，减少挥发 / 达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）排放标准要求 可行 本项目施工期时间较短，且无运营期，在采取上述大气环境保护措施基础上，不会对区域环境空气产生明显影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，本项目无需设置大气环境防护距离。 3、水环境保护措施 1）废水处理方式 （1）钻井废水 钻井废水主要包括冲洗钻平台及设备产生的废水和冲洗钻井岩屑产生的废水，主要污染物为悬浮物、COD、石油类。这部分废水全部进入“泥浆不落地”设备中，大部分可实现循环利用。根据胜利油田钻井经验及《陆上油气田企业清洁生产评价指标体系》（Q/SH 0730-2018），钻井废水产生量约为50m3/1000m进尺，本项目钻井总进尺5600m，则钻井废水产生量为280m3。钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （2）试油废水 本项目试油期产生废水量为30m3，通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。 （3）生活污水 本项目生活污水全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥。 2）环保措施可行性分析 表33 水环境保护措施经济技术可行性分析 类型 环保措施 治理效果 是否可行 内容 技术论证 经济论证 施工期废水 钻井废水 通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理 纯梁首站废液处理站采用“机械强化破胶＋化学破稳沉降分离”工艺处理，处理后水质（含油≤20mg/L、悬浮物≤45mg/L、pH=6.5～7.5）满足纯梁首站污水处理站进水水质要求 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回用于油田注水开发，不外排 可行 生活污水 井场设置移动厕所，由当地农民掏运作农肥 施工人数有限，且短期施工 用作农肥有助农作物生长 不外排 可行 试油期废水 试油废水 通过罐车拉运至纯梁首站内的污水处理站处理 纯梁首站污水处理系统工艺为“一次除油+二次除油”，处理后水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回用于油田注水开发，不外排 可行 4、声环境保护措施 施工单位应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： 1）合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离居民区一侧，尽量选用低噪声设备； 2）制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间； 3）加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声； 4）加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 5、固体废物处置措施 1）钻井固废影响分析 本项目在钻井过程中采用环保型钻井泥浆，采用“泥浆不落地”工艺，全部委托专业单位无害化处理，对环境影响较小。 2）生活垃圾影响分析 本项目生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。 3）环保措施可行性分析 表34 施工期固废环境保护措施经济技术可行性分析 类型 环保措施 治理效果 是否可行 内容 技术论证 经济论证 施工期固废 钻井固废 采用“泥浆不落地工艺”，钻井固废全部委托专业单位无害化处理 泥浆不落地工艺成熟高效，可减少钻井固废排放；钻井固废处理后再利用 实现资源减量化、循环化、无害化 零排放 可行 生活垃圾 施工场地临设垃圾桶内，由施工单位交由高青县环卫部门处理 施工人员数量有限，临时垃圾桶足以盛装生活垃圾 投资较少 无害化处置，不外排 可行 封井期固废 井场设备 拆除的地面设施由施工单位拉运回收利用，不可再利用的合理化处置 井场设备能利用的回收利用，减少资源浪费 实现资源减量化、循环化、无害化 无害化处置，不外排 可行 6、风险影响分析 本项目为钻井和试油作业。污染物排放以正常排放为主，但也存在危害工程安全和环境的危险因素，这些危险因素的存在有可能引起突发性环境事故，造成人员伤亡或环境污染。 1）风险调查 风险源调查范围主要是主体工程、辅助工程、公用工程、依托工程等环节涉及的生产设施。本项目主要环境风险是施工期钻井井场、井喷，其对项目区及周边土壤环境、大气环境和地下水环境的影响均较大。通过对胜利油田的事故调查资料类比分析可知，油田开发的环境风险事故与油藏情况、开发工艺、管理水平密切相关。事故以井喷为主，事故成因一般是地层压力过大造成。 钻井及试油过程中主要环境风险是井喷、柴油储罐火灾爆炸。 （1）井喷 钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 （2）柴油储罐火灾爆炸 储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境。环境风险事故主要是柴油储罐火灾爆炸。 2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，本项目选取柴油罐内危险物质最大存在总量进行计算，最大危险物质分布和数量见表23。 表23 最大危险物质分布及存在数量一览表 时期 独立单元名称 危险物质 存储设施名称 设施规格及规模 最大存在量 临界量 Q qi（t） Qi（t） 施工期 钻井井场 柴油 柴油罐 40m3 34.00 2500 0.014 从表23可以看出，本项目危险物质数量与临界量比值Qmax为0.014＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，当Qmax＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分如表24。 表24 风险评价工作级别表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ＋ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A要求风险评价可开展简单分析。 3）风险防范措施 （1）管理措施 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，为防止事故的发生能起到非常积极的作用。 建设单位依托项目管理部门负责指导本项目的环境保护和安全工作，建立事故应急领导小组，设置抢险组、消防组、救护组、警戒组和环境保护组，负责整个工程的环境风险管理，实施突发环境事件应急预案，建立与地方政府的环境风险应急联动机制。 （2）井喷失控风险防范措施 ①在生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生； ②钻进过程中，若遇有钻时突然加快、蹩跳、放空、悬重增加、泵压下降等现象，应立即停钻观察并提出方钻杆，根据实际情况采取相应措施； ③钻进过程中，应有专人观察记录泥浆出口管，发现泥浆液面升高、油气浸严重、泥浆密度降低、黏度升高等情况时，应停止钻进，及时汇报，采取相应措施； ④起钻过程中，若遇拔活塞，灌不进泥浆，应立即停止起钻，接方钻杆灌泥浆或下钻到底，调整泥浆性能，达到不涌不漏，进出口平衡再起钻； ⑤下钻要控制速度，防止压力激动造成井漏。必须分段循环，防止后效诱喷；下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防蹩漏地层中断循环，失去平衡，造成井喷； ⑥钻开油气层前，按设计储备足够的泥浆和一定量的加重材料、处理剂； ⑦钻开油气层起钻，控制起钻速度，不得用高速，全井用低速起钻，起完钻立即下钻，尽量缩短空井时间； ⑧完井后或中途电测起钻前，应调整泥浆，充分循环达到进出口平衡，钻头起到套管鞋位置应停止起钻，进行观察，若发现有溢流应下钻到底加重，达到密度合适均匀、性能稳定、溢流停止，方可起钻； ⑨井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在油层钻进过程中，每班进行一次防喷操作演习； ⑩井场设置明显的禁止烟火标志，井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明； ⑪做好H2S监测和防范工作，以免H2S中毒事故发生。在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散； ⑫按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材； ⑬制定事故应急救援预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。 （3）柴油罐环境风险防范措施 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①地上柴油储罐建立围堰、加强管线巡检，发现问题及时处理； ②加强防腐措施。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀； ③建议建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。 4）加强环境风险管理监督，完善的技术措施和管理制度 根据油气勘探管理中心在环境风险管理上建立的健康、安全与环境管理体系，减少项目施工对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。不断完善的技术措施和管理制度，用于消除人为的操作风险。 5）结论 本项目发生井喷事件的概率极小，本项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，风险处于环境可接受水平。 7、环境管理 本项目实施过程中，将根据中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），减少项目开发对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本报告提出的环境管理主要内容见表35。 表35 施工期环境管理一览表 序号 影响因素 环境管理 1 大气环境 施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，柴油机燃烧充分，合理匹配载荷。严禁焚烧各类废弃物。 2 声环境 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。 3 水环境 钻井废水拉至纯梁首站作业废液处理站，后经纯梁首站污水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发；试油废水拉运至纯梁首站污水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发；生活污水排入临时旱厕，定期清掏用作农肥。 4 固体废物 生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。钻井固废采用“泥浆不落地”工艺，减少固废产生量，钻井固废全部委托专业单位无害化处理。 5 生态环境 用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积。施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤。严禁破坏植被、捕杀野生动物。施工结束后应对施工场地进行平整，恢复地貌。 6 环境管理 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位安全环保部门对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目只包括施工期和封井期，不涉及运营期，运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设项目环境影响评价中进行分析。故本次评价不对运营期进行分析。 封井期，将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。因此，闭井施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的固体废物集中收集，外运至指定的固体废物填埋场填埋处理。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1120万元，其中环保投资60.16万元，占总投资的5.37%，环保工程清单及投资见表36。 表36 环保工程清单及投资估算 项目 作用 投资估算（万元） 废水处置 生活污水处置 环保厕所及清运费用 0.28 钻井废水及试油废水处置 罐车拉运费用 0.15 废气处置 施工扬尘防治 围挡、遮盖措施 0.13 固废处置 泥浆不落地系统 钻井废水、岩屑、钻井泥浆处理、防渗膜 25.00 生活垃圾收集清运 收集、清运 0.20 生态与水土保持 降尘、防水土流失 土工布遮盖 19.20 风险防范 风险防范物资，应急监测，井区防渗 施工现场配备应急物资；制定应急监测方案，委托检测费用；“泥浆不落地”设备、柴油罐等重点防渗区防渗 14.00 噪声治理 尽量选用低噪声设备；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫 噪声治理 1.20 合计 60.16 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、合理选址，尽量避开农作物生长区和重要农田的基本建设设施，尽量不占或少占耕地； 2、严格控制施工作业区域面积，施工期间不得在临时作业区域以外区域停放施工机械及运输车辆； 3、合理安排施工期、尽量避开雨季施工；施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。加强施工管理，划定适宜的堆料场，严禁施工材料乱堆乱放； 4、施工前剥离表土，集中堆放于井场区的施工场地内，并采取拦挡、无纺布或土工布遮盖、修建临时土质排水沟； 5、施工结束后，对临时占地进行平整并恢复原貌 | 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，拆除基础，恢复到原状态 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、钻井废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排； 2、试油废水通过罐车拉运至纯梁首站作业废液处理站进行处理，处理后输送至纯梁首站内的污水处理站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排； 3、生活污水全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥 | 1、回注水执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）推荐的注水水质标准； 2、生活污水不外排 | / | / |
| 声环境 | 1、合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离居民区一侧，尽量选用低噪声设备； 2、制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间； 3、加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声； 4、加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛 | 1、严格落实噪声措施，施工期无噪声扰民环保投诉； 2、执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、扬尘控制措施 施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工。 2、运输车辆尾气、柴油机尾气控制措施 使用合格油品；加强设备和运输车辆的检修和维护。 3、试油期井场无组织挥发废气控制措施 保证设施正常运行，加强管理 | 1、无固定、长期污染源，区域环境功能未发生改变 2、试油期厂界挥发性有机物监控点浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中企业边界非甲烷总烃控制浓度限值（2.0mg/m3） | / | / |
| 固体废物 | 1、钻井固废采用“泥浆不落地”工艺，减少固废产生量，钻井固废全部委托专业单位无害化处理； 2、施工期在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设渗透系数≤10-7cm/s的防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置，废防渗材料为危险废物； 3、生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；若产生不能回收的废防渗材料，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年 第36号）中相关要求；固废现场无遗留 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 严格执行国家的环保标准规范及相关的法律法规。制定环保生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章、制度和标准。对施工单位及人员定期进行环保、安全教育，增强职工的环保意识和安全意识。在施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平。研究各种事故，总结经验，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程 | / | / | / |
| 环境监测 | 发生风险事故时，需按照制定的环境风险应急监测计划进行监测 | 发生风险事故时开展环境应急监测 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

# Text boxes

项目所在地

项目所在地