# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      风电环氧树脂用固化剂项目

建设单位（盖章）：东方飞源（山东）电子材料有限公司

编制日期：          2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东方飞源（山东）电子材料有限公司风电环氧树脂用固化剂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-370322-89-01-956956 |
| 建设单位联系人 | 徐国峰 | 联系方式 | 13583391917 |
| 建设地点 | 山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园，东方飞源（山东）电子材料有限公司现有厂区内 |
| 地理坐标 | （ 117 度52 分55.214 秒， 37度4 分 48.684 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2669 其他专用化学产品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26；专用化学产品制造266；单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 487 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 8.21 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《淄博市高青县高城镇总体规划（2016-2030）》；《高青台湾工业园总体发展规划（2017-2030）》； 审批机关：高青县人民政府； 审批文件名称及文号：《高青县人民政府关于<淄博市高青县高城镇总体规划（2016-2030年）（修改）>的批复》高政字[2020]25号；《高青县人民政府关于高青县台湾工业园区总体发展规划的批复》 高政字[2017]111号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《高青县台湾工业园区规划环境影响评价报告书》； 审查机关：淄博市生态环境局高青分局（原高青县环境环保局）； 审查文件名称及文号：《关于高青县台湾工业园区规划环境影响评价报告书的审查意见》，高环审[2018]26号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 拟建项目厂区位于高城镇，根据《淄博市高青县高城镇总体规划（2016-2030）》，拟建项目厂址区域用地类型为工业用地，符合土地利用规划。 《淄博市高青县高城镇总体规划（2016-2030）》中土地使用规划见附图3。 根据《山东省人民政府办公厅关于公布第三批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字[2019]4号），高青化工产业园属于山东省人民政府公布认定的第三批化工园区，起步区认定面积5.06平方公里，四至范围：东至高淄路，西至规划纵四路，南至老支脉河，北至新支脉河。拟建项目位于东方飞源（山东）电子材料有限公司现有厂区内（以下简称“东方飞源”），在园区规划范围内。 根据《高青台湾工业园总体发展规划（2017-2030）》，东方飞源所在位置土地利用性质为规划的三类工业用地，符合高青化工产业园（原高青台湾工业园）土地利用规划。园区土地利用规划图见附图4。 东方飞源分别以“鲁(2022)高青县不动产权第0063750号”“鲁(2022)高青县不动产权第0063749号”“鲁(2023)高青县不动产权第0001192号”取得高青县自然资源局核发的土地证，明确土地用途为工业用地。本项目在现有厂区建设，不新增占地，用地符合规划要求。 2、与规划环境影响评价结论符合性分析 拟建项目与规划环评结论符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划环评结论符合性分析 园区环评结论 拟建项目情况 符合性 规划范围：西起纵六路，东至高淄路，北到李中路、新支脉河，南到横四路、老支脉河 拟建项目位于高青化工产业园东方飞源现有厂区内 符合 规划形成“一个中心、二大片区、三条轴线”的布局结构。“一个中心”为支脉河和创业路西南侧工业园综合服务中心； “二大片区”指以营丘南路的东西二片，东片为原台湾工业园建成区建设用地，西片为园区新增氟硅新材料工业园用地； 拟建项目位于高青化工产业园东方飞源现有厂区内，属于东片区 符合 产业定位：以氟硅新材料产业、精细化工产业、现代物流产业为主导，造纸、塑料等轻工业为辅助产业的绿色工业园区 拟建项目为专用化学产品制造项目，符合高青化工产业园的产业定位 符合 排水工程：排水系统采用雨污分流制，结合本区域竖向情况，雨水系统结合水体设计，由雨水管网汇集后，直接就近排入区内的水体；污水则收集后排入污水处理厂统一处理。 项目产生的废水主要包括地面冲洗水、废气碱喷淋废水及生活污水，废水依托厂区现有污水处理站进行预处理 符合 供热工程：园区规划建设能源中心一座。园区供热管网与园区开发同步建设。 拟建蒸汽由园区集中供热中心提供。 符合 主要环境影响减缓措施 严格按照园区产业定位及国家和山东省产业政策要求引入项目，不符合产业定位，产排污量高、资源能源消耗大，清洁生产水平较低的项目杜绝入区。 拟建项目为专用化学产品制造项目，符合园区产业定位 符合 进一步加强环境管理，完善现有企业环评及验收手续，新入区企业要严格执行环评“三同时”制度，园区定期开展环境质量跟踪监测。 公司现有工程环保手续齐全，履行了“三同时”制度 区内企业一律使用电、太阳能、天然气等清洁能源，不得自建燃煤锅炉。 拟建项目主要能源消耗为电能，不涉及燃煤锅炉建设 加快、完善配套污水管网的敷设。 拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后通过园区污水管网排至淄博南岳水务有限公司污水处理厂进行深度处理，不直排 排水量小、污染轻的项目优先引进；入区企业单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国际先进水平或国内先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。 拟建项目产生的污染物排放量较少，产生的各项废气污染物可满足达标排放要求，各项固体废物均可得到妥善处置，对周围环境质量影响较小；单位产品能耗、物耗、污染物排放等指标可达到同行业清洁生产国内先进水平 3、与规划环评审查意见符合性分析 拟建项目与《关于高青县台湾工业园区规划环境影响评价报告书的审查意见》（高环审[2018]26号）的符合性见表1-2。 表1-2 与规划环评审查意见符合性分析一览表 园区环评 拟建项目情况 符合性 园区环评 审查意见 产业定位：以氟硅新材料产业、精细化工产业、现代物流产业为主导，造纸、塑料等轻工业为辅助产业的绿色工业园区； 拟建工程为风电环氧树脂固化剂生产项目，为专用化学产品制造项目，符合园区产业定位； 符合 水资源及供水：园区工业用水水源来自黄河水，通过大芦湖引至淄博南岳水务有限公司处理后通过管道供给园区使用。园区开发过程中禁止开采地下水 拟建项目用水依托园区供水系统。 符合 排水系统：园区内废水经预处理满足淄博南岳水务有限公司接管要求后，经污水管网排入淄博南岳水务有限公司污水处理厂处理。 项目产生的废水主要包括废气碱喷淋废水及生活污水，废水依托厂区现有污水处理站进行预处理； 符合 供热工程：园区规划建设能源中心一座。园区供热管网与园区开发同步建设，新建企业禁止建设燃煤蒸汽锅炉。 拟建蒸汽由园区集中供热中心提供，不涉及燃煤锅炉建设 符合 所有入园项目要在规划的功能区内建设，并符合国家、山东省及我市产业政策、园区的准入条件和环保准入条件。所有建设项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准方可开工建设，并落实好“三同时”制度。严禁建设不符合规划要求的建设项目； 拟建工程在规划的“两大片区”中东片区内建设，符合国家、山东省产业政策要求；符合园区的准入条件和环保准入条件。本次依法开展环境影响评价工作。 符合 园区行业准入 一、优先鼓励项目 与高青县整体发展战略相符合的建设项目 根据规划，在产业选择上以氟硅新材料产业、精细化工产业、现代物流产业为主导，造纸、塑料等轻工业为辅助产业，鼓励发展与区域产业相配套的企业。 拟建工程为风电环氧树脂固化剂生产项目，为专用化学产品制造项目，属于与东方飞源现有工程相配套的项目 符合 由上表可见，本项目符合规划环评审查意见（高环审[2018]26号）的相关要求。 综上，拟建项目符合《淄博市高青县高城镇总体规划（2016-2030）》、《高青台湾工业园总体发展规划（2017-2030）》、规划环境影响评价结论及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2669其他专用化学产品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”及《山东省禁止、限制供地项目目录》中的“禁止类”和“限制类”，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。同时，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2307-370322-89-01-956956。 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、高青县“三区三线”符合性分析 本项目位于淄博市高青县高青化工产业园东方飞源现有厂区内，根据高青县 “三区三线”划定成果，拟建项目位于城镇开发边界范围以内，不占用永久基本农田和生态保护红线区，符合高青县“三区三线”划定成果要求，详见附图5。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 根据高青县“三区三线”划定成果，高青县生态红线涵盖黄河、大芦湖水库饮用水水源保护区和天鹅湖省级湿地公园。拟建项目位于东方飞源现有厂区内，不位于上述生态保护红线区，符合高青县生态保护红线相关要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域环境质量底线见表1-3。 表1-3 项目所在区域环境质量底线一览表 序号 项目 环境质量底线 1 大气环境质量目标 根据高青县2022年环境空气质量状况，CO、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准外，项目区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求；为了不断改善区域大气环境质量，淄博市出台了《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）、《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》、《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》等一系列措施，全面落实市委市政府品质提升年工作要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，从提升氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物治理水平，提升精细化管理水平、全面淘汰落后处理工艺等方面提出了相应的措施，以上措施可以有效降低夏秋季臭氧污染天气，提高区域环境空气质量。 项目运行过程中不涉及PM2.5的排放，不会加重对环境空气质量的不利影响，拟建项目废气主要为生产过程排放的有机废气，有机废气经相应废气处理措施处理后达标排放，废气污染物对环境空气影响较小，不影响区域大气环境的改善任务。 2 地表水环境质量目标 根据支脉河道旭渡断面2022年1月-2022年8月例行监测数据可知，监测水质CODcr、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 拟建项目废水经厂区现有污水处理站处理达标后排入园区污水管道，经淄博南岳水务有限公司污水处理厂处理达标后排入支脉河，对支脉河的影响较小。 3 地下水质量目标 区域地下水未能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；项目装置区地面均采取防渗措施，对区域地下水影响较小。 （3）资源利用上线相符性 项目运营过程主要消耗水和电等能源；项目用水主要为生活用水、废气喷淋塔用水以及装置区地面冲洗用水，由厂区现有给水管网提供；供电由园区供电网供给，年用电量为22.5万kwh。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 项目与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字[2021]49号）符合性分析。 表1-4 项目与淄政字[2021]49号符合性分析一览表 文件要求 本项目实际情况 符合性 重点管控单元 空间布局管控要求 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 根据淄博市环境管控单元图，本项目位于重点管控单元，具体见附图6。 本项目为专用化学产品制造项目，位于高青化工产业园，属于省政府公布的第三批化工园区，不属于落后产能，不属于“两高”建设项目，东方飞源不属于“散乱污”企业。 符合 污染物排放管控要求 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目废气不涉及颗粒物、SO2、NOX的排放；项目废水经厂区污水处理站处理后排入南岳污水处理厂处理；本项目配套建设挥发性有机物废气治理系统，可确保废气达标排放，倍量替代后，需申请VOCs总量指标为2t/a。 符合 环境风险防控要求 加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 东方飞源已建立三级风险防控体系，并制定了水环境污染应急专项预案、大气环境污染应急专项预案、危险化学品事故应急救援预案，已建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 符合 能源资源利用要求 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 本项目不涉及燃料的使用，运营中消耗一定的电能、水资源。 符合 项目与淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的通知（2023年4月7日）符合性分析。 表1-5 项目与淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）的符合性 文件要求 本项目情况 符合性 高青县台湾工业园（高青化工产业园）ZH37032220003 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行禁采区管控要求。 5.按照《小清河岸线控制线及功能区规划》等要求管理小清河岸线。 6.引黄干渠按《南水北调工程供用水管理条例》《山东省南水北调条例》等要求管理。 1、拟建项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中允许类，符合国家产业政策，已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2307-370322-89-01-956956； 2、本项目为专用化学产品制造项目，符合高青化工产业园的产业定位； 3、拟建项目无需设置大气防护距离； 4、拟建项目用水来源于现有工程供水管道，水源为黄河水，不开采地下水； 5、拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后，排入南岳污水处理厂处理后排入支脉河，项目废水不直排； 6、拟建项目用水依托园区供水，不直接引用黄河水。 符合 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 7.氟硅新材料、精细化工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 1、拟建项目为专用化学产品制造项目，不属于两高项目； 2、拟建项目不涉及颗粒物、二氧化硫及氮氧化物的排放，项目设挥发性有机物治理措施，可确保废气达标排放； 3、项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准及污水厂进水指标要求后排入南岳污水处理厂； 6、拟建项目不涉及颗粒物的排放； 7、拟建项目废气经处理后能够满足排放标准，拟建项目完成后将依法变更排污许可证。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 6.强化管理，防范环境突发事件。 1、拟建项目周边为企业及农田，无敏感点，风险潜势为Ⅰ 2、拟建项目采取防腐防渗措施，现有工程已建立三级防护体系； 3、企业已编制突发环境事件应急预案，并在淄博市生态环境局进行了备案（备案号 370322-2023-053-H），并定期开展演练； 4、企业已建立危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度； 5、企业已将厂区地下水列入自行监测方案，并进行监测； 6、企业加强管理，防范环境突发事件。 符合 资源开发效率要求 1.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 2.未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定。 3.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1、拟建项目用水量较少，冲洗废水优先选用中水。 2、拟建项目用水来源于现有工程供水管道，水源为黄河水，不开采地下水； 3、东方飞源厂区已完成清洁生产报告。 4、拟建项目不涉及煤炭的使用，仅使用电能； 符合 4、与饮用水水源保护区相对位置符合性 根据《关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》（淄环发〔2019〕46号），高青县水源保护地为大芦湖水库（黄河水厂），属于地表水型水源地，一级保护区：水库内坝顶16.5米以下的区域，面积为4.63km2；二级保护区：引黄输水明渠自入库口上溯930m至广青路两侧渠口范围内的区域，面积为0.01km2。本项目不位于淄博市饮用水水源地保护区范围内，距离项目最近的水源保护地为大芦湖水库饮用水水源保护区，本项目位于大芦湖水库西南侧14km处。《淄博市水源地保护区图》见附图7。 5、环保政策符合性分析 表1-6 与《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 本次依法开展环境影响评价工作，依法提交行政审批部门审批，未取得部门审查意见不得开工建设 符合 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 拟建项目废水依托厂区现有污水处理站预处理，废气经“一级碱洗+两级活性炭”处理后排放，依法落实与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 表1-7 与《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目符合产业政策要求，不属于所列行业，经环保措施处理后废气污染物排放量较小，对环境影响较小。 符合 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 现有项目已取得排污许可证，拟建项目完成后将依法变更排污许可证。 符合 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区 本项目为新建项目，位于高青化工产业园，属于省政府公布的第三批化工园区 符合 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 在满足本次环评所要求的环保措施的前提下，项目废气、废水、噪声排放能够满足相应排放标准要求及总量控制要求。 符合 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位将根据本次环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。 企业属于重点排污单位。项目建成后企业应按照国家和省的规定对废水、噪声等进行人工监测，并保存原始监测记录。 符合 第五十条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。 应建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于五年，法律、法规另有规定的除外。 符合 表1-8 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58 号）符合性分析 序号 文件要求 本项目情况 符合情况 1 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指 导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 拟建项目为专用化学产品制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“允许类”，符合国家的产业政策要求。 符合 2 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 拟建项目位于高青县化工产业园东方飞源现有厂区内，符合园区产业发展规划。 符合 3 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 拟建项目位于高青县化工产业园东方飞源现有厂区内。 符合 4 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 拟建项目符合淄博市“三线一单”要求，拟申请挥发性有机物的总量控制指标，不涉及煤炭消耗。 符合 表1-9 与《淄博市空气环境质量“退末位”工作方案》（淄环委办〔2022〕20号）符合性分析一览 序号 文件要求 项目情况 符合性 1 严控“两高”行业项目。对炼油、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，对有关建设项目从源头严格把关。 拟建项目为专用化学产品制造项目，不属于“两高”项目。 符合 2 深入开展工业企业扬尘治理。强化粉性物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节扬尘收集、控制；加强颗粒物排放在线监管，确保颗粒物达标排放，严控小时浓度超标情况；指导企业有效清扫厂区积尘，对厂区主要道路进行硬化。 拟建项目不涉及粉性物料，项目所在厂区主要道路均已进行了硬化处理。 符合 3 抓好三率提升。聚焦VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，强化无组织排放收集，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。强化石化、化工、制药、农药等重点企业开展泄漏检测与修复（LDAR），鼓励密封点数量少于2000个的化工生产和仓储企业开展泄漏检测与修复。新建涉VOCs排放的工业企业要进入园区，并配套建设高效VOCs处理设施。 拟建项目位于高青化工产业园内，并配套建设高效VOCs处理设施。 符合 表1-10 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。 拟建项目属于专用化学产品制造项目，不属于以上淘汰低效落后产能行业，不属于“散乱污”企业。 符合 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。 拟建项目为专用化学产品制造项目，不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业，不属于“两高”项目。 符合 推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。 实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生产、使用低(无)VOCs含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少VOCs排放。到2023年，建立60个原辅材料替代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。 拟建项目符合淄博市“三线一单”管控要求，属于专用化学产品制造项目，符合产业政策，不属于所列的重点行业。 符合 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 拟建项目属于专用化学产品制造项目，不属于石化行业，不使用煤炭。 符合 持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 拟建项目属于专用化学产品制造项目，项目生产过程中不使用煤炭。 符合 表1-11 与《山东省 “十四五”生态环境保护规划》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 严把准入关口。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增 拟建项目属于专用化学产品制造项目，不属于重点行业 符合 推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整。推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造。 不属于以上项目 符合 着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。 拟建项目位于东方飞源现有厂区内，属于高青化工产业园区规划范围。 符合 优化交通运输结构。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新 (改、扩)建铁路线。 项目不涉及大宗货物运输 符合 表1-12 与《山东省黄河流域生态环境保护专项规划（修订版）》符合性一览表 文件要求 本项目情况 符合性 2025年年底前，入海河流国控断面消除V类水体，行政区域内国控河流入海断面总氮浓度与2020年相比保持负增长。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网，规范入河排污口审核，整合优化河流、近岸海域监测点位，实现黄河干支流、近岸海域的环境监测网络全覆盖 拟建项目废水依托厂区污水处理站预处理后经园区管网排入南岳水务深度处理后排入支脉河，支脉河地表水体属于Ⅳ类功能区；东方飞源不属于水环境重点排污单位。 符合 实施工业污染深度治理。排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期整改。推进石油炼制、化工、焦化等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。 拟建项目废水依托厂区污水处理站预处理满足相关排放标准及南岳水务进水要求后排入南岳水务深度处理。 初期雨水经厂区现有污水处理站处理。 符合 表1-13 与《山东省化工行业投资项目管理规定》（鲁工信发[2022]5号）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 第五条 坚持高质高效原则。严格执行国家产业政策，支持建设国家《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，严禁新建、扩建限制类项目，严禁建设淘汰类项目。 拟建项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中允许类，符合国家产业政策。 符合 第六条 坚持安全发展原则。认真落实国家环保、安全有关要求，做好环境影响评价和安全生产评价，确保投资项目中的安全、环保等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位将根据本次环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 第七条 坚持绿色低碳原则。贯彻落实国家双碳战略，加强技术创新，提升工艺装备技术水平，加强能源消耗综合评价，推动工业领域绿色转型和循环低碳发展。 拟建项目不涉及煤炭的使用，仅使用电能。 符合 第八条 坚持集聚集约原则。大力推进化工企业进区入园，鼓励企业建链延链补链强链，推动上下游协同、耦合发展。 拟建项目位于东方飞源现有厂区内。 符合 表1-14 与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 凡是属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内的新建（含改扩建）固定资产投资项目，都属于“两高”项目。沿黄重点地区严控“三高”项目范围中的“两高”项目范围以《目录》为准。 对照《目录》，拟建项目为专用化学产品制造项目，不属于“两高”项目。 符合 表1-15 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53 号) 符合性 文件要求 项目情况 符合性 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。 项目采用先进的DCS集散控制系统，各物料输送均采用密闭管道输送方式，防止泄漏；尽量减少物料输送管线阀门、法兰等连接，物料转移采用管道转移，尽量减少中间储罐物料存储时间，减少VOCs无组织排放 符合 加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 本项目原料采用固定顶罐密闭储存。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污 设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿 度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用 多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提 高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回 收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等 离子光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主 要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性 项目废气采用“一级碱洗+两级活性炭吸附”措施进行处理 符合 表1-16 与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析 文件要求 项目情况 符合性 治理范围：包括石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业 本项目属于有机化工行业 符合 提高生产工艺设备密闭水平。封闭所有不必要 的开口，尽可能提高工艺设备密闭性，提高自 控水平，通过密闭设备或密闭空间收集废气， 减少无组织逸散排放和不必要的集气处理量 本项目工艺设备密闭性较高，自控水平高，废气通过密闭设备或空间收集 符合 优化进出料方式，反应釜应采用管道供料、底部给料或浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料，反应釜呼吸管道应设置冷凝回流装置；投、出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至废气处理系统处理 搅拌釜采用管道供料，搅拌废气引至废气处置装置，投、出料均设密封装置 符合 采用先进输送设备，优先采用设有冷却装置 的水环泵、液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备，真空尾气应冷凝回收物料，鼓励泵前、泵后安装缓冲罐并设置冷凝装置 项目采用先进的DCS集散控制系统，各物料输送均采用密闭管道输送方式，防止泄漏； 符合 提高有机废气综合治理水平。对反应、蒸馏、抽真空、固液分离、干燥、投料、卸料、取样、物料中转等生产全过程应配备废气收集和净化系统。收集的废气宜预处理与末端处理结合，并选择成熟技术及其组合工艺分类、分质处理。单一组分的高浓度废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的 VOCs 进行回收利用。对难以回收利用的应采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放。易产生恶臭影响的污水处理单元应进行密闭，收集的废气应采用化学吸收、生物过滤、焚烧及其它适用技术处理后达标排放 本项目采用“一级碱洗+两级活性炭吸附”处理达标后排放 符合 规范液体有机物料储存。原料、中间产品、成 品应密闭储存，沸点较低的有机物料储罐应设 置保温并配置氮封装置，装卸过程采用平衡管 技术，呼吸排放废气应收集、处理后达标排放 本项目原料、成品采用固定顶罐等密闭储存，储罐呼吸废气收集、处 理后有组织达标排放 符合 逐步开展泄漏检测与修复(LDAR)。挥发性有机 物料流经设备(包括泵、压缩机、泄压装置、 采样装置、放空管、阀门、法兰、仪表、其他 连接件等)的密封点数量超过 2000 个的化工 企业，应参照《石化企业泄漏检测与修复工作 指南》方法，逐步开展泄漏检测与修复(LDAR)。 项目建成后须根据要求逐步开展泄漏检测与修复(LDAR) 符合 表1-17 项目与《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》（淄环委办〔2022〕12号）符合性 文件要求 项目情况 符合性 4.深化泄漏检测与修复工作。强化泄漏检测与修复工作的质量控制，严格落实《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ 1230—2021）相关要求，开展项目建档、现场检测和泄漏修复等工作。 项目采用先进的DCS集散控制系统，各物料输送均采用密闭管道输送方式，防止泄漏； 符合 6.提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。 中低浓度挥发性有机物废气，宜采用生物技术、燃烧技术、吸附浓缩－燃烧技术等 项目采用先进的DCS集散控制系统，各物料输送均采用密闭管道输送方式，防止泄漏；生产过程均密闭操作，废气进入废气收集、处理系统有组织排放； 废气收集后经“一级碱洗+两级活性炭吸附”后达标排放。 符合 表1-18 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 文件要求 符合性 VOCS物料储存无组织排放控制要求 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中，盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 拟建项目原料均采取固定顶罐储存 VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 拟建项目物料由管道密闭输送。 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 拟建项目装置区搅拌废气密闭管道输送至废气处理措施处置达标后排放。 VOCs无组织排放废气收集处理系统 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T 16758的规定。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄露检测。 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 本项目VOCs废气收集处理系统应与检测设备同步运行，拟建废气收集系统的输送管道应密闭，严格按照本标准执行，废气处理系统故障，立即停产。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 山东飞源电子材料有限公司成立于2021年4月，2022年11月2日变更名称为东方飞源 （山东）电子材料有限公司。公司位于淄博市高青县高城镇高青化工产业园，法人代表瞿鹏。公司现有“15万吨/年电子级环氧树脂项目”，项目于2022年1月7日在淄博市生态环境局取得环评批复（淄环审[2022]3号），项目一期于2023年6月16日进行了自主验收，二期尚未开工建设。公司现有环保手续完备。 环氧树脂是一种高分子聚合物，环氧树脂固化剂是与环氧树脂发生化学反应，形成网状立体聚合物，把复合材料骨材包络在网状体之中。通过固化剂显现出优良的绝缘性、化学稳定性、粘接性、物理机械性能等。环氧树脂固化剂种类繁多，整体分为显在型固化剂、潜伏型固化剂两大类，其中显在型固化剂可分为加成聚合型类、触媒型树脂类，加成聚合型固化剂又可以细分为多元胺类、酸酐类、聚硫醇类等。未来随着生产、改性技术提升，环氧树脂固化剂产品种类将更加丰富，市场前景广阔。 为满足市场需求，东方飞源拟投资487万元建设“风电环氧树脂用固化剂项目”，主要建设内容为：新建固化剂生产装置区和配套原料罐区，以原料D（聚醚胺D230）、原料E（氨基甲基-3,5,5-三甲基环己胺，俗名异佛尔酮二胺）、原料F（3,3-二甲基-4,4-二氨基二环己基甲烷）为原料，通过物理搅拌、分装，形成年产2.4万吨风电环氧树脂用固化剂的产品规模。项目已在高青县行政审批局完成备案（备案号：2307-370322-89-01-956956）。项目占地面积2600m2，在东方飞源现有厂区内建设。项目新增劳动定员30人，年运行7200h。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》要求，本项目需开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于其中的“二十三、化学原料和化学制品制造业26；专用化学产品制造266；单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”类别，需编制环境影响报告表。为此，东方飞源（山东）电子材料有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位经过现场勘察，依据环境影响评价技术导则的相关要求编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：风电环氧树脂用固化剂项目 2、总投资：487万元 3、建设性质：新建 4、建设地点：山东省淄博市高城镇高青化工产业园，东方飞源（山东）电子材料有限公司现有厂区内。项目地理位置图见附图1，周边影像关系图见附图2。 5、主要建设内容 新建固化剂生产装置区和配套原料罐区，以原料D（聚醚胺D230）、原料E（氨基甲基-3,5,5-三甲基环己胺，俗名异佛尔酮二胺）、原料F（3,3-二甲基-4,4-二氨基二环己基甲烷）为原料，通过物理搅拌、分装，形成年产2.4万吨风电环氧树脂用固化剂的产品规模。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 拟建项目主要建设内容一览表 工程类别 名称 主要建设内容 备注 主体工程 固化剂 生产装置区 年产环氧固化剂2.4万吨，生产工序包括预热、搅拌、灌装等，主要生产设备包括固化剂配制釜、灌装机等设备 新建 储运系统 原料罐区 D原料固定顶储罐一座，V=300m3；E原料固定顶储罐一座，V=100m3；F原料固定顶储罐一座，V=100m3 新建 辅助工程 办公场所 依托厂区现有办公区作为办公场所 依托现有 分析化验室 依托厂区现有分析化验室 依托现有 仓库 产品依托现有成品仓库 依托现有 公用 工程 给水系统 项目生产工艺不用水，主要用水环节为废气喷淋塔补水、装置区地面冲洗用水及生活用水，依托厂区现有供水系统 依托现有 排水系统 项目产生的废水主要包括废气碱喷淋废水、地面冲洗废水及生活污水，废水依托厂区现有污水处理站进行预处理； 依托现有 初期雨水经收集后排入厂区污水处理站进行处理 供电 用电依托厂区现有配电室，新增用电量22.5万kwh/年 依托现有 空压氮气系统 依托东方飞源现有空压站，拟建项目装置压缩空气用量为40m3/h、氮气用量60m3/h 依托现有 供热系统 生产过程中蒸汽由园区集中供热中心提供，蒸汽（0.3MPa低压蒸汽）用量4800t/a 依托现有 环保 工程 废气 项目废气主要为装置区生产过程中搅拌产生的有机废气和罐区呼吸废气，装置区和罐区废气统一由风机引至废气处理系统，经“一级碱洗+两级活性炭吸附”处理后，通过1根高25m、内径0.5m排气筒排放，配套风机风量8000m³/h 新建 废水处理系统 厂区现有一座设计规模为500m3/d污水处理站，工艺为UASB+厌氧+好氧+MBR，污水处理站出水经园区污水管网排至淄博南岳水务有限公司进行深度处理 依托现有 固废贮存 依托厂区现有危险废物暂存库1座，占地面积180m2 依托现有 事故水系统 依托飞源化工现有一座3000m3事故水池 依托现有 噪声治理 选用低噪声设备，采取基础减振等措施 新建 表2-2 本项目公用工程及污水处理站依托可行性 公用工程 目前建设规模 ① 现有工程及 在建项目用量② 剩余能力 ③=①-② 本项目用量 满足性 空压系统 7200Nm3/h 7000Nm3/h 200Nm3/h 40Nm3/h 满足 氮气系统 6960Nm3/h 1200m3/h 5760m3/h 60m3/h 满足 污水处理站 500m3/d 474.8m3/d 25.2m3/d 4.7m3/d 满足 三、经济技术指标 本项目各项经济技术指标见表2-3。 表2-3 项目经济技术指标一览表 序号 指标名称 数量 单位 1 总投资 487 万元 2 产品规模 风电环氧树脂用固化剂 2.4 万吨/年 3 占地面积 2600 平方米 4 组织定员 30 人 5 运行时间 年生产天数 300 天 6 年运行小时数 7200 h 7 蒸汽用量 4800 t/a 8 用电量 22.5 万kWh/a 四、主要产品及产能 1、产品方案 本项目产品为聚醚胺、异佛尔酮二胺、3,3-二甲基-4,4-二氨基二环己基甲烷经过简单物理搅拌、分装后形成的复配产品，生产过程中无化学反应，产品主要用途为用于与生产风电设备专用环氧树脂进行固化反应。其中聚醚胺和异佛尔酮二胺本身即为传统固化剂产品的主要成分，本项目产品不单独进行外售，主要与现有工程产品环氧树脂搭配出售。 项目产品方案一览表见表2-4。 表2-4 拟建项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 设计年生产时间h/a 批次 去向 1 风电环氧树脂用固化剂 t/a 2.4万 7200 300 外售 2、产品质量标准 项目产品无国家、行业或团体质量标准，执行企业内控指标，具体见下表。 表2-5 固化剂产品企业内控质量标准 检测项目 单位 性能指标 参考标准 外观 — 蓝色透明液体，无机械杂质 目视 粘度 mPa·s 6.00~16.00 GB/T 22314-2008 胺值 mgKOH·g-1 500.00~560.00 ASTM D2074-2007 折光率（25℃） — 1.4560~1.4620 GB/T 6488-2008 密度 g.cm-3 0.90-1.00 GB/T 15223-2008 四、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况一览表见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 状态 包装方式 运输方式 年用量/t 储存方式 来源 1 原料D（聚醚胺D230） 液体 罐装 汽运 16800 原料罐 外购 2 E（异佛尔酮二胺） 液体 罐装 汽运 4800 原料罐 外购 3 原料F（DMDC） 液体 罐装 汽运 2400 原料罐 外购 4 片碱 固态 袋装 汽运 8 仓库 外购 表2-7 原辅料理化性质表 名称 理化性质 危险特性及毒性 聚醚胺D230 聚醚胺含量>99.7%，无色至淡黄色液体，胺味，相对密度小于水，沸点260℃，饱和蒸气压1mmHg(100℃)，溶于水。 本品有强烈刺激和腐蚀性，长期或反复接触可能导致皮炎。导致皮肤烧伤。造成眼眼灼伤。吸入可能刺激呼吸道。食入可能导致胃癌。皮肤接触可能引起过敏。 急性毒性：食入：LD50：2880mg/kg(大鼠)，微毒。. 皮肤接触：LD50：2980mg/kg(兔)，几乎无毒。 异佛尔酮二胺 主要成分异佛尔酮二胺，分子式： C10H22N2，淡黄色液体，胺味，熔点10℃，沸点247℃，相对密度小于水，闪点112℃，溶于水 刺激性：皮肤刺激性：家兔，腐蚀。 眼睛刺激：兔，有严重伤害眼睛的风险 长期或反复接触可能导致皮炎。导致皮肤烧伤。造成眼眼灼伤。吸入可能刺激呼吸道。食入可能导致胃癌。皮肤接触可能引起过敏。 急性毒性： 食入：LD50：1 030mg/kg. 皮肤接触：欧洲联盟（欧盟）已将这种物质归为“有害”。 DMDC 3,3-二甲基-4,4-二氨基二环己基甲烷，无色粘稠液体，相对密度小于水，沸点93℃~100℃，闪点113℃ 腐蚀性液体，吸入和皮肤接触有毒，导致严重烧伤。 急性毒性，吸入(3类)。 急性毒性，皮肤(3类)。 急性毒性，吞咽(4类)。 皮肤腐蚀性(1A类)。 慢性水生生物毒性(2类)。 氢氧 化钠 有强碱性，对皮肤、织物等有强腐蚀性，易吸收二氧化碳，易溶于水，同时强烈放热，溶于乙醇和甘油，沸点1390(C，比重2.13mg/l。 本品有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤粘膜糜烂、出血。危规编号：82001 五、设备情况 拟建项目主要生产设施及设施参数见表2-8。 表2-8 拟建项目主要生产设施及设施参数信息表 序号 设备名称 数量 材质 规格/类型 1 D原料储罐 1个 304 Φ750×750 300m³固定顶 2 E原料储罐 1个 304 Φ520×520 100m³固定顶 3 F原料储罐 1个 304 Φ520×520 100m³固定顶 4 固化剂配置釜 2套 304 3800×4500T/T，V = 51m3 5 固化剂灌装泵 2台 316L Q = 30m3/h，H = 40m 6 D原料卸车泵 1台 316L Q=30m3/h， H=45m 7 D原料出料泵 1台 316L Q=60m3/h，H=42m 8 E原料出料泵 1台 316L Q=20m3/h， H=49m 9 仪表风缓冲罐 1个 碳钢 1600×2400T/T V = 5m3 10 氮气缓冲罐 1个 碳钢 1600×2400T/T V = 5m3 11 固化剂灌装机 1台 -- -- 注：每批次生产时间约24h，年运行7200h，年生产300批次；固化剂配制釜生产能力为80t/批次，年可生产固化剂24000t。 表2-9 拟建项目储运设施一览表 储罐名称 物料形态 储罐形式 数量 （个） 单罐容积 （m3） 罐尺寸 装填系数 最大储存 量 存储周期 （d） 备注 D原料 储罐 液体 固定顶 1 300 Φ750×750 0.85 255 4 新建 E原料 储罐 液体 固定顶 1 100 Φ520×520 0.85 85 5 新建 F原料储罐 液体 固定顶 1 100 Φ520×520 0.85 85 10 新建 注：1、D原料、E原料、F原料使用量分别为16800t/a、4800t/a、2400t/a，各原料罐装填系数为0.85，根据各原料罐装填和储存周转情况，罐区储存原料用量可满足项目生产需求，保证产品规模。 2、根据市场行情，拟建项目罐区建设2个预留固定顶储罐，与本项目无直接关系。 六、水平衡分析 1、给水 根据项目用水情况，本项目给水环节主要包括废气治理系统碱喷淋塔用水、装置区地面冲洗用水及生活用水，采用新鲜水。依托厂区现有供水管网，供水主要由青源水务供给。 （1）喷淋塔用水 拟建项目废气经一套新增“一级碱洗+两级活性炭”装置处理后达标排放。拟建项目碱喷淋塔用水主要为6%碱液配制用水，将外购片碱配制为6%碱液，片碱用量为8t/a，用水量为125.3m3/a，使用新鲜水。 （2）装置区地面冲洗用水 装置区地面需要定期进行冲洗，采用新鲜水作为水源。地面冲洗频次为1次/周，用水量参照 《石油化工给水排水系统设计规范》(SH/T3015-2019)的用水参数取2L/m2，冲洗区主要包括装置区，冲洗面积约150m2，则项目地面冲洗用水为0.3m3/周，合14.4m3/a。 （3）生活给水系统 拟建项目生活给水系统使用新鲜水，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，职工生活用水按照80L/人·d计算，本项目新增员工30人，则生活用水量为2.4m3/d（合720m3/a）。 2、排水 厂区排水系统按 “雨污分流”的原则进行建设，本项目排水主要为喷淋塔废水、装置区地面冲洗废水和生活污水。本项目蒸汽冷凝水回用于现有工程，不参与本项目水平衡。 （1）喷淋塔废水 碱喷淋液废水年排放量为136.7m3/a（其中原料带入水133.3 m3/a，反应生成水3.4t/a），经厂区现有污水处理站预处理后排水排入园区污水管网，经南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后排入支脉河。 （2）装置区地面冲洗废水 地面冲洗废水按照用水量80%计算，则废水产生量为11.5m3/a，冲洗废水进厂区现有污水处理站预处理后排水排入园区污水管网，经南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后排入支脉河。 （3）生活污水排水系统 项目生活污水按照用水量80%计算，生活污水量为1.92m3/d、576m3/a，生活污水经厂区污水处理站预处理后排入园区污水管网，经南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后排入支脉河。 （4）初期雨水 本项目为化工项目，涉及有毒有害原辅材料，初期雨水需进行有组织收集，禁止直接排放。根据《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）的要求，初期雨水取降雨初期20mm～30mm厚度的雨量计算。初期雨水产生量计算采用如下公式： Q=10ΨFi 式中：Q——降雨径流总量，m3； F——汇水面积，公顷； Ψ——径流系数，取0.9； i——降雨强度，mm。 项目占地面积为2600m2，汇水面积根据实际情况，按总面积的50%计，即1300m2。降雨量按30mm计，径流系数取0.9。 经计算，拟建项目一次前期雨水量为35.1m3，年降水次数按20次计算，则全年前期雨水量为702m3。初期雨水经收集后排入厂区污水处理站进行处理。 拟建项目水平衡图见图1。 图1 拟建项目水平衡图 （单位 m3/a） 七、供电 拟建项目新增用电量约为22.5万kW·h/年，依托厂区现有配电室。 八、劳动定员及工作制度 拟建项目新增职工30人，24h三班制，年运行7200h，年生产300批次。 九、厂区平面布置 拟建项目位于东方飞源现有厂区内，环氧树脂灌装站的东侧，厂区污水处理站的南侧。罐区位于固化剂装置南侧，尾气回收设施位于固化剂装置东侧，地磅位于尾气处理设施东侧，且位于厂区东侧边缘，与厂外道路相连，便于货物运输。东方飞源全厂平面布置图见附图8，拟建项目装置区平面布置图见附图9。 十、项目环保投资 本项目环保投资情况见下表。 表2-10 环保设施及环保投资 序号 环保工程 治理措施 投资（万元） 1 废气 一级碱洗+两级活性炭吸附装置、采样平台、排气筒、环保标识 35 2 废水 依托厂区现有污水管网 -- 3 固废 依托厂区现有危废暂存间 -- 4 噪声 基础减振，加装隔声罩 1 5 地下水 装置区及罐区地面防渗 4 合计 40 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物；施工期流程及产污环节见下图。 图2 施工期产污环节图 表2-11 项目施工期产污环节表 项目 产污环节 污染物 排放方式 废气 物料堆场、土方挖掘、场地平整，建筑材料装卸、运输车辆 扬尘 无组织排放 机械设备 尾气 废水 施工人员日常生活产生生活污水 COD、NH3-N、SS 依托厂区现有生活污水处理系统 砂石料系统冲洗、施工机械设备冲洗、混凝土搅拌、浇注和养护 SS 经建设场地内沉淀池沉淀处理后重复利用 噪声 土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段 噪声 间歇式排放 固废 施工人员日常生活 生活垃圾 由市政环卫部门统一收集运送处理 施工过程 建筑垃圾 委托专门部门处理建筑垃圾 二、运营期 1、工艺流程简述 本项目以聚醚胺D、异佛尔酮二胺E、3,3-二甲基-4,4-二氨基二环己基甲烷F为原料通过简单物理搅拌、分装后得到复配产品，生产过程中无化学反应，其工艺流程简述如下： 通过向原料储罐盘管内通入蒸汽的方式将罐区的物料D、物料E、物料F进行预热（D物料低于15℃时，预热到20℃±5℃，E、F物料低于15℃时，预热到30℃±10℃），然后物料D、物料E、物料F以7：2：1的比例泵入固化剂配置釜进行固化剂配置。固化剂配置釜带有搅拌器，并使用0.3MPa蒸汽通过夹套形式对配置釜加热，使釜内物料保持在20℃±5℃，持续搅拌60min±5min。打开物料阀门，在物料保持在20℃±5℃的情况下，开启物料釜内循环，持续搅拌加循环30min±5min以使物料充分混合，两台配置釜交替运行，不同时进行搅拌操作。搅拌结束后，停止供应蒸汽，停止搅拌，采样化验检测，合格的产品经固化剂灌装泵送入成套灌装机进行灌装，不合格品返回配制釜进一步搅拌。每批次生产时间大约为24h。 本项目生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 拟建项目生产工艺流程及产污环节图 2、产污环节汇总 （1）废气 拟建项目废气主要为固化剂配制釜搅拌废气、罐区呼吸废气。废气经 “一级碱洗+两级活性炭吸附”处理后通过一根高25m，内径0.5m的排气筒（DA005）排放。 （2）废水 拟建项目废水主要为装置区地面冲洗废水、废气喷淋废水及生活污水。废水经厂区现有污水处理站预处理后排入园区污水管网，经南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后排入支脉河。 （3）固废 固废主要为废气处理装置产生的废活性炭、机泵设备等维修产生的废润滑油、污水处理站污泥以及生活垃圾。废活性炭、废润滑油以及污泥均属于危险废物，危废代码分别为HW49/900-039-49、HW08/900-249-08、HW13/265-104-13，依托厂区现有危废间暂存，委托有资质单位处置；职工产生的生活垃圾，委托环卫部门定期清运。 （4）噪声 拟建项目主要噪声源为机泵、搅拌器等，噪声值范围为85d～95dB（A），通过采取在机泵等设备上加装消声、隔音装置及基础减振等措施对噪声源进行处置。 拟建项目产污环节见下表。 表2-12 拟建项目产污环节一览表 类别 污染源名称 产污环节 主要污染物 治理措施 排放去向 废气 有组织废气 G1搅拌废气 配制釜 VOCs 一级碱喷淋+两级活性炭吸附 经1根25m高排气筒排放（DA005） G2罐区呼吸废气 罐区呼吸 VOCs 无组织废气 装置区动、静密封点 VOCs 生产采用 DCS 控制系统，装置物料输送均通过密闭管道进行 无组织排放 废水 装置区地面冲洗废水 地面冲洗 COD 、氨氮、SS、石油类 经厂区现有污水处理站预处理 通过园区污水管网排至南岳污水处理厂进行深度处理 喷淋废水 废气处理装置 COD 、氨氮 初期雨水 初期雨水 COD 、氨氮、SS、石油类 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS 固废 废活性炭 废气处理装置 -- 危废间暂存 委托有资质单位处置 废润滑油 设备维修 -- 危废间暂存 委托有资质单位处置 污泥 污水处理站 -- 危废间暂存 委托有资质单位处置 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 — 环卫部门定期清运 噪声 -- 机泵、搅拌器 噪声 选用低噪声设备，采取基础减振等措施 -- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本次评价针对现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况进行说明，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。 公司现有工程为15万吨/年电子级环氧树脂项目，项目于2022年1月取得淄博市生态环境局环评批复（淄环审[2022]3号），批复建设内容为：主要建设4套生产装置，配套环保设施、罐区等公辅工程，以环氧氯丙烷、双酚A、甲苯等为原料生产电子级环氧树脂，可年产液态环氧树脂15万吨，副产工业盐53152.24吨。 项目于2022年3月开工并先期建设了一期工程，一期工程主要建设内容为：建设2套生产装置并配套环保设施、罐区等公辅工程，形成年产7.5万吨液态环氧树脂、副产工业盐26576.12吨的生产规模。公司于2023年6月组织进行了一期工程的自主竣工环保验收。二期工程尚未开工建设。 一、现有项目组成情况 东方飞源厂区现有工程环评及验收内容详见下表。 表2-13 东方飞源项目组成情况 类别 项目名称 环评批复 批复建设内容 竣工环保验收情况 备注 现有项目 东方飞源（山东）电子材料有限公司15万吨/年电子级环氧树脂项目 淄环审[2022]3号2022.1.7 主要建设4套生产装置，配套环保设施、罐区等公辅工程，以环氧氯丙烷、双酚A、甲苯等为原料生产电子级环氧树脂，可年产液态环氧树脂15万吨，副产工业盐53152.24吨 一期项目于2023年6月取得自主验收意见 项目分期建设，一期建设2 套装置形成年产7.5万吨液态环氧树脂、副产工业盐26576.12吨的生产规模，二期工程尚未开工建设 二、排污许可执行情况 东方飞源目前已根据《排污许可管理条例》取得排污许可证，证书编号为：91370322MA3WKMJL3W001P。 三、现有工程污染物排放情况 本次评价现有工程（一期）污染物排放达标情况主要根据环保竣工验收监测报告（监测单位：山东众益源环境检测有限公司，2023年6月12日-13日）中废气的监测数据进行分析，说明项目污染物产生及排放情况，给出污染物排放量汇总及达标情况。 1、废气 ①有组织废气达标情况 现有有组织废气达标情况具体见表2-14。 表2-14 现有工程生产车间排气筒污染物监测结果一览表 采样点位 DA001 A 卸料排气筒出口 采样日期 2023 年 6 月 12 日 2023 年 6 月 13 日 排气筒高度（m） 25 烟道直径（m） 0.2×0.4 烟温（℃） 35 36 36 35 35 36 标干流量（Nm3/h） 1096 1018 1164 1094 1009 1188 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3） 3.4 3.6 4.0 4.0 4.0 3.6 低浓度颗粒物排放速率（kg/h） 3.7×10-3 3.7×10-3 4.7×10-3 4.4×10-3 4.0×10-3 4.3×10-3 酚类化合物排放浓度（mg/m3） 1.8 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8 酚类化合物排放速率（kg/h） 2.0×10-3 1.6×10-3 2.3×10-3 2.2×10-3 2.0×10-3 2.1×10-3 采样点位 DA002 ECH 废气排气筒出口 采样日期 2023 年 6 月 12 日 2023 年 6 月 13 日 排气筒高度（m） 25 烟道直径（m） 0.2 烟温（℃） 35 35 34 35 35 34 标干流量（Nm3/h） 225 254 251 276 246 228 环氧氯丙烷排放浓度（mg/m3） ND ND ND ND ND ND 环氧氯丙烷排放速率（kg/h） / / / / / / 采样点位 DA003 甲苯废气排气筒出口 采样日期 2023 年 6 月 12 日 2023 年 6 月 13 日 排气筒高度（m） 25 烟道直径（m） 0.4 烟温（℃） 35 36 36 35 35 36 标干流量（Nm3/h） 1818 1925 1792 1856 1874 1765 甲苯排放浓度（mg/m3） 1.42 1.36 1.35 1.42 1.45 1.51 甲苯排放速率（kg/h） 2.5×10-3 2.6×10-3 2.4×10-3 2.6×10-3 2.7×10-3 2.7×10-3 VOCs 排放浓度（mg/m3） 4.50 4.26 4.73 4.28 4.41 4.22 VOCs 排放速率（kg/h） 8.2×10-3 8.2×10-3 8.5×10-3 7.9×10-3 8.3×10-3 8.5×10-3 采样点位 DA004 污水处理站排气筒出口 采样日期 2023 年 6 月 12 日 2023 年 6 月 13 日 排气筒高度（m） 15 烟道直径（m） 0.4 烟温（℃） 34 34 35 34 34 35 标干流量（Nm3/h） 1884 1818 1902 1794 1801 1868 氨气排放浓度（mg/m3） 2.37 2.13 4.03 3.04 3.13 4.05 氨气排放速率（kg/h） 4.4×10-3 3.9×10-3 7.7×10-3 5.5×10-3 5.6×10-3 7.6×10-3 氯化氢排放浓度（mg/m3） 1.8 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8 氯化氢排放速率（kg/h） 2.0×10-3 1.6×10-3 2.3×10-3 2.2×10-3 2.0×10-3 2.1×10-3 硫化氢排放浓度（mg/m3） 0.005 0.006 0.006 0.008 0.006 0.005 硫化氢排放速率（kg/h） 1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 臭气浓度排放浓度（无量纲） 354 478 416 416 416 478 VOCs 排放浓度（mg/m3） 2.81 3.12 2.94 2.85 2.65 2.47 VOCs 排放速率（kg/h） 5.3×10-3 5.7×10-3 5.6×10-3 5.1×10-3 4.8×10-3 4.7×10-3 由上表可知，验收监测期间，排气筒（DA001）有组织颗粒物最大排放浓度为4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求；有组织酚类最大排放浓度为 2mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。排气筒（DA002）有组织环氧氯丙烷未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1 他行业有机废气排放口II时段限值要求。 排气筒（DA003）有组织甲苯最大排放浓度为1.51mg/m3，最大排放速率为 2.7×10-3kg/h； 有组织VOCs最大排放浓度为4.73mg/m3，最大排放速率为8.5×10-3kg/h；均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1其他行业有机废气排放口II时段限值要求。 排气筒（DA004）有组织VOCs最大排放浓度为3.12mg/m3，最大排放速率为5.7×10-3kg/h；有组织NH3最大排放浓度为4.05mg/m3，最大排放速率为7.7×10-3kg/h；有组织H2S最大排放浓度为0.008mg/m3，最大排放速率为1×10-3kg/h；臭气浓度最大排放值为478（无量纲）；均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） 中表1要求。有组织HCl最大排放浓度为2mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。 ②无组织废气达标及排放情况 表2-15 厂界无组织废气监测结果 采样日期 检测项目 频次 检测结果 1#厂界上风向 2#厂界下风向 3#厂界下风向 4#厂界下风向 2023.6.12 H2S（mg/m3） 第一次 ND 0.004 0.002 0.004 第二次 ND 0.002 0.003 0.005 第三次 ND 0.002 0.003 0.004 第四次 ND 0.003 0.002 0.005 VOCs（mg/m3） 第一次 0.35 0.82 0.70 0.70 第二次 0.41 0.87 0.72 0.62 第三次 0.38 0.85 0.70 0.81 第四次 0.37 0.80 0.68 0.75 NH3（mg/m3） 第一次 ND 0.04 0.03 0.07 第二次 ND 0.05 0.04 0.08 第三次 ND 0.06 0.05 0.06 第四次 ND 0.06 0.03 0.07 HCl（mg/m3） 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 臭气浓度 （无量纲） 第一次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 第二次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 第三次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 第四次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 甲苯（mg/m3） 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND ECH（mg/m3） 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 2023.6.13 H2S（mg/m3） 第一次 ND 0.002 0.004 0.002 第二次 ND 0.003 0.003 0.002 第三次 ND 0.002 0.004 0.003 第四次 ND 0.002 0.003 0.004 VOCs（mg/m3） 第一次 0.33 0.82 0.71 0.70 第二次 0.42 0.87 0.76 0.63 第三次 0.37 0.81 0.74 0.75 第四次 0.37 0.81 0.68 0.74 NH3（mg/m3） 第一次 ND 0.04 0.05 0.04 第二次 ND 0.06 0.05 0.06 第三次 ND 0.06 0.07 0.06 第四次 ND 0.04 0.08 0.05 HCl（mg/m3） 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 臭气浓度 （无量纲） 第一次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 第二次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 第三次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 第四次 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 甲苯（mg/m3） 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND ECH（mg/m3） 第一次 ND ND ND ND 第二次 ND ND ND ND 第三次 ND ND ND ND 第四次 ND ND ND ND 验收监测期间， 厂界无组织H2S最大排放浓度为0.005mg/m3，NH3最大排放浓度为0.08mg/m3，臭气浓度最大排放值＜10（无量纲），均满足《有机化工企业污水处理厂（站） 挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）中表2要求；无组织VOCs最大排放浓度为0.87mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3限值要求。无组织HCl、甲苯和环氧氯丙烷均未检出。 2、废水 表2-16 现有工程排水口监测结果（单位：mg/L pH值除外） 采样点位 厂区污水总排口 采样时间 2023.6.12 2023.6.13 检测项目 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 日均值 第一次 第二次 第三次 第四次 日均值 pH 无量纲 7.3 7.2 7.2 7.3 / 7.2 7.3 7.2 7.3 / BOD5 mg/L 40.2 39.5 40.0 38.2 39.5 35.4 36.2 35.2 33.6 35.1 COD mg/L 39 40 41 42 41 45 42 40 38 41 氨氮 mg/L 0.738 0.752 0.745 0.740 0.744 0.745 0.703 0.734 0.744 0.732 总磷 mg/L 0.38 0.36 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.40 0.38 0.38 总氮 mg/L 7.79 7.74 7.42 7.75 7.68 7.68 7.62 7.45 7.71 7.62 悬浮物 mg/L 28 28 29 24 27 26 20 28 25 25 氯化物 mg/L 256 245 251 259 253 264 255 235 268 256 全盐量 mg/L 1.40×103 1.38×103 1.37×103 1.42×103 1393 1.46×103 1.49×103 1.42×103 1.42×103 1448 硫酸盐 mg/L 425 238 335 440 360 447 485 385 420 434 石油类 mg/L 0.88 0.93 0.85 0.95 0.90 0.89 0.90 0.92 0.95 0.92 硫化物 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 挥发酚 mg/L 0.019 0.020 0.026 0.028 0.023 0.026 0.024 0.025 0.022 0.024 可吸附有机 卤化物 mg/L ND ND ND ND / ND ND ND ND / 环氧氯丙烷 mg/L ND ND ND ND / ND ND ND ND / 甲苯 mg/L ND ND ND ND / ND ND ND ND / 双酚A mg/L ND ND ND ND / ND ND ND ND / 验收监测期间，厂区废水排放口废水pH值为7.2或7.3，COD最大日均值为41mg/L，氨氮最大日均值为0.74mg/L，BOD5最大日均值为39.5mg/L，悬浮物最大日均值为27mg/L，总磷最大日均值为0.36mg/L，总氮最大日均值为7.68mg/L，氯化物最大日均值为256mg/L，硫酸盐最大日均值为434mg/L，全盐量最大日均值为1448mg/L，石油类最大日均值为0.92mg/L， 硫化物最大日均值为0.05mg/L，挥发酚最大日均值为0.024mg/L；均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和淄博南岳水务有限公司污水处理厂进水水质要求。可吸附有机卤化物、环氧氯丙烷、甲苯、双酚A均未检出。 3、噪声 厂界噪声监测结果见表2-17。 表 2-17 厂界噪声监测结果 采样时间 检测结果[dB(A)] 1#东厂界外 1 米处 2#南厂界外 1 米处 3#西厂界外 1 米处 4#北厂界外 1 米处 2023.6.12 昼间 54.7 52.5 57.2 56.6 夜间 46.6 48.1 47.5 46.1 2023.6.13 昼间 54.9 53.5 58.1 55.4 夜间 46.8 47.2 43.9 45.2 验收监测期间，厂界各监测点位昼间噪声在 52.5dB(A)~58.1dB(A)之间， 夜间噪声在43.9dB(A)~48.1dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 四、现有工程污染物排放量 （1）现有工程（一期）污染物排放量 本次评价通过引用现有工程（一期）竣工环保验收报告中数据，现有工程一期污染物排放量如下： 表2-18 现有工程（一期）主要污染物排放情况汇总 单位：t/a 项目 污染物 现有工程（一期）排放量 废气 颗粒物 0.02 VOCs 0.14 废水 废水量 71068.27 COD 2.914 氨氮 0.053 固废 危险废物 59.402 一般废物 3.0 生活垃圾 5.5 （2）现有工程在建（二期）污染物排放量 引用《15万吨/年电子级环氧树脂项目环境影响报告书》（淄环审[2022]3号）中环评理论计算数据，现有工程在建（二期）污染物排放量如下。 表2-19 现有工程在建（二期）主要污染物排放情况汇总 单位：t/a 项目 污染物 环评理论计算数据 在建（二期）排放量 废气 颗粒物 0.4 0.2 VOCs 7.56 3.78 废水 废水量 484468.95 242234.475 COD 145.34 72.67 氨氮 9.69 4.845 固废 危险废物 475.904 237.952 一般废物 22.5 11.25 生活垃圾 22.5 11.25 表2-20 现有工程主要污染物排放情况汇总 单位：t/a 项目 污染物 现有工程（一期）排放量 现有工程在建（二期）排放量 全厂排放量 废气 颗粒物 0.02 0.2 0.22 VOCs 0.14 3.78 3.92 废水 废水量 71068.27 242234.475 313302.745 COD 2.914 72.67 75.584 氨氮 0.053 4.845 4.898 固废 危险废物 59.402 237.952 294.354 一般废物 3.0 11.25 14.25 生活垃圾 5.5 11.25 16.75 五、总量满足情况 表2-21 全厂污染物排放汇总情况 单位：t/a 项目 现有工程全厂排放量 总量控制指标 许可排放量 满足情况 有组织废气 VOCs 3.92 7.56 7.56 满足 颗粒物 0.22 0.4 0.16 满足 废水 COD（t/a） 75.584 145.34 135 满足 氨氮（t/a） 4.898 9.69 9 满足 固废 危险废物 294.354 -- -- -- 一般废物 14.25 -- -- -- 生活垃圾 16.75 -- -- -- 注：固废为产生量。 六、项目位置现状 项目四周现状情况见下图 项目区现场照片 项目区北侧现状 项目区西侧现状 项目区东侧现状 项目区南侧现状 依托厂区污水处理站 污水处理站废气处理装置 七、现有项目存在的问题及整改建议 企业现有项目均取得环评批复及竣工环保验收，根据现场勘查情况以及现有工程分析，现有工程不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据淄博市生态环境局发布的《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年第1期），对淄博市高青县2022年环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况如下： 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物 年评价指标 标准值（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年均值 60 15 25 达标 NO2 年均值 40 30 75 达标 PM10 年均值 70 70 100 达标 PM2.5 年均值 35 42 120 不达标 CO 95%保证率日平均浓度（共363个有效数据，第345大值） 4000 4700 117.5 不达标 O3 90%保证率日最大8h滑动平均浓度（共365个有效数据，第329大值） 160 180 112.5 不达标 由上表可知，项目所在高青县2022年常规大气污染物中CO、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准外，项目区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求，本项目所在区域的环境空气质量属于不达标区。 为了不断改善区域大气环境质量，淄博市出台了《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）、《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》、《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》等一系列措施，全面落实市委市政府品质提升年工作要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，从提升氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物治理水平，提升精细化管理水平、全面淘汰落后处理工艺等方面提出了相应的措施，以上措施可以有效降低夏秋季臭氧污染天气，提高区域环境空气质量。 2、地表水 拟建项目废水经厂区现有污水处理站预处理后通过园区污水管网排入南岳水务进行深度处理，后排入支脉河。根据淄博市生态环境局网站“河流水质状况发布”，2022年1月-2022年8月，支脉河道旭渡断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准。 3、地下水、土壤 在落实好各项防渗措施情况下，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33 号），不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境 项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量调查监测与评价。 5、生态环境 拟建项目位于现有厂区内，不新增用地，不属于产业园区外建设项目新增用地的情况，无需开展生态环境保护目标调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 拟建项目所在厂区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 拟建项目所在厂区厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 拟建项目所在厂区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。拟建项目距离北侧大芦湖水源保护地外围约16km。 4、生态环境 拟建项目位于现有厂区内，不新增用地，不属于产业园区外建设项目新增用地的情况，无需开展生态环境保护目标调查。 表3-2 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 拟建项目所在厂区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标 声环境 项目厂界外50m范围内无居民点 地下水 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 拟建项目废气排放标准见下表 表3-3 大气污染物排放标准 污染源 污染物 标准限值 标准来源 浓度mg/m3 速率kg/h DA005 VOCs 60 3.0 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1 异佛尔酮二异氰酸酯 1 -- 厂界 VOCs 2.0 — 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3 厂内 VOCs 10（监控点处 1 h 平均浓度值） -- 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 30（监控点处任意一次浓度值） -- 注：异佛尔酮二异氰酸酯待国家或省污染物监测方法标准发布后实施。 二、废水 拟建项目废水依托厂区现有污水处理站预处理，考虑现有工程，全厂污水站出水水质执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和淄博南岳水务有限公司污水处理厂进水水质要求，经南岳水务有限公司污水处理厂进一步处理后排入支脉河。 表3-4 项目废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物 GB8978-1996 三级 GB31572-2015 表 1（间接排放） 南岳水务进水水质要求 污水站出水排放限值 pH 6~9 / 6.5~9.5 6~9 COD 500 / 300 300 BOD5 300 / / 300 悬浮物 400 / 100 100 氨氮 -- / 20 20 全盐量* 2000 / 4500 2000 总氮 -- / 30 30 总磷 -- / 2 2 *注：全盐量参考溶解性总固体标准限值执行 三、项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB（A）、夜间55 dB（A）），营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 四、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 拟建项目废水排放量为1426.2m3/a，经园区污水管网排入到淄博南岳水务有限公司污水处理厂，COD、NH3-N排入污水处理厂的量分别为0.12t/a、0.013t/a，属于内控指标，占用淄博南岳水务有限公司废水总量指标。 拟建工程投产后VOCs的排放量为1.0t/a。根据山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算 及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132 号）、淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五” 建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55 号）要求，上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。根据淄环函[2021]55号替代指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。 本项目位于高青县，2022年细颗粒物年平均浓度超标，VOCs污染物排放总量指标需2倍削减替代，需向当地环保部门申请VOCs总量指标为：1.0t/a，VOCs倍量替代指标为：2.0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期主要产污环节 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程建设、储罐安装等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。 2、施工期污染物防治措施 （1）废气 在项目区范围内的建设工程施工，应当根据《山东省扬尘污染综合整治方案》、《关于印发<淄博市2021年工业企业扬尘整治方案>的通知》（淄环发[2021]19号）及淄博市人民政府关于划定高排放非道路移动机械禁用区域的通告，结合本项目实际建设情况，对本项目施工期扬尘提出以下控制措施，减小扬尘对周围敏感点的影响。 表4-1 扬尘污染防治相关要求 《山东省扬尘污染防治管理办法》 拟建项目需落实措施 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制 制定严格的施工期扬尘防治管理制度，防治责任落实到人，实行责任人制度。建设单位与施工单位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施 1、在施工场地的边界设置2.5m以上的围挡，尤其在下风向厂界处设置连续、密闭的围挡。 2、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及次数。 3、容易产生扬尘的建筑材料，堆放在远离附近敏感点的地方，最好采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。 4、土方堆放场地要合理选择，不宜设在施工人员居住区上风向，设置隔离围墙，水泥搅拌站搅拌时撒落的水泥、沙要经常清理，施工弃土及时清运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒。未能及时清运的，应当采取有效防尘措施，加盖篷布进行防尘。 5、施工者应对工地门前道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。 6、在建设项目厂址周边进行绿化，高矮搭配，以起到阻隔扬尘的效果。 施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施 对施工工地内的车行道采取硬化降尘措施并及时清扫、冲洗，减少物料运输过程中产生的道路扬尘。 裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。 裸露地面铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，减少扬尘。 进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 1、开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 2、对各类管线铺设过程回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。 关于印发《淄博市2021年工业企业扬尘整治方案》的通知 粉煤灰、石灰、煤炭、煤矸石、砂石、矿石、建筑材料等物料，应利用料仓、储藏罐等封闭堆场形式规范存储；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施，避免作业起尘 拟建项目施工场地全部进行围挡； 施工现场内存放的建筑垃圾、土堆、裸露土地或易产生扬尘的物料必须全部使用密目式防尘网（不低于每100平方厘米2000目）覆盖压实，封闭要严密，确保不产生扬尘； 施工现场应配备专职人员洒水、清扫、保洁，保持施工现场清洁不起尘 淄博市人民政府关于划定高排放非道路移动机械禁用区域的通告 高青县禁用区为：东邹路、田横路、青苑路、北环路、开泰大道、南外环、干二排闭合圈所围合区域；及和新禁用区以外的城市建成区 拟建项目位于高青县高城镇高青化工产业园区内，不属于非道路移动机械禁用区域，属于一般禁用区，项目使用的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段）》标准。 施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围环境的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，但也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 （2）废水 废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。生活污水排入厂区现有污水处理站。采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。由于施工废水产生量很小，只要严格管理，对地下水的影响较小。 （3）噪声 不同施工阶段，推土机、挖土机、混凝土搅拌机等各种机械设备及运输车辆产生的噪声，将对周围环境造成一定影响。上述机械的噪声值为85～100（dB）。拟建项目所在厂界外50m范围内无噪声敏感目标，噪声经距离衰减后，对周围声环境影响较小。 （4）固废 固废主要为部分废弃建材、开挖土方、包装材料和施工人员产生的生活垃圾。施工期的废弃建材、建筑垃圾及土石方等全部用于地势平整和地基回填；包装材料回收利用或外卖给废品收购站；生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 施工期固废能够得到综合利用和合理处置，对周围环境影响较小。 （5）振动 施工期振动主要来自打桩过程，主要采用以下方式防治。 ①设置防振沟 在打桩受影响的建筑物周围设置防振沟。 ②合理安排施工顺序 在迎着和背着打桩顺序的方向上，与打桩距离相等的两个地面土体的隆起和位移相差可达一倍至数倍，通过安排不同的打桩顺序来有效地减少土体在不同部位的位移量。在空旷场地上，先中央后周围，由里及外的打桩顺序可以有效地减少“挤土效应”，不至于使中间桩难以打入，甚至使外侧各桩被挤压而浮起。“跳打”可使区域大建筑场地的邻近建筑物变形趋于平衡，有效地减少不均匀沉降，防止建筑物倾斜。区域小的建筑场地，采用间隔打桩，减少土体的侧向挤压力。两边跳打的工艺则适用于场地两边均需要保护的情况。 ③控制打桩的频率和速率 对周围建筑物内的精密仪器、仪表或机床采取隔振措施，了解打桩干扰频率，使保护对象的固有频率避开干扰频率，防止产生共振。根据土壤“超孔隙水压力”情况对打桩速率的控制和调整。 ④防挤土的措施 设置垂直排水通道以及在群桩周围布设应力释放孔的方式来加快超静孔隙水压力的消散，减轻土体挤压产生的位移。 ⑤加强监测 在打桩作业范围内的建筑物设置观测点，时刻注意建筑的变形情况，做到信息化施工。 （6）生态环境 拟建项目在现有厂区内建设，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 1、有组织废气源强核算 拟建项目运营期产生的有组织废气主要为固化剂配制釜搅拌废气和罐区呼吸废气，通过密闭管道由风机引至“一级碱洗+两级活性炭吸附”装置处理后排放。 （1）搅拌废气 ①VOCs 配制釜混合搅拌过程中，由于物料经过扰动会挥发产生有机废气，主要污染物为VOCs，本次评价参考《第二次全国工业污染源普查产排污系数手册》中“2669其他专用化学用品制造行业系数手册”，挥发性有机物产物系数为0.12kg/t-产品计算，拟建项目产品产能为2.4万吨/年，则VOCs产生量为2.88t/a； 固化剂分批次混合搅拌，每批次混合搅拌时间约3h，年生产300批次，全年运行900h/a，则VOCs产生速率为3.2kg/h，产生浓度为400mg/m3。搅拌废气拟采用“一级碱洗+两级活性炭吸附”设施处理，废气净化后，通过一根高25m，内径0.5m排气筒（DA005）排放。本次活性炭吸附选择碘值不低于800毫克/克的柱状活性炭，综合去除效率88%，风机风量为8000m3/h，则VOCs排放量为0.35t/a。 ②异佛尔酮二异氰酸酯 根据原料消耗表异佛尔酮二胺用量为4800t/a，其中异佛尔酮二异氰酸酯含量约0.1%，参考《第二次全国工业污染源普查产排污系数手册》，其挥发系数按0.5‰计算，则异佛尔酮二异氰酸酯产生量为0.0024t/a。固化剂分批次混合搅拌，每批次混合搅拌时间约3h，年生产300批次，全年运行900h/a，则异佛尔酮二异氰酸酯产生速率为0.0027kg/h，产生浓度为0.33mg/m3。经“一级碱洗+两级活性炭吸附”设施处理，废气净化后，通过同一根高25m，内径0.5m排气筒（DA005）排放，综合去除效率88%，风机风量为8000m3/h，则异佛尔酮二异氰酸酯排放量为0.0003t/a。 （2）罐区呼吸废气 ①呼吸排放 呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））^0.68×D^1.73×H^0.51×△T^0.45×FP×C×KC 式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M-储罐内蒸气的分子量； P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D-罐的直径（m）； H-平均蒸气空间高度（m）；取0.3m； △T-一天之内的平均温度差（℃）；取15℃； FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间； C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)^2； KC-产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 根据上式计算原料储罐的LB=0.64t/a。 ②工作排放 工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 可由下式估算固定顶罐的工作排放 式中：LW-固定顶罐的工作损失（Kg/m3投 LW=4.188×10^-7×M×P×KN×KC入量） KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，年周转次数30次。 K<=36，KN=1 36<K<=220,KN=11.467×K^-0.7026 K>220，KN=0.26 根据上式计算原料储罐LW=0.31t/a。 综上，储罐区VOCs产生量为0.95t/a，产生速率为0.13kg/h，产生浓度为16.25mg/m3。罐区废气和装置区废气统一由风机引至废气处理系统，经一套“一级碱洗+两级活性炭吸附”废气处理系统处理后，通过1根高25m、内径0.5m排气筒排放。 表4-2 项目有组织废气源强核算结果及相关参数表 产排污环节 污染物种类 核算方法 污染物产生 排放形式 治理措施 排放情况 排放时间h 废气浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 设施名称 收集效率% 去除效率% 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 配制釜搅拌 VOCs 系数法 400 3.2 2.88 有组织 一级碱洗+两级活性炭吸附 通过管道密闭收集，100 88 是 -- -- -- -- 异佛尔酮二异氰酸酯 系数法 0.33 0.0027 0.0024 -- -- -- -- 罐区废气 VOCs 公式计算 16.25 0.13 0.95 -- -- -- -- 合计 VOCs -- 416.25 3.33 3.83 49.95 0.4 0.46 7200 异佛尔酮二异氰酸酯 -- 0.33 0.0027 0.0024 0.04 0.0003 0.0003 7200 注：1、一级活性炭吸附效率取65%，两级活性炭吸附效率按88%计； 2、项目生产过程分批次运行，搅拌工序年运行时间900h，罐区呼吸废气按全年7200h，本次排放浓度计算按搅拌废气和罐区呼吸废气同时产生情况下保守考虑。 根据上表可知，DA005排气筒VOCs污染物排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求（VOCs60mg/m3、3.0kg/h，异佛尔酮二异氰酸酯1mg/m3）。注：异佛尔酮二异氰酸酯待国家或省污染物监测方法标准发布后实施。 2、无组织废气 生产装置及配套设施主要由压缩机、泵、阀门、法兰等设备组成，这些输送有机介质的动、静密封点会存在VOCs的泄漏排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2018），挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物计算公式为： 式中： E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti—密封点i 的年运行时间，h/a； eTOC，i—密封点i 的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，见表 4； WFVOCs，i —流经密封点i 的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值； WFTOC ,i —流经密封点i 的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据设计文件取值； n —挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数，见附录 B 中的表 B.1。 根据HJ853-2017，石油化学工业设备与管线的总有机碳（TOC）排放取值参数见下表。 表 4-3 设备与管线组件 eTOC,i 取值参数表 类型 设备类型 排放速率 kg/h/排放源） 石油化学工业 气体阀门 0.024 开口阀或开口管线 0.03 有机液体阀门 0.036 法兰或连接件 0.044 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 0.14 其他 0.073 本项目生产装置区法兰排放源约12个、阀门排放源约30个、泵排放源约5个、搅拌器2个，故计算得生产装置区无组织VOCs排放量为0.54t/a。 3、废气排放量汇总 项目废气排放量汇总情况见表4-4 表4-4 项目废气排放量汇总表 污染物名称 排放量（t/a） VOCs 1.0 异佛尔酮二异氰酸酯 0.0003 4、排放口基本情况、排放标准 表4-5 排放口基本情况、排放标准信息表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 污染物 种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气 温度 ℃ 国家或地方污染物排放标准 经度 纬度 名称 浓度限值 （mg/Nm3） 速率 限值 （kg/h） DA005 有机废气排气筒 一般排放口 VOCs 117.886 37.079 25 0.5 常温 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》表1 60 3.0 异佛尔酮二异氰酸酯 1 -- 注：异佛尔酮二异氰酸酯待国家或省污染物监测方法标准发布后实施。 5、监测要求 表4-6 拟建项目废气监测信息表 监测点位 排放口类型 监测因子 监测频次 DA005 一般排放口 VOCs 半年一次 7、非正常情况 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未正常运行，使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，增加污染物排放量及对外环境的影响。本项目非正常情况按环保装置全部失效考虑；源强最大的时段废气排放1h的污染物排放情况。 表4-7 非正常情况污染物排放情况 排放口编号 排放口名称 污染物 排放情况 单次持续时间h 年发生频次 排放量t/a 应对措施 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 DA005 有机废气排气筒 VOCs 3.33 416.25 1 2 0.003 装置开车时先运行废气处理系统，停车时后停废气处理装置，这样可避免开停车时出现工艺废气事故排放 8、废气治理措施可行性分析 拟建项目有组织废气主要为固化剂配制釜搅拌废气；本项目采用碱洗+活性炭吸附对含有机废气进行吸附处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)，上述措施属于技术规范中的可行技术要求。根据工程分析核算，项目采取的废气治理措施能够确保各类污染物稳定达标排放，经济技术可行。 本项目排放各项污染物，经配套的污染治理措施处理后，可满足相应排放标准的要求。项目厂区周边500m范围内近距离环境保护目标较少，在加强日常维护的，保证环保设施正常运行的情况下，各污染物排放对大气环境影响较小。 9、大气环境防护距离 拟建项目不需设大气环境专项评价，不需进行大气环境影响预测与评价，从而确定不需设置大气环境防护距离。 10、废气环境影响分析 根据区域例行监测数据，2022年高青县高城镇例行监测点环境空气中SO2、NO2和CO年均浓度和相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM10、PM2.5和O3年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度不达标。为了不断改善区域大气环境质量，淄博市出台了《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）、《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》、《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》等一系列措施，全面落实市委市政府品质提升年工作要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，从提升氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物治理水平，提升精细化管理水平、全面淘汰落后处理工艺等方面提出了相应的措施，以上措施可以有效降低夏秋季臭氧污染天气，提高区域环境空气质量。 项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。拟建项目废气对周边环境空气质量及保护目标影响小，对大气环境的影响可接受。 二、废水 1、废水产生、排放情况简述 拟建项目废水主要为装置区地面冲洗废水、喷淋废水及职工生活污水。废水经厂区现有污水处理站预处理后排入园区污水管网，经南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后排入支脉河。 根据工程水平衡，拟建项目废水排放量为1426.2m3/a。 2、排放源信息表 源强核算依据如下： 考虑到本项目无相关工艺废水产生，废水排放主要为地面冲洗废水、碱喷淋废水、生活污水和初期雨水等常规废水，主要为COD、氨氮、SS等基本污染物，不涉及特征污染物。根据《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），生产废水量应首先采取物料衡算法，废水中各污染物产生量应首先采用类比法。 本项目废水量根据水平衡计算得出，各污染物产生浓度根据相同类型工序类比给出。本项目类比园区《山东澳帆新材料有限公司24.7万吨/年第四代含氟功能新材料项目（一期）环境影响报告书》中的相关数据进行核算，符合源强核算技术指南要求。 ①地面冲洗废水：废水量11.5m3/a，污染物浓度为COD：500mg/L，氨氮：50mg/L，SS：300mg/L，石油类：50mg/L； ②碱喷淋废水废水：废水量136.7m3/a，废水污染物COD根据废水中有机物（VOCs）100%氧化计算后取整；考虑最不利情况：废水中污染物为有机物（聚醚胺D230）时COD最大，COD即氧化水中可氧化物质（如有机物）所消耗的氧量，对于有机物来说，即是将其氧化生成二氧化碳和水，故可根据化学式中碳、氢、氧原子数计算COD的理论值。换算系数=(碳原子数*2+氢原子数*0.5-氧原子数）*16/分子量。聚醚胺D230分子式为CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]NH2，其换算系数：（12+8-1）*16/134=2.27，废水中聚醚胺D230浓度约120.6mg/L（通过废气章节分析知VOCs去除量为2.45t/a，其中D230约1.72t/a，废水产生量为1426.2t/a，则其浓度为120.6mg/L），则COD浓度约300mg/L。氨氮浓度取值根据同类废水经验系数确定，氨氮：40mg/L； ③生活污水：废水量576 m3/a，主要污染物浓度为COD：400mg/L，氨氮：30mg/L，SS：200mg/L。 ④初期雨水：废水量702m3/a，主要污染物浓度为COD：300mg/L，氨氮：40mg/L，SS：200mg/L，石油类：50mg/L。 表4-8 废水产污环节一览表 产污环节 类别 污染物种类 污染物产生 治理措施 污染物排放 废水产生量(m3/a) 污染物产生浓度 (mg/L) 污染物产生量(t/a) 工艺 去除效率% 是否为可行技术 废水排放量(m3/a) 排放浓度 (mg/L) 污染物排放量(t/a) 地面冲洗 地面冲洗废水 COD、氨氮、SS、石油类 11.5 COD500 氨氮50 SS300 石油类50 COD0.006 氨氮0.0006 SS0.004 石油类0.0006 厂区现有污水处理UASB+厌氧+好氧+MBR 75 是 11.5 -- -- 碱喷淋 喷淋废水 COD、氨氮 136.7 COD300 氨氮40 COD0.04 氨氮0.006 136.7 职工生活 生活污水 COD、氨氮、SS 576 COD400 氨氮30 SS200 COD0.23 氨氮0.017 SS0.115 576 初期雨水 初期雨水 COD、氨氮、SS、石油类 702 COD300 氨氮40 SS200 石油类50 COD0.21 氨氮0.028 SS0.14 石油类0.035 702 拟建项目合计 -- 1426.2 COD340.8 氨氮36.5 SS181.6 石油类25.2 COD0.486 氨氮0.052 SS0.259 石油类0.036 -- -- -- 1426.2 COD85.2 氨氮9.12 SS45.6 石油类6.31 COD0.12 氨氮0.013 SS0.065 石油类0.009 3、废水治理设施可行性分析 拟建项目废水主要为地面冲洗废水、喷淋废水及生活污水，依托厂区现有污水处理站预处理后排入园区污水管网，经南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后排入支脉河。 （1）东方飞源污水处理站 图4 东方飞源污水处理站处理工艺流程图 依托可行性分析： ①水量 厂区污水处理站设计规模定为500m3/d，根据统计，现有项目废水排放量约474.8m3/d，拟建项目废水总量为4.75m3/d，污水处理站现有处理能力能够满足需求。 ②水质 东方飞源污水处理站系统设计进水水质 CODcr≤5000mg/L、氨氮≤200mg/L，设计出水水质 CODcr≤300mg/L、BOD≤90mg/L、氨氮≤20mg/L、SS≤20mg/L、总氮≤20mg/L、石油类≤6mg/L、氯化物≤1000mg/L、氟化物≤6mg/L、磷≤2mg/L、pH 7～8。本项目水质简单，CODcr：340.8mg/L、氨氮：36.5mg/L，能够满足污水处理站进水水质要求。根据厂区总排口的水质监测结果，现状厂区废水各项污染物均能达标排放。本项目排放废水水质较为简单，与现有工程同类废水的水质及产生环节相同，对处理工艺没有特殊要求，也不会对现有污水处理站产生冲击，可保证项目建成后废水达标排放。 综上，拟建项目废水依托厂区现有污水处理站是可行的。 （2）淄博南岳水务有限公司污水处理厂 淄博南岳水务有限公司位于高青化工产业园东，公司于2007年8月成立，担负着园区工业及生活污水的净化处理任务。该公司污水处理厂设计处理能力2万m3/d，目前已全部建成。采用粗细格栅+斜板沉淀+水解酸化+氧化沟+改良芬顿+纤维滤布转盘处理工艺，出水水质能够达到《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3—2018）表1和表2中重点保护区域标准及《淄博市人民政府关于印发淄博市落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（淄政发〔2016〕12号）要求。 拟建项目建成后排入淄博南岳水务有限公司污水处理厂的废水量为4.75m3/d，目前该污水处理厂实际处理污水量约为7000m3/d，仍有较大余量，能够接纳本项目废水进行处理量。 拟建项目与为现有工程同类废水的水质及产生环节相同，根据东方飞源污水处理站的监测数据，东方飞源污水处理站废水排放满足满淄博南岳水务有限公司污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂造成冲击。 同时本次评价收集了2022年1月-2022年8月的淄博南岳水务有限公司在线监测数据，废水排放情况见表4-9。 表4-9 淄博南岳水务有限公司污水处理厂出水水质在线监测结果一览表 时间 化学需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 总氮(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 溶解氧(mg/L) pH 2022-01 18.6 0.347 0.0697 15.5 5.25 10.6 7.61 2022-02 16.2 0.259 0.0643 13.9 4.38 8.37 7.66 2022-03 19.5 0.165 0.0565 9.91 4.32 9.44 7.88 2022-04 20.2 0.116 0.0529 5.78 4.11 9.07 8.14 2022-05 20.6 0.121 0.0775 5.2 4.42 9.58 8.34 2022-06 30 0.26 0.162 2.76 5.16 10.3 8.54 2022-07 26.4 0.539 0.146 6.06 5.36 7.28 8.17 2022-08 21.2 0.78 0.147 8.45 4.34 4.45 8.06 平均值 21.6 0.323 0.097 8.45 4.67 8.63 8.05 最大值 30 0.78 0.162 15.5 5.36 10.6 8.54 最小值 16.2 0.115 0.0529 2.76 4.11 4.45 7.61 根据收集的在线监测数据可知，淄博南岳水务有限公司污水处理厂能够稳定达标运行。 综上，拟建项目废水经厂区污水处理站预处理后排入南岳水务污水处理厂进一步处理可行。 4、排放口基本情况、排放标准 表4-10 废水间接排放口基本情况、排放标准信息表 排放口 编号 排放口 名称 排放口 类型 排放口地理坐标 外排 去向 排放 规律 间歇排 放时段 受纳污水处理厂信息（mg/L） 经度 纬度 名称 污染物种类 污水处理厂进水水质要求 国家或地方污染物排放标准或浓度限值 DW001 废水排 放口 一般排 放口 117°53′ 2.489″ 37°4′ 4.419″ 污水管网 间歇 排放 8:00-20:00 淄博南岳水务有限公司污水处理厂 SS 100 10 CODCr ≤300 30 氨氮 ≤20 1.5 总氮 ≤30 15 总磷 ≤2 0.5 全盐量 ≤4500 -- 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)，拟建项目废水监测要求下表。 表4-11 拟建项目废水自行监测计划信息表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 废水 废水排放口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 每半年/次 三、噪声 1、噪声产生、排放情况简述 本项目噪声主要来源于各种泵类运行产生的噪声，噪声值一般在85-95dB(A)左右。 拟建项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 主要噪声源 数量 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声功率级/dB(A) 物料泵 25 9.8 -70.6 8.7 60 减振 全天 压缩机 2 5.5 -65.9 8.6 65 减振 全天 灌装机 1 -18.1 -39.9 8.6 55 减振 全天 2、拟采取的降噪措施 本工程将从以下几方面控制噪声污染： ①从治理噪声源入手，选用的设备是符合噪声限值要求的低噪音设备； ②在机泵等设备上加装消声、隔音装置及减振基础等，风机安装阻抗复合式消声器，同时，根据实际情况，对上述装置采取减振、隔声等措施； ③在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声。 拟建项目各产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取降噪措施是通用的、成熟的、效果显著的。 3、噪声达标分析 东方飞源电子厂区与飞源化工共用东厂界和北厂界，本项目距离飞源化工东厂界和北厂界均超过500m，产生噪声影响极小，本次不考虑新增噪声源对东厂界和北厂界噪声影响。本项目投产后仅考虑对南厂界和西厂界的影响。 表4-13 各噪声源数量与厂界距离信息表 声源 数量（台/套） 南厂界距离（m） 西厂界距离（m） 物料泵 4 70 265 灌装泵 2 灌装机 1 表4-14 项目厂界噪声预测结果 预测点位 时间 贡献值（dB(A)） 现状值dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB(A) 预测结果dB(A) 南厂界 昼间 33.6 52.5 52.6 65 达标 夜间 33.6 48.1 48.3 55 达标 西厂界 昼间 22.1 57.2 57.2 65 达标 夜间 22.1 47.5 47.5 55 达标 拟建项目的产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取降噪措施是通用的、成熟的、效果显著的。经预测可知，拟建项目南厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准要求。项目厂界距离最近敏感点距离超过200米，项目建设对周围声环境影响较小。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定拟建项目噪声监测要求见下表。 表4-15 拟建项目噪声监测要求信息表 监测点位 监测内容 监测频次 厂界 昼间、夜间，等效A声级 每季度1次 四、固体废物 项目生产过程中产生的固废主要为废气处理装置产生的废活性炭、机泵等设备维修产生的废润滑油、污水处理站污泥以及生活垃圾。废活性炭、废润滑油以及污泥均属于危险废物，危废代码分别为HW49/900-039-49、HW08/900-249-08、HW13/265-104-13，依托厂区现有危废间暂存，委托有资质单位处置；职工产生的生活垃圾，委托环卫部门定期清运。 1、固废的产生及处置情况 （1）废活性炭：本项目废活性炭产生废气活性炭吸附装置，本项目装置处理系统设置2座活性炭吸附箱，单箱装填量约1.5t，吸附容量为>20%，约每半年更换一次，单箱年更换活性炭3.6t，2座活性炭吸附箱共产生7.2t/a废活性炭，属于危险废物（HW49 900-039-49），委托有资质单位处置。 （2）废润滑油：设备维护过程会产生废润滑油，年产生量约0.4t/a，属于危险废物（HW08 900-249-08），委托有资质单位处置。 （3）污水处理站污泥：污泥产率按照0.01tMLSS/kgCOD 考虑，项目年排放废水量1426.2m3/a，进水水质为340.8mg/L，则污泥产生量为4.86t/a，属于疑似危险废物（HW13/265-104-13），产生后根据鉴定结果处置。若无相关鉴定结果，按照危废委托有资质单位处置。 （4）生活垃圾本项目新增定员30人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门定期清运。 表4-16 拟建项目固体废物产生与处置情况一览表 工序/生 产线 装置 固体废 物名称 固废属性 危险废 物代码 产生量 贮存方式 利用或处置 处置去向 主要有毒有 害物质名称 物理 性状 环境危 险特性 年度产生 量(t/a) 方式 数量(t/a) 设备维护 设备维护 废润滑油 危险废物 HW08 900-219-08 废润滑油 液态 T/I 0.4 危废暂存间 委托处置 0.4 委托资质 单位处置 废气处置 活性炭吸附 废活性炭 危险废物 HW49 900-039-49 废活性炭 固态 T 7.2 危废暂存间 委托处置 7.2 委托资质 单位处置 污水处理 污水处理站 污泥 危险废物 HW13 265-104-13 污泥 固态 T 4.86 危废暂存间 委托处置 4.86 委托资质 单位处置 职工生活 职工生活 生活垃圾 / / / 固态 / 4.5 垃圾桶 委托处置 4.5 环卫部门定期清运 表4-17 拟建项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-219-08 0.4 设备维护 液态 废润滑油 废润滑油 每年 T/I 委托有资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-039-49 7.2 废气处置装置 固态 废活性炭 废活性炭 每年 T 委托有资质单位处置 3 污泥 HW13 265-104-13 4.86 污水处理站 固态 污泥 污泥 每年 T 委托有资质单位处置 表4-18 拟建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废 物类别 危废代码 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 危险 特性 贮存能力（t） 贮存 周期 1 危废仓库 废润滑油 HW08 900-219-08 危废暂存间 10m2 桶装 T/I 2 1年 2 危废仓库 废活性炭 HW49 900-039-49 危废暂存间 20m2 袋装 T 5 半年 3 危废仓库 污泥 HW13 265-104-13 危废暂存间 10 桶装 T 2 三个月 2、环境管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)，拟建项目固体废物管理要求如下： （1）加强固体废物收集、输送、贮存、利用、处置等各环节的运行管理，确保固体废物管理全过程可控。 （2）规范固体废物产生环节、产生量、特性、去向（贮存、综合利用、自行处置、委托处置）及相应数量记录。 （3）一般固废和危险废物暂存应严格落实 GB 18599、 GB 18597 要求，采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 （4）危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。危险废物转移过程应执行《危险废物转移管理办法》。 表4-19 固体废物环境管理要求表 种类 监测位置 监测指标 监测频次 新增/依托 固废 统计各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 每月统计1次 新增 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 五、地下水和土壤 1、污染源、类型及途径 本项目对地下水可能造成的污染途径主要是生产装置、罐区等区域的渗漏引起的地下水污染。本项目属于污染影响型建设项目，土壤影响途径主要为运营期的大气沉降和垂直入渗。污染源主要为污水收集及预处理等区域的渗漏，以及废气有组织、无组织排放源排放的相关污染物的沉降，主要污染因子为VOCs。 项目运营后对地下水和土壤污染源、污染物类型和污染途径详见下表。 表4-20 项目地下水、土壤污染源、类型及途径一览表 污染源 污染途径 污染物类型 地下水特征因子 土壤特征因子 备注 生产装置区 垂直入渗 VOCs / 石油烃（C10-C40） 间断排放 罐区 垂直入渗 石油类 / 石油烃（C10-C40） 间断排放 2、源头控制措施 拟建项目装置区及罐区的暂存时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 3、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）污染控制难易程度分级参照表， 天然包气带防污性能分级参照表，项目区域各个装置的防渗分区参照表58。 表4-21 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗处理措施 防渗等级 重点防渗区 生产装置区 20cm防渗水泥+2层6mm防水砂浆 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 罐区 在日常运行时应当加强罐区、污水收集及处理区域的防渗的巡检和维护工作，确保防渗不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对项目区地下水环境的影响较小。 4、跟踪监测要求 拟建项目对地下水、土壤环境影响途径主要为大气沉降和垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。通过参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》(HJ1103-2020)相关要求，需开展跟踪监测。 表4-22 拟建项目跟踪监测信息表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 地下水 监测井 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物 枯水期、丰水期各一次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 土壤 装置区附近 GB36600-2018表1中45项、pH、石油烃 每1年一次 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地 六、生态 拟建项目位于现有厂区内，不新增用地，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，无需明确保护措施。 七、环境风险 东方飞源（山东）电子材料有限公司现有项目主要为15万吨/年电子级环氧树脂项目，现有工程环评报告书中进行了详细的环境风险评价，且东方飞源已针对厂区现有工程统一编制了突发环境事件应急预案，并在淄博市生态环境局进行了备案（备案编号370322-2023-053-H）。 1、风险物质调查 本项目所用原辅料主要为聚醚胺D230、异佛尔酮二胺、DMDC，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，本项目风险潜势为Ⅰ级。 2、评价等级 根据风险物质识别，本项目风险潜势为Ⅰ级，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，本项目环境风险评价工作等级为：简单分析。 3、风险源分布情况及可能影响途径 拟建项目不涉及危险化工工艺；原料罐区储存，且需设置原料泵和产品泵输送产品，一旦发生事故后果较严重。在生产运行中存在着由于静电积聚、设备失修、管道接口/阀门/ 机泵等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能性以及由于设备故障、失效等造成有毒物料泄漏的可能性，从而引发环境事故。 （1）环境空气环境风险分析 本项目危险物质厂区最大存在总量的较小，主要涉及的风险事故类型为毒物泄漏和火灾、爆炸事故。发生事故时，主要的危险因子为火灾、爆炸伴生的产生的 CO，会对周围的环境空气产生一定的影响。 企业在加强日常管理的情况下，可有效的防止毒物泄漏、火灾、爆炸事故的发生。因此，对周围的环境空气影响较小。 （2）地表水环境风险分析 事故废水量参考《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）中6.6.3规定的因素确定： （1）最大容积的一台设备或贮罐的物料贮量V1； （2）在装置区或贮罐区发生火灾时的消防水量，包括扑灭火灾所需用水量或泡沫液量和保护邻近设备或贮罐的喷淋冷却水量V2； （3）事故期间混入事故废水收集系统的降雨量V3。 以上三项之和减去相关围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积V4，即可作为应急事故水池的有效容积V。 计算应急事故废水量时，消防水量一般按最大着火点用水量考虑。混入事故废水系统的雨水量计算较为复杂，宜按如下确定：①首先确定事故废水收集系统（或管网）的雨水汇水面积；②降雨厚度按雨天平均日降雨量计，即年均降雨量（以厚度表示）除以年均降雨天数；③汇水面积于降雨厚度之积即为混入事故废水系统的雨水量。 V1：收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；本项目最大储罐为聚醚胺储罐， 容积 300m3，装填系数为0.9，则V1=270m3； V2：发生事故的储罐或装置消防水量；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），本项目厂区占地面积小于100hm2，同一时间内火灾次数按一次考虑，本项目需水量最大处为原料储罐，为地上立式固定顶罐，对照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），火灾延续时间4h，着火罐喷水强度2.5L/min·m2、邻近罐喷水强度 2.5L/min·m2（邻近罐按3个考虑）、室外消火栓设计流量15L/s，经计算，本项目最大消防用水量为196.5m3。则V2=196.5m3。 V3：发生事故时可能进入该系统的最大雨水量。按前期雨水量考虑；由前文计算可知初期雨水量为35.1m3。 V4：罐区围堰尺寸为24×12×1.5m，则V4=432m3。 根据上述计算公式事故储存设施总有效容积计算见表4-23。 表4-23 事故水池容积计算表 参数 取值 备注 V1 270m3 最大贮罐容积，物料装填系数为0.9 V2 196.5m3 车间着火消防用水量，25L/s，火灾延续时间1h V3 35.1m3 汇水面积1300m2，雨天平均日降雨量30mm V4 432m3 罐区围堰尺寸24×12×1.5m V 69.66m3 V=V1+V2+V3-V4 综上，本项目最大事故废水产生量为69.66m3。事故废水依托飞源化工厂区一座3000m3事故水池，事故水池容积能够满足本项目事故废水的收集和暂存需求。 评价项目的地表水环境风险三级防控体系主要为以下几个方面： 一级防控措施：将污染物控制在装置区、罐区内；二级防控措施将污染物控制在事故水池内； 三级防控将污染物控制在终端污水处理站。 A、一级防控措施a、在装置开工、停工、检修、生产过程中，以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有污染液 体漫流的装置单元区周围，医用酒精生产线设置不低于150mm的围堰和导流设施；b、应根据围堰内可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井；c、围堰外设闸阀切换井，正常情况下雨排水系统阀门关闭，下雨初期和事故状态下打开与污水收集暗沟连接阀门，受污染水排入污水处理系统，并在污水排放系统前设隔油池，并设清油设施，清净雨水切入雨排系统，切换阀宜设在地面操作；d、在围堰检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡，便于车辆的通行；e、在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识；f、在围堰内应设置混凝土地坪，并要求防渗达到重点防渗区要求。 B、二级防控措施 在装置区四周设置事故废水导排系统，围堰设置事故前期雨水（事故废水）和雨水截止阀。项目事故废水导流系统按照厂区地势布置，最终全部导入至事故水池。事故水池容积共计3000m3，能够满足项目事故废水的暂存要求，防止事故状态下物料外排。 C、三级防控措施该公司已对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。项目事故废水经事故水池暂存后，经厂区污水处理站分批次处理排入南岳水务有限公司污水处理厂深度处理后达标外排。 （3）地下水环境风险分析 项目所在区域地下水类型为第四系孔隙潜水，建设项目火灾爆炸事故后产生消防废水，考虑事故水未有效收集，经裸露土壤或破损的防渗层扩散进入地下水，影响地下水水质。 厂区周边无近距离地下水集中饮用水源保护区及分布式饮用水源分布。厂区采取了分区防渗的措施，事故废水进入地下水的可能性较小，因此对周围地下水环境影响较小。 4、环境风险防范措施 东方飞源现已建立完善的环境风险管理机构及风险防范措施，统一编制了突发环境事件应急预案。拟建项目依托现有工程的事故水池、雨水排放口及污水处理站，依托内容可满足拟建项目需求，对于新建的固化剂生产装置，企业还需完善下列环境风险防范措施： ①风险源环境风险防护措施 原辅材料及成品区严禁吸烟，消除和控制明火源；尽量减少原料及产品存储量。在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。 ②环境影响途径环境风险防护措施 原料及产品有序存放，保持道路畅通，保证火灾发生时能有足够空间作为消防通道；灭火时要 与火源保持尽可能大的距离；对燃烧剧烈的大火，要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或 水炮；否则撤离火灾现场，让其自行燃尽。 ③环境敏感目标及其他环境风险防护措施若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话；配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练；火灾时尽可能将火源从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。企业应定期对车间和设备进行巡查和安全检测，巡查和安全检测内容、时间、人员应有记录保存。明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，并有记录在案。加强用电设备的管理。加强消防基础设施建设。按要求配置消防设施器材，并经常性检修保养，确保设施完好能用。加对员工日常防范和事故培训。 ④应急监测 A、废水 公司化验室负责组织企业内部污染物的采样监测，为污染物消减提供监测数据。外部配合地区 层面的应急环境监测开展相应的监测工作。事故风险发生后应根据不同风险因子发生泄漏或消防等废水进行有针对性的监测，监测因子情况见下表。 表4-24 事故风险状态下事故废水监测因子 编号 监测位置 监测因子 1 厂区总排放口 pH、CODCr、石油类等 2 区域污水处理厂排放口下游 500m 监测时间和频次：根据污染物泄漏未经收集进入附近河流持续的时间决定监测时间，根据事故 严重性决定监测频次。一般情况下15min取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 B、废气 拟建项目投产后可能发生环境风险事故为毒物泄漏、火灾、爆炸事故，全厂涉及到的可能风险 因子为非甲烷总烃、CO等，事故下应根据发生的不同事故有针对性的布置监测。按照事故泄漏的污染源和泄漏物的持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每15min监测 1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 表4-25 事故风险状态下事故废水监测因子 编号 监测位置 监测因子 1 事故发生时下风向厂界 根据事故类型，非甲烷总烃、CO等 2 程家村（N，1250m） 拟建项目环境风险防范措施见下表。 表4-26 项目环境风险防范措施一览表 风险单元 采取的风险控制（防治）措施 原料罐区 原料建设事故围堰、防护堤高度1.0m，以确保泄漏或火灾事故发生后，对泄漏物料及消防水的收集，收集后的事故废液经厂内污水处理站处理后排至污水处理厂 在贮存场所设置可燃气体监测报警仪，报警器位置距释放源室外不大于15米、室内不大于7.5米。本项目可燃/有毒气体检测信号采用计算机用阻燃屏蔽软电缆（ZR-DJYVPR 型）， 并套入镀锌钢管敷设至控制室原有DCS机柜独立设置 AI模块中，并在用于可燃/有毒气 体检测报警的操作站中实时显示可燃/有毒气体浓度，当可燃/有毒气体浓度达到报警设定值时进行声光报警 原料储罐在进、出料时，严格按照操作规程执行，杜绝违规操作 罐区与设备之间设置截止阀，逆止阀和足够容积的缓冲罐，防止物料倒灌，并定期检查以防止失效 罐区排水口设置前期雨水与雨水切换阀门 各原料储罐设计为钢结构材质 生产装置 固化剂配制釜生产过程中为负压，配制釜设计为不锈钢耐热材质 采用DCS集中控制自动化系统 装置区设置可燃/有毒气体报警器，当可燃/有毒气体浓度达到报警设定值时进行声光报警 物料管道 输送管道设置连锁应急切断系统，发生泄漏后自动切断原料供应的源头来料 物料输送管道的法兰、阀门及管道链接等处应定期进行检修 厂区防渗 装置区、罐区、污水站等防渗措施 预警监测体系 在项目污水总排口和区域污水处理厂进口设置预警监测点 消防保障 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，消防设备，器材等 应急监测方案 便携水质分析仪，可燃气体报警仪 事故水池 依托飞源化工事故水池容积3000m3，拟建装置事故废水导排系统 环境风险管理 制定严格生产管理制度和环境应急预案 综上，项目生产装置具有潜在的事故风险，应从建设、生产、贮运等各方面积极采取措施。为 了防范事故和减少事故的危害，应加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查项目存在的环 境风险，杜绝环境风险事故发生。当出现事故时，要采取紧急的工程应对措施，如有必要，要采取 社会应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，以控制事故和减少对环境造成的危 害。建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。落实 以上环境风险防范措施后，环境风险可防可控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA005 | VOCs 异佛尔酮 | 一级碱洗+两级活性炭吸附 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2 |
|  | 无组织 | VOCs | -- | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A |
| 地表水环境 | 厂区总排口 | pH、CODCr、氨氮、SS、石油类 | 污水处理站 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和淄博南岳水务有限公司污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 机泵等 | Leq | 基础减振、降噪 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 拟建项目固体废物主要为各类机泵每年更换的废润滑油、废气处置装置产生的废活性炭以及污水处理站产生的污泥，为危险废物，委托有资质单位处置；职工生活垃圾，委托环卫部门定期清运 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 罐区及装置区地面为20cm防渗水泥+两层6mm防水砂浆，满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s该防渗性能要求。 |
| 生态保护措施 | - |
| 环境风险 防范措施 | 项目区具有潜在的事故风险，应从建设、生产、贮运等各方面积极采取措施。为了防范事故和减少事故的危害，应加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查现有工程存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生。当出现事故时，要采取紧急的工程应对措施，如有必要，要采取社会应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，以控制事故和减少对环境造成的危害。 建设单位须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。项目依托飞源化工现有3000m3事故水池，应落实围堰、导流系统和防渗措施建设。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可管理 根据现场排查，企业现有工程环境管理体系完善，均满足排污许可证中相应要求，并且开展了环境信息公开工作。 根据《生态环境部关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 （2）信息公开 《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》中规定企业应主要公开内容如下： （一）污染源监督性监测结果，包括：污染源名称、所在地、监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、按监测指标评价结论； （二）未开展污染源监督性监测的原因； （三）国家重点监控企业监督性监测年度报告。 《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》规定企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括： （一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； （二）自行监测方案； （三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； （四）未开展自行监测的原因； （五）污染源监测年度报告。 （3）规范采样平台 新增排气筒需按照《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的要求规范采样平台和采样点设置。 （4）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-1 本项目 “三同时”验收一览表 类别 产污环节 污染因子 环保措施 验收指标 验收标准 废气 有组织废气 VOCs 一级碱洗+两级活性炭吸附 60mg/m3 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1 厂界无组织 VOCs -- 2.0 《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3 厂内无组织 VOCs -- 10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 30 废水 地面冲洗废水、喷淋废水、生活污水 pH、COD、氨氮、SS、石油类 厂区污水站处理后排入污水管网 pH:6~9 COD:300mg/L 氨氮:20mg/L SS:100 mg/L 总氮:30mg/L 总磷：2 mg/L 全盐量：2000mg/L 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和淄博南岳水务有限公司污水处理厂进水水质要求 固废 设备维护 废润滑油 委托有资质单位处置 —— 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 废气处理装置 废活性炭 委托有资质单位处置 —— 污水处理站 污泥 委托有资质单位处置 —— 职工生活 生活垃圾 环卫部门定期清运 —— —— 噪声 物料泵 Leq 基础减振、降噪 昼：65 dB(A) 夜：55 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 六、结论

综上所述，东方飞源（山东）电子材料有限公司风电环氧树脂用固化剂项目符合国家产业政策要求，符合规划要求，符合“三线一单”要求，在落实污染防治措施情况下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许 可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产 生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.02t | / | 0.2t | 0 | 0 | 0.22t | 0 |
|  | VOCs | 0.14t | / | 3.78t | 1.0t | 0 | 4.92t | +1.0t |
|  | 异佛尔酮二异氰酸酯 | -- | / | -- | 0.0003 | 0 | 0.0003 | +0.0003 |
| 废水 | COD | 2.914t | / | 72.67t | 0.12t | 0 | 75.704t | +0.12t |
|  | 氨氮 | 0.053t | / | 4.845t | 0.013t | 0 | 4.911t | +0.013t |
| 危险废物 | 废膜 | 0 | / | 1t | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 1.236t | / | 6.45t | 7.2t | 0 | 14.586 | +7.2 |
|  | 废碳纤维 | 0 | / | 0.5t | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 老化树脂 | 4.962t | / | 141.75t | 0 | 0 | 146.712 | 0 |
|  | 废硅藻土 | 47.249t | / | 14.47t | 0 | 0 | 61.719 | 0 |
|  | 废滤芯 | 3.24t | / | 0.125t | 0 | 0 | 3.365 | 0 |
|  | 废滤渣 | 0 | / | 57.259t | 0 | 0 | 57.259 | 0 |
|  | 废滤袋 | 0.32t | / | 1.44t | 0 | 0 | 1.76 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0 | / | 0.1t | 0.4t | 0 | 0.5 | +0.4 |
|  | 废包装内袋 | 1t | / | 3.45t | 0 | 0 | 4.45 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | / | 10.95t | 4.86 | 0 | 15.81 | +4.86 |
|  | 化验室废液 | 1.085t | / | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 |
|  | 废试剂瓶 | 0.31t | / | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①