# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 山东华茂药业有限公司年产1200万袋腹膜透

析大容量注射剂项目

建设单位（盖章）：   山东华茂药业有限公司

编制日期：              2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山东华茂药业有限公司年产1200万袋腹膜透析大容量注射剂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-370322-89-01-898649 |
| 建设单位联系人 | 夏晓宇 | 联系方式 | 18616095117 |
| 建设地点 | 高青经济开发区田横路黄三角药谷产业园12号车间 |
| 地理坐标 | （117度52分3.011秒，37度11分19.712秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 47化学药品制剂制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-370322-89-01-898649 |
| 总投资（万元） | 16000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.625 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 7000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价；本项目无废水直排，无需设置地表水专项评价；不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，无需设置环境风险专项评价；不涉及取水口，无需设置生态专项评价 |
| 规划情况 | 名称：高青县经济开发区 审批机关：山东省人民政府 审批文件名称：山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知 审批文号：鲁政字[2006]71号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《高青经济开发区发展总体规划环境影响报告书》 审查机关：山东省生态环境厅 审查文件文号：鲁环审[2020]12号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《高青县经济开发区发展总体规划（2018-2035年）》，开发区规划面积11.93平方千米，四至范围：西至国井大道，东至杜姚沟，北至金洋路以北900米，南至北至新河，本项目位于该范围内。根据山东省生态环境厅关于《高青经济开发区发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2020]12号），高青经济开发区产业定位为食品饮料产业、健康医药产业和高端装备制造业，本项目为化学药品制剂产业，属于医药产业行业，符合高青经济开发区产业定位。 表1-1 环保准入条件分析 高青经济开发区环保准入条件分析 本项目情况 是否符合 1、企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 本项目严格“三同时”制度和环境影响评价制度。 是 2、入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。禁止卫生防护距离不满足的企业入驻。 本企业承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产。 是 3、对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到园区集中污水处理厂的进水水质标准。 本项目不涉及废气产生，废水污染物浓度简单，能够达标排入污水管网。 是 4、入区企业的污染物排放总量必须满足总量控制要求。 本项目满足总量控制要求。 是 5、高青经济开发区规划禁止新上印染项目，主导行业中制药企业涉及原料药制造企业，根据《山东省生态环境厅山东省住房和城乡建设厅关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》， 如涉及高浓度重金属或难以生化降解废水、强酸、强碱、高盐、高氟废水，禁止接入绿环水务，避免对城镇污水厂造成不良影响。 本项目不涉及原料药制造，无高浓度重金属或难以生化降解废水、强酸、强碱、高盐、高氟废水。 是 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 本项目未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》，项目属于允许建设项目。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家产业政策。 本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发【2011】35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故本项目属允许建设项目，符合淄博市的产业政策。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）以及《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。 2、用地符合性分析 本项目建设地点位于高青经济开发区田横路黄三角药谷产业园12号车间，租赁现有厂房，项目所在厂区属于工业用地。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目用地不属于限制用地和禁止用地范围。该厂址位于高青经济开发区内，符合园区总体规划。项目地理位置图详见附图1，项目周边关系图详见附图2。 3、“三线一单”符合性分析 （1）“三区三线”管控要求 本项目位于高青经济开发区田横路黄三角药谷产业园12号车间，选址位于城镇开发边界内城镇集中建设区，不占用永久基本农田、生态保护红线，因此本项目选址符合“三区三线”管控要求。 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49 号）以及《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（2023年4月20日）“淄博市环境管控单元图”，本项目位于重点管控单元区，具体见附图4。 与重点管控单元区的符合性见下表： 表1-2 建设项目与重点管控单元区符合性分析 项目 重点管控单元要求 本项目情况 符合性 空间布局管控要求 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 本项目位于高青经济开发区内，不属于“散乱污”企业，不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控要求 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目施工期为设备安装，基本无扬尘，不涉及废气产生，不涉及土壤和地下水污染，严格按照要求申领总量控制指标 符合 环境风险防控要求 加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 企业建立后按照要求编制环境应急方案，建立隐患排查整治常态化监管机制，防止环境事故发生 符合 能源资源利用要求 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 本项目工艺已对用水环节进行了优化改进，不涉及高污染燃料使用 符合 （2）资源利用上线 本项目所用资源主要为水、电、蒸汽，依托现有市政供应设施。项目用水由高青县自来水公司提供，年新增用水量为40364m3/a；供电由当地电网统一供给，年新增用电量400万kW•h；生产过程中罐体加热所用工业蒸汽由园区蒸汽管线提供，工业蒸汽用量为3500t/a，灭菌用蒸汽由厂内0.5t蒸汽发生器制备。厂区内配套设施较为完善，所用资源主要为水、电、蒸汽等清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、用品选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电、蒸汽等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线 项目周边环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；项目区域环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；本项目区域地表水体主要为北支新河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅳ类标准要求；项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。本项目不涉及废气产生，废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照《关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办〔2021〕24号）中淄博市生态环境准入清单进行说明：高青经济开发区属于重点管控单元。项目与淄博市生态环境委员会办公室发布的《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（2023年4月20日）符合性分析见下表。 表1-3 与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析 管控单元 序号 管控要求 符合性分析 是否满足要求 山东高青经济开发区 1 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行禁采区管控要求。 5.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 6.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 7.严格控制新建、改建、扩建高耗水项目，新建高耗水工业项目必须进省级认定的合规园区，同时根据鲁发改环资〔2022〕446号文件要求严控开发区（园区）新水取用量。 8.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 9.园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》加快新旧动能转换。 10.布局敏感区原则上应布局高端绿色低碳等下游补链式高新技术产业 1.本项目为不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 2.本项目位于高青经济开发区内，实现供水、供气集中供应。 3.本项目无需设置大气环境防护距离。 4.本项目用水全部来自自来水管网，不开采地下水。 5.本项目不属于危险废物集中处置项目。 6.本项目不属于“两高”项目。 7.本项目不属于高耗水项目。 8.本项目不使用燃煤。 9.本项目属于新建项目，无新旧动能转换要求。 10.本项目不属于布局敏感区。 满足 2 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 7.化工、医药、造纸、热电等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 8.建设污水集中处理设施及进出水自动在线监控装置，排查整治园区污水管网老旧破损、混接错接等问题，工业废水应收尽收。到2025年，园区涉排水企业依法依规安装使用自动在线监测设备。 9.布局敏感区内新增项目生产工艺及污染物排放对标国际先进水平 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目污染物严格落实淄博市相关总量替代。 3.本项目废水达标排入污水管网。 4.本项目无直排废水，废水达标均排入市政污水管网，本项目不新建入河口。 5.本项目园区废水能够稳定达标排放。 6.本项目落实园区污染物总量控制制度，不涉及无组织排放。 7.本项目污染物达标排放，严格按照要求申领排污许可。 8.本项目园区严格按照要求设置污水管线，收集转运区域内废水。 9.本项目不属于布局敏感区。 满足 3 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 6.强化管理，防范环境突发事件 1.本项目不属于环境风险潜势高的项目。 2.本项目不属于重点企业。 3.本项目严格按照要求办理应急预案。 4.本项目不涉及危险废物。 5.本项目园区严格按照要求设置跟踪监测。 6.本项目严格按照要求强化管理，防范环境突发事件。 满足 4 资源开放效率要求 1.未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定。 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 5.鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 6.鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造 1.本项目用水来自自来水，不开采地下水。 2.本项目严格执行用水要求。 3.本项目不使用煤炭，使用电、蒸汽等清洁能源。 4.本公司按照要求进行清洁生产审核。 5.本项目不属于危险废物集中收集单位。 6.本项目不涉及现有自建危险废物利用处置设施。 满足 综上，拟建项目建设符合当地“三线一单”要求。 4、其他符合性分析 表1-4 项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 序号 关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知（鲁环字[2021]58号） 项目符合情况 符合情况 一 认 贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺落后 设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得 入，行政机关不予审批。 项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；经查询《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目为允许建设项目。 符合 二 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 项目位于高青经济开发区内，租赁现有厂房；符合区域总体规划。 符合 三 科学把好项目选址关。新 有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 符合 四 严把项目环评审批关。新上 目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的， 须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代， 则各级环评审批部门一律不予审批通过。 项目符合“三线一单”要求，污染物严格按照要求申领总量控制，不涉及煤炭使用。 符合 五 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划 准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处 ，严防死灰复燃。 项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为 符 表1-5 项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 山东省环境保护条例要求 本项目情况 符合性 第十五禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目不属于以上行业范畴。 符合 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 企业按照要求申报排污许可，承诺在项目建成产生实际排污前取得排污许可证。 符合 第十九条 有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： （一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的； （二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的； （三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的； （四）未完成环境质量改善目标的； （五）产业园区配套的环境基础设施不完备的； （六）法律、法规和国家规定的其他情形。 符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。 本项目属于新建项目，按照要求申请总量控制指标。项目所在区域不属于暂停审批新增重点污染物排放总量的建设项目的地区 符合 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目选址位于高青经济开发区内，属于工业园区内项目。园区相关配套设施已按要求进行建设 符合 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 企业已经采取了相应环保措施，污染物达标排放，固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 符合 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 企业按照条例要求执行，严格执行三同时要求。 符合 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 企业严格按照环保条例要求执行。 符合 第五十条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。 企业严格按照环保条例要求建立环境管理台账。 符合 表1-6 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 文件要求 本项目情况 符合性 坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业。 符合 着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。 本项目位于园区内。 符合 优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。 本项目使用的能源为电、蒸汽等。 符合 实施重点行业NOx等污染物深度治理.持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。 本项目不产生NOx。 符合 表1-7 与山东省2021-2025年《深入打好蓝天保卫战行动计划》、《深入打好碧水保卫战行动计划》、《深入打好净土保卫战行动计划》符合性分析表 文件名称 文件要求 本项目情况 符合性 《深入打好蓝天保卫战行动计划》 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。 本项目不属于重点行业 符合 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 本项目不使用煤炭 符合 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。 项目不涉及大宗货物运输 符合 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。 本项目不涉及VOCs原料 符合 强化工业源NOx深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。 本项目不产生NOx 符合 《深入打好碧水保卫战行动计划》 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。 项目区域地表水为北支新河支流，不涉及硫酸盐、氟化物排放 符合 《深入打好净土保卫战行动计划》 依法严格执行农用地分类管理制度，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保土壤环境质量不下降。安全利用类耕地要因地制宜制定实施安全利用方案，按年度总结评估。 本项目不占用基本农田及耕地 符合 表1-8 项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 统筹推动水污染治理。深度治理工业污染。加强高氟、高盐和涉重废水分质深度治理和日常监管，确保工业污染源全面达标排放。推进工业集中区污水管网和污水厂建设，加快省级及以上工业集聚区废水集中处理设施升级改造，持续提升污水收集、处理能力，推进化工园区、涉重金属工业园区“一企一管”和地上管廊的建设改造，积极推行“智慧管网”。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。 本项目废水达标排入污水管网，最终通过污水厂处理达标后排放 符合 深入开展大气污染联防联控。强化源头污染防控。实施新一轮“四减四增”行动计划，以京津冀大气污染传输通道城市为重点，调整优化产业、能源、运输结构，强化区域联防联控和应对重污染天气，打赢蓝天保卫战。持续推进煤改气、煤改电工程。排查整治“散乱污”企业，实现“散乱污”动态清零。推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级。严格落实新上煤耗项目煤炭消费减量替代政策，推进全省平原地区清洁取暖改造，加快燃煤小锅炉淘汰，提高工业炉窑清洁能源替代比例。推进各类园区循环化改造和生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区予以支持。开展企业清洁生产领跑行动，依法实行强制性清洁生产。开展重点领域污染治理。实施钢铁、焦化、建材等行业污染全过程治理。推动焦化、电解铝等重点行业实施超低排放治理改造，有效管控全行业无组织排放。继续深化化工园区安全生产和环保整治。强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，协同治理氮氧化物和挥发性有机物污染，实施细颗粒物和臭氧协同控制。全面治理扬尘，开展建筑工地扬尘、工业企业堆场扬尘和矿山扬尘整治，降低区域降尘量。推动散煤、生活面源和农业源大气污染治理。大力推进移动源污染综合治理和淘汰更新，推动柴油货车、非道路移动机械、船舶柴油机的清洁化，实时管控移动源污染，加强油品监管执法，确保城市细颗粒物浓度下降率达到国家考核要求。实行环境污染第三方治理、环保管家等生态环境治理模式。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件 本项目不属于“散乱污”企业，不属于高耗能企业，不属于煤耗项目，按照要求开展清洁生产工作，不涉及挥发性有机物排放，严格按照要求进行环境风险治理，严防环境风险事故发生 符合 切实加强土壤污染综合治理。开展固体废物和地下水综合整治。加强危险废物、医疗废物收集处理，以危险废物为重点开展工业固体废物综合整治行动，完善危险废物处置监管措施，实行规范化管理，着力提升危险废物处置能力，加强工业固体废物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理。加快推进垃圾分类和资源化利用，有序发展垃圾焚烧发电，加强白色污染处理，提升农村有机废物收集、转化、利用水平。实施地下水超采综合治理工程，开展地表水与地下水联合调蓄试点。科学划定地下水重点污染防治分区，实施典型地下水污染场地修复治理工程。到2025年，建立地下水环境监测和污染防治体系 本项目不涉及危险废物及医疗废物产生，固体废物得到妥善处理，对土壤及地下水影响较小 符合 大力推动污染治理一体化。建立陆海统筹的生态环境治理机制。全面实施排污许可制，推进构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度 本项目严格按照要求申领排污许可 符合 表1-9 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 序号 文件要求 项目情况 符合性 1 二、深入调整产业结构 （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 项目不属于低效落后产能 符合 2 （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。 项目严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求 符合 3 （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。 项目不属于重点行业 符合 4 （六）坚决培育壮大新动能。聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等优势产业和未来产业，推动新兴产业壮大规模、增量崛起，构建高质量发展新引擎。 项目产品属于国内行业领先 符合 5 三、深入调整能源结构 （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 项目不使用化石能源 符合 表1-10 与《“十四五”噪声污染防 治行动计划》符合性分析 序号 文件要求 项目情况 符合性 1 深化工业企业噪声污染防治，树立工业噪声治理标杆，加强工业园区管控，推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。 本项目位于工业园区，本项目后期申请排污许可证或排污许可登记填报噪声相应内容 符合 2 强化建筑施工噪声污染防治，推广低噪声施工设备，落实建筑施工噪声管控责任，加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。 本项目施工期强化建筑噪声污染防治，推广低噪声施工设备，落实建筑施工噪声管控责任，加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。 符合 3 加大交通运输噪声污染防治，严格机动车、船舶噪声监管治理，加强公路和城市道路养护，细化城市轨道、铁路噪声污染防治要求，深化民用机场周围噪声治理。 本项目交通噪声主要为汽车运输噪声，采用禁止鸣笛，降低车速等措施，加强交通噪声污染防治 符合 表1-11 与《山东省2023年大气、水、土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 序号 文件要求 项目情况 符合性 1 优化调整产业结构和布局。推动煤炭清洁高效利用，持续推动落后小煤电机组关停并转，依法依规淘汰落后低效产能，推进重点尿素企业实施洁净煤气化改造升级。推进焦化产能整合，年度焦炭产量控制在3200万吨左右。 本项目不涉及煤炭使用 符合 2 重点行业企业治理巩固提升行动。推动全省钢铁企业环保绩效全面创A，有序推进水泥、焦化行业超低排放改造。以玻璃、陶瓷、铁合金、有色等行业为重点，强化工业炉窑综合整治。积极推动燃气锅炉和生物质锅炉综合治理。实施低效治理设施全面提升改造工程。 本项目不涉及以上行业 符合 3 VOCs治理巩固提升行动。加快低挥发性原辅材料替代。以机械加工、家具制造、包装印刷等行业为重点，建设一批原辅材料替代项目。以石化、化工、涂装、制药、包装印刷等行业为重点，加强VOCs深度治理。以玻璃钢、彩涂板、人造板、橡胶制品业为重点，推动VOCs企业集群治理提升。 本项目仅有少量VOCs 符合 4 移动源治理巩固提升行动。加强移动源源头管控，开展新车环保达标核查工作，全面落实重型柴油车远程监控“黑白名单”管理制度。加强非道路移动机械排污监管，完成编码登记质量核查整改。推进年销售汽油量大于3000吨 (含) 的加油站安装油气回收在线监测系统并实现联网。 本项目不涉及 符合 5 面源治理巩固提升行动。持续推进清洁取暖，巩固清洁取暖成效，防止散煤复烧。依法强化烟花爆竹燃放管理，合理确定禁放范围，加大违规销售、燃放和非法运输烟花爆竹打击力度。强化降尘监测排名，进一步加大施工扬尘污染防治力度。部门联合开展涉扬尘企业和工程项目服务保障活动。深入推进秸秆禁烧管控。 本项目不涉及 符合 6 加强大气执法和指导帮扶。持续组织开展“打假”行动。组织开展重点市县边界区域联合执法。充分发挥环境空气污染高值区管理和大气污染源远程监督帮扶“两个机制”作用。落实环境空气质量包保责任制。综合运用考核、提示函、通报、约谈、督察等手段，进一步压实各市责任 本项目不涉及 符合 表1-12 与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）符合性分析 序号 文件要求 项目情况 符合性 1 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 本项目 符合 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合山东省相关文件要求，选址在生态红线区以外。 与《关于印发淄博市饮用水水源保护区划定方案的通知》（淄环发[2013]99 号）符合性分析 本项目位于高青经济开发区田横路黄三角药谷产业园12号车间，距离本项目最近的水源地为大芦湖水库水源地，位于本项目东北3.9km。因此本项目不位于饮用水水源保护区范围内，见图8。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目简介 山东华茂药业有限公司成立于2023年05月22日，注册地位于山东省淄博市高青县经济开发区田横路1号，法定代表人为魏哲。经营范围为药品生产；药品批发；药品零售。 根据市场需求，山东华茂药业有限公司拟投资16000万元新建山东华茂药业有限公司年产1200万袋腹膜透析大容量注射剂项目，租赁高青经济开发区田横路黄三角药谷产业园12号车间，购置配液罐、多功能非PVC灌装线、输送线、灯检线、真空枕包、灭菌柜、无线移动探头（研工）、灭菌车、烘干机、自动物流线、包装系统、码垛设备等，主要产品为各式腹膜透析用药等，项目建成后，可达到年产腹膜透析大容量注射剂1200万袋的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价，从环保角度论证该项目的环境可行性。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）相关规定，本项目属于“”二十四、医药制造业-47化学药品制剂制造-单纯药品复配且产生废水的项目，因此应编制环境影响报告表。受建设单位委托，本公司承担了项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，委派工程技术人员进行现场调查踏勘，对工程所在区域环境等进行了调查，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制完成了该项目环境影响报告表。 二、项目工程组成 本项目租赁高青经济开发区田横路黄三角药谷产业园12号车间，租赁厂房占地面积为7000m2，总建筑面积为12000m2。 项目组成如下表所示： 表2-1 项目组成一览表 工程组成 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 砖混结构，2F，占地面积5000m2，建筑面积为10000m2，一楼为仓储区域及软水制备区域，二楼为生产区域 租赁现有厂房改造 储运工程 仓库 生产车间内部1楼，用于产品存储 租赁现有厂房改造 辅助工程 办公区 砖混结构，1F，占地面积2000m2，用于职工生活办公及研发 租赁现有厂房改造 公用工程 供电系统 由高青县供电电网统一供给 依托现有 供水系统 由高青县市政自来水管网供给 依托现有 供汽系统 生产用罐体加热蒸汽由市政供汽管线提供，灭菌蒸汽由厂内0.5t蒸汽发生器提供 新建蒸汽发生器，依托现有市政蒸汽管线 排水系统 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水排水管沟系统中；项目设备冲洗废水、纯水制备排浓水经缓冲池存放后与经过化粪池处理的生活污水和地面清洗废水合并后通过市政管网排入淄博绿环水务有限公司处理。 新建 环保工程 废水 设置50m3缓冲池1座，设备冲洗废水和纯水制备排浓水经缓冲池缓冲后通过市政管网排入淄博绿环水务有限公司处理；生活污水、地面清洗废水经化粪池处理后通过市政管网排入淄博绿环水务有限公司处理。 新建 固废 设置生活垃圾箱、一般固废暂存区，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理。 新建 噪声 项目噪声主要来源于生产设备运行等，项目需加强设备保养，合理操作，设置基础减振等，减少噪声对环境的影响。 新建 废气 封口工序少量废气经活性炭吸附后无组织排放 新建 三、产品方案： 项目产品方案见下表： 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 单位 产量 备注 质量标准 腹膜透析液（乳酸盐） 万袋/年 200 临床常用腹膜透析类基础用药，2L/袋，有效成分7.5% 国家药品标准YBH10872021和《中国药典》（2020版） 低钙腹膜透析液（乳酸盐） 万袋/年 100 临床常用腹膜透析类基础用药，2L/袋，有效成分7.5% 中性腹膜透析液（乳酸盐） 万袋/年 100 生理性pH药剂，2L/袋，有效成分7.5% 中性低钙腹膜透析液（乳酸盐） 万袋/年 100 生理性pH药剂，2L/袋，有效成分7.5% 腹膜透析液（碳酸氢盐） 万袋/年 100 生理性pH药剂，2L/袋，有效成分7.5% 低钙腹膜透析液（碳酸氢盐） 万袋/年 100 生理性pH药剂，2L/袋，有效成分7.5% 氨基酸腹膜透析液 万袋/年 100 生理性pH药剂，2L/袋，有效成分7.5% 艾考糊精腹膜透析液 万袋/年 100 临床常用腹膜透析类基础用药，2L/袋，有效成分7.5% 中性艾考糊精腹膜透析液 万袋/年 100 生理性pH药剂，2L/袋，有效成分7.5% 左卡尼汀腹膜透析液 万袋/年 100 临床常用腹膜透析类基础用药，2L/袋，有效成分7.5% 二肽腹膜透析液 万袋/年 100 临床常用腹膜透析类基础用药，2L/袋，有效成分7.5% 合计 万袋/年 1200 2L/袋，折合约24000t/a 五、主要工艺设备 项目主要设备如下： 表2-3 主要设备一览表 序号 名称 单位 数量 备注 配液系统 1 配液系统 套 1 配液罐6个，其中1000L*2+4000L*1+8000L*3，含全自动上料系统 2 多功能非PVC灌装线 条 1 负压称量罩、电子秤 3 模具 套 3 -- 4 输送及人工灯检线 条 1 定制传送带，灯检机尺寸2240x1000x1000 5 真空枕包 套 1 -- 灭菌系统 6 灭菌柜 套 1 75m3 7 无线移动探头（研工） 套 1 -- 8 灭菌车 辆 18 -- 9 烘干机 台 1 -- 10 自动物流线 条 1 -- 11 蒸汽发生器 台 1 0.5t，电加热 12 反渗透装置 套 1 -- 包装系统 13 输送及人工灯检线 条 1 包装系统 14 枕包 套 1 -- 15 制袋灌封机 套 1 -- 16 码垛设备 套 1 -- 17 双室真空包装机 套 1 真空套袋机 18 成套包装系统 -- 六、原料及动力消耗 项目原辅材料及能耗见下表： 表2-5 原辅材料及能耗表 名称 单位 用量 最大储存量 包装方式 质量标准/备注 乳酸盐 t/a 750 12.5 袋装，汽运，25kg/袋 国家药品标准YBH10872021和《中国药典》（2020版） 碳酸氢盐 t/a 300 5 袋装，汽运，25kg/袋 氨基酸 t/a 150 2.5 袋装，汽运，25kg/袋 艾考糊精 t/a 300 5 袋装，汽运，25kg/袋 左卡尼汀 t/a 150 2.5 袋装，汽运，25kg/袋 二肽 t/a 150 2.5 袋装，汽运，25kg/袋 产品包装袋 万个/年 1200 20 PVC多层共挤膜，袋装，汽运 外购，非项目制备 反渗透膜 t/a 0.3 / 袋装，汽运 用于制备纯水 活性炭 t/a 0.2 / 袋装，汽运 石英砂 t/a 0.2 / 袋装，汽运 新鲜水 m3/a 40364 / 市政供水管网提供 电 万kWh/a 400 / 由市政供电管线提供 蒸汽 t/a 3500 / 市政供汽管线提供 表2-6 项目主要原辅料性质一览表 原料名称 理化性质 乳酸盐 无色或微黄色粉状物料，其溶液用于因非透析治疗无效而需要连续不卧床性腹膜透析治疗的慢性肾功能衰竭患者 碳酸氢盐 白色结晶性粉末，医用可作为缓冲碱 氨基酸 无色晶体，水溶液用于患者营养补充 艾考糊精 白色至灰白色固体，溶液澄清无色至淡黄色，来源于麦芽糖糊精，以水溶液的形式用于腹膜透析 左卡尼汀 无色晶体，水溶液为无色的澄明液体，用于慢性肾衰病人因血液透析 二肽 白色粉末，水溶液用于保护腹膜 图2-1 项目物料平衡图 单位：t/a 七、公用工程 1、给水 本项目租赁车间进行生产，用水环节主要为职工生活用水、生产用水、绿化用水、地面清洗用水及其他用水，用水水源为高青县自来水管网，水质和水量均能满足项目需求。 1）职工生活用水：项目年工作时间300天，劳动定员150人，厂区内不设置食宿，仅工作时间在场，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按照每人每天40L计，则职工生活用水量为1800m3/a。 2）生产用水 ①产品用水：项目产品在生产过程中需要使用纯水调配，该部分纯水由纯水处理设备对新鲜水进行反渗透处理，以达到医用标准。年生产产品约24000t，含水约为92.5%，则年需要纯水量为22200m3/a。 ②设备冲洗水：项目在生产过程中需定期对生产设备采用纯水进行冲洗，根据企业前期设备用水量统计，预计冲洗水量约为800m3/a。 ③灭菌柜用水：项目生产过程中，灭菌柜对蒸汽质量要求较高，市政蒸汽管线提供的蒸汽无法满足灭菌需要，因此项目需定期采用厂内0.5t蒸汽发生器制备的蒸汽灭菌，灭菌蒸汽用量为400t/a。 综上，生产用水量为23400m3/a，均来自纯水，纯水制备效率按70%计，则自来水用量约为33428m3/a。 地面清洗用水 地面清洗用水：本项目建筑面积12000m2，地面清洗采用拖地的形式，清洗面积为10000m2。清洗水用量按1L/m2计，每2天清洗一次，年清洗150次，则地面清洗水用量为1500m3/a。 4）绿化用水 绿化面积为750m2，用水量一年四季平均为0.002m3/m2•d，则绿化用水量约为150m3/a（按100天计算）。 5）其他用水 本项目其他用水按总用水量的10%计，则其他用水量为3486m3/a。 综上，本项目年用水量为40364m3/a。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水经汇水沟渠就近排入雨水管网；生产加热蒸汽采用管线间接加热，该部分蒸汽不排放；产品用水全部进入产品不外排；灭菌柜蒸汽全部蒸发损耗；绿化用水和其他用水全部损耗。因此本项目废水主要为职工生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水和纯水制备排浓水。 ①生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1440m3/a，经化粪池预处理后，排入市政污水管网。 ②设备冲洗废水：设备冲洗废水产生量按用水量的80%计算，则设备冲洗废水产生量为640m3/a，经缓冲池缓冲后，通过管道排入市政污水管网。 ③纯水制备排浓水：纯水制备所制纯水量为23400m3/a，设备纯水出水率为70%，则纯水制备排浓水约为10028m3/a，经缓冲池缓冲后通过管道直接排入市政污水管网。 ④地面清洗废水：地面清洗废水产生量按用水量的80%计算，则地面清洗废水产生量为1200m3/a，经化粪池预处理后，通过管道排入市政污水管网。 图2-2 本项目水平衡图 单位：m3/a 图2-3 本项目蒸汽平衡图 单位：t/a 供电：本项目年用电量400万kWh，供电由市政电网供给。 供热：本项目生产过程年用蒸汽量3500m3，由园区蒸汽管线提供。 八、职工人数及工作制度 本项目劳动定员150人，采用白班工作制，工作时间为8小时，年工作天数为300天。 九、平面布置合理性分析 ①总平面布置的要求 功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观；生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回；建筑系数科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全；根据厂址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。 ②总平面布置的内容 本项目总建筑面积为12000m2，厂房为东西布置的长方形布局，办公处位于车间南侧。厂房大门位于东西两侧，临近园区道路，方便运输，且物流运输远离噪声敏感点，项目厂房内部布局紧凑，生产车间内为双层结构，一楼内部设置纯水区、蒸汽发生器、备料区及仓储区，二楼从西向东依次为模具/器具间、配液区、灌装区、灭菌区及外包区，物料输送便捷。厂房内生产区与办公区不相临，生产过程对人员办公与活动影响较小。项目整体布局紧凑合理，顺应装运流程，便于产品的运输及日常管理。 综上所述，本项目总图布置基本合理。项目平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 1、 施工期 本项目租赁现有厂房进行生产。施工期主要为设备的安装和调试。项目厂房地面已经硬化，因此项目无土建施工，无动工，且施工期比较短。本项目施工期主要环境影响是设备的安装和调试噪声和设备安装人员产生的生活污水和生活垃圾，流程及产污示意图见下图： 图2-4 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期 图2-5 项目生产工艺流程及产污节点图 检验称量：外购生产所需的粉状物料，通过配液系统自带的检验装置及上料装置，对粉料物料进行称量，全过程在密闭设备内通过负压上料系统自动进料，无废气产生； 配置：通过浓配罐和稀配罐，根据工艺需求，选择稀配法或浓配法溶解配置腹膜透析液，采用纯水制备装置制备纯水进行配置，配置过程中采用工业蒸汽进行加热，保证物料活性，定期采用纯水对配液罐冲洗，过程中会产生废水及噪声； 灌装：配置后的物料通过灌装线自带过滤系统进行粗滤及精滤后，灌装至消毒后的容器中，并完成加塞；本项目物料基本溶解完毕，过滤装置不会产生需要处理的滤渣等固废，极少量沉积物在设备冲洗过程中随废水排放，过程中会产生噪声。 人工完成腹膜透析液套外袋工序后，送入真空套袋机，完成外袋密封。过程采用非PVC多层共挤膜，密封温度控制在140度以下，密封过程仅包装袋密封侧加热后立即封口，生产过程中会有极少量的挥发性有机废气产生，不具备收集条件，全部无组织排放。 自动物流线将生产出的腹膜透析液装车，送入灭菌柜蒸汽灭菌； 在2000～3000lx灯光背景下，灯检时先检查是否包装是否开裂，成品是否漏液，再检查表观及可见异物，根据行业生产经验，过程会产生少量不合格品； 自动物流线将腹膜透析液从灭菌柜中取出，送入后包装自动线，完成装箱，码垛入库。 产污环节 1、施工期 （1）施工期噪声 施工期噪声主要是设备的安装，主要指一些零星的敲打声、撞击声等及施工人员人为噪声。 （2）施工期废水 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和装修施工废水。 （3）施工期固体废物 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、废弃的各种材料。 2、营运期 本项目营运期产生的污染物包括废气、废水、噪声及固体废物。 （1）废水 本项目产生的废水为职工生活污水、设备清洗废水、纯水制备排浓水、地面清洗废水。 （2）废气 本项目真空套袋过程中会有极少量的VOCs废气产生，全部无组织排放。 （3）噪声 本项目噪声主要为生产设备等运行时产生的噪声。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂、废包装、不合格品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。厂区四周情况如下所示： 厂区东 厂区西 厂区南 厂区北 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据淄博市生态环境局发布的《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年第1期），对淄博市高青县2022年环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况如下： 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物 年评价指标 标准值（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年均值 60 15 25 达标 NO2 年均值 40 30 75 达标 PM10 年均值 70 70 100 达标 PM2.5 年均值 35 42 120 不达标 CO 95%保证率日平均浓度（共363个有效数据，第345大值） 4000 4700 117.5 不达标 O3 90%保证率日最大8h滑动平均浓度（共365个有效数据，第329大值） 160 180 112.5 不达标 由上表可知，项目所在高青县2022年常规大气污染物中CO、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准外，项目区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求，本项目所在区域的环境空气质量属于不达标区。 为了不断改善区域大气环境质量，淄博市出台了《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）、《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》、《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》等一系列措施，全面落实市委市政府品质提升年工作要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，从提升氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物治理水平，提升精细化管理水平、全面淘汰落后处理工艺等方面提出了相应的措施，以上措施可以有效降低夏秋季臭氧污染天气，提高区域环境空气质量。 二、声环境质量现状 该项目厂界外周边50米范围无声环境保护目标，周边声环境质量状况较好，能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类功能区标准要求。 三、地表水环境质量现状 该区域地表水为北支新河。根据淄博市生态环境局网站“河流水质状况发布”，2022年7月-2023年5月，支脉河道旭渡断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准。 四、地下水、土壤环境质量现状 本项目建成后，基本不会对地下水、土壤环境造成不利影响，无地下水、土壤污染途径，故本评价原则上无需开展地下水、土壤现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、 生态环境 项目利用现有厂房，不新征占地，用地范围内无生态环境保护目标，生态环境质量一般，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边500m范围内无村庄、社区、医院、学校等敏感建筑物，主要环境保护目标见下表。环境保护目标分布图详见附图5。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境类型 环境保护对象 相对厂址方位 距厂址距离（米） 保护级别 大气环境 项目周边500m范围内无环境保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）及修改单中二级标准 地表水 北支新河 S 3200 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 声环境 项目周边50m范围内无环境保护目标 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类功能区标准 地下水 环境 本项目厂界周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目租赁现有厂房，无新增用地，局部区域已被人工种植的植被取代，无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 本项目无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放标准要求（2.0mg/m3）。 二、废水 项目化粪池预处理的生活污水、地面清洗废水与缓冲池缓冲后的设备冲洗废水和纯水制备排浓水一同达标排入市政污水管网至淄博绿环水务有限公司进一步处理，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准要求及淄博绿环水务有限公司进水水质标准： 表3-3 废水排放标准 污染因子 单位 GB/T31962-2015 B级标准 淄博绿环水务有限公司进水水质标准 本项目执行标准值 pH mg/L 6.5～9.5 7-8 7-8 COD mg/L 500 300 300 BOD5 mg/L 350 150 150 氨氮 mg/L 45 20 20 SS mg/L 400 100 100 全盐量 mg/L / 1600 1600 二、噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别 等效声级 昼间 夜间 3 dB（A） 65 55 三、固体废物排放标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求SO2、NOx、颗粒物、VOCs四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需代替的污染物排放总量指标的2倍进行削减代替。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行SO2、NOx、烟粉尘、VOCs四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。代替指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。 本项目产生的废水排入淄博绿环水务有限公司进一步处理，水污染物排放总量纳入淄博绿环水务有限公司总量指标中，不单独分配总量。本项目生产过程不涉及废气产生，无需申请废气污染物总量控制指标。 综上，本项目无需申请总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产。施工期主要为设备的安装和调试。项目厂房地面已经硬化，因此项目无土建施工，无动工，且施工期比较短。本项目施工期主要环境影响是设备的安装和调试噪声和设备安装人员产生的生活污水和生活垃圾，因此本次环评对施工期环境影响分析如下。 一、施工大气污染控制措施 本项目施工期主要是设备的安装、调试，不需要土建施工，且本项目施工期设备安装，无需焊接、切割，因此不会对大气环境造成影响。 二、施工噪声污染控制措施 施工噪声来源于设备的安装，主要指一些零星的敲打声、撞击声等，多为瞬时噪声，且噪声值较小；由于设备的安装在生产车间内进行，经厂房隔音后对项目周边声环境影响较小。 三、施工期废水污染防治措施 本项目施工期废水主要是设备安装人员的生活污水，经临时防渗化粪池预处理后，由环卫部门定期抽运，不外排，因此对周边水体环境无影响。 四、施工期固体废物污染防治措施 本项目施工期主要是设备的安装、调试，设备安装人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一清运、处理，不会对周边环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 本项目生产过程中，封口程采用非PVC多层共挤膜，密封温度控制在140度以下，密封过程仅包装袋密封侧加热后立即封口，密度过程温度低且时间短，过程中VOCs废气产生量极少，本次评价不再进行定量分析。类比《威高药业（成都）有限公司血液透析制品项目竣工环境保护验收报告》，封口工序位于洁净车间内，未分析废气的产生。 但为了进一步减少废气的排放，建议封口废气收集后经活性炭吸附装置处理后无组织排放。同时要求企业做好生产管理，减少非正常工况下污染物排放。本项目废气产生量极少，无需设置大气防护距离。 二、地表水环境影响和保护措施分析 1、源强核算 本项目产生的废水为职工生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水、纯水制备排浓水。 ①生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1440m3/a，进入化粪池处理，处理后达标排放，参照同类项目，处理后主要污染因子浓度为CODcr：350mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L。 ②设备清洗废水：设备清洗废水产生量按用水量的80%计算，则设备清洗废水产生量为640m3/a。类比《广州百特医疗用品有限公司新增生产线及供电设备项目环境影响报告表》（穗开环建验字[2014]118号）以及《广州百特医疗用品有限公司厂房扩建（三期）工程项目环境影响报告表》（穗开环建验字[2014]171号）项目废水排放监测数据（监测报告编号为GZE201702120，该公司产品为腹膜透析液及腹膜透析液组件，生产工艺为调配分装，排放废水为设备清洗废水，包含设备残留液，处理工艺为直排。与本项目基本一致，具有可类比性），本项目设备清洗废水中主要的污染因子浓度CODcr约38mg/L、BOD5约10.2mg/L、SS11mg/L、氨氮9.65mg/L，经缓冲池内缓冲后，通过污水排口排入污水管网。 ③纯水制备排浓水：根据计算纯水制备排浓水约为5850m3/a，参照同类项目，废水中主要污染物浓度为全盐量1500mg/L，经缓冲池缓冲后通过污水排口直接排入污水管网。 ④地面清洗废水：地面清洗废水产生量按用水量的80%计算，则地面清洗废水产生量为1200m3/a，进入化粪池处理，处理后达标排放，参照同类项目，处理后主要污染因子浓度为CODcr：350mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L。 项目经缓冲池缓冲的纯水制备排浓水、设备冲洗废水同经化粪池处理的生活污水、地面清洗废水一同排入市政污水管网至淄博绿环水务有限公司进一步处理，根据计算，本项目建成后污水产排情况如下。 表4-1 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目 废水量/（t/a） 污染物 污染物产生情况 污染物排放情况 产生量/（t/a） 产生浓度/（mg/L） 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 设备清洗废水 640 COD 0.024 38 0.024 38 BOD5 0.007 10.2 0.007 10.2 SS 0.007 11 0.007 11 氨氮 0.006 9.65 0.006 9.65 纯水制备排浓水 10028 全盐量 15.042 1500 15.042 1500 生活污水 1440 COD 0.648 450 0.504 350 BOD5 0.360 250 0.288 200 氨氮 0.058 40 0.050 35 SS 0.576 400 0.432 300 地面清洗废水 1200 COD 0.54 450 0.42 350 BOD5 0.3 250 0.24 200 氨氮 0.048 40 0.042 35 SS 0.48 400 0.36 300 总出口 13308 COD / / 0.948 71.24 BOD5 / / 0.535 40.2 氨氮 / / 0.098 7.36 SS / / 0.799 60 全盐量 / / 15.042 1130 综上，本项目废水中的污染物经处理后，总出口水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及淄博绿环水务有限公司进水水质标准（COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮20mg/L、SS100mg/L、全盐量1600mg/L）。 2、废水污染防治及环境影响分析 本项目废水混合后，能够达到排放标准排放，排入市政污水管网至淄博绿环水务有限公司进一步处理。 淄博绿环水务有限公司成立于2002年12月，隶属高青县水务局，位于高青县经济开发区振兴路以西、滨河南路以北，主要承担了高青县城区、经济开发区的全部生活污水、工业废水及常家镇经济开发区的部分生活污水和工业废水的处理。污水处理工程一期、二期由中国市政工程西北设计院设计，分别于2006年底和2007年底建成投运，采用DE氧化沟工艺，设计日处理能力为6万吨，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，出水排入北支新河。 随着区域的不断发展，污水接纳量不断增加，同时省、市政府对污水排放标准要求也不断提高。该公司于2009年9月开始对原有一期和二期污水处理设施进行了改造，2010年11月开工建设扩产2万吨工程，该项目已于2011年10月建设完成，于2011年11月开始试运行，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 淄博绿环水务有限公司污水处理扩产升级改造项目于2009年1月4日通过了淄博市环保局的批复（淄环报告表[2009]001号），于2012年7月18日通过了淄博市环保局的验收（淄环验[2012]70号）。根据《高青县人民政府关于印发高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（高政发[2016]48号）最新要求，城镇污水处理厂一律执行COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L 的排放标准。 淄博绿环水务有限公司设计污水处理工艺见下图。 图4-1 淄博绿环水务有限公司污水处理工艺流程图 淄博绿环水务有限公司总处理规模为80000m3/d，管网已覆盖项目所在区域，现处理余量为35000m3/d，处理后出水可以稳定达标。本项目全厂平均日排水量约为44.36m3/d，约占淄博绿环水务有限公司处理余量的0.076%，同时本项目排放水质浓度较低，对污水处理厂的处理负荷影响很小，不会对污水处理厂产生不良影响。本项目已与淄博绿环水务有限公司签订废水排放意向书，淄博绿环水务有限公司能够接收本项目运行过程中排放的废水。因此本项目废水排入淄博绿环水务有限公司是可行的。本次评价要求项目在非正常工况下，公司立即停产检修，确保非正常工况下污染物不会排入外部环境。 表4-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 117.867503 37.188809 1.33 进入淄博绿环水务有限公司 连续排放，排放期间流量稳定 淄博绿环水务有限公司 COD 40 2 BOD5 10 3 氨氮 2 4 SS 10 表4-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 pH 淄博绿环水务有限公司接管标准 7-8 2 COD 300 3 BOD5 150 4 SS 100 5 氨氮 20 6 全盐量 1600 a 指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256—2022）可知，本项目废水监测要求见下表。 表4-4 项目废水监测要求表 项目 监测项目 DW001 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、全盐量 废水 监测布点 废水总排放口 监测频率 每季度 四、声环境影响和保护措施分析 1、噪声源强分析 由于项目产噪设备较少，需采取噪声治理措施的设备主要为生产设备等，其噪声级通常为70～85dB(A)。采取的噪声治理措施为：设备选型时尽量选用低噪音设备，对各种机械设备产生的噪声采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；应维持设备处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高；采用隔声墙、隔声窗均可达到20～40dB(A)的隔声量；采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。以车间西南角地面高0m处为坐标原点，本项目设备主要噪声源强调查清单如下： 表4-5 本项目设备噪声源强分析表 序号 建筑物 名称 声源名称 声功率级/dB(A) 声源控 制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界 声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离m 1 生产车间 配液系统 80 设备全部设置在车间内部，设备连接处安装减震垫或柔性接头、隔音门、隔音窗等 16 20 4.5 15 56 8:00- 17:00 25 38.6 1 2 多功能非PVC灌装线 75 25 20 4.5 20 49 25 1 3 输送及人工灯检线 70 18 20 4.5 18 55 25 1 4 灭菌柜 75 35 20 4.5 20 49 25 1 5 无线移动探头（研工） 70 32 20 4.5 20 44 25 1 6 灭菌车 80 35 20 4.5 20 54 25 1 7 烘干机 85 45 20 4.5 20 59 25 1 8 自动物流线 70 40 20 4.5 20 44 25 1 9 蒸汽发生器 75 45 35 1.5 35 44 25 1 10 反渗透装置 70 55 35 1.5 35 39 25 1 11 输送及人工灯检线 70 30 20 1.5 20 44 25 1 12 包装系统 80 35 20 1.5 20 54 25 1 13 码垛设备 80 40 20 1.5 20 54 25 1 2、噪声影响预测分析 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s 3、预测结果和分析 根据本项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界噪声贡献情况。 表4-6 本项目车间排放强度及厂界贡献值一览表 序号 噪声部位 排放强度dB（A） 距离（m） 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 1 生产车间 38.6 1 1 1 1 4、预测结果及评价 根据项目实际生产状况，利用预测模式和参数计算得厂界噪声昼间贡献值，预测结果见表4-7。 表4-7 项目噪声预测结果一览表 dB（A） 预测点 项目贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 东厂界 38.6 65 达标 西厂界 38.6 65 达标 南厂界 38.6 65 达标 北厂界 38.6 65 达标 根据计算，项目厂界及敏感点昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，因此项目建设对周围声环境影响较小。 为减少噪声对周围环境的影响，针对各噪声源源强及其污染特征，本评价要求建设单位必须加强注意如下几点： ①项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强； ②项目在设备安装过程中，通过提高设备安装质量和精度，高噪声设备加装减振垫，降低设备振动噪声； ③厂区合理布局，将高噪声设备置于厂房内，以有效利用厂房隔声降噪和距离衰减作用； ④加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；选用低噪音设备，优化选型。 5、监测要求 表4-8 项目噪声监测计划 项目 监测项目 Leq 噪声 监测布点 东、南、西、北厂界外1m 处。 监测频率 每季度监测一次 采样分析、数据处理 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测 五、固体废物环境影响和保护措施分析 1、产生情况 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂、废包装、不合格品。 （1）生活垃圾 项目劳动定员为150人，年工作天数300d，按每日人均生活垃圾产生0.5kg计，生活垃圾产生量约22.5t/a，由环卫部门定期清理外运。 （2）废包装 通过类比同行业企业，项目原料使用过程会产生废包装，产生量约为72000个，折合约0.72t/a，属于一般固体废物，集中收集后外卖给废品回收站。 （3）废反渗透滤芯 纯水制备系统反渗透滤芯每年需要更换一次，根据设备厂家提供资料，废反渗透滤芯产生量为0.3t/a，属于一般固体废物，由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存。 废石英砂 纯水制备系统石英砂每年需要更换一次，根据设备厂家提供资料，废石英砂产生量为0.2t/a，属于一般固体废物，由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存。 废活性炭 纯水制备系统活性炭每年需要更换一次，根据设备厂家提供资料，废活性炭产生量为0.15t/a，属于一般固体废物，由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存。 不合格品 公司生产过程中，会有少量的不合格品产生，根据企业估算，产生量按照0.01%计，约为2.4t/a，属于一般固体废物，委托专门的回收单位收集处置。 缓冲池底泥 本项目缓冲池底泥产生量约为0.5t/a，属于一般固体废物，由环卫部门清运。 废活性炭 本项目废气治理过程中会产生少量活性炭，每年更换一次，废活性炭产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废类别HW49，危废代码900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，由有资质单位处置。 表4-9 本项目固体废物情况一览表 名称 产生环节 属性 有毒有害物质 性状 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式 处置方式 生活垃圾 职工生活 一般固废 无 固态 / 22.5 存放在垃圾桶 环卫清运 废包装 原料包装 一般固废 无 固态 / 0.72 存放在固废区 外售综合利用 废反渗透滤芯 纯水制备 一般固废 无 固态 / 0.3 不贮存 厂家回收 废活性炭 纯水制备 一般固废 无 固态 / 0.2 不贮存 厂家回收 废石英砂 纯水制备 一般固废 无 固态 / 0.2 不贮存 厂家回收 不合格品 检验 一般固废 无 液态 / 2.4 存放在固废区 委托处置单位处理 缓冲池底泥 废水处理 一般固废 无 半固态 / 0.5 / 环卫部门清运 表4-8 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生工序及装置 形态 1 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 0.05 废气治理 固态 序号 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 有机废气 一年/次 T 厂内危废暂存区暂存，委托有资质单位处理 本项目危废暂存区可以容纳项目产生的危险废物。危废暂存区按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。项目危险废物转入及转出时由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。 本项目危废暂存间采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施工缝采用外贴式止水带和外涂防水涂料结合使用，防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，确保渗透系数不大于1×10-10cm/s。 本项目危废暂存间位于车间西南角，建筑面积10m2，高度4m，贮存容积约3m3，日最大存储量约3t，可满足本项目需要。 表4-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂区西南角 袋装 3t 一年 管理要求 ①一般固废管理要求 一般工业固体废物贮存区域参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场所应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 ②危险废物管理要求 a本项目不定期产生危险废物，因此必须按照GB18597-2023的要求建设危废仓库。危废仓库必须进行基础防渗，建议防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，防渗系数≤1×10-10cm/s；因本项目涉及的危险废物没有腐蚀性，所以可以不设计防腐衬里。 b危险废物必须分类收集，分类存放；按照桶装、袋装物质的区别制作标示牌对危险废物进行标识；存放于危废仓库中，做到防风、防雨、防晒。 c危险废物贮存容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）且完好无损。 d危险废物贮存设施都必须设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危险废物贮存设施应配置通讯设备、照明设施等。 e待危险废物堆存到与收运单位商定好的运输量，需外运出厂时，应进行记录，包括危险废物的名称、数量、特性和包装容器类别、入库及出库日期及接受单位名称。此记录需保存三年。 综上所述，本项目不涉及危险废物产生，一般固体废物采取了合理的处理处置方式，因此本项目产生的固体废物对周围环境及环境敏感点影响较小。 六、地下水、土壤环境影响和保护措施分析 1、地下水影响和保护措施分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于“M医药 91、单纯药品分装、复配”类别，因此本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，仅需进行简单的影响分析。 本项目生产过程产生的废水全部收集达标排入污水管网，对地下水的主要污染途径为：车间、化粪池及污水管网、仓库等防渗措施不到位，引起泄漏透过土壤污染地下水。 2、采取地下水污染防渗措施： 本项目不涉及重金属、持续性有机物污染物，车间、化粪池及污水管网、仓库等区域对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理，污染控制难易程度为易。因此本项目要求企业应对区域内按照一般防渗区进行设置，具体如下： ①厂区地面硬化处理； ②生产车间、仓库、化粪池及污水管网等参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求做处理，防渗要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； ③污水管道采用PVC材质，其具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性能，抗老化性好，且不受潮湿水分和土壤酸碱度的影响，具有较好防腐防渗性能。 采取上述措施后，项目车间、仓库、污水管道、化粪池等在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响。 3、土壤环境影响和保护措施分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A“土壤环境影响 评价项目类别”中规定，本项目类别为制造业中化学药品制造行业，土壤环境影响评价项目类别为III类项目，选址位于工业集聚区内，不涉及土壤环境敏感目标，土壤环境为不敏感，规模属于小型，因此本项目属于可不开展土壤环境影响评价项目。 项目施工阶段仅进行设备安装调试，不会破坏土壤结构、质地及理化性质，项目建成后，可能对土壤产生环境影响的主要为化粪池及污水管网等防渗措施不到位，引起泄漏污染土壤。为防止项目建成运营后对周围土壤环境造成污染，项目车间、仓库、化粪池及污水管网等严格采取防渗处理；加强环境保护工作，制定环境管理制度，同时强化风险防范意识，如遇生产设施不能正常运转，企业应立即停产检修。 经上述分析，工程施工、营运期间各种污染物均得到妥善处理处置，土壤环境不会发生较大变化，对土壤环境的影响处于可接受的范围内。 七、环境风险影响分析 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）评价依据 风险调查：本项目生产工艺简单，通过收集项目原辅材料理化性质等资料，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录，确定本项目不涉及危险物质，环境风险潜势为I，仅对环境风险进行简单分析。 （2）环境风险识别 项目可能发生的风险是车间电气设备老化发生火灾事故，燃烧产生二次/伴生污染物对周围大气环境的影响；物料、废水发生泄漏且未得到有效收集，导致周边土壤及地下水污染事故。 火灾的影响主要表现在：燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；燃爆火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染；泄漏的影响主要表现在：废水溢流到厂区外，经厂区外未做防渗区域下渗，污染区域土壤，或进入地下水潜水层，对区域土壤或地下水造成污染。 （3）环境风险分析 燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，但也需要考虑其他易燃物遇热燃烧后产生的其他烃类气体、酚类气体、苯系物。火灾事故下对环境和人体健康产生较大危害是CO、NOX、烟尘等有害物质。通过空气流动等途径，对厂区内外人员安全与生产设施产生不利影响。 本项目废水中含有少量的有机物，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，事故发生后可能会通过厂区外未做防渗区域下渗等途径影响区域土壤或地下水。 （4）环境风险防范措施 严格按照工业安全生产规定，设置安全监控点；车间内配备灭火器、消防栓等应急器材；加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，设置环境风险防控制度，每日定期由环保专员对厂区进行巡视，确保无渗漏现象发生；同时也要加强防火安全教育；保证存储区域交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，仓库内严禁使用明火，定期检查，排除隐患。车间电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行设计、安装，达到整体防爆要求，采取静电接地保护措施。定期对灭火器、消防泵、消防管网进行检测、维护，确保完整好用。依照企业现有的消防力量对于扑灭大面积火灾有一定难度，建议企业与附近相邻企业及经济开发区建立密切联系，制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。企业应配备应急监测设备或委托第三方监测公司对突发环境事件进行及时监测。 （5）结论 本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 生态环境影响分析 项目利用现有厂房，不新征占地，用地范围内无生态环境保护目标，生态环境质量一般，无需进行生态环境影响分析。 十、环境管理与监测计划 （1）排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染 物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的 重要手段。本项目主要排污口为厂区废水排放口，在营运期，应重点针对排放口进行规范化管理。 ①排污口规范化管理的基本原则 1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废水排放口为管理重点； 3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ②排污口的技术要求 排污口的设置必须合理，进行规范化管理； ③排污口立标管理 1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB1556.2-1995）、 《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家 环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见表4-10。 表4-10 排放口环境保护标志 提示标志 警告标志 提示标志 警告标志 正方形 三角形 正方形 三角形 绿底白图 黄底黑图 绿底白图 黄底黑图 污水排放口 污水排放口 一般固体废物 一般固体废物 噪声排放源 噪声排放源 危险废物 2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 3）图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； 警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 （2）排污许可管理 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和 《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 ①项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 ②规范环保部门日常监督管理；本项目已经设置了环保专职人员，对项目区域内污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。 （3）环境监测计划 ①监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256—2022）及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考表4-11。 表4-11 项目污染源监测情况 项目 监测点位 监测内容 监测频率 废水 废水总排放口（DW001） 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、全盐量 每季度监测一次 固废 项目固废产生工段 统计种类、产生量、处理方式、去向 每月统计一次 噪声 各厂界处外1米 Leq（A） 每季度监测一次 废气 厂界 VOCs 每年监测一次 为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。 ②监测分析方法 监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》、《污染源统一监测方法》以及《地表水环境质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。 ③监测能力 厂区目前没有环境分析化验室，不具备环境监测能力，建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。 ④监测口及采样平台要求 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（( HJ 819-2017）预留专门的采样监测口。 十一、“三同时”验收一览表 表4-12 “三同时”验收一览表 污染 类型 污染源 治理对象 环保措施 验收标准 废水 废水总排放口DW001 COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、全盐量 项目设备清洗废水与纯水制备排浓水经缓冲池缓冲后同化粪池处理后的生活污水、地面清洗废水一同达标排入市政污水管网至淄博绿环水务有限公司进一步处理 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及淄博绿环水务有限公司进水水质标准 废气 封口工序 VOCs 经活性炭吸附后无组织排放 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放标准要求（2.0mg/m3） 固体废物 生产过程 废包装 外卖废品收购站 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 废反渗透滤芯 厂家更换回收 废活性炭、废石英砂 厂家更换回收 不合格品 专门回收单位处置 缓冲池底泥 环卫部门清运 废气治理 废活性炭 有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） 职工生活 生活垃圾 由环卫部门清运 / 噪声 生产设备 噪声 采用低噪声设备，并采取隔声、减震等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 封口 | VOCs | 经活性炭吸附后无组织排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放标准要求（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 废水总排放口DW001 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、全盐量 | 项目生产废水与纯水制备排浓水经缓冲池缓冲后同化粪池处理后的生活污水、地面清洗废水一同达标排入市政污水管网至淄博绿环水务有限公司进一步处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及淄博绿环水务有限公司进水水质标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、距离衰减 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物做好运输登记 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。（2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |
| 生态保护措施 | 加强绿化，规范污染物处置 |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照工业安全生产规定，设置安全监控点；加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，设置环境风险防控制度，每日定期由环保专员对厂区进行巡视，确保无渗漏现象发生；同时也要加强防火安全教育；保证存储区域交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，仓库内严禁使用明火，定期检查，排除隐患。车间电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行设计、安装，达到整体防爆要求，采取静电接地保护措施。定期对灭火器、消防泵、消防管网进行检测、维护，确保完整好用。依照企业现有的消防力量对于扑灭大面积火灾有一定难度，建议企业与附近相邻企业建立密切联系，制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。 |
| 其他环境 管理要求 | 建立健全规章制度，设置环境保护专职人员，设立环保机构，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类别，需按照环保要求进行管理，填报管理台账、执行报告等。本项目应在审批结束后实际排污前及时办理排污许可，进行排污许可登记管理，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息 |

# 六、结论

综上所述，山东华茂药业有限公司年产1200万袋腹膜透析大容量注射剂项目建设符合国家产业政策，项目用地不属于限制用地和禁止用地范围，拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，污染物满足达标排放、总量控制的基本原则，厂址附近环境质量现状适合项目建设，污染物排放分析结果表明项目对周围环境影响较小，环境风险可接受。在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.528t/a | / | 0.528t/a | +0.528t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.056t/a | +0.056t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 22.5t/a | / | 22.5t/a | +22.5t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.72t/a | / | 0.72t/a | +0.72t/a |
|  | 废反渗透滤芯 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | +2.4t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①