# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    正银环保（高青）有限公司年产

10000吨杀菌剂项目

建设单位（盖章）：  正银环保（高青）有限公司

编制日期：              2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 正银环保（高青）有限公司年产10000吨杀菌剂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-370322-89-01-672601 |
| 建设单位联系人 | 傅茂霞 | 联系方式 | 13053305988 |
| 建设地点 | 山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区 |
| 地理坐标 | （ 117 度51 分34.013 秒， 37度11 分 25.431 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27，49、卫生材料及医用药品制造277 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 11500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.13 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 名称：高青县经济开发区 审批机关：山东省人民政府 审批文件名称：山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知 审批文号：鲁政字[2006]71号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《高青经济开发区发展总体规划环境影响报告书》 审查机关：山东省生态环境厅 审查文件文号：鲁环审[2020]12号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《高青县经济开发区发展总体规划（2018-2035年）》，开发区规划面积11.93平方千米，四至范围：西至国井大道，东至杜姚沟，北至金洋路以北900米，南至北至新河，本项目位于该范围内。根据山东省生态环境厅关于《高青经济开发区发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2020]12号），高青经济开发区产业定位为食品饮料产业、健康医药产业和高端装备制造业，本项目为卫生材料及医用药品制造，属于医药产业行业，符合高青经济开发区产业定位。 表1-1 环保准入条件分析 高青经济开发区环保准入条件分析 本项目情况 是否符合 1、企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 本项目严格“三同时”制度和环境影响评价制度。 是 2、入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。禁止卫生防护距离不满足的企业入驻。 本企业承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产。 是 3、对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到园区集中污水处理厂的进水水质标准。 本项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理，能够达标排入污水管网。 是 4、入区企业的污染物排放总量必须满足总量控制要求。 本项目无废气产生，无需申请总量。 是 5、高青经济开发区规划禁止新上印染项目，主导行业中制药企业涉及原料药制造企业，根据《山东省生态环境厅山东省住房和城乡建设厅关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》， 如涉及高浓度重金属或难以生化降解废水、强酸、强碱、高盐、高氟废水，禁止接入绿环水务，避免对城镇污水厂造成不良影响。 本项目不涉及原料药制造，无高浓度重金属或难以生化降解废水、强酸、强碱、高盐、高氟废水。 是 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2770卫生材料及医药用品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”及《山东省禁止、限制供地项目目录》中的“禁止类”和“限制类”，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。同时，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2307-370322-89-01-672601。 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、用地规划符合性 本项目位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区。项目选址不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目附件录(2012年本)〉的通知》（2012.5.23）中的“禁批”和“限批”，该厂址位于高青经济开发区内，符合园区总体规划。因此，本项目选址符合国家及地方的用地规划。项目地理位置图详见附图1，项目周边关系图详见附图2。 3、高青县“三区三线”符合性分析 本项目位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，根据高青县 “三区三线”划定成果，拟建项目位于城镇开发边界范围以内，不占用永久基本农田和生态保护红线区，符合高青县“三区三线”划定成果要求，详见附图5。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 根据高青县“三区三线”划定成果，高青县生态红线涵盖黄河、大芦湖水库饮用水水源保护区和天鹅湖省级湿地公园。拟建项目位于高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，不位于上述生态保护红线区，符合高青县生态保护红线相关要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域环境质量底线见表1-2。 表1-2 项目所在区域环境质量底线一览表 序号 项目 环境质量底线 1 大气环境质量目标 根据高青县2022年环境空气质量状况，CO、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准外，项目区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求；为了不断改善区域大气环境质量，淄博市出台了《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）、《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》、《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》等一系列措施，全面落实市委市政府品质提升年工作要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，从提升氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物治理水平，提升精细化管理水平、全面淘汰落后处理工艺等方面提出了相应的措施，以上措施可以有效降低夏秋季臭氧污染天气，提高区域环境空气质量。 项目运行过程中不涉及PM2.5的排放，不会加重对环境空气质量的不利影响，拟建项目无废气产生，不影响区域大气环境的改善任务。 2 地表水环境质量目标 区域地表水为北支新河。根据淄博市生态环境局网站“河流水质状况发布”，2022年7月-2023年5月，支脉河道旭渡断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准。 拟建项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理，对支脉河的影响较小。 3 地下水质量目标 区域地下水未能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；项目车间地面均采取防渗措施，对区域地下水影响较小。 （3）资源利用上线相符性 项目运营过程主要消耗水和电等能源；项目用水主要为生活用水、生产用水，由高青县自来水管网提供；供电由市政电网供给，年用电量为50万kwh。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本次环评对照《关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办〔2021〕24号）中淄博市生态环境准入清单进行说明：高青经济开发区属于重点管控单元。项目与淄博市生态环境委员会办公室发布的《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（2023年4月20日）符合性分析见下表。 表1-3 与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析 管控单元 序号 管控要求 符合性分析 是否满足要求 山东高青经济开发区 1 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行禁采区管控要求。 5.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 6.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 7.严格控制新建、改建、扩建高耗水项目，新建高耗水工业项目必须进省级认定的合规园区，同时根据鲁发改环资〔2022〕446号文件要求严控开发区（园区）新水取用量。 8.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 9.园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》加快新旧动能转换。 10.布局敏感区原则上应布局高端绿色低碳等下游补链式高新技术产业 1.本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 2.本项目位于高青经济开发区内，实现供水集中供应。 3.本项目无需设置大气环境防护距离。 4.本项目用水全部来自自来水管网，不开采地下水。 5.本项目不属于危险废物集中处置项目。 6.本项目不属于“两高”项目。 7.本项目不属于高耗水项目。 8.本项目不使用燃煤。 9.本项目属于新建项目，无新旧动能转换要求。 10.本项目不属于布局敏感区。 满足 2 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 7.化工、医药、造纸、热电等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 8.建设污水集中处理设施及进出水自动在线监控装置，排查整治园区污水管网老旧破损、混接错接等问题，工业废水应收尽收。到2025年，园区涉排水企业依法依规安装使用自动在线监测设备。 9.布局敏感区内新增项目生产工艺及污染物排放对标国际先进水平 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目无废气产生，无需申请总量。 3.本项目废水达标排入污水管网。 4.本项目废水达标均排入市政污水管网，本项目不新建入河口。 5.本项目园区废水能够稳定达标排放。 6.本项目无废气产生，不涉及废气排放。 7.本项目污染物达标排放，严格按照要求申领排污许可。 8.本项目园区严格按照要求设置污水管线，收集转运区域内废水。 9.本项目不属于布局敏感区。 满足 3 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 6.强化管理，防范环境突发事件 1.本项目不属于环境风险潜势高的项目。 2.本项目不属于重点企业。 3.本项目严格按照要求办理应急预案。 4.本项目不涉及危险废物。 5.本项目园区严格按照要求设置跟踪监测。 6.本项目严格按照要求强化管理，防范环境突发事件。 满足 4 资源开放效率要求 1.未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定。 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 5.鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 6.鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造 1.本项目用水来自自来水，不开采地下水。 2.本项目严格执行用水要求。 3.本项目不使用煤炭，使用电等清洁能源。 4.本公司严格按要求执行。 5.本项目不属于危险废物集中收集单位。 6.本项目不涉及现有自建危险废物利用处置设施。 满足 综上，拟建项目建设符合当地“三线一单”要求。 5、与饮用水水源保护区相对位置符合性 根据《关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》（淄环发〔2019〕46号），高青县水源保护地为大芦湖水库（黄河水厂），属于地表水型水源地，一级保护区：水库内坝顶16.5米以下的区域，面积为4.63km2；二级保护区：引黄输水明渠自入库口上溯930m至广青路两侧渠口范围内的区域，面积为0.01km2。本项目不位于淄博市饮用水水源地保护区范围内，距离项目最近的水源保护地为大芦湖水库饮用水水源保护区，本项目位于大芦湖水库东北侧3.9km处。 6、项目选址合理性分析 （1）根据《高青县经济开发区发展总体规划（2018-2035年）》，开发区规划面积11.93平方千米，四至范围：西至国井大道，东至杜姚沟，北至金洋路以北900米，南至北至新河，本项目位于该范围内。根据山东省生态环境厅关于《高青经济开发区发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2020]12号），高青经济开发区产业定位为食品饮料产业、健康医药产业和高端装备制造业，本项目为卫生材料及医用药品制造，属于医药产业行业，符合高青经济开发区产业定位。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。同时，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2307-370322-89-01-672601。 （2）拟建项目周围配套设施较为完善，项目用水、用电等公共设施接入方便。 （3）拟建项目不处于饮用水水源保护区、生态红线及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。 因此，从环保角度分析，拟建项目厂址选择合理。 7、环保政策符合性分析 表1-4 与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。 本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造，符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。 本项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。 项目为新建项目，位于高青县经济开发区黄三角药谷产业园内，符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。 符合 采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。 本项目采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。 符合 主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目。 本项目废水排入淄博绿环水务有限公司进一步处理，水污染物排放总量纳入淄博绿环水务有限公司总量指标中，不单独分配总量；无废气产生，无需申请总量。 符合 强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。 依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染 物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管 要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求。 项目主要用水环节为生产用水及生活用水，由高青县自来水管网供给；生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 符合 优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家 VOCs 治理技术及管理要求，采取有效措施减少 VOCs 排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554）要求。 项目液体物料不含有易挥发的成分，颗粒物状物料经自吸泵直接抽入搅拌罐液面以下后密闭搅拌，不产生粉尘，无废气产生。 本项目使用6%氨水，根据查询资料，32%浓的氨水在24.7度挥发出氨气，故本项目生产过程中不挥发氨气。 符合 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。 废包装袋集中收集后外卖给废品回收站；废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存；缓冲池底泥、职工产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 符合 有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。 本项目严格按要求执行。 符合 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。 本项目噪声主要来源于各种泵类运行产生的噪声，选用低噪音设备，采用隔声、降噪等措施。 符合 重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 本项目严格按要求执行。 符合 提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。 本项目按要求制定自行监测计划，并按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场。 符合 表1-5 与《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 本次依法开展环境影响评价工作，依法提交行政审批部门审批，未取得部门审查意见不得开工建设 符合 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 拟建项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理，依法落实与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 表1-6 与《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目符合产业政策要求，不属于所列行业。 符合 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 拟建项目完成后将依法申领排污许可。 符合 第四十四条 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区 本项目为新建项目，位于高青县经济开发区，符合园区产业发展规划 符合 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 在满足本次环评所要求的环保措施的前提下，项目废水、噪声排放能够满足相应排放标准要求。 符合 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位将根据本次环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。 企业不属于重点排污单位。项目建成后企业应按照国家和省的规定对废水、噪声等进行人工监测，并保存原始监测记录。 符合 第五十条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。 应建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于五年，法律、法规另有规定的除外。 符合 表1-7 与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 第三十二条 县级以上人民政府应当合理确定产业布局和发展规模，制定产业投资项目负面清单，严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企业进行技术升级改造。 在城市建成区及其周边的重污染企业，应当逐步进行搬迁改造或者转型退出。 本项目不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，不属于重污染企业。 符合 第三十三条 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 本项目无废气产生。 第三十八条 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施减少恶臭气体排放。 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 本项目无废气产生。 符合 第三十九条 向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 本项目无废气产生。 符合 表1-8 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58 号）符合性分析 序号 文件要求 本项目情况 符合情况 1 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指 导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 拟建项目为卫生材料及医药用品制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“允许类”，符合国家的产业政策要求。 符合 2 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引 导企业规范化、规模化、集约化发展。 拟建项目位于高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，符合园区产业发展规划。 符合 3 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 拟建项目属于新建项目，位于高青经济开发区范围内。 符合 4 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 拟建项目符合淄博市“三线一单”要求，本项目无废气产生，无需申请总量，不涉及煤炭消耗。 符合 表1-9 与《淄博市空气环境质量“退末位”工作方案》（淄环委办〔2022〕20号）符合性分析一览 序号 文件要求 项目情况 符合性 1 严控“两高”行业项目。对炼油、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，对有关建设项目从源头严格把关。 拟建项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于“两高”项目。 符合 2 深入开展工业企业扬尘治理。强化粉性物料运输、装卸、储存、输送、生产等各环节扬尘收集、控制；加强颗粒物排放在线监管，确保颗粒物达标排放，严控小时浓度超标情况；指导企业有效清扫厂区积尘，对厂区主要道路进行硬化。 拟建项目粉性原料为袋装，运输过程采用汽运，项目所在厂区主要道路均进行硬化处理。 符合 3 抓好三率提升。聚焦VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，强化无组织排放收集，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。强化石化、化工、制药、农药等重点企业开展泄漏检测与修复（LDAR），鼓励密封点数量少于2000个的化工生产和仓储企业开展泄漏检测与修复。新建涉VOCs排放的工业企业要进入园区，并配套建设高效VOCs处理设施。 拟建项目位于高青县经济开发区内，不涉及VOCs废气产生。 符合 表1-10 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。 拟建项目属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于以上淘汰低效落后产能行业，不属于“散乱污”企业。 符合 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。 拟建项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业，不属于“两高”项目。 符合 推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。 实施重点行业清洁化改造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生产、使用低(无)VOCs含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少VOCs排放。到2023年，建立60个原辅材料替代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。 拟建项目符合淄博市“三线一单”管控要求，属于卫生材料及医药用品制造项目，符合产业政策，不属于所列的重点行业。 符合 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 拟建项目属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于石化行业，不使用煤炭。 符合 持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 拟建项目属于卫生材料及医药用品制造项目，项目生产过程中不使用煤炭。 符合 表1-11 与《山东省 “十四五”生态环境保护规划》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 严把准入关口。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增 拟建项目属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于重点行业 符合 推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整。推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造。 不属于以上项目 符合 着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。 拟建项目位于高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，属于高青县经济开发区规划范围。 符合 优化交通运输结构。支持砂石、煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新 (改、扩)建铁路线。 项目不涉及大宗货物运输。 符合 表1-12 与《山东省黄河流域生态环境保护专项规划（修订版）》符合性一览表 文件要求 本项目情况 符合性 2025年年底前，入海河流国控断面消除V类水体，行政区域内国控河流入海断面总氮浓度与2020年相比保持负增长。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网，规范入河排污口审核，整合优化河流、近岸海域监测点位，实现黄河干支流、近岸海域的环境监测网络全覆盖 拟建项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理；企业不属于水环境重点排污单位。 符合 实施工业污染深度治理。排入集中污水处理设施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求，对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要限期整改。推进石油炼制、化工、焦化等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。 拟建项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 符合 表1-13 与《关于印发<沿黄重点地区工业项目清理规范工作方案 >的通知》（鲁发改工业[2021]1063号）符合性一览表 文件要求 本项目情况 符合性 1.把握项目管理原则。各地区扛牢“高污染、高耗水、高耗能”项目管理主体责任，各部门按职责分工，强化监管指导作用。区分“高污染、高耗能”、“高耗水”和“其他类”工业项目，明确工业项目是否在合规工业园区，按照拟建、在建、已建成等不同时间节点，分类施策、精准发力、依法依规、实事求是。其中，拟建项目是指已立项未开工项目和正在谋划且未立项的项目；在建项目是指已立项但未建成、未立项但实际已开工建设且未建成和已建成未投产的项目；已建成项目是指已建成投产的项目。 拟建项目不属于高污染、高耗能、高耗水工业项目， 项目位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，本项目为工业用地，位于园区内。 符合 2.开展项目专项摸排。(1)“高污染、高耗水、高耗能”项目。对于“高污染、高耗能”工业项目，参照山东省人民政府办公厅《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》(鲁政办字〔2021〕98号)文件要求，明确项目是否在工业园区，位于哪个工业园区，并按照拟建、在建、已建成三类，形成“高污染、高耗能”项目清单。对于“高耗水”项目按照属地原则，明确项目是否在工业园区，位于哪个工业园区，严控增量、优化存量，参照工业用水定额严加管理，对于耗水量高于“工业用水定额先进值”的，各市要梳理形成“高耗水”项目清单。(2)“其他类”工业项目。对于“其他类”工业项目按照拟建、在建、已建成三类，明确项目是否在工业园区，位于哪个工业园区，以及产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评、能耗、水耗等符合性，形成“其他类”项目清单。 拟建项目不属于高污染、高耗能、高耗水工业项目。 符合 对于“其他类”工业项目。格式要建立项目台账，对照“其他类”项目清单开展分类处置。（1）拟建项目。对于不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的，一律不得批准或备案；已备案未入园的，由各市指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区，“十四五”时期沿黄重点地区拟建“其他类”工业项目，一律按要求进入合规工业园区。(2)在建项目。各市要切实负起日常监管责任，对于立项、能评、安评、环评、土地、规划、施工许可等手续办理不完善的，责令立即停止建设、投产，限期整改，整改到位前，不得恢复建设、投产，整改到位并恢复建设的项目，要加强监管，防范再次发生违法违规行为。(3)已建成项目。各市要按照“成熟一个、搬迁一个”的原则，积极鼓励和推动有条件的项目搬迁入园。对存在重大安全隐患、曾发生过重大突发环境事件的项目，在搬迁之前要开展全面评估，积极防范安全和环境等方面风险，确保科学有序稳妥搬迁。 拟建项目为新建项目，符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的。 符合 表1-14 与《山东省化工行业投资项目管理规定》（鲁工信发[2022]5号）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 第五条 坚持高质高效原则。严格执行国家产业政策，支持建设国家《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，严禁新建、扩建限制类项目，严禁建设淘汰类项目。 拟建项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中允许类，符合国家产业政策。 符合 第六条 坚持安全发展原则。认真落实国家环保、安全有关要求，做好环境影响评价和安全生产评价，确保投资项目中的安全、环保等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位将根据本次环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 第七条 坚持绿色低碳原则。贯彻落实国家双碳战略，加强技术创新，提升工艺装备技术水平，加强能源消耗综合评价，推动工业领域绿色转型和循环低碳发展。 拟建项目不涉及煤炭的使用，仅使用电能。 符合 第八条 坚持集聚集约原则。大力推进化工企业进区入园，鼓励企业建链延链补链强链，推动上下游协同、耦合发展。 拟建项目位于高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区。 符合 表1-15 与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 凡是属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》范围内的新建（含改扩建）固定资产投资项目，都属于“两高”项目。沿黄重点地区严控“三高”项目范围中的“两高”项目范围以《目录》为准。 对照《目录》，拟建项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于“两高”项目。 符合 表1-16 与《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 一、严格落实永久基本农田特殊保护制度。各地要结合遥感监测和国土变更调查，全面掌握本区域内永久基本农田利用状况。 1.永久基本农田现状种植粮食作物的，继续保持不变；按照《土地管理法》第三十三条明确的永久基本农田划定范围，现状种植棉、油、糖、蔬菜等非粮食作物的，可以维持不变，也可以结合国家和地方种粮补贴有关政策引导向种植粮食作物调整。种植粮食作物的情形包括在耕地上每年至少种植一季粮食作物和符合国土调查的耕地认定标准，采取粮食与非粮食作物间作、轮作、套种的土地利用方式。 2.永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 本项目严格按要求执行。 符合 二、严格管控一般耕地转为其他农用地。永久基本农田以外的耕地为一般耕地。各地要认真执行新修订的《土地管理法实施条例》第十二条关于“严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地”的规定。一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产；在不破坏耕地耕作层且不造成耕地地类改变的前提下，可以适度种植其他农作物。 1.不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮。 2.不得在国家批准的生态退耕规划和计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上，明确实施位置，带位置下达退耕任务。 3.不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带。 4.未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上明确实施位置。 5.未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。 6.确需在耕地上建设农田防护林的，应当符合农田防护林建设相关标准。建成后，达到国土调查分类标准并变更为林地的，应当从耕地面积中扣除。 7.严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设用地使用一般耕地。确需使用的，应经批准并符合相关标准。 考虑到今后生态退耕还要占用一部分耕地，自然灾害损毁还会导致部分耕地不能恢复，河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没等因素，不可避免会造成现有耕地减少。为守住18亿亩耕地红线，确保可以长期稳定利用的耕地不再减少，有必要根据本级政府承担的耕地保有量目标，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”,即除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外，耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。“进出平衡”首先在县域范围内落实，县域范围内无法落实的，在市域范围内落实；市域范围内仍无法落实的，在省域范围内统筹落实。 省级自然资源主管部门要会同有关部门加强指导，严格耕地用途转用监督。县级人民政府要强化县域范围内一般耕地转为其他农用地和农业设施建设用地的统筹安排和日常监管，确保完成本行政区域内规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护面积目标。县级人民政府应组织编制年度耕地“进出平衡”总体方案，明确耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序和年度内落实“进出平衡”的安排，并组织实施。方案编制实施中，要充分考虑养殖用地合理需求；涉及林地、草地整治为耕地的，需经依法依规核定后纳入方案；涉及承包耕地转为林地等其他地类的，经批准后，乡镇人民政府应当指导发包方依法与承包农户重新签订或变更土地承包合同，以及变更权属证书等。自然资源部将通过卫片执法监督等方式定期开展耕地的动态监测监管，及时发现和处理问题；每年末利用年度国土变更调查结果，对各省(区、市)耕地“进出平衡”落实情况进行检查，检查结果纳入省级政府耕地保护责任目标检查考核内容。未按规定落实的，自然资源部将会同有关部门督促整改；整改不力的，将公开通报，并按规定移交相关部门追究相关责任人责任。 本项目不涉及。 符合 三、严格永久基本农田占用与补划。已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。非农业建设不得“未批先建”。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，经依法批准，应在落实耕地占补平衡基础上，按照数量不减、质量不降原则，在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。 1.建立健全永久基本农田储备区制度。各地要在永久基本农田之外的优质耕地中，划定永久基本农田储备区并上图入库。土地整理复垦开发和新建高标准农田增加的优质耕地应当优先划入永久基本农田储备区。 2.建设项目经依法批准占用永久基本农田的，应当从永久基本农田储备区耕地中补划，储备区中难以补足的，在县域范围内其他优质耕地中补划；县域范围内无法补足的，可在市域范围内补划；个别市域范围内仍无法补足的，可在省域范围内补划。 3.在土地整理复垦开发和高标准农田建设中，开展必要的灌溉及排水设施、田间道路、农田防护林等配套建设涉及少量占用或优化永久基本农田布局的，要在项目区内予以补足；难以补足的，县级自然资源主管部门要在县域范围内同步落实补划任务。 本项目不涉及基本农田占用与补划。 四、改进和规范建设占用耕地占补平衡。非农业建设占用耕地，必须严格落实先补后占和占一补一、占优补优、占水田补水田，积极拓宽补充耕地途径，补充可以长期稳定利用的耕地。 1.在符合生态保护要求的前提下，通过组织实施土地整理复垦开发及高标准农田建设等，经验收能长期稳定利用的新增耕地可用于占补平衡。 2.积极支持在可以垦造耕地的荒山荒坡上种植果树、林木，发展林果业，同时，将在平原地区原地类为耕地上种植果树、植树造林的地块，逐步退出，恢复耕地属性。其中，第二次全国土地调查不是耕地的，新增耕地可用于占补平衡。 3.除少数特殊紧急的国家重点项目并经自然资源部同意外， 一律不得以先占后补承诺方式落实耕地占补平衡责任。经同意以承诺方式落实耕地占补平衡的，必须按期兑现承诺。到期未兑现承诺的，直接从补充耕地储备库中扣减。 4.垦造的林地、园地等非耕地不得作为补充耕地用于占补平衡。城乡建设用地增减挂钩实施中，必须做到复垦补充耕地与建新占用耕地数量相等、质量相当。 5.对违法违规占用耕地从事非农业建设，先冻结储备库中违法用地所在地的补充耕地指标，拆除复耕后解除冻结；经查处后，符合条件可以补办用地手续的，直接扣减储备库内同等数量、质量的补充耕地指标，用于占补平衡。 6.县域范围内难以落实耕地占补平衡的，省级自然资源主管部门要加大补充耕地指标省域内统筹力度，保障重点建设项目及时落地。 国家建立统一的补充耕地监管平台，严格补充耕地监管。所有补充耕地项目和跨区域指标交易全部纳入监管平台，实行所有补充耕地项目报部备案并逐项目复核，实施补充耕地立项、验收、管护等全程监管，并主动公开补充耕地信息，接受社会监督。 本项目不涉及。 符合 五、严肃处置违法违规占用耕地问题。各地要按照坚决止住新增、稳妥处置存量的原则，对于2020年9月10日《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》(国办发明电〔2020〕24号)和2020年11月4日《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》(国办发〔2020〕44号)印发之前，将耕地转为林地、草地、园地等其他农用地的，应根据实际情况，稳妥审慎处理，不允许“简单化”“一刀切”,统一强行简单恢复为耕地。两“通知”印发后，违反“通知”精神，未经批准改变永久基本农田耕地地类的，应稳妥处置并整改恢复为耕地；未经批准改变一般耕地地类的，原则上整改恢复为耕地，确实难以恢复的，由县级人民政府统一组织落实耕地“进出平衡”,省级自然资源主管部门会同有关部门督促检查。对于违法违规占用耕地行为，要依法依规严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送司法机关追究刑事责任。对实质性违法建设行为，要从重严处。 本项目不涉及。 符合 表1-17 与《山东省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 各级人民政府以及有关部门应当严格落实污染防控责任，加强固体废物分类收集、贮存、利用、处置场所和能力建设，依法查处污染环境违法行为，督促、指导有关单位、个人做好固体废物的清理清运和资源化利用、无害化处置工作，维护良好的生活环境和生态环境。 本项目按要求执行。 符合 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当建立健全固体废物污染环境防治责任制度，明确污染防治措施、环境风险管控要求以及有关责任人员、从业人员的责任，减少固体废物产生量，防止发生环境污染事故。 本项目建成后建立健全固体废物污染环境防治责任制度，明确污染防治措施、环境风险管控要求以及有关责任人员、从业人员的责任，减少固体废物产生量，防止发生环境污染事故 符合 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当按照有关规定对固体废物污染环境防治设施、设备和场所进行管理和维护，保证其正常运行和使用。 本项目按要求执行。 符合 产生、收集、贮存、利用、处置固体废物的单位终止或者搬迁前，应当对固体废物贮存和处置的场所、设施、设备、残留废物以及其他有毒有害物质进行妥善处理，消除污染。 本项目为新建项目，不涉及。 符合 产生工业固体废物的单位应当按照有关规定，在每年1月31日前通过固体废物信息化监管系统提供上一年度产生的工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施；提供的资料与排污许可登记不一致的，应当说明原因。 本项目按要求执行。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 正银环保（高青）有限公司成立于2023年07月25日，注册地位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，法定代表人为傅茂霞，统一社会信用代码：91370322MACPNRA8XJ。公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高科技节能环保公司，公司依托欧美及国内一流科研院所的技术支持，拥有一支学养深厚、技术经验丰富的专家队伍，致力于电力、化工、冶金、纺织、造纸、洗涤、建材、医药、环保、食品等行业循环水再利用、医用杀菌剂生产制造等。 为满足市场需求，正银环保（高青）有限公司拟投资建设“年产10000吨杀菌剂项目”，主要建设内容为：租赁现有厂房1800m2，购置超纯水制备设备、混合搅拌罐、灌装设备、真空泵、自吸泵及渗透装置等设备15台/套。建设一条生产线，通过混合分装、分装，形成年产10000吨杀菌剂的产品规模。项目已在高青县行政审批局完成备案（备案号：2307-370322-89-01-672601）。项目劳动定员约20人，年运行约2400h。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》要求，本项目需开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于其中的“二十四、医药制造业27，49、卫生材料及医用药品制造277（仅组装、分装的除外）”类别，需编制环境影响报告表。为此，正银环保（高青）有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位经过现场勘察，依据环境影响评价技术导则的相关要求编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：年产10000吨杀菌剂项目 2、总投资：11500万元 3、建设性质：新建 4、建设地点：山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区。项目地理位置图见附图1，周边影像关系图见附图2。 5、主要建设内容 以磷酸三钠、六磷酸钠、木质素、6%氨水、环已胺、EDTA等助剂为主要原料，加入纯化水通过复配搅拌，形成年产10000吨杀菌剂的产品规模。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 拟建项目主要建设内容一览表 工程类别 名称 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 1F，占地600m2，主要布设混合搅拌罐、灌装设备、真空泵、循环泵、反渗透装置、超纯水制备设备等设备 新建 储运系统 仓库 2F，占地600m2，用于存放原料及成品 新建 辅助工程 办公室 3F，占地570m2，用于厂区职工的日常办公和公司管理 新建 化验室 3F，占地30m2，用于产品质检 新建 公用 工程 给水系统 项目主要用水环节为生产用水及生活用水，由高青县自来水管网供给 依托 排水系统 项目废水主要为纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水及生活污水。生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 依托 供电 用电由市政电网提供，用电量50万kwh/年 依托 环保 工程 废气 拟建项目液体物料不含有易挥发的成分，颗粒物状物料经自吸泵直接抽入搅拌罐液面以下后密闭搅拌，不产生粉尘，无废气产生。 / 废水 生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 新建 固废贮存 废包装袋集中收集后外卖给废品回收站；废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存；缓冲池底泥、职工产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 新建 噪声治理 选用低噪声设备，采取基础减振等措施 新建 三、经济技术指标 本项目各项经济技术指标见表2-2。 表2-2 项目经济技术指标一览表 序号 指标名称 数量 单位 1 总投资 11500 万元 2 产品规模 医用杀菌剂 10000 吨/年 3 占地面积 1800 平方米 4 组织定员 20 人 5 运行时间 年生产天数 300 天 6 年运行小时数 2400 h 7 用电量 50 万kWh/a 四、主要产品及产能 1、产品方案 本项目产品为磷酸三钠、六磷酸钠、木质素、6%氨水、环已胺、EDTA等助剂为主要原料，加入纯化水通过复配搅拌形成的产品，生产过程中无化学反应。 项目产品方案一览表见表2-3。 表2-3 拟建项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 去向 1 医用杀菌剂 t/a 10000 外售 备注 产品规格为25kg，包装方式为桶装 四、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 状态 包装方式 运输方式 年用量/t 储存方式 来源 1 磷酸三钠 粉末 袋装 汽运 260 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源；应与酸类分开存放，切忌混储 外购 2 六磷酸钠 粉末 袋装 汽运 200 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源 外购 3 木质素 颗粒状 多层纸袋包装 汽运 100 储存于阴凉、通风的库房，防潮、防湿 外购 4 6%氨水 液体 桶装 汽运 4000 储存于阴凉、干燥、通风的库房，远离火种、热源；严禁与酸类、金属类及金属氧化物混储 外购 5 环已胺 液体 桶装 汽运 20 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃ 外购 6 EDTA 粉末 袋装 汽运 20 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源；应与氧化剂分开存放，切忌混储 外购 表2-5 原辅料理化性质表 名称 理化性质 危险特性及毒性 磷酸三钠 无色至白色针状结晶或结晶性粉末，无水物或含1~12分子的结晶水，无臭。十二水合物熔点73.4℃。易溶于水，不溶于乙醇。1%的水溶液pH值为11.5~12.1。 引起灼伤。(R34 Causes burns) 侵入途径：吸入 食入 健康危害：本品严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。吸入后可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 六磷酸钠 白色、无臭、结晶粉末，密度：2.484 g/cm3；熔点：616℃(分解)；沸点：150℃；溶解度(水)：易溶；溶解度(有机溶剂)：不溶；吸湿性：强，在温水、酸或碱溶液中易水解为正磷酸盐。 一般0.3-0.5%，干酪中用量0.9%；肉类0.3%；奶粉、奶油粉、速冻鱼、虾类0.5%；炼乳、饮料0.2%。 食品级的六偏磷酸钠中会有微量的重金属铅等，还有砷，砷会引起以皮肤色素脱失、着色、角化及癌变为主的全身性的慢性中毒；食品级的六偏磷酸钠还有一定含量的氟化物，低浓度的氟化物会引起慢性中毒和氟骨症，使骨骼中的钙质减少，导致骨质硬化和骨质疏松。 木质素 木质素是由三种醇单体(对香豆醇、松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。 木质素是构成植物细胞壁的成分之一，具有使细胞相连的作用。木质素是一种含许多负电集团的多环高分子有机物，对土壤中的高价金属离子有较强的亲和力。 / 6%氨水 氨水又称阿摩尼亚水，主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，沸点-33.34℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。主要用作化肥。 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染。 环已胺 无色液体，有不愉快气味。易燃。闪点32℃(开杯)；相对密度(水=1)0.86，相对密度(空气=1)3.42，熔点-17.7℃，沸点134.5℃。饱和蒸汽压(kPa)1.17(25℃)。溶于水，可混溶于多种有机溶剂。 刺激性；人经皮125mg(48小时)，严重刺激。 EDTA 白色无臭无味、无色结晶性粉末，熔点240℃(分解)。不溶于冷水、醇及一般有机溶剂，微溶于热水，溶于氢氧化钠，碳酸钠及氨的溶液中，能溶于160份100℃沸水。其碱金属盐能溶于水 作为广泛应用于洗护产品中的EDTA，其刺激皮肤，黏膜，引起哮喘，皮肤发疹的负面作用正在凸现，是一种可能引起过敏的物质，通过丙二醇等透皮吸收剂被摄取后会引起钙缺乏症，血压降低，肾脏障碍，染色体异常和原生变异等一系列有害作用。 五、设备情况 拟建项目主要生产设施及设施参数见表2-6。 表2-6 拟建项目主要生产设施及设施参数信息表 序号 设备名称 数量 材质 规格/类型 1 混合搅拌罐 7个 碳钢 3000L、2000L 2 灌装设备 1个 / / 3 真空泵 2个 碳钢、陶瓷 70型 4 循环泵 1套 / / 5 自吸泵 2台 / 32*25 6 反渗透装置 1台 碳钢 产水量：5t/h 7 超纯水制备设备 1台 / / 六、水平衡分析 1、给水 根据项目用水情况，本项目给水环节主要包括生产用水及生活用水，采用新鲜水。供水主要由高青县自来水管网供给。 （1）生产用水 产品用水：项目产品在生产过程中需要使用纯水调配，采用反渗透装置与超纯水制备设备进行组合的方式对新鲜水进行处理，以达到医用标准。年生产产品约10000t，则年需要纯水量为5400m3/a。纯水制备工艺流程为：原水→石英砂过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→两级反渗透装置→纯水箱。 设备及地面冲洗用水：根据企业提供，项目每天设备及地面冲洗用水量为2m3，则年用水量为600m3。 （2）生活用水 拟建项目生活给水系统使用新鲜水，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，职工生活用水按照80L/人·d计算，本项目员工20人，则生活用水量为1.6m3/d（合480m3/a）。 2、排水 厂区排水系统按 “雨污分流”的原则进行建设，本项目排水主要为纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水和生活污水。 （1）纯水制备浓水 纯水制备所制纯水量为5400m3/a，设备纯水出水率为65%，则纯水制备排浓水约为2908m3/a，排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 （2）设备及地面冲洗废水 项目设备及地面冲洗用水量为2m3/d、600m3/a，损失率按10%计，则废水产生量为1.8m3/d、594m3/a。项目设备及地面冲洗用水中不加任何清洗剂，设备及地面冲洗废水主要是设备表面及地面沾染的少量灰尘，无重大污染物，较清洁，排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 （3）生活污水 项目生活污水按照用水量80%计算，生活污水量为1.28m3/d、384m3/a，生活污水经化粪池预处理后，排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 拟建项目水平衡图见图1。 图2-1 拟建项目水平衡图 （单位 m3/a） 七、供电 拟建项目用电量约为50万kW·h/年，用电由市政电网提供。车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。按照接地规程要求，所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 八、劳动定员及工作制度 拟建项目职工20人，8h单班工作制，年运行2400h，年生产300天。 九、厂区平面布置 拟建项目位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区。项目厂房为3层，一层为生产车间，生产车间自北向南为混合搅拌罐、真空泵、灌装设备、自吸泵，超纯水制备设备、反渗透装置位于车间的东南侧；二层为仓库，三层为办公室和化验室，化验室位于办公室的东侧。全厂平面布置图见附图3。 十、项目环保投资 本项目环保投资情况见下表。 表2-7 环保设施及环保投资 序号 环保工程 治理措施 投资（万元） 1 废水 缓冲池、化粪池 5 2 固废 垃圾桶、环卫部门定期清运 2 3 噪声 基础减振，加装隔声罩 8 合计 15 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物；施工期流程及产污环节见下图。 图2-2 施工期产污环节图 表2-8 项目施工期产污环节表 项目 产污环节 污染物 排放方式 废气 物料堆场、土方挖掘、场地平整，建筑材料装卸、运输车辆 扬尘 无组织排放 机械设备 尾气 废水 施工人员日常生活产生生活污水 COD、NH3-N、SS 依托厂区现有生活污水处理系统 砂石料系统冲洗、施工机械设备冲洗、混凝土搅拌、浇注和养护 SS 经建设场地内沉淀池沉淀处理后重复利用 噪声 土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段、装修阶段 噪声 间歇式排放 固废 施工人员日常生活 生活垃圾 由市政环卫部门统一收集运送处理 施工过程 建筑垃圾 委托专门部门处理建筑垃圾 二、运营期 1、工艺流程简述 外购的磷酸三钠、六磷酸钠、木质素、6%氨水、环已胺、EDTA等助剂及纯化水等根据一定的比例配置，液体原材料、粉末状原材料用泵送入混合搅拌罐中进行复配搅拌，在常压、常温状态下搅拌2-3小时，停机送入化验室进行取样检测，化验室检测项目为浓度、密度等，采用折光仪等进行物理测定，不涉及实验废气、废液及危废产生；检测合格后，根据不同的产品用途需求，打开搅拌罐下方阀门开关接入成品包装桶存储。生产过程为物理反应，不涉及化学反应，不涉及危化产品。 本项目使用6%氨水，根据查询资料，32%浓的氨水在24.7度挥发出氨气，故本项目生产过程中不挥发氨气。 本项目生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 拟建项目生产工艺流程及产污处理图 2、产污环节汇总 （1）废气 拟建项目液体物料不含有易挥发的成分，颗粒物状物料经自吸泵直接抽入搅拌罐液面以下后密闭搅拌，不产生粉尘，无废气产生。 （2）废水 拟建项目废水主要为纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水及生活污水。生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 （3）固废 拟建项目固废主要为生产过程产生的废包装袋、纯水制备过程产生的废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂、缓冲池底泥以及职工生活垃圾。 废包装袋集中收集后外卖给废品回收站；废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存；缓冲池底泥、职工产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 （4）噪声 拟建项目主要噪声源为真空泵、自吸泵等，噪声值范围为80d～95dB（A），通过采取在机泵等设备上加装消声、隔音装置及基础减振等措施对噪声源进行处置。 拟建项目产污环节见下表。 表2-9 拟建项目产污环节一览表 类别 污染源名称 产污环节 主要污染物 治理措施 排放去向 废气 无组织废气 / / / / 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS 化粪池、缓冲池 排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理 纯水制备浓水 超纯水制备设备、反渗透装置 COD、全盐量 缓冲池 设备及地面冲洗废水 设备及地面冲洗 SS 缓冲池 固废 废包装袋 生产过程 -- 一般固废区 集中收集后外卖给废品回收站 废反渗透滤芯 超纯水制备系统、反渗透装置 -- 不在厂内暂存 由设备厂家更换回收 废活性炭 超纯水制备系统、反渗透装置 -- 不在厂内暂存 由设备厂家更换回收 废石英砂 超纯水制备系统、反渗透装置 -- 不在厂内暂存 由设备厂家更换回收 缓冲池 缓冲池 底泥 — 环卫部门定期清运 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 — 环卫部门定期清运 噪声 -- 真空泵、循环泵、自吸泵 噪声 选用低噪声设备，采取基础减振等措施 -- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据淄博市生态环境局发布的《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年第1期），对淄博市高青县2022年环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况如下： 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物 年评价指标 标准值（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年均值 60 15 25 达标 NO2 年均值 40 30 75 达标 PM10 年均值 70 70 100 达标 PM2.5 年均值 35 42 120 不达标 CO 95%保证率日平均浓度（共363个有效数据，第345大值） 4000 4700 117.5 不达标 O3 90%保证率日最大8h滑动平均浓度（共365个有效数据，第329大值） 160 180 112.5 不达标 由上表可知，项目所在高青县2022年常规大气污染物中CO、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准外，项目区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求，本项目所在区域的环境空气质量属于不达标区。 为了不断改善区域大气环境质量，淄博市出台了《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）、《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》、《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》等一系列措施，全面落实市委市政府品质提升年工作要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，从提升氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物治理水平，提升精细化管理水平、全面淘汰落后处理工艺等方面提出了相应的措施，以上措施可以有效降低夏秋季臭氧污染天气，提高区域环境空气质量。 2、地表水 该区域地表水为北支新河。根据淄博市生态环境局网站“河流水质状况发布”，2022年7月-2023年5月，支脉河道旭渡断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准。 3、地下水、土壤 在落实好各项防渗措施情况下，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33 号），不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境 项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量调查监测与评价。 5、生态环境 拟建项目位于现有厂区内，不新增用地，不属于产业园区外建设项目新增用地的情况，无需开展生态环境保护目标调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 拟建项目所在厂区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 拟建项目所在厂区厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 拟建项目所在厂区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。拟建项目距离北侧大芦湖水源保护地外围约3.9km。 4、生态环境 拟建项目位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，租用经开区黄三角药谷产业园标准化厂房1800平米，不需要新征土地，不属于产业园区外建设项目新增用地的情况，无需开展生态环境保护目标调查。 表3-2 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 拟建项目所在厂区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标 声环境 项目厂界外50m范围内无居民点 地下水 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 本项目无废气产生。 二、废水 拟建项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准要求及淄博绿环水务有限公司进水水质标准： 表3-3 废水排放标准 污染因子 单位 GB/T31962-2015 B级标准 淄博绿环水务有限公司进水水质标准 本项目执行标准值 pH mg/L 6.5～9.5 7-8 7-8 COD mg/L 500 300 300 BOD5 mg/L 350 150 150 氨氮 mg/L 45 20 20 SS mg/L 400 100 100 全盐量 mg/L / 1600 1600 三、项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB（A）、夜间55 dB（A）），营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 四、一般工业固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防治污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。一般工业固体废物管理过程中应执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的废水排入淄博绿环水务有限公司进一步处理，水污染物排放总量纳入淄博绿环水务有限公司总量指标中，不单独分配总量。本项目无废气产生，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程、主体工程建设等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。本次环评对施工期环境影响分析如下。 一、施工大气污染控制措施 在项目区范围内的建设工程施工，应当根据《山东省扬尘污染综合整治方案》、《关于印发<淄博市2021年工业企业扬尘整治方案>的通知》（淄环发[2021]19号）及淄博市人民政府关于划定高排放非道路移动机械禁用区域的通告，结合本项目实际建设情况，对本项目施工期扬尘提出以下控制措施，减小扬尘对周围敏感点的影响。 表4-1 扬尘污染防治相关要求 《山东省扬尘污染防治管理办法》 拟建项目需落实措施 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制 制定严格的施工期扬尘防治管理制度，防治责任落实到人，实行责任人制度。建设单位与施工单位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施 1、在施工场地的边界设置2.5m以上的围挡，尤其在下风向厂界处设置连续、密闭的围挡。 2、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及次数。 3、容易产生扬尘的建筑材料，堆放在远离附近敏感点的地方，最好采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。 4、土方堆放场地要合理选择，不宜设在施工人员居住区上风向，设置隔离围墙，水泥搅拌站搅拌时撒落的水泥、沙要经常清理，施工弃土及时清运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒。未能及时清运的，应当采取有效防尘措施，加盖篷布进行防尘。 5、施工者应对工地门前道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。 6、在建设项目厂址周边进行绿化，高矮搭配，以起到阻隔扬尘的效果。 施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施 对施工工地内的车行道采取硬化降尘措施并及时清扫、冲洗，减少物料运输过程中产生的道路扬尘。 裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。 裸露地面铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，减少扬尘。 进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 1、开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 2、对各类管线铺设过程回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。 关于印发《淄博市2021年工业企业扬尘整治方案》的通知 粉煤灰、石灰、煤炭、煤矸石、砂石、矿石、建筑材料等物料，应利用料仓、储藏罐等封闭堆场形式规范存储；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施，避免作业起尘 拟建项目施工场地全部进行围挡； 施工现场内存放的建筑垃圾、土堆、裸露土地或易产生扬尘的物料必须全部使用密目式防尘网（不低于每100平方厘米2000目）覆盖压实，封闭要严密，确保不产生扬尘； 施工现场应配备专职人员洒水、清扫、保洁，保持施工现场清洁不起尘 淄博市人民政府关于划定高排放非道路移动机械禁用区域的通告 高青县禁用区为：东邹路、田横路、青苑路、北环路、开泰大道、南外环、干二排闭合圈所围合区域；及和新禁用区以外的城市建成区 拟建项目位于高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园内，不属于非道路移动机械禁用区域，属于一般禁用区，项目使用的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段）》标准。 施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围环境的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，但也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 二、施工噪声污染控制措施 不同施工阶段，推土机、挖土机、混凝土搅拌机等各种机械设备及运输车辆产生的噪声，将对周围环境造成一定影响。上述机械的噪声值为85～100（dB）。拟建项目所在厂界外50m范围内无噪声敏感目标，噪声经距离衰减后，对周围声环境影响较小。 三、施工期废水污染防治措施 废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。生活污水经化粪池预处理后排入污水管网。采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。由于施工废水产生量很小，只要严格管理，对地下水的影响较小。 四、施工期固体废物污染防治措施 固废主要为部分废弃建材、开挖土方、包装材料和施工人员产生的生活垃圾。施工期的废弃建材、建筑垃圾及土石方等全部用于地势平整和地基回填；包装材料回收利用或外卖给废品收购站；生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 施工期固废能够得到综合利用和合理处置，对周围环境影响较小。 五、振动 施工期振动主要来自打桩过程，主要采用以下方式防治。 ①设置防振沟 在打桩受影响的建筑物周围设置防振沟。 ②合理安排施工顺序 在迎着和背着打桩顺序的方向上，与打桩距离相等的两个地面土体的隆起和位移相差可达一倍至数倍，通过安排不同的打桩顺序来有效地减少土体在不同部位的位移量。在空旷场地上，先中央后周围，由里及外的打桩顺序可以有效地减少“挤土效应”，不至于使中间桩难以打入，甚至使外侧各桩被挤压而浮起。“跳打”可使区域大建筑场地的邻近建筑物变形趋于平衡，有效地减少不均匀沉降，防止建筑物倾斜。区域小的建筑场地，采用间隔打桩，减少土体的侧向挤压力。两边跳打的工艺则适用于场地两边均需要保护的情况。 ③控制打桩的频率和速率 对周围建筑物内的精密仪器、仪表或机床采取隔振措施，了解打桩干扰频率，使保护对象的固有频率避开干扰频率，防止产生共振。根据土壤“超孔隙水压力”情况对打桩速率的控制和调整。 ④防挤土的措施 设置垂直排水通道以及在群桩周围布设应力释放孔的方式来加快超静孔隙水压力的消散，减轻土体挤压产生的位移。 ⑤加强监测 在打桩作业范围内的建筑物设置观测点，时刻注意建筑的变形情况，做到信息化施工。 六、生态环境 拟建项目在现有厂区内建设，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 拟建项目液体物料不含有易挥发的成分，颗粒物状物料经自吸泵直接抽入搅拌罐液面以下后密闭搅拌，不产生粉尘，无废气产生。故本项目无厂界废气超标点，无需设置大气防护距离。 二、废水 1、废水产生、排放情况简述 拟建项目废水主要为纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水及职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 根据工程水平衡，拟建项目废水排放量为3886m3/a。 2、排放源信息表 源强核算如下： 生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为384m3/a，生活污水经化粪池预处理后，排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。参照同类项目，处理后主要污染因子浓度为CODcr：350mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L。 （2）纯水制备浓水 项目纯化水机的纯水制备效率为65%，则浓水产生量为2908m3 /a，浓水中主要污染因子为COD、全盐量，COD产生浓度为200mg/L；全盐量类比参考《山东彤旺生物科技有限公司废水检测报告》中水质检测数据（报告编号：PLSS-HJ第2024-JC-0102号，具体检测数据见附件8），新鲜水中全盐量浓度为634mg/L，制备后纯水中全盐量浓度为109mg/L，根据检测报告折算出纯水制备浓水中的全盐量浓度为1609mg/L，排入缓冲池，排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 （3）设备及地面冲洗废水 项目设备及地面冲洗废水用水量为2m3/d、600m3/a，损失率按1%计，则废水产生量为1.8m3/d、594m3/a。项目清洗设备用水主要是设备表面及地面沾染的少量灰尘，无重大污染物，较清洁，主要污染因子为悬浮物，产生浓度：SS：300mg/L，排入缓冲池，排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 表4-2 废水产污环节一览表 项目 废水量/（t/a） 污染物 污染物产生情况 污染物排放情况 产生量/（t/a） 产生浓度/（mg/L） 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生活污水 384 COD 0.173 450 0.134 350 BOD5 0.096 250 0.0768 200 氨氮 0.0154 40 0.0134 35 SS 0.154 400 0.115 300 纯水制备浓水 2908 COD 0.582 200 0.582 200 全盐量 4.68 1609 4.68 1609 设备及地面冲洗废水 594 SS 0.178 300 0.178 300 总出口 3886 COD / / 0.716 184 BOD5 / / 0.0768 19.8 氨氮 / / 0.0134 3.46 SS / / 0.293 75.5 全盐量 / / 4.68 1204 3、废水水质类比可行性分析 本项目为正银环保（高青）有限公司，涉及废水中全盐量为纯水制备浓水，所涉及的生产工艺、使用原料、规模、管理水平与山东彤旺生物科技有限公司年产100吨羟丙基倍他环糊精、60吨磺丁基倍他环糊精（药用辅料）项目中纯水制备工艺基本一致，均位于黄三角药谷产业园内，属于相邻企业，两项目纯水制备工艺类比可行。 4、废水污染防治及环境影响分析 本项目生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，能够达到排放标准排放，排入淄博绿环水务有限公司进一步处理。 淄博绿环水务有限公司成立于2002年12月，隶属高青县水务局，位于高青县经济开发区振兴路以西、滨河南路以北，主要承担了高青县城区、经济开发区的全部生活污水、工业废水及常家镇经济开发区的部分生活污水和工业废水的处理。污水处理工程一期、二期由中国市政工程西北设计院设计，分别于2006年底和2007年底建成投运，采用DE氧化沟工艺，设计日处理能力为6万吨，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，出水排入北支新河。 随着区域的不断发展，污水接纳量不断增加，同时省、市政府对污水排放标准要求也不断提高。该公司于2009年9月开始对原有一期和二期污水处理设施进行了改造，2010年11月开工建设扩产2万吨工程，该项目已于2011年10月建设完成，于2011年11月开始试运行，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 淄博绿环水务有限公司污水处理扩产升级改造项目于2009年1月4日通过了淄博市环保局的批复（淄环报告表[2009]001号），于2012年7月18日通过了淄博市环保局的验收（淄环验[2012]70号）。根据《高青县人民政府关于印发高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（高政发[2016]48号）最新要求，城镇污水处理厂一律执行COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L 的排放标准。 淄博绿环水务有限公司设计污水处理工艺见下图。 图4-1 淄博绿环水务有限公司污水处理工艺流程图 淄博绿环水务有限公司总处理规模为80000m3/d，管网已覆盖项目所在区域，现处理余量为35000m3/d，处理后出水可以稳定达标。本项目全厂平均日排水量约为13.0m3/d，约占淄博绿环水务有限公司处理余量的0.037%，同时本项目排放水质浓度较低，对污水处理厂的处理负荷影响很小，不会对污水处理厂产生不良影响。本项目已与淄博绿环水务有限公司签订废水排放意向书，淄博绿环水务有限公司能够接收本项目运行过程中排放的废水。因此本项目废水排入淄博绿环水务有限公司是可行的。本次评价要求项目在非正常工况下，公司立即停产检修，确保非正常工况下污染物不会排入外部环境。 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 117.85946 37.19052 0.3292 进入淄博绿环水务有限公司 连续排放，排放期间流量稳定 淄博绿环水务有限公司 COD 50 2 BOD5 10 3 氨氮 5 4 SS 10 表4-4 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 pH 淄博绿环水务有限公司接管标准 7-8 2 COD 300 3 BOD5 150 4 SS 100 5 氨氮 20 6 全盐量 1600 a 指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），参考《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》(HJ1063-2019)可知，本项目废水监测要求见下表。 表4-5 项目废水监测要求表 项目 监测项目 DW001 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、全盐量 废水 监测布点 厂区废水总排放口 监测频率 每季度 三、噪声 1、噪声产生、排放情况简述 本项目噪声主要来源于各种泵类运行产生的噪声，噪声值一般在85-95dB(A)左右。 拟建项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-6 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 声屏障 超纯水制备设备 80 5.3 -4.8 1.2 2.0 1.5 12.4 11.6 69.8 70.5 68.8 68.8 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 28.8 29.5 27.8 27.8 1 2 声屏障 反渗透装置 80 6.2 -4.8 1.2 1.1 1.4 13.3 11.6 71.5 70.7 68.8 68.8 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 30.5 29.7 27.8 27.8 1 3 声屏障 自吸泵 95 -4.5 -4.1 1.2 11.8 2.6 2.6 10.6 83.8 84.4 84.4 83.8 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 42.8 43.4 43.4 42.8 1 4 声屏障 自吸泵 95 -5.9 -4.1 1.2 13.2 2.7 1.2 10.5 83.8 84.4 86.2 83.8 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 42.8 43.4 45.2 42.8 1 5 声屏障 循环泵 95 6 -3.2 1.2 1.3 3.1 13.2 10.0 85.9 84.2 83.8 83.8 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 44.9 43.2 42.8 42.8 1 6 声屏障 真空泵 95 -3.4 1.4 1.2 10.5 8.0 4.0 5.1 83.8 83.9 84.1 84.0 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 42.8 42.9 43.1 43.0 1 7 声屏障 真空泵 95 -5.9 1.4 1.2 13.0 8.2 1.5 5.0 83.8 83.9 85.5 84.0 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 42.8 42.9 44.5 43.0 1 8 声屏障 灌装设备 80 3.7 3.2 1.2 3.3 9.6 11.2 3.5 69.2 68.8 68.8 69.1 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 28.2 27.8 27.8 28.1 1 9 声屏障 混合搅拌罐 80 6 4 1.2 1.0 10.3 13.6 2.8 71.9 68.8 68.8 69.3 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 30.9 27.8 27.8 28.3 1 10 声屏障 混合搅拌罐 80 5.3 4.8 1.2 1.7 11.1 12.9 2.0 70.1 68.8 68.8 69.8 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 29.1 27.8 27.8 28.8 1 11 声屏障 混合搅拌罐 80 3.7 4.8 1.2 3.3 11.2 11.3 1.9 69.2 68.8 68.8 69.9 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 28.2 27.8 27.8 28.9 1 12 声屏障 混合搅拌罐 80 1 3.9 1.2 6.0 10.4 8.6 2.7 68.9 68.8 68.9 69.4 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 27.9 27.8 27.9 28.4 1 13 声屏障 混合搅拌罐 80 -1.6 3.7 1.2 8.6 10.3 6.0 2.9 68.9 68.8 68.9 69.3 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 27.9 27.8 27.9 28.3 1 14 声屏障 混合搅拌罐 80 -3.8 3.7 1.2 10.8 10.4 3.8 2.8 68.8 68.8 69.1 69.3 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 27.8 27.8 28.1 28.3 1 15 声屏障 混合搅拌罐 80 -5.8 3.9 1.2 12.8 10.7 1.8 2.6 68.8 68.8 70.0 69.4 2400 41.0 41.0 41.0 41.0 27.8 27.8 29.0 28.4 1 2、拟采取的降噪措施 本工程将从以下几方面控制噪声污染： ①从治理噪声源入手，选用的设备是符合噪声限值要求的低噪音设备； ②在机泵等设备上加装消声、隔音装置及减振基础等，风机安装阻抗复合式消声器，同时，根据实际情况，对上述装置采取减振、隔声等措施； ③在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声。 拟建项目各产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取降噪措施是通用的、成熟的、效果显著的。 3、噪声达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ3.4-2009）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点的声压级 LA(r)=LAref(r0)-(AdiⅤ+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； AdiⅤ——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar－遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm－空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Aexc－附加衰减量，dB(A)。 ②室内声源在预测点的声压级 a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Li=Lw+10lg(Q/4πri2+4/R) 式中：Li－某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB(A)； Lw－某个声源的声功率级，dB； ri－某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R－房间常数； Q－方向性因子。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： L1（T）=10lg[∑100.1LA(r)] c.计算室外靠近围护结构处的声压级： L2（T）=L1（T）－（TL+6） 式中：TL－厂房平均隔声量，dB(A)。 d.将室外声级L2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： Lw=L2（T）+10lgS 式中：S－透声面积，m2。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 ③参数确定 a、TL：门窗关闭时取20dB(A)；开启时取15dB(A)；无门窗墙体取25dB(A)；室外声源取0。 b、AdiⅤ：对于点声源，AdiⅤ=20lg(r/r0) 对于有限长（L0）线声源：当r>L0且r0>L0时，AdiⅤ=20lg(r/r0) 当r<L0/3且r0<L0/3时，AdiⅤ=10lg(r/r0) 当L0/3<r<L0且L0/3<r0<L0时，AdiⅤ=15lg(r/r0) c、其它类型的衰减忽略不计。 根据以上模式，将主要等效声源按综合衰减模式求出到各预测点（噪声最大影响点）噪声贡献值，见下表。 表4-7 噪声设备对预测点位贡献值及评价结果 预测点位 时间 预测值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 预测结果（dB(A)） 东厂界 昼间 50.55 60 达标 南厂界 昼间 50.43 60 达标 西厂界 昼间 51.1 60 达标 北厂界 昼间 50.16 60 达标 备注 根据上表，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，技术改造项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定拟建项目噪声监测要求见下表。 表4-8 拟建项目噪声监测要求信息表 监测点位 监测内容 监测频次 厂界 昼间、夜间，等效A声级 每季度1次 四、固体废物 拟建项目固废主要为生产过程产生的废包装袋、纯水制备过程产生的废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂、缓冲池底泥以及职工生活垃圾。废包装袋集中收集后外卖给废品回收站；废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存；缓冲池底泥、职工产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 1、固废的产生及处置情况 （1）废包装袋 根据企业提供的资料，项目原料包装产生的废包装材料的产生量约为0.1t/a，属于一般固体废物，集中收集后外卖给废品回收站。 （2）废反渗透滤芯 纯水制备系统反渗透滤芯每年需要更换一次，根据设备厂家提供资料，废反渗透滤芯产生量为0.3t/a，属于一般固体废物，由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存。 （3）废石英砂 纯水制备系统石英砂每年需要更换一次，根据设备厂家提供资料，废石英砂产生量为0.2t/a，属于一般固体废物，由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存。 （4）废活性炭 纯水制备系统活性炭每年需要更换一次，根据设备厂家提供资料，废活性炭产生量为0.15t/a，属于一般固体废物，由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存。 （5）缓冲池底泥 项目缓冲池具有一定沉淀效果，可去除部分悬浮物，废水中富含有机质，短暂停留可去除少量有机物，缓冲池池底会产生污泥。根据企业提供资料，缓冲池底泥产生量约为0.3t/a，属于一般固体废物，委托环卫部门定期清运。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为3t/a，委托环卫部门定期清运。 表4-9 拟建项目固体废物产生与处置情况一览表 工序/生 产线 装置 固体废 物名称 固废属性 危险废 物代码 产生量 贮存方式 利用或处置 处置去向 主要有毒有 害物质名称 物理 性状 环境危 险特性 年度产生 量(t/a) 方式 数量(t/a) 生产过程 生产过程 废包装袋 一般固废 / / 固态 / 0.1 一般固废暂存区 委托处置 0.1 集中收集后外卖给废品回收站 纯水制备系统 超纯水制备设备、反渗透装置 废反渗透滤芯 一般固废 / / 固态 / 0.3 / 委托处置 0.3 由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存 废石英砂 一般固废 / / 固态 / 0.2 / 委托处置 0.2 废活性炭 一般固废 / / 固态 / 0.15 / 委托处置 0.15 缓冲池 缓冲池 底泥 一般固废 / / 流态 / 0.3 / 委托处置 0.3 委托环卫部门定期清运 职工生活 职工生活 生活垃圾 / / / 固态 / 3 垃圾桶 委托处置 3 2、环境管理要求 一般工业固体废物贮存区域参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场所应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等，贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 表4-10 固体废物环境管理要求表 种类 监测位置 监测指标 监测频次 新增/依托 固废 统计各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 每月统计1次 新增 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 五、地下水和土壤 1、地下水影响和保护措施分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于“M医药 93、卫生材料及医药用品制造”类别，因此本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，仅需进行简单的影响分析。 本项目生产过程产生的废水全部收集达标排入污水管网，对地下水的主要污染途径为：车间、缓冲池、化粪池及污水管网、仓库等防渗措施不到位，引起泄漏透过土壤污染地下水。 2、采取地下水污染防渗措施： 本项目不涉及重金属、持续性有机物污染物，车间、仓库等区域对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理，污染控制难易程度为易。因此本项目要求企业应对区域内按照一般防渗区进行设置，具体如下： ①厂区地面硬化处理； ②生产车间、仓库等参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求做处理，防渗要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 采取上述措施后，项目车间、仓库等在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响。 3、土壤环境影响和保护措施分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A“土壤环境影响 评价项目类别”中规定，本项目类别为制造业中卫生材料及医药用品制造，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，选址位于工业集聚区内，不涉及土壤环境敏感目标，土壤环境为不敏感，规模属于小型，因此本项目属于可不开展土壤环境影响评价项目。 项目施工阶段仅进行设备安装调试，不会破坏土壤结构、质地及理化性质，项目建成后，可能对土壤产生环境影响的主要为化粪池及污水管网等防渗措施不到位，引起泄漏污染土壤。为防止项目建成运营后对周围土壤环境造成污染，项目车间、仓库、化粪池及污水管网等严格采取防渗处理；加强环境保护工作，制定环境管理制度，同时强化风险防范意识，如遇生产设施不能正常运转，企业应立即停产检修。 经上述分析，工程施工、营运期间各种污染物均得到妥善处理处置，土壤环境不会发生较大变化，对土壤环境的影响处于可接受的范围内。 六、生态 拟建项目位于山东省淄博市高青县经济开发区北二路7号黄三角药谷产业园2#D区，租用经开区黄三角药谷产业园标准化厂房1800平米，不需要新征土地，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，无需明确保护措施。 七、环境风险 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、风险物质调查 本项目所用原辅料主要为磷酸三钠、六磷酸钠、木质素、6%氨水、环已胺、EDTA，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质为环已胺，最大储存量为1t/a。 2、环境风险潜势初判与评价等级划分 ①环境风险潜势初判 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应的临界量的比值Q： 当企业只涉及一种环境危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种环境危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1，q2，….，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，….，Qn——每种危险物质临界量，t。 表4-11 Q值划分 序号 Q值划分 1 Q＜1 环境风险潜势为Ⅰ 2 Q≥1 1≤Q＜10 10≤Q＜100 Q≥100 表4-12 建设项目Q值确定表 风险物质 CAS号 临界量（t） 最大存在量q（t） Q 环已胺 108-91-8 20 2 0.2 合计 0.2 ②评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价等级划分见下表： 表4-13 评价工作等级 环境风险潜势 IV、IV+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 经计算本项目Q＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 3、风险管理及防范措施 事故发生后，一方面对本项目工作人员造成人身伤害及经济损失，另一方面也会影响周围人群及环境。为了从源头上消除环境风险，应进一步加强如下措施： ①严格执行我国颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》等有关法规。加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②严禁烟火，车间和仓库内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；车间和仓库应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③仓库和车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证仓库和车间内空气流通。仓库和车间所有门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ④提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保管理人员，负责企业的环保安全工作，制定各项安全环保管理制度、操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ⑤危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理和储存，制定危险废物管理制度，设置安全环保管理人员，加强制度学习，提高职工日常工作中的防范意识。 4、风险事故应急预案 为保证突发火灾事故的应急工作能及时有序地开展，项目负责人及主管部门必须制定火灾风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发火灾事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发火灾事故，各部门和各工作机构能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。 企业在生产过程中须加强防范措施并完善风险应急预案，切实防范火灾、爆炸等环境风险事故的发生，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水环境 | 厂区总排口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、全盐量 | -- | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及淄博绿环水务有限公司进水水质标准 |
| 声环境 | 真空泵、循环泵等 | Leq | 基础减振、降噪 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 拟建项目固体废物主要为废包装袋集中收集后外卖给废品回收站；废反渗透滤芯、废活性炭、废石英砂由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存；缓冲池底泥、职工产生的生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。（2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |
| 生态保护措施 | - |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照工业安全生产规定，设置安全监控点；加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，设置环境风险防控制度，每日定期由环保专员对厂区进行巡视，确保无渗漏现象发生；同时也要加强防火安全教育；保证存储区域交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，仓库内严禁使用明火，定期检查，排除隐患。车间电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）进行设计、安装，达到整体防爆要求，采取静电接地保护措施。定期对灭火器、消防泵、消防管网进行检测、维护，确保完整好用。依照企业现有的消防力量对于扑灭大面积火灾有一定难度，建议企业与附近相邻企业建立密切联系，制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可管理 根据现场排查，企业现有工程环境管理体系完善，均满足排污许可证中相应要求，并且开展了环境信息公开工作。 根据《生态环境部关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 （2）信息公开 《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》中规定企业应主要公开内容如下： （一）污染源监督性监测结果，包括：污染源名称、所在地、监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、按监测指标评价结论； （二）未开展污染源监督性监测的原因； （三）国家重点监控企业监督性监测年度报告。 《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》规定企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括： （一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； （二）自行监测方案； （三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； （四）未开展自行监测的原因； （五）污染源监测年度报告。 （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-1 本项目 “三同时”验收一览表 类别 产污环节 污染因子 环保措施 验收指标 验收标准 废气 -- -- -- -- -- 废水 生活污水、纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水 pH、COD、氨氮、SS、BOD5、全盐量 生活污水经化粪池预处理后，和纯水制备浓水、设备及地面冲洗废水一并排入缓冲池，通过市政污水管网排至淄博绿环水务有限公司污水处理厂深度处理。 pH:7~8 COD:300mg/L 氨氮:20mg/L SS:100 mg/L BOD5:150mg/L 全盐量：1600mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及淄博绿环水务有限公司进水水质标准 固废 生产过程 废包装袋 集中收集后外卖给废品回收站 —— 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求妥善处理，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 超纯水制备设备、反渗透装置 废反渗透滤芯 由设备厂家更换回收，不在厂区内暂存 —— 废活性炭 —— 废石英砂 —— 缓冲池 底泥 委托环卫部门定期清运 —— —— 职工生活 生活垃圾 —— —— 噪声 物料泵 Leq 基础减振、降噪 昼：60 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 六、结论

综上所述，正银环保（高青）有限公司年产10000吨杀菌剂项目符合国家产业政策要求，符合规划要求，符合“三线一单”要求，在落实污染防治措施情况下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许 可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产 生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.716t/a | / | 0.716t/a | +0.716t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0134t/a | / | 0.0134t/a | +0.0134t/a |
| 一般固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废反渗透滤芯 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 缓冲池底泥 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 职工生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

资料性附件

一、附件

1、委托书

2、承诺书

3、营业执照

4、项目备案证明

5、租赁合同

6、园区意见

7、污水协议

8、《山东彤旺生物科技有限公司废水检测报告》（报告编号：PLSS-HJ第2024-JC-0102号）

二、附图

图1、项目地理位置图

图2、项目周边关系图

图3、厂区平面布置图

图4、厂区防渗平面图

图5、项目与淄博市环境管控单元位置关系图

图6、项目周边敏感保护目标分布图

图7、本项目与规划位置关系图

图8、本项目与区域用地性质位置关系图

图9、工程师现场勘查照片

图10、项目现场照片