项目编号：HYP202403001

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称 ：樊页1-31HF等两口井

建设单位 ：胜利油田高青石油开发

（盖章）   有限责任公司

编制日期 ：2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实区域生态保护红线及基本农田保护区分布情况，明确项目占地性质。根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》，完善项目运行管理与风险防范的符合性分析（如：开展特征污染物监测工作）；补充“三区三线”划定成果，对照《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》完善“三线一单”符合性分析。补充项目与《山东省黄河流域国土空间规划（2021-2035年）》、《黄河流域生态环境保护2024年“十大行动”工作方案》、高青县国土空间总体规划（2021-2035）的符合性分析。 | 已核实区域生态保护红线及基本农田保护区分布情况，明确项目占地为基本农田，详见附图4、附图12； 已根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》完善项目运行管理与风险防范的符合性分析，详见表1； 已补充“三区三线”划定成果，详见P10； 已对照《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》完善“三线一单”符合性分析，详见表4； 已补充项目与《山东省黄河流域国土空间规划（2021-2035年）》、《黄河流域生态环境保护2024年“十大行动”工作方案》，详见P17-18； 已补充高青县国土空间总体规划（2021-2035）的符合性分析，详见P10。 |
| 2 | 核实樊页1-31HF、樊页1-32HF2口井的钻井深度，完善井身结构图及不同井段采用的钻井液材料消耗量。完善总平面布置图，补充项目污染源分布图及防渗示意图。 | 已核实钻井深度、井身结构图及钻井液消耗材料，详见P20-23; 已完善总平面布置图，详见附图2； 已补充项目污染源分布图及防渗示意图，详见附图6、附图7。 |
| 3 | 补充项目各环节工艺流程及产污环节图。校核钻井废水产生源强核算依据，补充项目各废水污染物产生情况。说明生活污水定期由厕所供应商回收及清运的符合性分析。 | 补充项目各环节工艺流程及产污环节图，详见P29图4； 已跟建设单位核实，钻井现场不进行固液分离，现场无废水产生，其余各废水污染物产生已完善，详见P25-26; 已说明生活污水定期由厕所供应商回收及清运的可行性分析，详见表38。 |
| 4 | 完善依托环保工程介绍，细化依托废水、固废等污染控制设施的依托可行性。论证回注的环境可行性及对地下水污染防治和监控措施的可行性分析。 | 完善依托环保工程介绍，详见P27； 已细化依托废水、固废等污染控制设施的依托可行性，详见表31、表38、表39； 已论证回注的环境可行性及对地下水污染防治和监控措施的可行性分析，详见P43-44。 |
| 5 | 按照《关于发布<企业拆除活动污染防治技术规定（试行）>的公告》（公告78号）和《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》（TCAEPI16-2018），完善施工期和闭井期设备拆除过程的污染防治措施要求。 | 已完善施工期和闭井期设备拆除过程的污染防治措施要求，详见P52-53。 |
| 6 | 细化项目试油期间无组织废气控制措施，核实无组织废气计算方法，完善项目废气排放情况。补充施工期“三废”的收集及处置措施。完善施工期、试油期、闭井期生态恢复治理措施。 | 本项目无组织废气采用类比法，引用附近井场无组织废气监测数据，因为所在区域原油性质具有相似性，因此引用数据合理可行； 已完善施工期“三废”的收集及处置措施，详见P41-51； 已完善施工期、试油期、闭井期生态恢复治理措施，详见P65。 |
| 7 | 细化生态现状调查和评价；根据导则要求，完善生态影响预测和防护、恢复、补偿等相关内容，重点关注对黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线区的影响。核实项目周围敏感目标分布。 | 已细化生态现状调查和评价，详见P31-33; 已完善生态影响预测和防护、恢复、补偿等相关内容，详见P55-56。 已核实项目周围敏感目标分布，详见表23。 |
| 8 | 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》完善危险废物评价内容。 | 已完善危险废物评价内容，详见P49-50。 |
| 9 | 完善项目风险源识别内容及井场环境风险防控体系设置。补充有针对性的风险防范措施、应急物资配置和区域联动要求，细化井场风险防控措施要求。强化非正常工况下突发事件的处置措施。 | 已完善项目风险源识别内容及井场环境风险防控体系设置，详见P61。 已补充有针对性的风险防范措施、应急物资配置和区域联动要求，并细化井场风险防控措施要求，详见P62-64。 已强化非正常工况下突发事件的处置措施，详见P63-64 |
| 10 | 补充施工期生态环境影响因素分析。完善生态环境保护措施监督检查清单。完善生态、环境风险环境影响专题评价。 | 补充施工期生态环境影响因素分析，详见P39-51。 已完善生态环境保护措施监督检查清单，详见68-70。 已完善生态、环境风险环境影响专题评价，详见生态、风险专题评价。 |
| 11 | 补充项目相关数据、参数、图表、文字及附件等内容。补充高青县国土空间总体规划（2021-2035）图。 | 已补充项目相关数据、参数、图表、文字及附件等内容，详见报告表文本。 补充高青县国土空间总体规划（2021-2035）图，详见附图13。 |

目  录

一、建设项目基本情况	23

二、建设内容	41

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	54

四、生态环境影响分析	62

五、主要生态环境保护措施	77

六、生态环境保护措施监督检查清单	91

七、结论	94

附件1 环境影响评价委托书	95

附件2 编制单位承诺书	96

附件3 编制人员承诺书	97

附件4 编制情况承诺书	98

附件5 营业执照	99

附件6 主持人资格证明	100

附件7 主持编制人社保证明	101

附件8 编制单位法人证明	102

附图1 地理位置图	103

附图2 施工总平面布置图	104

附图3 现场照片	105

附图4 生态环境保护目标分布及位置关系图	106

附图5 生态环境保护措施平面布置示意图	107

附图6 污染源分布图	108

附图7 防渗示意图	109

附图8 淄博市环境管控单元图	110

附图9 本项目在山东省主体功能区划中的位置图	111

附图10 本项目在山东省生态功能区划中的位置	112

附图11 本项目所在区域土地利用现状图	113

附图12 本项目与基本农田关系图	114

附图13 本项目与高青县国土空间总体规划关系图	115

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 樊页1-31HF等两口井 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 娄维国 | 联系方式 | 18615469135 |
| 建设地点 | 山东省淄博市高青县芦湖街道耇士孙村西南208m处,两口井为同台井 |
| 地理坐标 |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：0 临时用地：15200 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 8727.1 | 环保投资（万元） | 500.48 |
| 环保投资占比（%） | 5.73 | 施工工期 | 240d |
| 是否开工建设 | √否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 项目设置《樊页1-31HF等两口井生态环境专项评价》和《樊页1-31HF等两口井环境风险专项评价》 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日），本项目属于鼓励类范围（第七类石油天然气中的第1条石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发），本项目的建设符合国家产业政策。 2、《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）符合性分析 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）的符合性分析见表 1。 表 1 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）符合性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 一、总则 （三）到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。 项目采用清洁生产工艺和技术，生产废水回用率达到100%，固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。 符合 （四）石油天然气开采要坚持油气开发与环境保护并举，油气田整体开发与优化布局相结合，污染防治与生态保护并重。大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。 拟实施污染防治与生态保护措施。拟推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设。 符合 （五）在环境敏感区进行石油天然气勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。 | 本项目不在环境敏感区，在开发前对生态、环境影响进行了充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。 符合 二、清洁生产 （一）油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。 本项目为勘探井，不属于开发井。 符合 （二）油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 本项目不使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。 符合 （三）在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 本项目施工过程中将采取防渗措施，防止落地油产生。井下作业过程中将配备泄油器、刮油器等。一旦产生落地油，将及时进行回收，回收率达到100%。 符合 （四）在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。 本项目不涉及使用炸药等。 符合 （五）在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 | 本项目采用环保型钻井液，配备完善的固控设备；钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水处理后回用。 符合 （六）在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 本项目不涉及酸化，压裂返排液拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。压裂作业过程采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 符合 （七）在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注；对于稠油注汽开采，鼓励采出水处理后回用于注汽锅炉。 本项目为勘探井，不涉及开发。 符合 （八）在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新建3000m3及以上原油储罐应采用浮顶型式，新、改、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5%，2010年12月31日前建设的油气田油气集输损耗率不高于0.8%。 | 本项目不涉及油气集输。 符合 （九）在天然气净化过程中，应采用两级及以上克劳斯或其他实用高效的硫回收技术，在回收硫资源的同时，控制二氧化硫排放。 本项目不涉及天然气净化。 符合 三、生态保护 （一）油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。 本项目为勘探井，不属于开发井。 符合 （二）在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。 | 本项目不涉及爆炸。 符合 （三）在测井过程中，鼓励应用核磁共振测井技术，减少生态破坏；运输测井放射源车辆应加装定位系统。 本项目不涉及测井。 符合 （四）在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。 本项目不涉及开发。 符合 （五）在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。 | 本项目不涉及开发。 符合 （六）位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。 本项目不在湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上，对生态影响较小。 符合 （七）油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。 本项目不涉及油气田退役。本项目施工期结束后，若试油后无油气资源可开采，则按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌。 符合 四、污染治理 （一）在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。 钻井过程中，经振动筛、除砂器、除泥器三个设备分离出的液相返回泥浆罐循环利用，固相现场不进行压滤处理，直接委托专业单位处置；试油废水通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。不得回注与油气开采无关的废水。 符合 （二）在天然气净化过程中，鼓励采用二氧化硫尾气处理技术，提高去除效率。 本项目不涉及天然气净化。 符合 （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。 钻井固废使用“泥浆不落地”工艺处置，不需要开挖泥浆池，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理，三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理；重点防渗区铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的沾油防渗材料，将和废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品一同委托有资质单位处置。 符合 （四）应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日）和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 本项目试油过程中在施工现场设置船型围堰，实现原油不落地。一旦产生落地油，将委托有资质单位无害化处置。 符合 （五）对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。 正常工况下土壤不会受到油污染，事故状态下，建设单位启动应急预案处理受污染土壤。 符合 五、鼓励研发的新技术 （一）环境友好的油田化学剂、酸化液、压裂液、钻井液，酸化、压裂替代技术，钻井废物的随钻处理技术，提高天然气净化厂硫回收率技术。 本项目不涉及酸化，使用环保型的油田化学剂、压裂液、钻井液。 符合 （二）二氧化碳驱采油技术，低渗透地层的注水处理技术。 本项目不涉及二氧化碳驱采油技术，低渗透地层的注水处理技术。 符合 （三）废弃钻井液、井下作业废液及含油污泥资源化利用和无害化处置技术，石油污染物的快速降解技术，受污染土壤、地下水的修复技术。 本项目产生的废弃钻井液（含在钻井固废中），一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理。 本项目试油废水由罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 符合 六、运行管理与风险防范 （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 制定了环境保护管理规定，建立并运行了健康、安全与环境管理体系。 符合 （二）加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 建设单位拟加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。 符合 （三）在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 本项目为勘探井，不属于开发井。 符合 （四）油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 | 建立了环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 符合 （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 对勘探开发过程进行了环境风险因素识别，制定了突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 符合 3、“三线一单”符合性分析 本项目的建设与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析详见表 2。 表 2 与“三线一单”符合性分析表 序号 要求 项目情况 符合性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿业开发项目的环评文件。 经与高青县自然资源局落实，该项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线规划要求。 符合 2 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产过程中的钻井及试油过程要消耗一定的新鲜水，钻井液循环利用，根据压裂工程设计资料，单井压裂液配置用水量约40800m3，由专业供水公司提供。本项目不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。本项目类型属于油气资源勘探，符合资源利用上线的要求；项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 符合 3 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 1、根据环境质量现状调查结果可知，项目所在区域环境空气、地下水质量指标中个别因子出现超标现象。本项目为勘探井地质勘查项目，只有施工期污染，不涉及运营期环境影响。 2、本项目排放大气污染物为挥发性有机物，施工期大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区要求；施工期试油废水经收集处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。钻井固废一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理，压裂返排液拉运至高青联合站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理；废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布和劳保用品产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。各类固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小；本项目在做好防渗的前提下，对土壤和地下水影响较小。 3、本项目最近的居民区为耇士孙村，位于本项目东北208m。合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备，高噪设备布置在远离敏感目标的一侧，外排环境噪声对居民影响较小。各项污染物均能实现达标排放，项目建设后不会突破环境质量底线。 符合 4 生态环境准入清单 生态环境准入清单是突出差别准入。针对不同环境管控单元实际情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面制定差异化的环境准入要求，促进精细化管理。 淄博市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 本项目位于芦湖街道，属于重点管控单元。本项目与芦湖街道准入清单符合性分析见表 3、表 4 符合 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各类产业园区。全市划分重点管控单元74 个，占全市面积的33.14%。 重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。 根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（2023年4月7日）的通知，芦湖街道环境管控单元情况见表 3，本项目与芦湖街道生态环境准入清单符合性分析见表 4。 表 3 芦湖街道环境管控单元情况 环境管控 单元编号 环境管控单元名称 行政区划 管控单元 分类 单元 面积（km2） 省 市 县区 ZH37032220006 芦湖街道 山东省 淄博市 高青县 重点管控单元 26 表 4 芦湖街道生态环境准入清单 文件要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内大芦湖饮用水源地、千乘湖省级湿地公园（省级）的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 5.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行禁采区管控要求。 6.引黄干渠按《南水北调工程供用水管理条例》《山东省南水北调条例》等要求管理。 7.大气布局敏感区、受体敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 8.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 9.拟建工业项目一律进入合规工业园区，严控新增“高污染、高耗水、高耗能”项目，现有园区外工业企业逐步迁入合规工业园区。 10.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 1. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日），本项目属于鼓励类范围（第七类石油天然气中的第1条石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发）。 2.经与高青县自然资源局落实，该项目不在生态保护红线内。 3.本项目为矿产资源地质勘查，只包括施工期和封井期，不涉及运营期；本项目不属于大规模、高强度的区域开发。 4.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业；本项目占地类型为耕地，为永久基本农田。根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中规定，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过2年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。建设单位应向所在地自然资源局申请临时用地，并在完成备案后，再进行施工。 5.本项目不涉及开采地下水。 6.本项目工程内容不涉及引黄干渠，距离较远且无废水外排。 7.本项目为矿产资源地质勘查项目，只包括施工期和封井期，不涉及运营期；施工期产生的废气（施工扬尘、运输车辆尾气、柴油机尾气和井场无组织挥发废气）均随着施工期的结束而消失。 8.本项目无废水外排，施工期试油废水经收集处理达标后回注地层。 9.本项目不属于“高污染、高耗水、高耗能”项目。 10.本项目不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 7.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目无需申请总量。 3.本项目废水主要是施工期试油废水，经收集处理达标后回注地层，无外排；生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 4.本项目无废水外排。 5.本项目不涉及市政改造工程。 6.本项目施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工。 7.本项目不涉及餐饮服务业。 符合 环境风险防控 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。 2.严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。 3.加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。 4.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 5.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 1.本项目工程内容不涉及生态保护红线。 2.本项目不涉及自然保护区。 3.本项目不涉及饮用水水源地。 4.本项目无废水外排； 5.胜利油田高青石油开发有限责任公司按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，编制环境应急预案并定期开展演练。 6.本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）办理危险废物转移联单。 7.本项目不涉及取暖改造。 符合 资源开发效率要求 1.强化节水措施，提高水资源使用效率。 2.未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定。 3.提升土地集约化水平。 4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1.本项目消耗新鲜水量较少。 2.本项目不开采地下水。 3.本项目不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。 4.本项目不使用煤炭，钻井和试油过程中需要使用钻井柴油机和柴油发电机，施工期较短，柴油消耗量相对区域资源利用总量较小。 符合 4、与生态保护红线区相符性分析 2022年10月14日，自然资源部办公厅发布《关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2207号），明确山东省生态保护红线新的划定成果正式启用。2024年2月5日，高青县自然资源局发布的《高青县国土空间总体规划（2021-2035年）》，明确高青县生态保护红线新的划定成果正式启用。经与高青县自然资源局落实，樊页1-31HF等两口井不在生态保护红线区内，距离本项目最近的红线区块为大芦湖饮用水水源保护区，位于项目西南2250m处。因此，本项目符合《高青县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。 5、水源地符合性分析 根据《关于印发<淄博市打好饮用水水源水质保护攻坚战作战方案（2018-2020年）>的通知》（淄政办字[2019]10号），淄博市主要饮用水水源地分为地下水水源地和水库型（河流）地表水水源地，划定范围为全市20处主要集中式饮用水水源地。项目位于高青县芦湖街道，高青县有1处城镇以上集中式饮用水水源地，即大芦湖水库（黄河水厂），无农村饮用水水源地。 根据《山东省人民政府关于调整淄博市部分饮用水水源保护区范围的批复》（政字[2020]82号），高青县饮用水水源保护地为大芦湖水库（黄河水厂），属于地表水型水源地，一级保护区：水库内坝顶16.5m以下的区域，面积为4.63km2；二级保护区：引黄输水明渠自入库口上溯930m至广青路两侧渠口范围内的区域，面积为0.01km2。大芦湖饮用水水源地保护区位于项目井场西南方向2.2km，本项目无废水外排，不会对水源地造成影响，因此，本项目建设符合水源地相关要求。 6、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）相符性分析 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中要求的相符性分析详见表 5。 表 5 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相符性分析 序号 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中相关规定 本项目实施过程中采取的措施 相符性分析 1 （三）严格落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线，生态环境准入清单）管控要求。涉及自然保护地、生态保护红线的，还应当符合其管控要求。 1.本项目严格落实“三线一单”管控要求，本项目与区域“三线一单”符合性分析详见表 2。 2.本项目不涉及自然保护地、生态保护红线。 符合 2 （五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。 | 拟建樊页1-31HF等两口井项目，该井属于勘探井，不属于开发井 符合 3 （七）涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。 本项目无废水外排。 符合 4 （八）涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）水质主要控制指标限值要求后回注地层，同步采取切实可行措施防治污染。 已论证回注的环境可能性，本项目产生的试油废水通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 符合 5 （九）油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 钻井现场采用“泥浆不落地”工艺处理，处理后的一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理。压裂返排液通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排；废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理；废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布和劳保用品产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 符合 6 （十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 本项目尽量减少施工占地；施工期使用国Ⅵ标准燃油，减少废气排放；选用低噪声设备，避免了噪声扰民。施工结束后，建设单位应按照环评提出的生态保护措施逐一落实，项目施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 符合 7 （十八）建设单位或生产经营单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收，并录入全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。 本项目建成后将由建设单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收。 符合 8 （二十）工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。 | 本项目若试油后无油气资源可开采，则按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并进行生态修复等措施。 符合 综上所述，本项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相关规定。 7、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月）相符性分析 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月）中指出：“加大工业污染协同治理力度：推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。” 本项目保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响；废水不外排，未设置入河排污口；严格按照危险废物管理的相关要求对危险废物进行收集、运输、处置；施工期制定突发环境事件应急预案。因此本项目符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月）的相关要求。 8、与《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年2月15日）相符性分析 《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年2月15日）中指出：“以改善环境质量为核心，实施科学、精准、依法治污，纵深推进蓝天、碧水、净土保卫战，统筹推动水污染、大气污染、土壤污染综合整治，大幅减少黄河流域主要污染物排放，有效增加优质生态环境产品供给。” 本项目施工期产生的各项污染物均能实现达标排放，在采取本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，对环境的影响可以接受。因此，本项目符合《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（2022年2月15日）的相关要求。 9、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 2023年1月3日，生态环境部等16个部门联合制定并发布了《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号），本次选择与本项目相关内容进行分析，本项目与环大气[2023]1号的相符性分析详见表 6。 表 6 与环大气[2023]1号的相符性分析 序号 文件中相关规定 本项目实施过程中采取的措施 相符性分析 1 11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。 1、施工期切实采取减振降噪措施，如泵类设置减振基础，柴油机设置消声措施； 2、施工期车辆严格按照路线行驶，尽量避开敏感区，确无法避让时，应减少鸣笛，同时避免突发噪声扰民。 符合 2 14.推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。2023年5月底前，发布低噪声施工设备指导目录 本项目选用低噪声设备，各类机械设备都符合国家相关要求，严禁使用不合格、落后施工工艺和设备。 符合 3 15.落实管控责任。修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。 | 本项目施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺，如泵类设置减振基础，柴油机设置消声措施。 符合 10、与《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省2023年大气、水、土壤环境质量巩固提升行动方案的通知》（鲁环委办〔2023〕9号）相符性分析 《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省2023年大气、水、土壤环境质量巩固提升行动方案的通知》（鲁环委办〔2023〕9号）中指出：“山东省2023年大气环境质量巩固提升行动方案主要目标：PM2.5年均浓度不高于42.2微克/立方米，重污染天数比例不高于1.6%，优良天数比例不低于69.3%。力争设区市全部退出全国168个重点城市环境空气质量排名“后20”；山东省2023年水环境质量巩固提升行动方案主要目标：国控重点断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例不低于68.6%，V类及以下水体保持动态清零，其中南四湖流域国控断面水质优良比例达到100%，南水北调干线优良水体比例达到100%，黄河流域水环境质量保持稳定。16个设区市地表水环境质量排名力争退出全国“后30”。县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例不低于97.4%。全省近岸海域优良水质比例达到91%；山东省2023年土壤环境质量巩固提升行动方案主要目标：受污染耕地安全利用率不低于91%，重点建设用地安全利用得到有效保障，优先监管地块土壤污染风险管控率达到35%，全省重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降2%。国控地下水考核点位水质总体保持稳定。新增完成4000个行政村环境整治和7900个行政村生活污水治理，基本完成已排查出的1398处农村黑臭水体治理。” 本项目施工期产生的各项污染物均能实现达标排放，保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响，对周围环境空气的影响较小；废水不外排；严格按照危险废物管理的相关要求对危险废物进行收集、运输、处置，重点防渗区铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，对周围土壤环境质量影响较小。因此本项目符合《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省2023年大气、水、土壤环境质量巩固提升行动方案的通知》（鲁环委办〔2023〕9号）的相关要求。 11、与《中华人民共和国黄河保护法》（2023年4月1日）相符性分析 本项目与《中华人民共和国黄河保护法》的相符性分析详见表 7。 表 7 与《中华人民共和国黄河保护法》（2023年4月1日）的相符性分析 序号 文件中相关规定 本项目实施过程中采取的措施 相符性分析 1 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。 符合 2 禁止在黄河流域水土流失严重、生态脆弱区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当进行科学论证，并依法办理审批手续。 本项目位于淄博市水土流失重点预防区，不属于黄河流域水土流失严重、生态脆弱区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。 符合 3 黄河流域生产建设活动损毁的土地，由生产建设者负责复垦。因历史原因无法确定土地复垦义务人以及因自然灾害损毁的土地，由黄河流域县级以上地方人民政府负责组织复垦。 本项目施工结束后临时占地恢复原貌。 符合 4 国家在黄河流域实行高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录制度。列入高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录的建设项目，取水申请不予批准。高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录由国务院发展改革部门会同国务院水行政主管部门制定并发布。 本项目不属于高耗水产业 符合 5 黄河流域水环境质量不达标的水功能区，除城乡污水集中处理设施等重要民生工程的排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 本项目不设置排污口 符合 6 黄河流域县级以上地方人民政府应当加强黄河流域土壤生态环境保护，防止新增土壤污染，因地制宜分类推进土壤污染风险管控与修复。黄河流域县级以上地方人民政府应当加强黄河流域固体废物污染环境防治，组织开展固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 本项目固体废物均合理处置，无外排。本项目重点在泥浆不落地设备区域、柴油罐区底部、试油期施工现场区域等铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，不会对周边土壤污染造成影响 符合 7 黄河流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当加强农药、化肥等农业投入品使用总量控制、使用指导和技术服务，推广病虫害绿色防控等先进适用技术，实施灌区农田退水循环利用，加强对农业污染源的监测预警。 本项目不使用农药、化肥等 符合 8 黄河流域产业结构和布局应当与黄河流域生态系统和资源环境承载能力相适应。严格限制在黄河流域布局高耗水、高污染或者高耗能项目。 本项目不属于高耗水、高污染或者高耗能项目 符合 12、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）、《山东省发展和改革委员会关于贯彻发改办产业〔2021〕635号文件推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（鲁发改工业〔2021〕744号）相符性分析 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）、《山东省发展和改革委员会关于贯彻发改办产业〔2021〕635号文件推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（鲁发改工业〔2021〕744号）中指出：各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。 本项目为油气资源勘探项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目，本项目建设符合《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）文件要求。 与《国家清洁生产先进技术目录（2022）》等要求符合性分析 本项目采取的清洁生产措施如下： （1）钻井作业尽量部署丛式井组 本项目采用丛式井台，可加快油田勘探开发速度，节约钻井成本，便于完井后油井的集中管理，减少集输流程，节省人、财、物的投资，不但最大限度减少废物排放，而且减少了井场占地，从而减轻了对土壤植被的影响。 （2）钻井设置了井控装置，包括全套封井器，减少井喷事故发生。井身质量合格率、固井质量合格率可达到100%。另外，钻井采用无毒无害、环保型泥浆，广泛应用于油田区块开发。 （3）采用“泥浆不落地工艺”，泥浆循环利用率能达到95%以上，最大限度地减少了废泥浆的产生量和污染物的排放量。一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理，处理率达到100%，钻井固废零排放。 （4）在钻井时，井口安装井控装置，最大限度的避免井喷事故的发生；在修井时，安装封井器，避免原油、污水喷出。 本项目对污染物的处理方式合理，回收设施完善，在污染物排放量控制及废水循环利用等方面也达到了较高水平，在清洁生产设施的选用上也减少了资源、能源的消耗，削减了污染物的产生量，将清洁生产的思想贯穿于生产的全过程，符合清洁生产要求，为油田持续、稳定、清洁开发打下了坚实的基础。 14、与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）符合性分析 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号），凡是属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》（以下简称《目录》）范围内的新建（含改扩建，下同）固定资产投资项目，都属于“两高”项目。沿黄重点地区严控“三高”项目范围中的“两高”项目范围以《目录》为准。本项目为地质勘查项目，不属于“两高”项目范围。 15、与《山东省黄河流域国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析 《山东省黄河流域国土空间规划（2021-2035年）》指出，立足资源环境承载能力，发挥沿黄各地比较优势，以统筹优化“三区三线”为基础，强化差别化功能管控，科学划定流域导控分区，构建主体功能明显、底线约束有效、区域优势互补的国土空间开发保护新格局。 经与高青县自然资源局落实，樊页1-31HF等两口井不在生态保护红线区内，距离本项目最近的红线区块为大芦湖饮用水水源保护区，位于项目西南2250m处。符合山东省环河流域国土空间规划要求。 16、与《黄河流域生态环境保护2024年“十大行动”工作方案》（鲁环字[2024]25号）符合性分析 方案指出持续推进结构优化调整，落后产能淘汰更新，煤电行业转型升级。贯彻落实国家部署要求，开展低效失效大气污染治理设施排查整治。推动重点行业环保绩效提升和深度治理，组织重点行业企业争创环保绩效A级或行业引领性企业。接续实施石化、化工、储油库等行业储罐挥发性有机物深度治理，持续推进年销售汽油量大于3000吨（含）的加油站安装油气回收在线监测系统，比例达到60%。深化区域协作联控机制，突出精准差异化管控，提升重污染天气应对水平。 本项目属于陆地矿产资源地质勘查，不属于落后产能，不涉及石化、化工、储油库等储罐，施工期挥发性有机物挥发量小，对区域环境空气质量影响较小，符合《黄河流域生态环境保护2024年“十大行动”工作方案》（鲁环字[2024]25号）的相关要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 山东省淄博市高青县芦湖街道耇士孙村西南208m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程组成 本项目共钻井2口，为同台井，属于勘探井。本项目由主体工程、公用工程、环保工程、依托工程等组成，项目工程组成详见表 8。 表 8 本项目工程组成表 工程类型 工程内容 建设规模 备注 主体工程 施工期 钻井工程 新钻樊页1-31HF、樊页1-32HF勘探井2口，为同台井，距离约5米，井场占地面积15200m2 新建 试油工程 （储层改造） 钻至目的层后，对该井产能情况进行测试 新建 封井期 - 把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程 新建 公用工程 给排水 给水 本项目施工用水采用罐车拉运；试油期试油用水为新鲜水，由罐车从附近站场（或取水点）拉运至施工现场；压裂液配制用水由专业供水公司提供；施工人员生活用水为桶装水，由车辆拉运至现场 新建 排水 ①施工期废水均无外排；②井场内雨水自然外排 新建 供电工程 动力系统 柴油机组4台（单台功率不小于1300 kW） 新建 消防工程 井场消防 设置灭火器等消防设施 新建 储运工程 施工期 钻井工程 设置2座40m3柴油罐（油罐本身内壁防油漆处理，外壁防腐处理）,1用1备 新建 钻井液循环罐，有效容积不小于30m3，含搅拌机 新建 试油期 试油工程 设置1座40m3柴油罐（油罐本身内壁防油漆处理，外壁防腐处理） 新建 拉运设备 拉运罐车，有效容积30m3 依托 环保工程 废水 试油废水通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排； ②生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运 依托 固废 ①钻井过程采用“泥浆不落地”工艺，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理； ②重点防渗区铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理； ③设备保养、维护产生的废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品，产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理； ④压裂返排液通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排； ⑤生活垃圾收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理。 依托 废气 ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘，施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路； ②加强施工管理，尽可能缩短施工周期； ③选择技术先进、尾气排放达标的动力机械设备，主要是优良发动机； ④选择符合国家要求的燃油指标； ⑤保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响 新建 噪声 ①合理布置井位，尽量避开居民区等声环境敏感目标； ②选用低噪声设备，加强设备维修保养； ③保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响 新建 生态 合理规划、尽量减少井场临时占地面积；区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘；施工结束后，及时对临时占地进行土地复垦。 新建 依托工程 高青联合站 试油废水及压裂返排液收集通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排 依托 2、主体工程 1）建设内容 本次新钻樊页1-31HF、樊页1-32HF井2口，设计钻深分别为6844.0m和6849.0m，完钻后进行试油，获取有关技术参数。若试油后无油气资源可开采，则按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌；若油气资源可开采，则转入区域产能开发方案井中，并在产能建设项目环境影响评价中另行评价。 2）钻井方式 井别：评价井。 井型：水平井。 3）井身结构 本项目樊页1-31HF井及樊页1-32HF井均采用三开井身结构，井身结构见表 9、表10；井身结构示意图见图 1、图 2。 表 9 井身结构设计表（樊页1-31HF井） 开钻 顺序 钻头尺寸 （mm） 井深 （m） 套管外径 （mm） 套管下深 （m） 水泥封固段 （m） 一开 444.5 311.0 310. 310.0 0～311.0 二开 311.2 3320.0 244.5 3318.0 0～3320.0 三开 215.9 6844.0 139.7 6841.0 0～6844.0 图 1 井身结构图（樊页1-31HF井） 表 10 井身结构设计表（樊页1-32HF井） 开钻 顺序 钻头尺寸 （mm） 井深 （m） 套管外径 （mm） 套管下深 （m） 水泥封固段 （m） 一开 444.5 311.0 339.7 310.0 0～311.0 二开 311.2 3320.0 244.5 3318.0 0～3320.0 三开 215.9 6849.0 139.7 6846.0 0～6849.0 图 2 井身结构图（樊页1-32HF井） 4）钻井液设计 钻井过程中需要使用钻井液，结合井身结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同，本井一开、二开段采用优质水基钻井液钻井，三开段采用合成基钻井液。具体钻井液体系见表 11、钻井液材料消耗量见表 12。 表 11 钻井液体系一览表（樊页1-31HF为例） 开钻序号 钻井液体系 一开 土浆 二开 聚合物（润滑）防塌钻井液 三开 合成基钻井液 表 12 钻井液材料消耗一览表（樊页1-31HF为例） 序号 材料名称及代号 加量（kg/m3） 一开 二开 三开 1 膨润土 5 2 碳酸钠 55 3 工业用氢氧化钠 6 4 氯化钙 20 5 钻井液用聚丙烯酰胺干粉 5 6 钻井液用改性铵盐 13 7 钻井液用抗高温抗盐防塌降滤失剂 28 8 钻井液用胺基聚醇 10 9 钻井液用润滑剂（液体类） 25 10 钻井液用天然高分子降失水剂 10 11 钻井液用乳化石蜡 20 12 钻井液用超微细碳酸钙 25 13 碱式碳酸锌 20 14 钻井液用重晶石粉 23 15 合成基钻井液 合成基钻井液 5）固井设计 本项目一开采用内插法固井，二开、三开采用常规固井。本项目水泥用量见表 13，固井所需水泥浆配方见 套管程序 套管外径（mm） 钻头直径（mm） 封固井段（m） 水泥浆密度（g/cm3） 水泥等级 注灰量（t） 固井方式 备注 起始井深 终止井深 一开 339.7 444.5 0 311 1.85 G 80 内插 或常规 二开 244.5 311.2 2600 3320 1.90 G 62 常规 0 2600 1.65 G 165 粉煤灰 三开 139.7 215.9 3100 6844 1.90 G 90 常规 胶乳 0 3100 1.80 G 100 表 14和固井外加剂用量见表 15。 表 13 水泥用量一览表（樊页1-31HF为例） 套管程序 套管外径（mm） 钻头直径（mm） 封固井段（m） 水泥浆密度（g/cm3） 水泥等级 注灰量（t） 固井方式 备注 起始井深 终止井深 一开 339.7 444.5 0 311 1.85 G 80 内插 或常规 二开 244.5 311.2 2600 3320 1.90 G 62 常规 0 2600 1.65 G 165 粉煤灰 三开 139.7 215.9 3100 6844 1.90 G 90 常规 胶乳 0 3100 1.80 G 100 表 14 固井所需水泥浆配方一览表（樊页1-31HF为例） 套管程序 配 方 一开 G级水泥+配浆水 二开 G级水泥+1.2%降失水剂+0.8%减阻剂+0.25%消泡剂+粉煤灰+配浆水 G级水泥+1.5%降失水剂+1.0%减阻剂+0.4%消泡剂+1.0%缓凝剂+1.5%增韧剂+2.0%晶格膨胀剂+配浆水 三开 G级水泥+1.5%抗高温降失水剂+1.0%抗高温缓凝剂+1.0%抗高温减阻剂+0.4%消泡剂+1.5%增韧剂+2.0%晶格膨胀剂+配浆水 G级水泥+2.0%抗高温降失水剂+1.5%抗高温缓凝剂+1.5%抗高温减阻剂+0.4%消泡剂+1.5%增韧剂+2.0%晶格膨胀剂+10%胶乳防气窜剂+35%硅粉+配浆水 表 15 固井外加剂用量一览表（樊页1-31HF为例） 材 料 名 称 用 量 （t） 备 注 二开 三开 减阻剂 1.63 2.60 三开抗高温 降失水剂 2.45 3.63 三开抗高温 消泡剂 0.55 0.82 缓凝剂 0.51 2.60 三开抗高温 增韧剂 0.77 3.08 晶格膨胀剂 1.02 4.10 胶乳防气窜剂 / 11.00 硅粉 / 28.50 6）施工设备 （1）钻井设备 根据建设单位提供资料，本次钻井采用70型钻机，该型号钻机配备的钻井设备见表 16。 表 16 主要钻井设备一览表 序号 设备名称 主要技术参数 单位 数量 1 天车 最大静负荷4500kN 台 1 2 游车大钩 最大钩载4500kN 台 1 3 水龙头 最大静负荷4500kN，最高工作压力不低于34.3MPa 台 1 4 转盘 开口直径700mm，950mm，1260mm可选一种规格，最大静负荷5850kN 台 1 5 井架 最大静负荷4500kN，井架工作高度不低于45.5m 套 1 6 井架底座 钻台面高度不低于7.5m、转盘梁最大静载荷4500kN 套 1 7 动力系统 柴油机组4台（单台功率不小于1300kW） 台 4 8 钻井泵 单台功率不小于1176kW（1600HP） 台 3 9 钻井液 循环罐 有效容积不小于30m3，含搅拌机 套 1 10 振动筛 台 3 11 除气器 单台处理量不小于300m3/h 台 1 12 除砂器 单台处理量不小于180m3/h 台 1 13 除泥器 单台处理量不小于120m3/h 台 1 14 离心机 单台处理量不小于60m3/h 台 2 15 钻井参数仪 套 1 16 顶部驱动 钻井装置 4500kN～7500kN 套 1 （2）试油设备 试油主要设备包括：通井机、修井机，另外还有先进的井下工具等，详见表 17。 表 17 主要试油设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 天车 最大静负荷4500kN 台 1 2 游车大钩 最大钩载4500kN 台 1 3 水龙头 最大静负荷4500kN，最高工作压力不低于34.3MPa 台 1 4 转盘 开口直径700mm，950mm，1260mm可选一种规格，最大静负荷5850kN 台 1 5 井架 最大静负荷4500kN，井架工作高度不低于45.5m 套 1 6 井架底座 钻台面高度不低于7.5m、转盘梁最大静载荷4500kN 套 1 7 动力系统 柴油机组4台（单台功率不小于1300kW） 台 4 8 通井机 TJL-15 台 1 9 修井机 XJ550型 台 1 10 HST测试工具 / 套 1 11 修井工具 打捞、切割、震击、整形、补接、倒扣、辅助工具 套 若干 （3）压裂设备 压裂主要设备包括：压裂泵车、混砂车、提液泵等设备。 7）压裂工艺 本项目采用压裂技术，压裂液体系为滑溜水，属于环保型水基压裂液。滑溜水压裂液中98.0%～99.5%是混砂水，添加剂一般占滑溜水总体积的0.5%～2.0%，包括破胶剂、防垢剂和助排剂等，压裂组分涉密，本次仅给出几种成分作为代表说明，实际施工需根据现场情况进行调整比例或成分，详见表 18。滑溜水压裂液体系具有高效、低成本的特点，能够提高页岩油层渗透率、增加导流能力、优化生产条件、减少地层伤害等。 根据钻井施工单位经验数据，本项目两口井压裂阶段注入压裂液量约为90000m3，返排率约5%，压裂液返排量约为4500m3。压裂施工过程产生压裂返排液的成分较为简单，压裂阶段结束后试油废水及压裂返排液收集通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 表 18 压裂液材料组分一览表 序号 压裂液主要成分 占比（%） 1 水 90.666 2 支撑剂 8.950 3 酸碱调节剂 0.110 4 破胶剂 0.009 5 缓蚀剂 0.001 6 减阻剂 0.080 7 交联剂 0.010 8 助排剂 0.080 9 防垢剂 0.040 10 凝胶剂 0.050 11 黏土防膨剂 0.050 合计 100.000 3、公用工程 1）给排水 （1）给水 施工期的生产用水包括钻井用水、试油用水和压裂液配制用水。生产用水部分由罐车从附近站场（或取水点）拉运至施工现场；压裂液配制用水由专业供水公司提供；施工人员生活用水采用桶装车运提供。 钻井用水 钻井用水主要包括钻井液配制用水、替浆用水、设备冲洗等。根据胜利油田长期开发运行经验，钻井用水量约为500m3/1000m，本项目两口井设计钻深分别为6844.0m和6849.0m，因此钻井用水量分别为3422m3、3424.5m3，钻井期用水总量为6846.5m3，用水为新鲜水，由罐车从附近站场（或取水点）拉运至施工现场。 ②试油用水 本项目试油时，需要通刮洗井，目的是去除井筒内壁上的毛刺、残余固井水泥，需要1.5倍井筒体积高压冲洗井筒，根据井身结构，本项目井筒体积分别为104.85m3、104.93m3，则通刮洗井用水量分别为157.28m3、157.39m3，试油用水总量为314.67m3，用水为新鲜水，由罐车从附近站场（或取水点）拉运至施工现场。 ③压裂液配制用水 根据压裂工程设计资料，两口井压裂液配制用水量约81600m3，压裂液配制用水由专业供水公司提供。 ④生活用水 本项目两口井钻井周期240d，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额为50L/人·d，用水量为1.2m3/d，整个钻井期生活用水量约288m3，用水由车辆拉运。 本项目两口井试油周期120d，试油队劳动定员45人，生活用水定额为50L/人·d，用水量为2.25m3/d，整个试油期生活用水量为270m3，用水由车辆拉运。 施工期生活用水量合计558m3，用水为新鲜水。 （2）排水 ①试油废水 根据胜利油田钻井经验，两口井试油期大约120d，试油期产生废水量为120m3，通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为446.4m3，生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 项目水平衡图见图 2。 图 3 水平衡图（单位：m3） 2）供电工程 本项目钻井和试油过程中需要使用钻井柴油机和柴油发电机，采用柴油机组4台（单台功率不小于1300 kW）。 3）消防工程 本项目井场内设置灭火器等消防设施。 4、环保工程 1）废气 （1）施工扬尘：施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工。 （2）运输车辆尾气、柴油机尾气：使用品质合格的燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 （3）试油期井场无组织挥发废气：保证设施正常运行，加强管理。 2）废水 （1）试油废水：通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。不得回注与油气开采无关的废水。 （2）生活污水：排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 3）固废 （1）钻井固废：采用“泥浆不落地”工艺，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理。 （2）废防渗材料：重点防渗区铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理。 （3）设备保养产生的危废：废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品，产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 （4）压裂返排液：通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 （5）生活垃圾：暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。 4）噪声 合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离居民区一侧，尽量选用低噪声设备，制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间施工（需连续作业的除外，夜间施工应告知周围单位或居民）；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 5、依托工程 本项目产生的试油废水及压裂返排液通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 项目涉及工程依托的环节主要为试油废水及压裂返排液的处理。本项目依托工程均已纳入《胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司高青区域产能现状评价环境影响报告书》（批复文号：高环审[2015]89号）评价内容，该环评项目是对产能现状进行评价，未做验收，满足国家环保要求。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目选用70型钻机，井场面积为15200m3，井场是钻井工程的主要场地，本项目的平面布置本着布局简单、流程合理的原则进行，围绕井口设有住井房、工具房、值班房、工程师房、配电房、消防房、发电机、清水罐、“泥浆不落地”设备、危废暂存间、仪器房、地质房、泥浆房等。井场平面布置见附图2；各设施位置能够满足《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）中的安全距离要求。因此，本项目井场平面布置合理。 |
| 施工方案 | 本项目为探井项目，本次评价针对施工期和封井期，不涉及运营期。 1、施工期作业流程 1）施工期 施工期包括钻井、试油两部分。 1）钻井作业 钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井泥浆将钻屑带出井眼，以保证持续钻进。 钻井作业按其顺序可分为三个阶段，即钻前准备、钻进、钻完井。 ①钻前准备 根据井的深浅、设备的类型及设计的要求来平整场地，进行设备基础施工（包括钻机、井架、钻井泵等基础设备）；搬运、安装钻井设备。 ②钻进 本项目两口井均采用三开结构形式，钻井是利用钻机设备破碎地层形成井筒的工艺过程。 ③钻完井 钻完井是钻井工程的最后环节。钻井完成后，钻井队对钻井产生的钻井废弃泥浆和钻井岩屑进行泥浆不落地处理，对钻井设备进行搬家，准备下一口井的钻井工作。 2）试油作业（储层改造） 本项目完钻后进行试油，获取有关技术参数。试油主要是将钻井、综合录井、电测所认识和评价的含油气层，通过射孔、压裂、替喷、诱喷等多种方式，使地层中的流体（包括油、气和水）进入井筒，流出地面。从而取得地层流体的性质、各种流体的产量、地层压力以及流体流动过程中的压力变化等资料，并通过对这些资料的分析和处理获得地层的各种物性参数，对地层进行评价的工艺过程。 3）压裂作业 项目压裂作业主要是通过改善地层渗流条件，扩大储层渗流波及范围，从而达到油井增产的目的。一般采用套管压裂的方式，按设计要求准备压裂液。 4）完井作业 本项目完钻后进行试油，获取有关技术参数。试油结束后，对达不到工业开采要求的探井进行永久封井（向井管内全程灌注高密度水泥），按照封井规范进行封井处置，并将临时占地恢复原貌。对于获得工业油气流的探井作为储备待今后开发。 施工期工艺流程图见图4。 图4 施工期工艺流程及产污环节图 2、封井期工艺流程 本次探井若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施，因此本报告不对其运营期环境影响进行评价，但对封井期的环境影响进行分析。 封井期主要包括井场设备的拆除、井口的封存和井场的清理等过程。 3、物料平衡 本项目施工期物料平衡图见图5，钻井液平衡图见图6，压裂液平衡图见图7。 图 5 物料平衡图（单位：t） 图 6 钻井液平衡图（单位：t） 图 7 压裂液平衡图（单位：t） 3、劳动定员和工作制度 1）劳动定员、工作制度 钻井期，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人。试油期，试油队劳动定员45人，每天工作8h，压裂期间根据实际地层情况施工。 2）工作周期 本项目两口井钻井周期140d，试油周期100d。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 1）主体功能区划 根据《山东省主体功能区规划》（2013年1月15日），项目所在地位于淄博市高青县，属于国家级农产品主产区，详见表19、附图 9。 表19 项目所在位置的生态功能特点及发展方向一览表 区域类型 区域主导功能 本项目位置 国家级农产品主产区 国家级农产品主产区主要包括鲁北农产品主产区、鲁西南农产品主产区和东部沿海农产品主产区，是保障农产品供给安全的重要区域、农民安居乐业的美好家园、现代农业建设的示范区和全省重要的安全农产品生产基地，应着力保护耕地，稳定粮食产量，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，保障农产品供给，确保国家和全省粮食安全和食物安全。 淄博市高青县 2）生态功能区划 根据《山东省生态功能区划》（2004年），项目所在位置生态功能区划属于212徙北盐碱化防治与粮棉生产生态功能区，详见表 20，项目与山东省生态功能区划图（陆域范围内）的相对位置关系附图 10。 表 20 项目所在位置的生态功能特点及发展方向一览表 生态功能区 所在区域与面积 主要生态环境问题 212徙北盐碱化防治与粮棉生产生态功能区 位于鲁北平原西北部，包括莘县、冠县，临清、德州、夏津、武城、平原等7个县（市）的全部，阳谷、高唐、聊城、陵县、商河、临邑、宁津、惠民，阳信、滨县等县大部分，茌平、禹城、高青、博兴等县的一部分。总面积16275km2。 受涝碱威胁，旱情比较突出，地表水资源贫乏，部分地区存在沙化现象。 3）生态系统类型与特点 经现场调查，评价范围农业耕作历史悠久。评价范围生态系统类型主要有三大类：农田生态系统、城镇生态系统、湿地生态系统。 （1）农田生态系统：其特点是靠人力提供的肥料养护，生产力水平较高。 （2）城镇生态系统：城镇生态系统包括村庄、道路等，其主要特点是：①以人为主体，人在其中不仅是主要的消费者，而且是整个系统的营造者；②几乎全是人工生态系统，其能量和物质运转均在人的控制下进行，居民所处的生物和非生物环境都已经过人工改造，是人类自我驯化的系统。③是不完全的开放性的生态系统，系统内无法完成物质循环和能量转换。许多输入物质经加工、利用后又从本系统中输出（包括产品、废弃物、资金、技术、信息等）。 （3）湿地生态系统：属于环境资源型，主要包括评价范围内的灌溉渠道等。 4）植被现状及植物种类 （1）植被现状 ①自然植被类型 本项目位于暖温带落叶阔叶林地带，气候条件适合温带落叶阔叶植物的生长和栽培。评价区内的自然植被为落叶阔叶林植被和农田杂草，落叶阔叶林植被主要为道路两侧的防护林和居住区一旁成片林地，落叶阔叶林为山东地带性植被，由暖温带落叶树种组成，落叶阔叶林是境内的顶级群落，由于近海、成陆时间晚等原因，天然的落叶阔叶林未得到发育，多数为人工林和萌芽林。 评价范围内林地主要种植树种为杨树，农田杂草主要是田间垅头的稀疏灌草，有黄须菜、马齿苋、曲曲菜、马绊草等。 ②人工植被类型 项目所在区域由于长期人类活动的影响，原始森林已破坏殆尽，目前农田在区域内分布比例最大。人工植被主要为人工栽培农作物，以小麦为主。 （2）主要植物种类 评价范围的农作物主要为小麦；农田杂草主要有黄须菜、马齿苋、曲曲菜、马绊草等。道路两侧的主要树种有毛白杨、小叶杨、榆等阔叶树种。 根据现场调查，因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响，评价范围内植被类型以农业植被为主，植被类型单一，林地和草丛分布较小，评价范围内植被基本为区域常见类型。 5）野生动物现状 由于项目所在区域人类开垦及长期耕种，破坏了原生植被，且人口分布较为密集、人类活动频繁，野生动物分布较少。只有中小型哺乳动物和鸟类出没，尤以啮齿类及一些鸟类为优势。这些野生动物大多数为广布种，分布在项目区草地内。评价范围内的野生动物主要有以下几种： （1）兽类：常见兽类主要有黄鼠狼、野兔、田鼠、刺猬等。 （2）鸟类：常见鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、啄木鸟、猫头鹰、鹰、雕、布谷鸟、喜鹊、野鸡、水鸭、苍鹭、白天鹅等。 （3）昆虫类：主要有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝈蝈、蝉、蟋蟀、蚂蚱等。 （4）爬行类：主要有蜥蜴、蛇、壁虎等。 （5）两栖类：主要有花背蟾蜍、金线蛙等。 项目区人类活动频繁，由于人类对生态环境的破坏和干扰使得项目区自然条件有所变化，野生动物种类也在不断减少。区域内野生动物多为常见的广布物种，区域动物已基本对人类活动产生适应性。 现场调查期间，项目评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）、《国家重点保护水生野生动物名录》（2021年2月11日）中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。项目的建设和运行不会对野生动物的生活产生影响和危害。 6）土壤类型 高青县土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，42个土种。土壤成土母质系黄河泛滥冲积物，覆盖较厚，开垦历史悠久，旱耕熟化过程很长。在成土过程中，因地形、地貌、气候、水文等因素影响，形成潮土和盐土两个土类。 （1）潮土土类：潮土土类是境内主要耕作土壤。广泛分布于全县各地貌类型，适合粮、棉、瓜、菜等各种作物的种植。因为地形部位、地下水影响强弱和人为作用程度的不同，潮土土类可分潮土、盐化潮土和湿潮土三个亚类。潮土亚类潜水深多在2m～3m，通气性好，宜耕作，适宜粮、棉、瓜果、蔬菜等各类作物的种植，是全县主要的土壤类型；盐化潮土亚类多分布在大片洼地的边缘、岗地和缓平坡地的远端，排水不畅，地下潜水深多小于2m，潜水矿化度多大于3g/L；湿潮土亚类是全县最小的土壤亚类，占全县可利用土地的1.04%，分布在大芦湖地区。因土壤养分含量低，限制因素多，不适于种植粮食作物，多用于鱼、苇、藕的生产及发展林牧业。 （2）盐土土类：高青县境内盐土土类只有白潮盐土一个亚类，零星分布在田镇、青城、木李、黑里寨、花沟、常家、赵店等地，农业生产较难利用。 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（2013年8月12日）、《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1号），项目区所在地不属于国家级、省级水土流失重点预防区。根据《淄博市水土保持规划》（2016-2030）划分，高青县位于淄博市水土流失重点预防区。 7）土地利用类型 评价范围内的土地利用类型包括耕地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地。项目所在区域土地利用现状图见附图11。 2、环境空气质量现状调查 根据淄博市生态环境局发布的《生态淄博建设工作简报（2023年第1期）》（2023年1月17日），淄博市2022年大气环境质量状况为：O3、PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）中二级标准限值。因此淄博市属于大气环境不达标区。 表21 淄博市基本污染物环境质量现状一览表 评价因子 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 评价标准 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均 14 60 23 达标 NO2 年平均 33 40 82.5 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 192 160 120 超标 PM10 年平均 75 70 107 超标 PM2.5 年平均 43 35 123 超标 经分析，O3超标主要和工业企业排放氮氧化物和挥发性有机物有关，还与项目所在地夏季温度高、光照时间长有关，PM10、PM2.5超标，主要与气候干燥、路面扬尘较多有直接关系。 3、地表水环境质量现状调查与评价 本项目周边主要地表水为东干渠，位于本项目北侧约1055m，东干渠水引自黄河。根据山东省省控地表水水质状况发布（2024年1月，网址http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/），淄博市与滨州交界处的“滨州”断面达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 4、地下水环境质量现状调查与评价 本次地下水评价引用山东蓝普检测技术有限公司（CMA：171512055405）在项目西北侧1520m的吴家村监测数据，监测时间：2023年12月12日，本项目所在位置与吴家村距离较近，周围环境均为农田，环境相似，从地下水水文地质来说，可认为同属一个水文地质单元。综上，本次引用吴家村地下水监测数据具有可靠性。监测结果及评价结果详见表22。 表22 地下水环境质量现状检测结果表 监测项目 标准值 吴家村 监测结果 评价结果 钾(mg/L) / 10.9 / 钠(mg/L) 200 348 1.74 钙(mg/L) / 80.1 / 镁(mg/L) / 130 / CO32-（mg/L） / - / HCO3-（mg/L） / 666 / 氯化物(Cl-)(mg/L) 250 396 1.58 硫酸盐（SO42-）（mg/L） 250 264 1.06 pH（无量纲） 6.5≤pH≤8.5 7.4 / 氨氮（mg/L） 0.5 0.156 0.31 硝酸盐氮（mg/L） 20 1.09 0.05 亚硝酸盐氮（mg/L） 1 0.002 0.00 挥发酚（mg/L） 0.002 - 0.00 总硬度（mg/L） 450 705 1.57 铁（mg/L） 0.3 - 0.00 锰（mg/L） 0.1 - 0.00 汞（μg/L） 1 - 0.02 砷（μg/L） 10 - 0.02 镉（μg/L） 5 - 0.01 六价铬（mg/L） 0.05 - 0.04 铅（μg/L） 10 - 0.05 镍（μg/L） / - / 铜（mg/L） 1 - 0.03 锌（mg/L） 1 - 0.03 溶解性总固体（mg/L） 1000 2850 2.85 耗氧量（mg/L） 3 0.85 0.28 硫化物（mg/L） 0.02 - 0.08 阴离子表面活性剂（mg/L） 0.3 - 0.08 苯（μg/L） 10 - 0.10 甲苯（μg/L） 700 - 0.00 石油类（mg/L） 0.05 0.03 0.60 备注：“-”表示低于检出限，数字为检出限；低于检出限时按照检出限的一半进行单因子指数的计算。 监测结果表明：监测点位地下水水质监测点的钠、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体超标，这些指标超标与当地水文地质条件有关。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足参考执行的《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。拟建项目特征污染物石油类监测点不超标，说明项目附近油气田开发未对地下水造成较大影响。 本项目通过加强对废水、固废的管理，避免直接排入地下水环境中，可以减少对地下水环境的影响。 5、声环境质量现状与评价 根据现场踏勘，本项目周边50m不存在声环境保护目标，项目所在地声环境能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求。 6、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为矿产资源地质勘查，行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，属于陆地矿产资源地质勘查项目，是法律法规鼓励建设的重点能源建设项目，项目占地属于耕地，所占用耕地属于永久基本农田。目前场地无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）中关于生态影响评价范围的要求，生态环境影响评价范围为厂界周围50m范围，因此，生态评价范围约为4.93hm2。 本项目大气、声环境参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分别调查500m、50m范围内保护目标。本项目的主要环境保护目标见表23。 表23 区域环境保护目标一览表 类型 序号 名称 保护对象（人） 保护内容 环境功能区 参照污染源 相对井场方位 相对井场距离（m） 大气环境敏感目标 大气环境 1 耇士孙村 1060 人群 二类 樊页1-31HF等两口井 NE 208 2 包福李村 510 SW 370 3 于张村 370 NE 560 生态环境敏感目标 生态环境 1 生态保护红线区 樊页1-31HF等两口井 SW 2250 2 拟建井场周边土壤 樊页1-31HF等两口井 —— —— 地表水环境敏感目标 地表水 1 东干渠 Ⅲ类 樊页1-31HF等两口井 N 1055 地下水环境敏感目标 地下水 1 周围地下水 Ⅲ类 樊页1-31HF等两口井 —— —— |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1）环境空气：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（1997年）中推荐值。 表24 环境空气质量标准 项目 平均时间 浓度限值 标准（μg/m3） SO2 年平均 60 NO2 年平均 40 PM10 年平均 70 PM2.5 年平均 35 CO 24小时平均 4000 O3 日最大8小时平均 160 非甲烷总烃 1小时平均 2000 2）地表水环境：东干渠执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 表25 地表水环境质量标准（单位：mg/L（除pH外）） 污染因子 pH COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅲ类标准 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 污染因子 总氮 氯化物 氟化物 挥发酚 硫酸盐 Ⅲ类标准 ≤1.0 ≤250 ≤1.0 ≤0.005 ≤250 3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 表26 地下水环境质量标准 检验项目 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 铁 锰 钠 氯化物 挥发性酚类 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 标准限值 ≤0.5 ≤20.0 ≤1.0 ≤0.3 ≤0.1 ≤200 ≤250 ≤0.002 检验项目 六价铬 硫酸盐 pH 砷 汞 石油类 总硬度 溶解性总固体 单位 mg/L mg/L 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 标准限值 ≤0.05 ≤250 6.5～8.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤450 ≤1000 检验项目 铅 镉 氰化物 氟化物 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/mL MPN/100mL 标准限值 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.05 ≤1.0 ≤3.0 100 3.0 4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值。 2、污染物排放标准 1）施工期废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）； 2）施工期噪声：参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中表1的噪声排放标准限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））； 3）施工期试油废水、压裂返排液：执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中的相关要求； 表27 水质主要控制指标 储层空气渗透率 μm2 ＜0.01 [0.01， 0.05） [0.05， 0.5） [0.5， 2.0） ≥2.0 水质标准分级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 悬浮固体含量 mg/L ≤8.0 ≤15.0 ≤20.0 ≤25.0 ≤35.0 悬浮物颗粒直径中值 μm ≤3.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.5 含油量 mg/L ≤5.0 ≤10.0 ≤15.0 ≤30.0 ≤100.0 平均腐蚀率 mm/a ≤0.076 4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 其他 | 本工程废水、固体废物全部回收处理，大气污染物产生量少，施工期结束后影响随即消失，故本评价不提出污染物排放总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 1）土地利用影响分析 本项目临时占地面积为15200m2，占评价范围总面积的30.8%，占用比例较小。项目临时占用耕地，属于永久基本农田。但临时占地只在短期内改变土地利用类型和植被现状，施工结束后将对临时占用土地进行地貌恢复，即可恢复为原有土地利用类型。因此，临时占地对区域土地利用类型的影响较小。 2）对植被的影响分析 施工期对植被的破坏方式主要包括土地平整、钻机安置、施工机械碾压、施工人员及车辆踩踏等施工活动对植被的影响。井场建设前需进行土地平整，清除井场内全部植被，导致该区域植被消失，将造成评价范围植被生物量下降。由于项目临时占地占评价范围总面积的比例仅有0.85%，对植被影响的特征是形成建设用地斑块，而对植物群落的演替基本没有影响。施工结束采取植物恢复措施后，生物量在2年～3年后可全部恢复。因此，施工期对评价范围植被的影响在可接受范围内。 3）对农田的影响分析 （1）项目占地对农作物产量的影响 项目井场所占土地类型主要为农业用地，主要农作物为小麦、玉米。占地造成的农作物损失为临时占地在施工期造成的单季损失；施工结束后，临时占地恢复到原有生产力期间的短期损失，为暂时损失。 钻井工程施工期一般为1个月～3个月，会耽误一季农作物收成，永久损失计算公式与单季损失计算公式相同，采用以下公式计算 Y1=A1W1 式中：Y1——某一农作物损失量，kg； A1——某一农作物农田施工临时占地面积，hm2； W1——某一农作物单位面积的产量，kg/hm2。 临时占地在施工结束后第二年便可恢复种植，但恢复能力约2季～3季，对农业生产造成一定的经济损失，这部分临时性损失计算模式如下： Y2=A2×（n+1）×（W1-W2） 式中：Y2——本工程对农业造成的临时性损失，kg； A2——本工程临时性占地面积，hm2； W1——施工前耕地粮食的单产量，kg/hm2； W2——施工后耕地粮食的单产量，按施工前50%计，kg/hm2； n——耕地粮食产量恢复至施工前状态所需时间（季），本次评价取2季。 钻井与地面施工会临时占用耕地，当季无法种植作物，将耽误全年收成。项目建成投产后暂时影响区内的农田可以恢复种植，但土层翻动使肥力下降。 本次以项目所在区域主要种植的农作物计算农业损失。本项目以施工对粮食产量的影响作为评价标准，被占用的农田面积按临时占地面积的100%计算，农业生产损失情况见表28。由表28可知，本项目新增临时占地将可能造成的农业损失量为18.15t。 表28 施工期新增临时占地农业损失统计表 土地类型 作物类型 面积（m2） 产量（t/hm2） 损失量（t） 耕地 小麦 15200 5.90 8.97 玉米 15200 6.04 9.18 合计 18.15 施工结束后及时对临时占地进行土地复垦，第二年便可恢复种植，但耕地生产力的恢复期一般为2年，第3年可完全恢复产量，对农业生产造成一定的经济损失。施工临时占地恢复期第一年的作物产量以正常作物产量的50%计算（损失50%），恢复期第二年以正常作物产量的75%（损失25%），恢复期临时占地的农作物损失量见表29。 表29 恢复期临时占地农作物损失量统计表 作物种类 面积（m2） 产量（t/hm2） 正常年一年的产量（t/a） 第一年农作物产量损失（t） 第二年农作物产量损失（t） 恢复期农作物产量损失（t） 小麦 15200 5.90 8.97 4.48 2.24 6.72 玉米 15200 6.04 9.18 4.59 2.30 6.89 合计 —— —— 18.15 9.07 4.54 13.61 注：恢复期按照一季小麦一季玉米的轮作制度。 由表29可知，临时占地正常年一年的农作物产量为18.15t，临时占地在恢复期造成农作物损失量约13.61t。临时占地导致当季无法种植农作物，而且将破坏施工地面已有的农作物，这些都将造成一定的经济损失。因此，环评建议建设单位合理安排工期，尽量避开农作物生长期，减少对农田生态系统的不利影响。 （2）项目建设对农业生产的其他影响 本项目临时占地周边紧邻农田，钻井期柴油机产生的废气、机动车辆产生的扬尘将会对周边农作物产生影响，主要体现在农作物的呼吸作用和对农作物光合作用的影响。扬尘附着在农作物表面，导致农作物表面气孔阻塞，抑制了农作物的呼吸作用，从而使其生长受到抑制。探井工程开发活动影响范围很小，施工时间短，对周边农作物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的“干扰”。 4）对野生动物的影响分析 施工期对动物的影响方式主要包括井场占地迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰。项目评价范围内野生动物种类、数量均不丰富，主要为一些常见动物，无国家和山东省重点保护野生动物。农田中的野生动物已适应了人类活动的影响，探井项目开发活动影响范围很小，施工周期短，对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，项目建设对野生动物的干扰也随之消失。因此，本项目对野生动物种群和数量影响较小。 5）土地影响分析 （1）钻井过程对土壤环境质量影响 a、采用“泥浆不落地”工艺，井场不设泥浆池，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理，对周围土壤环境质量影响较小。 b、钻井井场“泥浆不落地”设备、柴油罐等重点防渗区进行分区防渗，铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，因此对周围土壤环境质量影响较小。 （2）施工期废物对土壤环境质量影响 a、生活垃圾 施工过程中将产生生活垃圾，这些固体废物可能含有难以生物降解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤理化性质。因此，施工时必须对固体废物进行严格管理，统一回收和专门处理，不得随意抛撒。综上，项目产生的施工废物对土壤环境质量影响较小。 b、施工期生活污水 施工期产生的生活污水全部排至环保移动厕所，定期清运。因此，项目施工期产生的生活污水对土壤环境质量影响较小。 c、钻井固废 本项目一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理。 d、废防渗材料、设备保养产生的危废 沾油防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，统一委托有危险废物处理资质单位处置；设备保养、维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品在井场危废暂存间内暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理。 e、试油废水、压裂返排液 本项目产生的试油废水、压裂返排液由罐车拉运至高青联合站进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 6）水土流失影响分析 井场施工过程将扰动地表、破坏植被、增大地表裸露面积，施工中大量土石方开挖，破坏原有水土保持稳定状态，加剧水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为水力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。 井场工程施工期可采用机械碾压的方式，使井场地面硬化，减少土壤流失量。施工场地为裸露地面，遇到雨天，水土流失加剧。但施工过程中需对占地范围内的土壤进行表土剥离，单独堆放。本项目考虑将表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。完钻后表土用于土壤改良，同时对临时表土堆放场进行恢复地貌。通过采取以上措施后，工程产生的水土流失量在可接受范围内。 为有效控制工程施工准备期、施工期和自然恢复期各种水土流失的发生，本项目施工过程中临时堆土采取土工布遮盖、四周拦挡和修建临时排水沟等临时防护措施，有效防止雨水冲刷。施工结束后，对临时占地及时进行土地整治、植被恢复。施工期是水土流失防治的重点时期，应加强水土保持工作。 2、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要来源于施工扬尘、柴油机等产生的尾气、运输车辆尾气、试油期井场无组织挥发废气。 1）施工扬尘 建设单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）等文件要求，采取如下扬尘防治措施：（1）施工场地采取围挡以减少扬尘扩散，围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%；（2）物料集中堆放，表面采取遮盖或集中堆存在库房内，以降低施工扬尘对环境的影响；（3）施工现场及道路定期洒水抑尘；（4）控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施；（5）避免大风天气施工。 经采取防治措施后，本项目产生的施工扬尘对周围大气环境影响较小。 2）柴油设备及车辆尾气 本项目施工时各种机械设备应选用尾气排放达标的设备，柴油机、运输车辆均使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016/XG1-2018）要求的柴油，排放污染物相对较少，同时加强运输车辆管理和维护。本项目周围村庄较少，项目所在地较空旷，空气流动性好，污染物扩散能力快，因此柴油机、运输车辆尾气对周围环境的影响在可接受范围内。 3）试油期井场烃类无组织挥发废气 试油期井场设置临时储油罐，储油罐装车、试油过程均会有轻烃无组织挥发。本次评价参照2023年9月16日山东蓝普检测技术有限公司（CMA：171512055405）对樊18-X3井场无组织挥发非甲烷总烃的监测数据，该井场位于本项目东南侧约3520m。由于地下油藏具有区域性特点，所在区域原油性质具有相似性，因此引用数据合理可行，详见表30。 表30 典型井场无组织排放监测数据 监测点位 时间 点位 上风向 下风向1 下风向2 下风向3 樊18-X3井场 2023年 9月16日 第一次 0.86 1.04 0.98 1.15 第二次 1.03 1.24 1.14 1.14 第三次 0.96 1.17 1.20 1.25 第四次 0.98 1.06 1.24 1.10 通过类比，试油期井场挥发性有机物厂界监控点浓度能够达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。因此，保证设施正常运行，加强管理，试油期井场无组织挥发废气不会对区域环境空气产生明显影响。 综上可知，施工扬尘、柴油机等产生的尾气、运输车辆尾气、试油期井场无组织挥发废气对周围环境空气的影响较小。 3、施工期水环境影响分析 施工期间产生的废水主要为试油废水和生活污水。本项目试油废水通过罐车拉运至高青联合站进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排；生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 1）废水处理方式 （1）试油废水 根据胜利油田钻井经验，本项目两口井试油期大约100d，试油期产生废水量为120m3，通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 （2）生活污水 本项目生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 2）依托可行性分析 （1）高青联合站 高青联合站采出水处理站位于高青县新五合村北侧385m处，位于本项目井场西南侧约6380m处。 根据2023年8月-12月的高青联合站回注水水质监测数据，回注水水质可稳定达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标。因此，本项目试油废水、压裂返排液运至高青联合站进行沉降处理是可行的。 表31 高青联合站回注水水质监测数据 站名 含油量（mg/L） 悬浮固体含量（mg/L） 平均腐蚀率（mm/a） 悬浮物颗粒直径中值（μm） 符合率（%） 检测日期 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 高青联合站 100 40.27 35 30.81 0.076 0.035 5.5 5.38 100 2023年8月 100 36.18 35 27.81 0.076 0.036 5.5 5.16 100 2023年9月 100 47.83 35 32.86 0.076 0.023 5.5 3.86 100 2023年10月 100 52.78 35 23.16 0.076 0.038 5.5 4.06 100 2023年11月 100 20.16 35 28.12 0.076 0.026 5.5 4.83 100 2023年12月 综上可知，项目建设对周围水体影响较小。 3、地下水影响分析 （1）试油废水、压裂返排液和钻井固废对地下水环境影响分析 本项目钻井钻至地表以下，在套管与地层之间注入水泥进行固井，表层套管的固井水泥必须返高至地面，防止浅层含水层受到钻井泥浆污染，可有效减少对地下水环境的污染。 本项目试油废水通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 压裂返排液成分较为简单，压裂阶段结束后拉运至高青联合站进行沉降处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 （2）生活污水对地下水环境影响分析 本项目施工人员的生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 综上可知，本项目无废水外排，通过采取以上措施后，对地下水环境影响很小。 4、固体废物影响分析 1）钻井固废 钻井固废主要包括钻井中最终的废弃泥浆和产生的钻井岩屑，本项目施工期钻井采用“泥浆不落地”工艺，钻井固废处理流程具体如下： 钻井过程中产生的钻井固废一起被收集至钻机配套的循环系统，利用振动筛、除砂器、除泥器、离心机等设备将固液分开，分离的液相返回泥浆罐循环利用，固相不在井场内暂存，全部委托有资质单位进行无害化处理，钻井现场无钻井废水分离产生。本项目钻井环节一开、二开使用水基钻井液体系，根据《关于发布<危险废物排除管理清单（2021年版）>的公告》（生态环境部公告 2021年 第66号），废弃水基钻井泥浆及岩屑不属于危险废物，属于一般工业固体废物，一开、二开产生的钻井固废不在井场内暂存，直接委托专业单位无害化处理。三开采用合成基钻井液，根据《关于印发<危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（生态环境部公告 2021年 第74号）和《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日），以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废钻井泥浆属于危险废物。 （1）“泥浆不落地”工艺 根据《钻井液固相废弃物现场处理技术要求》（Q/SH1020 2438-2015），“泥浆不落地”工艺即随钻随治工艺，工艺原理见图 8。钻井过程中井筒上返固液混合物被收集至钻机配套的循环系统，按照振动筛选、除砂、除泥、离心的工艺顺序依次将返排混合物进行固液分离，分离出的液相泥浆进入泥浆罐调节后循环利用，分离出来岩屑、泥沙以及废弃泥浆等作为钻井固废。装置运营期间钻井固废连续产生、间断清运，委托有资质单位处置，钻井固废依托处置具有可行性，对环境影响较小。 图 8 “泥浆不落地”工艺原理示意图 （2）钻井固废产生量 钻井岩屑的排放量随着井深的改变而变化，同时根据胜利油田近4年统计数据，使用水基钻井液钻进段按照每千米进尺产生钻井固废约710t，使用合成基钻井液钻进段按照每千米进尺产生钻井固废约420t，樊页1-31HF等两口井一开、二开段长度共为6640m计算，预计产生量为4714.40t。三开段长度共为7053.00m计算，预计产生量为2962.26t。 通过计算，本项目钻井固废（一般工业固体废物）产生量为4714.40t，钻井固废（危险废物）产生量为2962.26t。本项目钻井固废产生量见表32。 表32 钻井固废产生量统计表 开次 钻井进尺（m） 钻井固废产生量（t） 备注 一开 622.00 4714.40 一般工业固体废物 二开 6018.00 一般工业固体废物 三开 7053.00 2962.26 危险废物 2）压裂返排液 根据压裂工程设计方案，本项目压裂液为滑溜水体系，两口井压裂阶段注入压裂液量约为90000m3，返排率约5%，压裂液返排量约为4500m3。压裂施工过程产生压裂返排液的成分较为简单，压裂阶段结束后由罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 3）废防渗材料 本项目在重点防渗区（含柴油罐区、发电机房区、“泥浆不落地”设备、危废暂存间等）铺设防渗材料，若防渗材料不沾油则回收循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置，通过类比调查废防渗材料产生量约为0.1t。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日）、《关于发布<危险废物排除管理清单（2021年版）>的公告》（生态环境部公告 2021年 第66号），废防渗材料为危险废物（HW08：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理。 4）设备保养产生的危废 施工期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废润滑油。根据《国家危险废物名录（2021版）》（2021年1月1日），废润滑油属于危险废物（HW08：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。类比调查一个钻井期产生量约0.02t，本项目产生量约为0.04t，在井场危废暂存间内暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理。 维护、保养、维修产生的废润滑油使用油桶收集，根据《国家危险废物名录（2021版）》（2021年1月1日），废润滑油桶属于危险废物（HW08：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。本工程产生量约0.02t，在井场危废暂存间内暂存，统一委托有资质单位处理。 维护、保养、维修产生的废弃的含油抹布、劳保用品属于危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。通过类比调查本项目产生量约0.1t，产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 5）生活垃圾 生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理，产生量合计约为8.28t，全部得到妥善处理。 本项目所采取的固废处理措施是目前油田开发广泛采用的措施，通过采取以上措施，各类固体废物均能得到妥善的处置，对周围环境不会产生明显影响。本项目施工期危险废物产生情况详见表33，危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表34，施工期固体废物产生情况详见表35。 表33 本项目施工期危险废物产生情况表 危险废物名称 废弃合成基钻井泥浆、岩屑 废防渗材料 废润滑油 废润滑油桶 废弃的含油抹布、劳保用品 危险废物类别 HW08 废矿物油与含矿物油废物 HW08 废矿物油与含矿物油废物 HW08 废矿物油与含矿物油废物 HW08 废矿物油与含矿物油废物 HW49其他废物 危险废物代码 071-002-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 产生量 2962.26t 0.1t 0.04t 0.02t 0.1t 产生工序及装置 钻井 井场防渗 设备维护、保养、维修过程中 设备维护、保养、维修过程中 设备维护、保养、维修过程中 形态 固体、半固体 固体 液态 固态 固体 主要成分 矿物油、岩屑 矿物油、防渗材料 矿物油 矿物油 矿物油、手套、抹布 有害成分 矿物油 矿物油 矿物油 矿物油 矿物油 产废周期 1个钻井周期 无明显周期性 无明显周期性 无明显周期性 无明显周期性 危险特性 T T，I T，I T，I T，In 污染防治措施 委托有资质单位处理 委托有资质单位处理 委托有资质单位处理 委托有资质单位处理 委托有资质单位处理 表34 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废润滑油及废润滑油桶 HW08 900-249-08 井场西侧 10m2 桶装 2t 最大贮存时间为1个施工周期 废弃的含油抹布、劳保用品 HW49 900-041-49 袋装 2t 注：废防渗材料、废弃钻井泥浆、岩屑不在井场危废暂存间内暂存。 表35 本项目施工期固体废物产生量统计表 名称 产生量 主要 成分 处置方式 排放量（t） 一般固废类别/危险废物类别 一般固废代码 /危险废物代码 危险特性 一开、二开段钻井固废 4714.40t 泥质、砂土等 委托专业单位无害化处理 0 SW12钻井岩屑 071-001-S12水基钻井岩屑和泥浆（石油）。以水为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的废弃钻井岩屑和泥浆（不 包括废弃聚磺体系泥浆）。 / 三开段钻井固废 2962.26t 矿物油、岩屑 委托有资质单位处理 0 HW08 废矿物油与含矿物油废物 071-002-08以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆 T 废防渗材料 0.1t 矿物油、防渗材料 委托有资质单位处理 0 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 T，I 废润滑油 0.04t 矿物油 委托有资质单位处理 0 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 T，I 废润滑油桶 0.02t 矿物油 委托有资质单位处理 0 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 T，I 废弃的含油抹布、劳保用品 0.1t 矿物油、手套、抹布 委托有资质单位处理 0 HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 T，In 压裂返排液 4500m3 水、石英砂、陶粒等 由罐车拉运至高青联合站进一步处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 0 SW12 钻井岩屑 071-002-S12 废弃石油钻井液。油田的勘探和开发作业中产生的一系列废弃液体，包括用于清洗作业设备的液体、冲洗油井的液体、从井下返排到地面的液体及雨天冲刷井场产生的含泥、油类等物质的液体 / 生活垃圾 8.28t 生活垃圾 生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理 0 / / / 6）危险废物 本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）办理危险废物转移联单。 建设单位应建立档案制度，详细记录的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，以供查阅；危险废物转运前应注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、产生日期、存放位置、废物转运日期及接受单位名称。 （1）危险废物收集相关要求 ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、危险废物特性、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定详细的危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物的收集过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 （2）危险废物转移和运输相关要求 ①严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第 23 号）中联单制度，并制定内部转移、转运制度。 ②建设单位与危废资质单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 ③危险废物运输委托专业危险废物运输有限公司，且运输公司应在生态环境部门进行备案，具有道路运输经营许可证资质。如运输单位增加、更换等需要按照道路运输经营许可证资质进行管理要求。 ④危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2019 年第 42 号）执行。 ⑤运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志。危险废物公路运输时，运输车辆应按 《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392-2005）设置车辆标志。 ⑥危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： Ⅰ、卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 Ⅱ、卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 Ⅲ、危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集设施。 严格落实上述要求后，危险废物对运输路线沿线环境敏感点的影响较小。 （3）危险废物环境管理要求 管理过程按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（ 2021年12月22日）中的危险废物环境管理要求： 落实污染环境防治责任制度。 ②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单（生态环境部 公告 2023年 第5号）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。 ③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》（2016年1月26日）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 ④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）的有关规定填写、运行危险废物转移联单。 5、声环境影响分析 钻井期噪声源主要是钻机、柴油发电机、泥浆泵，试油期噪声源主要是通井机、修井机、柴油发电机、压裂泵车等，待所有钻井工程和试油工程结束后影响将随之消失。 施工期噪声源产生的声压级噪声随距离衰减后的预测值见表36。 表36 主要施工机械在不同距离处的噪声值 噪声源 离施工点不同距离处的噪声估算值（dB（A）） 噪声衰减至70dB（A）时的距离（m） 噪声衰减至55dB（A）时的距离（m） 名称 声压级 dB（A） 10m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 柴油机 100 80.0 66.0 60.0 56.5 54.0 50.5 48.0 32 178 钻机 95 75.0 61.0 55.0 51.5 49.0 45.5 43.0 18 100 泥浆泵 95 75.0 61.0 55.0 51.5 49.0 45.5 43.0 18 100 机泵 80 60.0 46.0 40.0 36.5 34.0 30.5 28.0 3 18 推土机 95 75.0 61.0 55.0 51.5 49.0 45.5 43.0 18 100 挖掘机 92 72.0 58.0 52.0 48.5 46.0 42.5 40.0 13 71 通井机 93 73.0 59.0 53.0 49.5 47.0 43.5 41.0 14 79 修井机 93 73.0 59.0 53.0 49.5 47.0 43.5 41.0 14 79 压裂泵车 100 80.0 66.0 60.0 56.5 54.0 50.5 48.0 32 178 混砂车 85 65.0 51.0 45.0 41.5 39.0 35.5 34.1 6 32 仪表车 80 60.0 46.0 40.0 36.5 34.0 30.5 29.1 3 18 由噪声预测结果可以看出：本项目主要施工机械产生噪声昼间在32m以外，夜间在178m以外不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 距离本项目钻井井场200m以内无环境敏感目标，最近的敏感目标为井场东北侧208m处的耇士孙村，为降低钻井施工期噪声影响，该井场钻井施工时应尽可能采取网电钻机、隔声等措施进一步降低噪声影响，优化钻井平台布局。加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。在开始钻井施工前，应认真做好周围居民的协调和沟通工作，但施工期噪声影响是暂时的且影响较小，随着施工期的结束施工噪声将消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目只包括施工期和封井期，不涉及运营期，运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设项目环境影响评价中进行分析。故本次评价不对运营期进行分析。 1、封井期生态环境影响分析 封井期，将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。因此，闭井施工操作中应注意采取降尘措施。 2、封井期环境空气影响分析 封井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程会产生少量的施工扬尘和施工机械废气（主要污染物为SO2、NO2、CmHn等）。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于废气扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 3、封井期声环境影响分析 进入封井期时，噪声源主要源自井场拆卸设备，影响范围在声源周围200m范围内，且封井期噪声的影响随着闭井完毕会消失，影响只是短暂的。 4、封井期固体废物环境影响分析 地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃井口设备及废弃建筑残渣，废弃井口设备及废弃建筑残渣由施工单位拉运回收利用，不可再利用的集中清理收集后外运，由环卫部门处置，防止封井期对周围环境造成新的影响。 5、拆除过程防控措施 （1）设备拆除前，应根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告 2017 年 78 号）编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，报所在地县级生态环境局及工业和信息化部门备案；拆除活动结束后，建设单位应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》。 （2）根据《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》（T/CAEPI16-2018），企业设备、建（构）筑物拆除活动应合理安排拆除施工顺序，拆除施工顺序原则上应按照高风险、低风险、无风险的顺序对不同区域进行拆除。拆除过程中遵循“先清理后拆除、先地上后地下，先室内后室外、先危险废物后一般废物、先设施后建筑，先上层后下层，先非承重后承重，先生产设施后污染防治设施”的拆除顺序，各不同施工现场可根据以上原则，结合实际情况进行适当调整。应采取以下污染防治措施： 1）设备拆除一般要求 ①拆除前，通过查阅施工记录或环境监理记录进一步确定设备中的物料及表面沾染污染物已被清理干净。 ②拆除施工单位应具备相应的能力。 ③不同设备应采用不同拆除方式，对于能够继续正常使用设备或零部件应采取保护性拆除，即尽量保证设备或原零部件完整或（与）可用性，以便资源化利用。 ④拆除下来的设备或零件要按指定地点存放，现场设置防止拆卸污染装置、固体废物回收装置等，并设置隔离带和采取保护措施（如遮盖、封装等）。 ⑤妥善处理设备拆除过程中产生的固体废物对于能够继续正常使用的设备及零部件尽可能交由原企业或其他需要的企业进行利用。 ⑥拆除活动应使用低噪声、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪声和振动。拆除现场噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。 ⑦拆除活动结束后，应根据《企业拆除前现场清查登记表》、《污染防治方案》，逐项对设备、建（构）筑物拆除情况进行全面检查，确保拆除工作无遗漏。 ⑧拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物、残留污染物等得到合理处置，不遗留上壤污染隐患。 ⑨应对施工现场新建的临时污染防治设施，如临时消洗设备、污水处理设备、防渗、隔离围挡等进行移除、清理。 2）其他污染防治措施 （1）污染集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。 （2）拆除现场采取围挡以减少扬尘扩散，现场及道路定期洒水抑尘，减少扬尘污染； （3）及时清理拆除现场，并对土壤污染及疑似土壤污染所在区域采取一定防雨水淋溶、侵蚀等措施，避免污染物进一步扩散。 （4）铺设防渗材料，防止原油落地，废防渗材料为危险废物，委托有资质单位处置。剥离的表土单独收集集中堆放，并采取土工布遮盖、修建临时土质排水沟等防止水土流失，施工结束后对临时占地进行生态恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据建设单位提供的钻井工程设计方案，本项目选址位于山东省淄博市高青县芦湖街道耇士孙村西南208m处。本项目钻井井场总占地面积为15200m2，临时占地类型为耕地，为永久基本农田。根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中规定，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过2年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。建设单位应向所在地自然资源和规划局申请临时用地，并在完成备案后，再进行施工。 本项目选址不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，且本项目设计尽量少占用临时用地，尽可能依托周围现有的简易道路，最大程度上减少了对生态的破坏。 综上所述，本项目选址充分考虑了工程对周边区域环境的影响，基本合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1）生态系统保护措施 （1）避让措施： ①合理选址，井位设计时进行现场核对，尽可能少占土地；本项目不在生态保护红线区，最近的生态保护红线区为黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线，该红线区内距离本项目最近的红线区块为大芦湖饮用水水源保护区，位于项目西南2250m处，距离本项目位置较远，项目建设不会对黄河三角洲生物多样性维护生态保护红线区造成影响。 ②合理安排工期，尽量避开雨季。 （2）减缓措施： ①严格控制施工场地的范围。井场施工应明确施工作业面及行车路线，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围。 ②提高施工效率，缩短施工工期。 ③施工完成后做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对城镇生态系统带来的不利影响。 ④施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业。 ⑤加强环境保护宣传工作。 ⑥确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。 （3）恢复措施： 探井若测试无开采价值则进行封井。首先，利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封，防止石油窜入地层，同时在油管射孔段的上部注水泥，形成水泥塞面封隔油层；其次，井场回填并设置醒目的警示标志。通过以上措施，可有效封隔地层，封隔措施有效可行，无环境隐患问题。同时，井场设备全部搬迁利用，并对临时占地进行生态恢复。 （4）补偿及替代措施： 根据《土地复垦条例》（2011年3月5日）的规定，项目需对项目占用耕地进行补偿。 2）农田生态系统保护与恢复措施 （1）管理要求 根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第743号）第二十条，建设项目施工、地质勘查需要临时使用土地的，应当尽量不占或者少占耕地。临时用地由县级以上人民政府自然资源主管部门批准，期限一般不超过二年；建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设使用的临时用地，期限不超过四年；法律、行政法规另有规定的除外。土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，使其达到可供利用状态，其中占用耕地的应当恢复种植条件。 （2）避让措施 ①合理选址，尽量避开农作物生长区和重要农田的基本建设设施，尽量不占或少占耕地，无法绕避的适当缩减施工作业带宽度。②合理安排工期，尽量避开农作物的生长期和收获期，以减少农业生产损失。 （3）减缓措施 ①提高施工效率，缩短施工工期，以保持耕作层肥力，减少农业生产的损失。②施工要处理好与农田水利项目的关系，尽可能减少对现有农田水利设施的破坏。③施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂等妥善处理，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。④施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。⑤确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。 （4）恢复措施：施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复。 ①国家有关规定 按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）第三条：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。第十六条：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。 ②土地复垦 根据立地条件和因地制宜原则，在植被恢复过程中，应考虑其原有使用功能，对生态环境进行恢复和重建。本项目工程用地类型为耕地，因此临时用地在确保与周边现状一致的情况下复垦为耕地，恢复原有土地功能。本工程土地复垦前需进行土地平整，将表土进行回填。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于复垦。表土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快复垦以防表土流失。 本项目井场临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦。 （5）补偿措施： ①国家有关规定 根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）第三十条：国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 第三十一条：县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 ②占地补偿 根据《土地复垦条例》（2011年3月5日）的规定，项目需对项目占地进行补偿。 3）植物保护措施 加强施工管理，划定适宜的堆料场，严禁施工材料乱堆乱放，妥善处理施工场地各类污染物，防止扩大对植物的破坏范围。严格规定工作人员的活动范围，最大限度减少对植被的破坏。施工结束后，严格按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）中相关要求，对受到施工机械、车辆等破坏的植被及时进行恢复原貌。 4）动物保护措施 评价范围无国家和山东省重点保护野生动物，不需要采取特殊的动物保护措施，但评价范围内分布有野兔、田鼠、麻雀等动物。因此，应加强对施工人员野生动物保护意识的教育，严禁捕杀动物、破坏野生动物的栖息环境。 5）土壤保护措施 （1）合理选择施工时间，尽量避开雨季施工； （2）本项目临时占地剥离的表土单独收集集中堆放至临时堆放场，临时堆放场根据就近原则，在项目附近就近堆放并采取防护措施，施工结束后用于土地恢复，最终得到合理利用； （3）明确钻井工具和钻井材料堆放处，施工废弃物应集中堆放并及时清运处理，严禁乱堆乱放，严格管理井场各类产污环节； （4）切实做好废弃泥浆处理工作，防止污染土壤； （5）施工前，本项目临时占地剥离表土，集中堆放于施工场区内，并采取袋装土拦挡、土工布遮盖等措施；井场边界修建临时土质排水沟。施工结束后，对装置区空地进行土地整治、地面采用机器碾压或铺装碎石； （6）合理安排施工期、尽量避开雨季施工，不能避免时，保证施工期间排水通畅，减少项目造成的水土流失。项目区土建项目中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土； （7）合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量； （8）加强施工管理，实施环境监理制度，严格控制车辆及施工人员的活动范围，尽可能减少施工占地面积； （9）钻井井场周围设置临时围挡，防止钻井过程中产生的废水等污染物流入周围环境污染土壤。 6）水土保持措施 本项目临时占地施工前剥离表土，集中堆放于井场区的施工场地内，并采取拦挡、无纺布或土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施；井场地面采用机械碾压方式进行硬化，减少水土流失。 2、大气环境保护措施 1）施工扬尘影响分析 建设单位应按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）等文件要求，采取如下扬尘防治措施： （1）施工场地采取围挡以减少扬尘扩散，围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%； （2）物料集中堆放，表面采取遮盖或集中堆存在库房内，以降低施工扬尘对环境的影响； （3）施工现场及道路定期洒水抑尘； （4）控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施； （5）避免大风天气施工。 经采取防治措施后，本项目产生的施工扬尘对周围大气环境影响较小。 2）施工废气控制措施 （1）尾气 本项目施工时各种机械设备应选用尾气排放达标的设备，柴油机、运输车辆均使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016/XG1-2018）要求的柴油，排放污染物相对较少，同时加强运输车辆管理和维护。本项目周围村庄较少，项目所在地较空旷，空气流动性好，污染物扩散能力快，因此柴油机、运输车辆尾气对周围环境的影响在可接受范围内。 （2）试油期井场烃类无组织挥发废气 试油期井场挥发性有机物厂界监控点浓度能够达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。因此，保证设施正常运行，加强管理，试油期井场无组织挥发废气不会对区域环境空气产生明显影响。 3）环保措施可行性分析 表37 施工期大气环境保护措施经济技术可行性分析 类型 环保措施 治理效果 是否可行 内容 技术论证 经济论证 施工期（封井期）废气 施工扬尘 ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘； ②加强施工管理，尽可能缩短施工周期 施工现场均在野外，有利于扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性 投资较少 施工场地无大量起尘 可行 施工废气 ①选择技术先进、尾气排放达标的动力机械设备，主要是优良发动机； ②选择符合国家要求的燃油指标 / 柴油发动机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准 可行 试油期废气 无组织挥发废气 保证设施正常运行，加强管理 试油废水直接排入罐车内，减少挥发 / 达到《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）中相关标准要求 可行 本项目施工期时间较短，且无运营期，在采取上述大气环境保护措施基础上，不会对区域环境空气产生明显影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，本项目无需设置大气环境防护距离。 3、水环境保护措施 1）废水处理方式 （1）试油废水 本项目试油期产生废水量为120m3，通过罐车拉运至高青联合站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 （2）生活污水 本项目生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 2）环保措施可行性分析 表38 水环境保护措施经济技术可行性分析 类型 环保措施 治理效果 是否可行 内容 技术论证 经济论证 施工期废水 生活污水 井场设置移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运 施工人数有限，且短期施工 作农肥有助农作物生长 无外排 可行 试油期废水 试油废水 通过罐车拉运至高青联合站处理 高青联合站沉降处理后回注水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 可行 4、声环境保护措施 施工单位应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： 1）合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离居民区一侧，尽量选用低噪声设备； 2）制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间施工（需连续作业的除外，夜间施工应告知周围单位或居民）； 3）加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声； 4）加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 5、固体废物处置措施 1）钻井及试油期固废影响分析 本项目在钻井过程中采用环保型钻井泥浆，采用“泥浆不落地”工艺，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理；本项目在重点防渗区铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，产生后废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理；设备保养、维护产生的废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品，产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理；压裂返排液拉运至高青联合站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。因此，本项目钻井及试油期固废对环境影响较小。 2）生活垃圾影响分析 本项目生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。 3）环保措施可行性分析 表39 施工期固废环境保护措施经济技术可行性分析 类型 环保措施 治理效果 是否可行 内容 技术论证 经济论证 施工期固废 钻井固废 采用“泥浆不落地工艺”，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理 泥浆不落地工艺成熟高效，可减少钻井固废产生量 实现资源减量化、循环化、无害化 零排放 可行 废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品 废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理；废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理 有危废处理资质的单位处置，技术可行 实现资源减量化、循环化、无害化 零排放 可行 压裂返排液 拉运至高青联合站沉降处理 高青联合站处理后回注水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水 处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排 可行 生活垃圾 施工场地临设垃圾桶内，由施工单位交由高青县环卫部门处理 施工人员数量有限，临时垃圾桶足以盛装生活垃圾 投资较少 无害化处置，无外排 可行 封井期固废 废弃井口设备及废弃建筑残渣 废弃井口设备及废弃建筑残渣由施工单位拉运回收利用，不可再利用的集中清理收集后外运，由环卫部门处置 井场设备能利用的回收利用，减少资源浪费 实现资源减量化、循环化、无害化 无害化处置，无外排 可行 6、风险影响分析 本项目为钻井和试油作业。污染物排放以正常排放为主，但也存在危害工程安全和环境的危险因素，这些危险因素的存在有可能引起突发性环境事故，造成人员伤亡或环境污染。 1）风险调查 风险源调查范围主要是主体工程、辅助工程、公用工程、依托工程等环节涉及的生产设施。本项目主要环境风险是施工期钻井井场、井喷，其对项目区及周边土壤环境、大气环境和地下水环境的影响均较大。通过对胜利油田的事故调查资料类比分析可知，油田开发的环境风险事故与油藏情况、开发工艺、管理水平密切相关。事故以井喷为主，事故成因一般是地层压力过大造成。 施工过程中主要环境风险是井喷、井漏、伴生气燃烧爆炸、柴油储罐泄漏及火灾爆炸。 （1）井喷、井漏 钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。钻井液等沿裂缝漏失进入地下水层，污染地下水水质 （2）伴生气 原油伴生气主要组分为甲烷，遇明火高热或与氧化剂接触有燃烧爆炸危险。 （3）柴油储罐泄漏及火灾爆炸 柴油储罐发生泄漏事故后，罐内柴油进入环境，会对周边范围内的土壤环境造成污染，对与泄漏柴油接触的员工也会产生一定程度的健康损害，并有可能进一步引起火灾的发生。 储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境。环境风险事故主要是柴油储罐火灾爆炸。 2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，本项目选取柴油罐内危险物质最大存在总量进行计算，最大危险物质分布和数量见表40。 表40 最大危险物质分布及存在数量一览表 时期 独立单元名称 危险物质 存储设施名称 设施规格及规模 最大存在量 临界量 Q qi（t） Qi（t） 施工期 钻井井场 柴油 柴油罐 40m3×2座（1用1备） 34.00 2500 0.014 试油井场 柴油 柴油罐 40m3×1座 34.00 2500 0.014 从表40可以看出，本项目危险物质数量与临界量比值Qmax为0.014＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，当Qmax＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分如表41。 表41 风险评价工作级别表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ＋ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A要求风险评价可开展简单分析。 3）风险防范措施 （1）管理措施 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，为防止事故的发生能起到非常积极的作用。 建设单位依托项目管理部门负责指导本项目的环境保护和安全工作，建立事故应急领导小组，设置抢险组、消防组、救护组、警戒组和环境保护组，负责整个工程的环境风险管理，实施突发环境事件应急预案，建立与地方政府的环境风险应急联动机制。 （2）井喷失控风险防范措施 ①在生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生； ②钻进过程中，若遇有钻时突然加快、蹩跳、放空、悬重增加、泵压下降等现象，应立即停钻观察并提出方钻杆，根据实际情况采取相应措施； ③钻进过程中，应有专人观察记录泥浆出口管，发现泥浆液面升高、油气浸严重、泥浆密度降低、黏度升高等情况时，应停止钻进，及时汇报，采取相应措施； ④起钻过程中，若遇拔活塞，灌不进泥浆，应立即停止起钻，接方钻杆灌泥浆或下钻到底，调整泥浆性能，达到不涌不漏，进出口平衡再起钻； ⑤下钻要控制速度，防止压力激动造成井漏。必须分段循环，防止后效诱喷；下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防蹩漏地层中断循环，失去平衡，造成井喷； ⑥钻开油气层前，按设计储备足够的泥浆和一定量的加重材料、处理剂； ⑦钻开油气层起钻，控制起钻速度，不得用高速，全井用低速起钻，起完钻立即下钻，尽量缩短空井时间； ⑧完井后或中途电测起钻前，应调整泥浆，充分循环达到进出口平衡，钻头起到套管鞋位置应停止起钻，进行观察，若发现有溢流应下钻到底加重，达到密度合适均匀、性能稳定、溢流停止，方可起钻； ⑨井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在油层钻进过程中，每班进行一次防喷操作演习； ⑩井场设置明显的禁止烟火标志，井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明； ⑪做好H2S监测和防范工作，以免H2S中毒事故发生。在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散； ⑫按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材； ⑬制定事故应急救援预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。 （3）柴油罐环境风险防范措施 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①柴油储罐建立围堰、加强巡检，发现问题及时处理； ②加强防腐措施。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀； ③建议建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。 （4）应急物资 根据建设单位提供资料，应急物资主要有灭火器、正压式空气呼吸器、消防砂、消防桶、防火锹等，设置在值班房、消防房等区域内，全部在有效期范围内，具体物资明细见风险专题中表6-1。 （5）应急联动 建设单位将区域地方政府应急预案的各执行及相关部门落实，并予以及时联系，向上与胜利油田分公司、地方政府部门应急预案相联动，确保发生事故时能够第一时间将事故信息进行反馈，并在发生不可控的重大事故时请求地方政府应急指挥中心采取指挥行动。 事故发生后，事故点所属的地方政府在接到本项目应急指挥中心的报告后，要第一时间按照“统一指挥、属地为主、专业处置”的要求，立即成立由所属各相关部门领导参加的现场指挥部，指挥协调公安、交通、消防、环保和医疗急救等部门应急队伍先期开展警戒、疏散群众、控制现场、救护、抢险等救援行动，控制事态扩大。 4）加强环境风险管理监督，完善的技术措施和管理制度 根据油气勘探管理中心在环境风险管理上建立的健康、安全与环境管理体系，减少项目施工对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。不断完善的技术措施和管理制度，用于消除人为的操作风险。 5）结论 本项目发生井喷事件的概率极小，本项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，风险处于环境可接受水平。 7、环境管理 本项目实施过程中，将根据胜利油田高青石油开发有限责任公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），减少项目开发对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本报告提出的环境管理主要内容见表42。 表42 施工期环境管理一览表 序号 影响因素 环境管理 1 大气环境 ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘，施工场地出口设置清洗平台，防止车辆带土上路；②加强施工管理，尽可能缩短施工周期；③选择技术先进、尾气排放达标的动力机械设备，主要是优良发动机；④选择符合国家要求的燃油指标；⑤保证设施正常运行，加强管理，减轻试油期井场无组织挥发废气影响。 2 声环境 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。 3 水环境 试油废水拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排，用于油田注水开发；生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运。 4 固体废物 生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。钻井固废采用“泥浆不落地”工艺减少固废产生量，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理。废防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理；设备保养、维护产生的废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品，产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理；压裂返排液由罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 5 生态环境 用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积。施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤。严禁破坏植被、捕杀野生动物。施工结束后应对施工场地进行平整，恢复地貌。 6 环境管理 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位安全环保部门对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目只包括施工期和封井期，不涉及运营期，运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设项目环境影响评价中进行分析。故本次评价不对运营期进行分析。 1、主要生态保护措施 封井期，将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。参考《企业拆除活动污染防治技术规定》（试行）（2018年1月1日），主要生态保护措施如下： 1）划分拆除活动施工区域 将拆除活动现场划分为拆除区域、设备集中拆解区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。 2）清理残留污染物污染防治措施 （1）固体废物 拆除过程中，建议地面铺设防渗材料，收集跑冒滴漏产生的污油等，避免二次污染。拆除后废弃设施分类临时暂存在场地内，地面需铺设防渗材料，四周设置围挡，上面采取遮盖措施，及时进行回收利用。拆除结束后，废防渗材料随产随清，委托有资质单位处置，并对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。 （2）废气 拆除结束后，一般需对场地进行平整、清理，建议施工现场周边设置围挡，物料堆放采取遮盖措施，出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，场地采取洒水抑尘等措施。 （3）生态 车辆禁止停放在井场外，按照规定路线行驶；禁止将固废、废弃设备随时堆放，按照规定临时暂存在井场内，减少新增占地。 2、生态恢复措施 1）恢复原则 根据当地条件和因地制宜原则，在生态恢复过程中，应考虑其原有土地功能，对生态环境进行恢复和重建。 2）客土及植被选择 （1）本项目采用项目所在位置性质相近的土壤作为生态恢复用土； （2）植被选择适应能力、生态作用大的本土植物种类，不宜采用外来物种进行植被恢复。 3）恢复措施 本项目新增临时占地类型为耕地，实际应全部恢复原有土地功能，保证土地数量不减少。另外，应严格根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中相关恢复要求进行恢复，保证修复质量。首先进行土地平整，因地制宜实行深松浅翻，最后将剥离的表土均匀回填并夯压整平，表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于复垦。有效土层厚度大于20cm。可根据实际情况由建设单位出资，委托当地农民进行复垦。 本报告中封井作业、生态保护措施和生态恢复措施均按照相关要求和指南进行整理，待将来工程实施时，由建设单位按照工程实际发生情况进行相应调整。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为8727.1万元，其中环保投资500.48万元，占总投资的5.73%，环保工程清单及投资见表43。 表43环保工程清单及投资估算 项目 作用 投资估算（万元） 废水处置 生活污水处置 环保厕所及清运费用 0.72 试油废水处置 罐车拉运费用 18.02 废气处置 施工扬尘防治 围挡、遮盖措施 0.14 固废处置 泥浆不落地系统 岩屑、钻井泥浆处理 245.20 危废收集、暂存及转运 危废暂存间、危废拉运处置费用 65.60 压裂返排液收集清运 压裂返排液拉运处置 90.00 生活垃圾收集清运 收集、清运 4.20 生态与水土保持 降尘、防水土流失；土地征地及复垦 土工布遮盖、临时土地整治、土地复垦、土工布遮盖、临时排水沟 20.06 风险防范 风险防范物资，应急监测，井场防渗 施工现场配备应急物资；制定应急监测方案，委托检测费用；“泥浆不落地”设备、柴油罐等重点防渗区防渗 16.00 噪声治理 尽量选用低噪声设备；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫 噪声治理 4.50 合计 500.48 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动；制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实；施工前剥离表土，集中堆放于井场区的施工场地内，并采取拦挡、无纺布或土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施；井场地面采用机械碾压方式进行硬化，减少水土流失；井场临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦 | 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，拆除基础，恢复到原状态 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、试油废水通过罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排； 2、生活污水排入临时移动环保厕所，定期由厕所供应商回收及清运 | 1、回注水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标； 2、生活污水无外排 | / | / |
| 声环境 | 1、合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离居民区一侧，尽量选用低噪声设备； 2、制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间施工（需连续作业的除外，夜间施工应告知周围单位或居民）； 3、加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声； 4、加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛 | 1、严格落实噪声措施，施工期无噪声扰民环保投诉； 2、执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、扬尘控制措施 施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工。 2、运输车辆尾气、柴油机尾气控制措施 使用合格油品；加强设备和运输车辆的检修和维护。 3、试油期井场无组织挥发废气控制措施 保证设施正常运行，加强管理 | 1、无固定、长期污染源，区域环境功能未发生改变 2、试油期厂界挥发性有机物监控点浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中相关标准要求 | / | / |
| 固体废物 | 钻井固废采用“泥浆不落地”工艺，减少固废产生量，一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门统一处理；废防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，废防渗材料随产随清，委托有资质单位处理；设备保养、维护产生的废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品，产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理；压裂返排液拉运至高青联合站进一步处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注地层，无外排。 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固废现场无遗留 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 1、严格执行国家的环保标准规范及相关的法律法规； 2、制定环保生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章、制度和标准； 3、对施工单位及人员定期进行环保、安全教育，增强职工的环保意识和安全意识； 4、在施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平； 5、研究各种事故，总结经验，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程 | / | / | / |
| 环境监测 | 发生风险事故时，需按照制定的环境风险应急监测计划进行监测 | 发生风险事故时开展环境应急监测，可委托第三方检测单位进行 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

环境影响评价委托书

樊页1-31HF等两口井环境影响评价委托书

森诺科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）的有关规定，我公司“樊页1-31HF等两口井”需要进行环境影响评价，现委托贵单位承担“樊页1-31HF等两口井”的环境影响评价工作，请尽快组织人员开展工作。

特此委托。

胜利油田高青石油开发有限责任公司

2024年2月18日

编制单位承诺书

编制人员承诺书

编制情况承诺书

营业执照

主持人资格证明

主持编制人社保证明

编制单位法人证明

地理位置图

施工总平面布置图

现场照片

| 井口位置 | 井口南侧 |
| --- | --- |
| 井口西侧 | 井口北侧 |
| 井口东侧 |  |

生态环境保护目标分布及位置关系图

生态环境保护措施平面布置示意图

污染源分布图

防渗示意图

淄博市环境管控单元图

本项目在山东省主体功能区划中的位置图

本项目在山东省生态功能区划中的位置

本项目所在区域土地利用现状图

本项目与基本农田关系图

本项目与高青县国土空间总体规划关系图

# Text boxes

李明安村

拟建项目