高青县应急管理局3月份执法检查结果（2022年）

| 序号 | 抽查事项 | 检查日期 | 企业名称 | 检查问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 3.7-8 | 山东德川化工科技有限责任有限公司 | 1、甲类仓库南侧静电接地极松动；2、MBS生产车间甲基丙烯酸甲酯高位槽已停用，现场未设停用牌；3、阳树脂车间三楼2#纯化釜联轴器下部防护不全；4、化验室内的应急药箱无应急药品清单，无巡检记录和使用更新记录；5、查第2季度德川阳树脂劳保护品发放台账记录无发放时间；6、三级安全教育中车间级安全教育学时未规定实操培训的学时和要求；7、MBS生产车间二楼北侧位号为p221还原体系进料泵口处漏液；8、MBS生产车间重大危险源安全包保隐患排查治理台账无隐患产生的原因分析。 |  |
| 2 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 3.9-10 | 山东开泰石化丙烯酸有限公司 | 1、精酸车间隐患排查治理通报未明确整改责任人、整改时间等内容；2、总配西北侧过路管线未设置限高标识；3、水汽原料车间事故注水泵管线无介质名称及流向标识；4、查看丙烯储罐SIS切断阀HV18102A仪表气源管球阀未设置铅封；5、污水处理站厌氧罐处存在硫化氢泄漏的可能性，污水站入口处受限空间作业安全告知牌内容不全缺少硫化氢的信息；6、公司培训计划中无“开工第一课”的内容；7、制氮机房内氧气报警器控制器安装在厂房内，控制器报警探测器声光均未动作；8、重大危险源技术负责人节假日隐患排查记录表检查内容与检查标准未体现重大危险源的检查内容；9、丙烯酸灌装车间未设置丙烯酸、丙烯酸丁酯化学品周知卡。 |  |
| 3 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 3.28 | 高青如意纺织有限公司 | 1、季度检查表无检查人员签字；2、“产年6000万米高档牛仔面料生产线技术升级改造项目”安全设施竣工验收评价报告P104 交换意见企业未签章；3、相邻企业应急救援互助协议、安全生产事故风险告知函未填写时间及联系电话；4、未建立劳动防护用品采购台账；5、4#滤尘室粉尘清扫记录未按制度要求记录打包机的清扫情况；6、安全管理网络体系图2021-3版，未将安全总监纳入到管理体系中；7、未对2021年度培训情况开展综合考评；8、开工第一课纳入年度安全培训中，培训记录过程无有效性评价。 |  |