高青县应急管理局4月份执法检查结果（2022年）

| 序号 | 抽查事项 | 检查日期 | 企业名称 | 检查问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 2022.2.18下午 | 淄博鲁星面粉有限公司 | 1、未如实记录安全教育培训情况（周爱青、侯高峰三级安全教育试题（厂级）考核结果未如实记录）； 2、三层除尘器管道连接法兰未采用跨接线，不符合《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.5要求； 3、粉尘爆炸风险辨识评估和管控制度未体现管控内容；粉尘清理和处置制度未体现频次不符合《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》AQ4273-2016 12粉尘清理要求； 4、生产车间三层卸料器电机、三叶鼓风机、四层升降机控制开关、东墙控制箱、五层控制柜为非防爆电器，有安全隐患； 5、生产车间三层三叶鼓风机电机皮带为非防静电皮带，有安全隐患；6、生产车间三层三叶鼓风机电机电源线绝缘层破损，有安全隐患。 7、生产车间四层滤尘器电机皮带无防护罩，有安全隐患。 | 责令限期改正 |
| 2 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.3.2 | 淄博晨鑫化工有限公司 | 1、查看2021年4月份安全投入台账，公示牌不应该归入安全投入； 2、查看《安全培训教育制度》，无未对车间级培训实操培训时间要求； 3、未提供领导干部上讲台讲安全制度； 4、未提供车间每周1次结合岗位责任制进行安全风险隐患排查的记录； 5、查看劳动防护用品配备标准，未按照GB39800.2-2020修订； 6、车间氯气缓冲罐未设特种设备检验标识； 7、液氯储罐二层平台现场应急器材（阀门扳手）名称与实际不一致； 8、应急器材室内的应急药箱无使用更换记录； 9、查安全生产责任制，无生产副经理的岗位职责； 10、空气呼吸器巡检记录中无记录压力数值。 | 责令限期改正 |
| 3 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.3.9 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 1、稀甲醛计量罐人孔处已设置受限空间警示标识和告知牌； 2、甲醛车间二层1#线1#吸收塔人孔处垫子已修复； 3、多聚甲醛车间一楼西墙处防爆配电箱螺丝已紧固，已封闭； 4、多聚甲醛车间一楼南侧轴流风机电机外壳已接地； 5、查劳保护品发放记录，自2021年11月24日至今发放的记录中领取人和领取时间已填写； 6、查《安全生产会议管理制度》，已明确“晨会”的相关规定要求； 7、查《开停车管理制度》的编制依据，《安全生产法》文号已更新； 8、中控室内应急药箱未根据清单配置，现场已设置使用和更新记录。 | 责令限期改正 |
| 4 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.3.28 | 山东诚汇新材料有限公司 | 1、公司《岗位安全操作规程》无关于临时操作的步骤和要求； 2、生产车间、化验室等应急药箱无应急物资清单，无检查、使用、更新等记录； 3、化验室高温炉等用电设备外壳无接地； 4、甲醛储罐顶部法兰处缺失盲板，人孔螺栓未固定； 5、生产车间造粒机皮带传动电机接线盒密封不严，缺少2颗螺栓； 6、生产车间导热油炉旁上料泵电机接地线松动且缠绕接地； 7、生产车间电加热导热油炉外壳未接地； 8、粉碎车间一楼包装流水线上一台防爆配电箱螺栓松动，起不到封闭作用； 9、查中控室有毒气体报警器异常情况处置记录，报警情况未分析其产生的原因； 10、未提供反“三违”管理制度。 | 责令限期改正 |
| 5 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.3.29 | 山东汇龙化工科技有限公司 | 1、2022年度检维修计划检修内容未明确安全设施的检修维护； 2、未建立天然气管道巡检记录； 3、经查企业安全投入台账，2022年1月4日危废处置费用3000元不应列入安全费用台账； 4、消防水泵房内泡沫罐暗杆阀未设启闭标志； 5、查文件发放记录安全管理规章制度和操作规程未发放； 6、安全操作规程2018年10月9日发布实施，未提供评审修订记录； 7、查看2022年安全教育培训计划无开工第一课的内容，无特殊作业监护人员的培训内容； 8、停用酚油储罐管线盲板未编号，管线封头螺栓未上满丝； 9、导热油炉处天然气管线耐震压力表显示不清，阻尼液小于三分之一； 10、10、混合酚储罐无位号标识。 | 责令限期改正 |
| 6 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.3.30 | 山东飞源新材料有限公司 | 1、2022年度安全生产费用计划表未经主要负责人审批； 2、查《劳动防护用品和保健管理制度》，编制依据超期（例如：山东省安全生产条例），未依据《个体防护装备配备标准（GB39800-2020）》进行修订完善； 3、查车间三楼西侧一台反应釜电机接地线断开； 4、查车间二楼西侧氮气管路，阀门处未加盲板处理； 5、查车间四楼东侧电缆线槽盖板安装情况，部分未固定； 6、查看《管理制度和操作规程评审修订制度》，制度中缺少安全管制制度和操作规程评估的； 7、接收罐(V2131a)现场液位计下部法兰螺栓未上满丝； 8、维修间内气瓶未设置有效的防倾倒措施； 9、查看2022年安全教育培训计划无双重预防体系、安全检查表使用等培训内容； 10、查山东天成安装工程有限公司的安全施工协议，施工内容空白，未填写。 | 责令限期改正 |
| 7 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.4.19 | 高青花一加油站 | 1、2022年2月安全设施保养台账未记录应急照明灯检查保养情况。 2、未提供汽柴油安全技术说明书和安全标签。 3、未提供安全设施设备台账; 4、未提供加油机电机皮带防静电证书; 5、卸油岗位双机制未正常运行。（2022年4月16号有卸油，未按照卸油岗位风险管控和隐患排查治理表进行排查记录）； 6、加油员王艳娟教育培训档案不完善，无2022年教育培训记录； 7、消防物资储配库停放私家车; 8、未建立危险化学品出入库登记制度； 9、安全生产投入台账未记录安全费用使用具体事项。 | 责令限期改正 |
| 8 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.4.21 | 高青韩平加油站 | 1、未制定应急值班制度； 2、未对应急预案演练情况进行评估； 3、安全投入台账中1月份的安全投入未明确具体购买的防护物资； 4、安全投入台账中气象防雷检测为3月份，气象防雷检测报告日期为2月份，实际与记录不符； 5、未提供新的安全评价报告（老版已经超期）； 6、92#汽油储罐达到高高报，未进行处置； 7、双重预防体系运行中未记录4月21日卸油情况； 8、加油机中皮带未提供防静电说明； 9、安全设备设施台账无型号、存放位置、使用责任人、维护责任人、投入使用时间等； 10、安全警示标志登记台账无投入使用时间、维护责任人等； 11、未提供汽柴油安全技术说明书和安全标签 。 | 责令限期改正 |