高青县应急管理局10月份执法检查结果（2022年）

| 序号 | 抽查事项 | 检查日期 | 企业名称 | 检查问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 10.9 | 淄博华梅化工有限公司 | 1、除雾器和吸收槽已张贴受限空间安全警示标示； 2、已修复切割机夹紧装置； 3、机修岗位东侧开关箱多台设备末端已设置剩余电流动作保护装置； 4、双氧水储罐区域洗眼器已保持通水状态； 5、机修岗位灭火器已定期维护并记录； 6、氯气气缓冲罐V201B压力变送器已设置位号； 7、卸车岗位、合成车间多处静电接地压接已使用M10以上螺栓； 8、仓库南门已设置应急照明及疏散指示标示； 9、企业合成车间东门故障人体静电释放报警器已修复； 10、液氯气瓶库穿线管已修复； 11、合成车间东门灭火器箱门、叔丁胺罐区北墙消防箱已更换； 12、合成车间北门西侧事故风机室外便于操作的地点已设置控制开关； 13、企业叔丁胺、环已胺卸车操作规程已补充稳油、固定车辆步骤； 14、五金仓库（备件库）房间已设置灭火器材； 15、班组晨会记录本，主持人、到会人数、地点已补充填写； 16、复训考试已增加判分标准； 17、现场处置方案已补充演练方案； 18、已严格按照鲁安监函字[2015]79号《危险化学品企业动火作业安全管理规定》分专业确认； 19、液氯仓库液氯瓶已使用三角楔状木块稳固。 | 已整改 |
| 2 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 10.11 | 淄博澳帆化工有限公司 | 1、企业《工艺管理制度》、《安全作业管理制度》依据已更新； 2、企业二道门限人显示屏已修复； 3、氯乙烯管线进罐区处已设置接地线； 4、企业危险化学品卸车查验登记表已填写齐全； 5、氯乙烯罐操作平台角钢已清理； 6、四氯化碳罐区防火堤管线穿孔已封堵严密； 7、氟化氢A罐已按要求更换新的压力表； 8、企业北门地磅处已设置限速5km/h标识牌； 9、氟化车间配电室门已向外开启； 10、R240车间控制室二氧化碳灭火器已进行称重记录。 | 已整改 |
| 3 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 10.11 | 山东澳帆新材料有限公司 | 1、已修改《受限空间作业安全管理制度》P41 5.4 C)氧含量为19.5%-21%，在富氧环境下不应大于23.5%； 2、液氯缓冲罐操作间已设置操作规程，存放液氯缓冲罐的厂房已进行密闭处理，氯气回收管已配备带有吸风罩的移动软管，操作现场已配备堵漏工具； 3、已及时做好控制室GDS报警分析和记录并设置报警器分布图； 4、生产装置区，使用高毒物品氟化氢，装置周边按照规范要求，设置红色警示线； 5、导热油炉区域，推车式灭火器检查频次已符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008：5.2.2要求； 6、五氟丙烷储罐裙座上的人孔已关闭，现场已设置受限空间警示牌； 7、已完善《危化品装卸车查验核准登记表》，逐项检查确认，填表存档； 8、氟化氢卸车管线部分法兰已采取防喷溅防护措施； 9、已修订正压式空气呼吸器压力检查标准，现场正压式空气呼吸器压力符合《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》 AQ/T6110-2012：C5.2要求； 10、液氯钢瓶库南侧消防栓处施工余料已清理； 11、已修正《工艺管理制度》、《安全作业管理制度》中部分失效依据； 12、《生产安全事故应急预案》中人工呼吸频率已修改为每分钟100-120次； 13、导热油炉与燃料气调节阀之间设置了低压自动保护仪表、切断阀，无需设置阻火器； 14、已补充企业微型消防站各类安全设施和应急器材定期检查记录； 15、消防泵房南侧消防沙池已配套消防锨和消防桶； 16、企业主要负责人已每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。 | 已整改 |
| 4 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 10.18 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 1、企业已在甲类仓库东门处设置“禁止拨打手机”“禁止穿化纤衣服”等警示标识； 2、企业已对物料进出登记管理培训，账目与实际相符合； 3、装置一楼5号反应釜放料阀已加装阀门，达到双阀要求； 4、装置一楼溴代反应液管线法兰已设置静电跨接线，介质名称、流向标示； 5、P014泵电机外壳已直接接地； 6、氰化钠储罐罐盖已上全螺栓，储罐压力传感器前阀门已处于打开状态； 7、尾气吸收喷淋罐、溴素储罐、2个溴化钠储罐、2个液碱储罐、抽滤罐、应急池等已设置受限空间警示标示； 8、溴素排空缓冲罐已编制位号； 9、溴素排空缓冲罐罐顶阀门已加装盲板； 10、溴素罐防雷接地已增加焊接面积，防雷接地搭接高于扁钢宽度2倍； 11、罐区处洗眼器出水量已满足要求； 12、企业已加强对二道门的管控； 13、企业已对气体报警处理流程进行培训，并完善后续报警记录； 14、企业中控室岗位已制定重新演练的计划，并组织受伤人员应急处置培训； 15、企业已重新培训职工，使其熟悉正压式空呼器压力要求及检查方法； 16、中控室二氧化碳灭火器已执行每月一次的检查称重； 17、甲类装置设置的风向标已采用防静电风向标； 18、场内职工的培训考试档案已补充考试日期并重新阅卷； 19、可燃有毒气体报警台账数量与控制室报警分布图布置数量相符合，分布图中已增加仓库的可燃有毒气体报警标识。 | 已整改 |
| 5 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 10.24 | 山东佳华水处理科技有限公司 | 1、盐酸罐区、液碱储罐、车间反应釜等危险化学品储存、使用场所已增加安全警示标志，并根据现场风险辨识结果设置“当心化学灼伤”“必须佩戴防护面罩”“必须佩戴防护手套”安全标识牌； 2、天然气炉中控室岗位已建立可燃气体报警记录； 3、配电室值班人员在当班期间已正确使用和佩戴劳动防护用品； 4、配电室已更换超期使用未及时报废的8kg干粉灭火器； 5、一期液体车间生产过程使用盐酸，操作人员已配备面部防护罩； 6、成品车间一台移动式传送带老化电源线已得到更换； 7、一期液体车间西北侧反应釜处洗眼器出水量已满足要求； 8、一期液体车间东侧控制室门口已向疏散方向开启，与规范要求保持一致； 9、消防泵房已配备2具灭火器； 10、盐酸泵管线部分法兰已增加防喷溅防护罩； 11、企业《受限空间作业管理制度》中氧含量标准已经得到修正：19.5-23.5%； 12、承包企业2022年2月份“自动化改造”项目的承包商“山东省显通安装有限公司”提供的《建筑业企业资质证书》有效期已延期至2022年12月31日； 13、《触电事故现场处置方案》已按照标准要求对急救方法进行修正； 14、液碱罐周边已设置围堰；现场磁翻板液位计已设置上下限标识； 15、高处作业证（编号JH220214-001），作业申请人、签批人已符合要求，企业已进行特殊作业安全管理培训； 16、动火作业票（编号JHYQ20220210-001）“动火作业负责人”已填写企业已进行特殊作业安全管理培训； 17、车间内已清理遮挡多处灭火器的物料； 18、天然气炉燃气管道已补全法兰静电线； 19、一期液体车间中控室内已存放最新版本的操作规程文本； 20、部分制度中依据已更新； | 已整改 |
| 6 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 10.18 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百二十三加油站 | 1、2022年上半年未对《触电事故现场处置方案》进行演练； 2、2022年度应急演练计划上半年未涵盖全部现场处置方案演练； 3、2021年加油站未开展《山东省安全生产风险管控办法》培训； 4、加油站《风险管控制度》内容与加油站实际操作不相符； 5、加油岛加油机处干粉灭火器配备不足（四台加油机配备了三具灭火器）。 | 责令限期改正 |