高青县应急管理局2024年3月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕44号 | 高青县木李镇亚星加油站 | 安全生产检查 | 1、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报； 2、未如实记录安全费用使用情况（安责险、防雷检测费用未登记）； 3、未建立安全设备设施台账。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.14 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕48号 | 山东飞源新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、尾气处理设施水洗塔底部阀门未用盲板封堵； 2、三光气仓库门口警示标志顺序错误； 3、苯胺车间三层东南角二层平台V2126储罐盲板螺栓不全； 4、V2135储罐压力表未更新检测周期； 5．化验室未张贴压力容器操作规程； 6、公司应急救援预案评估制度内容过于简单，不全面； 7、变更管理制度中管理职责未明确审批和验收人员职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.12 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕47号 | 山东中福赫达新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、公司《安全生产管理制度》应急预案评估制度内容不全面，未根据《生产安全事故应急救援评估规范》要求编制； 2、企业未提供2023年度安全操作规程年度评审记录； 3、卸车区1#酸泵、2#酸泵管线未设置流向标识； 4、废水处理区受限空间标识牌老化； 5、二期中控室屏幕下柜放置杂物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.13 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕36号 | 淄博新中油能源有限公司广青站 | 安全生产检查 | 1、加油站安全生产事故应急预案中油品泄漏现场处置方案中无油品回收措施； 2、安全生产事故应急预案P38中存在胸外按压频率为每分钟60次，应为100-120次； 3、加油机有挂有收款二维码； 4、罐区油气回收装置静电接地线脱落。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.1 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕38号 | 山东文创笔业有限公司 | 安全生产检查 | 1、《生产安全事故应急预案》因班组长变更、个别编制依据变更，有局部修改，未在修改或换页表中进行记录； 2、2024年应急演练计划表中有厂区车辆伤害现场处置计划，公司生产安全事故应急预案中无此预案； 3、2024年1月24日的成品车间触电事故现场处置应急演练过程记录无具体时间； 4、有限空间辨识管理台账已将电缆沟排除，但风险辨识清单未进行对应修改； 5、员工教育培训未进行分岗位培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.5 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕52号 | 淄博匠之城瓷器制造有限公司 | 安全生产检查 | 1、教育培训需求调查表的填表时间（2024年1月4日）在年度安全教育培训计划发布时间（2024年1月1日）之后，起不到调查作用； 2、成形车间西墙配电箱未上锁管理，用铁丝代替； 3、原料车间泥库配电箱下方绝缘脚垫长度不够； 4、2023.11.19机械伤害事故应急演练桌面推演记录不完整； 5、2023.12.3中毒和窒息事故专项应急演练未进行评估。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.18 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕58号 | 淄博润美食品有限公司 | 安全生产检查 | 1、燃气锅炉房一处压力表无上限标识； 2、配电室门未上锁管理； 3、制冷机房压缩机远传管道法兰静电跨接线存在锈蚀现象； 4、计量称充电处充电器在未充电状态下仍然插在插座上； 5、固定动火区切割机未断电。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.25 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕37号 | 高青恒溢加油站 | 安全生产检查 | 1、配电室南侧配电箱未设置接地； 2、配电室配电箱下方进出线孔未设置防火封堵； 3、配电室配电箱绝缘胶垫脏污，未及时清洗； 4、配电室配电箱电缆穿墙处未设置防火封堵； 5、配电室灭火器未离地存放； 6、未建立应急值班制度； 7、油罐区人体静电释放装置接地螺栓未设置防松垫圈。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．3.5 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕39号 | 高青县黑里寨镇胜德加油站 | 安全生产检查 | 1、2024.1.25教育培训一名加油员未签字； 2、生产安全事故应急预案审批人、编制人、签发人未签字； 3、营业厅配电箱闭锁装置损坏； 4、消防沙池有杂物堆积且消防沙结块； 5、办公室南侧推车式灭火器未设置定期检测卡。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．3.7 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕41号 | 高青县黑里寨镇长青加油站 |  | 1、营业厅液位仪控制柜未设置跨接； 2、营业厅液位仪控制柜下方电缆线进出线口处未设置防护； 3、营业厅西侧空调电线穿墙处未设置防火封堵； 4、加油站92#油罐卸油口未上锁； 5、未建立应急值班制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．3.8 |
| 11 |  |  | (鲁淄高)应急检记〔2024〕42号 | 高青县黑里寨镇振飞加油站 |  | 1、安全费用提取中未写明2023年度营业额； 2、2024年度开工第一课签到表未签字； 3、配电室配电箱未设置跨接； 4、配电室配电箱进出线口处未设置防火封堵； 5、现场只有1把消防锨，未落实应急预案规定的应急物资及装备。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．3.8 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕49号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二十九加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站加油员张红燕2024.2.22京博新能源三违人员再培训试题批改后未打分； 2、2月15日之后的领导带班记录未及时登记； 3、1月29日风险管控和隐患排查检查表中未填写隐患详细情况（已在通报栏中通报相关隐患）； 4、未及时填写2月份安全费用使用情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．3.13 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕50号 | 京博新能源(淄博）有限公司第一百二十三加油站 |  | 1、未建立应急值班制度； 2、2月份一笔安全费用使用情况未写明用途，无相关票据； 3、罐区静电释放仪接地端锈蚀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．3.13 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕53号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区南区加油站 | 安全生产检查 | 1、2024年安全教育培训计划中缺少安全管理制度、劳动防护用品管理等内容； 2、李盼盼三级教育培训中公司级考试试卷判断失误，题目中有不涉及加油站的相关内容，部分题目本身说法错误； 3、卸油口静电接地螺栓连接处锈蚀，且一个接地点压接二条接地线； 4、加油站未设置进出口标志； 5、加油站晨会记录3月2日、3月4日、3月10日、3月11日日期记录错误； 6、加油站员工张晓路3月19日考试试卷判卷错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.19 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕54号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区北区加油站 | 安全生产检查 | 1、加油区“注意安全”、限速5公里等安全警示标志破； 2、2024年安全教育培训计划中缺少安全管理制度、劳动防护用品管理等内容； 3、加油站未设置进出口标志； 4、消防沙柜门开关破损，无法开启； 5、王心环三级教育培训中公司级考试试卷判断失误，题目中有不涉及加油站的相关内容，部分题目本身说法错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.19 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕56号 | 高青县诚信加油站 | 安全生产检查 | 1、安全生产领导小组人员变动未更新； 2、未建立应急值班制度，未配备应急值班人员； 3、未制定劳动防护用品发放标准； 4、2023年、2024年应急演练计划中缺少火灾爆炸事故专项应急演练； 5、配电室门口未设置挡鼠板，且存放杂物； 6、95#加油机内部防爆接线盒闲置线孔未使用堵塞元件封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 罚款 | 2024.3.21 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕43号 | 高青祥泰加油站 | 安全生产检查 | 1、罐区油气回收装置风扇电机未接地； 2、2024年2月25日，罐区卸油区重度窒息综合演练方案总指挥高福勇错误（此人已于1月份离职）； 3、罐区西北角电线杂乱； 4、加油站站长更换后24年培训计划培训人未重新修订。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.12 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕55号 | 山东美生能源科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、低压配电室未按应急预案要求配备2双绝缘鞋、2副绝缘手套（分别只配备1双绝缘鞋、1副绝缘手套）； 2、泵区控制箱6个箱盖螺丝脱落； 3、泵区东侧北向信号箱箱门与箱体未静电跨接； 4、罐区西南角火警报警器箱箱门与箱体未静电跨接； 5、生产装置东侧管廊走线未标识流向，流质； 6、生产装置东侧管廊限高标志有遮挡物遮挡。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.19 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕57号 | 高青韩平加油站 | 安全生产检查 | 1、配电箱旁的油气回收控制柜未设置绝缘胶垫； 2、配电箱设备下方摆放杂物； 3、加油站近期班前会（晨会）登记簿内容未作详细记录； 4、加油站出口处未设置明显限速5km警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.3.25 |