高青县应急管理局2023年3月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕43号 | 山东美生热能科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、主要负责人安全生产责任制未依据50号文进行更新； 2、废气回收排放电机无外壳接地； 3、壁打砂机处立柱上安全标识老化损坏不清楚，未进行更换； 4、加热除汽炉导轨区域未隔离； 5、隔热管车间，粉尘告知牌，防护用品佩戴要求不明确。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.15 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕42号 | 淄博尚和纺织有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业8抓20项未列入培训计划； 2、企业2023年开工第一课培训记录，培训记录涂改、主讲人（赵小博）代签； 3、企业2022年安全生产责任制考核记录总经理考核未按照责任制清单内容进行考核； 4、危险作业的安全管理制度中缺少断路、动土、吊装作业； 5、车间西侧安全出口缺安全疏散标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.14 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕40号 | 山东金科力新能源科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、2023年安全教育培训计划中缺少警示教育、个体劳动防护、外来人员（技术指导、检查、劳务派遣、实习生）内容； 2、灭火器台账中未记录投用时间、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关内容； 3、2023演练计划中缺少发生地域,演练方式等内容； 4、消防水池“受限空间”安全警示标志脱色； 5、硫酸罐铭牌缺失； 6、原料仓南大门处彩钢板损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.13 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕39号 | 山东齐力环保科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、《触电事故现场处置方案》中，对受伤人员进行急救时，胸外按压频率为每分钟80次左右，不符合标准要求； 2、企业《特殊作业安全管理制度》参照《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2022,但制度只规定：动火、有限空间、临时用电、高处作业； 3、熔炼车间消防管道接自来水洗手；4、预焙烧车间标识牌老化； 5、危废仓库排风电机无防雨罩； 6、危废仓库南墙东门安全出口疏散标志灯不亮； 7、危废仓库危险废物未标废物名称，危害特性和应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.12 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕38号 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、2023年安全培训教育计划中缺少“八抓二十项”、特殊作业、外来人员的培训； 2、2023演练计划中缺少发生地域,演练方式,参演单位等内容； 3、消防器材台账中缺少灭火器生产时间、检查维修单位或人员、更换药剂时间等内容； 4、《化学品生产单位特殊作业安全规范》中受限空间氧含量标准（18-21%）未修正；5、二车间北侧门口处人体静电消除器根部断裂，未及时维护； 6、二车间升降机间急停按钮无防护罩； 7、二车间升降机间升降机无限载标示； 8、氰化钠库排污阀未关闭； 9、一车间R205B反应釜氰化钠计量罐液位计无上限标示。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.10 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕37号 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | 1、生产安全事故应急预案（编号SDLHXCL-001）第150至151页的《组织应急救援有关人员联系电话》中的人员职务已变更，表格未及时修改； 2、《劳动防护用品配备标准（2021年12月修订）》中有毛巾、洗衣粉等非劳动防护用品； 3、2023年安全教育培训计划中缺少警示教育、“八抓二十项”、外来人员（劳务派遣、实习生、技术指导、检查）的内容； 4、2022年安全费用剩余未结转至2023年安全费用提取计划中平均计提； 5、安全管理人员、特殊作业人员两类人员清单未涵盖学历专业内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.10 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕36号 | 淄博渤海活塞有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、镶圈加工车间西南角消防碟阀螺栓未上全； 2、镶圈加工车间抛丸机“当心机械伤害标志”脱落； 3、镶圈车间高温铸件存放区警示标志设置不明显； 4、天然气炉作业区域警示标志偏少； 5、天然气炉管线缺介质名称和流向标识设置不足； 6、活塞加工配电室配电柜线缆未设置线牌； 7、活塞铸造车间北边喷淋泵电机接线盒锈蚀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.09 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕35号 | 山东针巧经编有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业南墙蒸气管线阀门手轮脱落； 2、染整车间2号染缸磁翻转液位计显示错误； 3、1号定型机上方有油桶，油盆； 4、维修车间油漆桶未单独存放； 5、整经车间照明开关未安装漏电保护器。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.07 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕33号 | 山东诚汇新材料有限公司 | 安全生产检查 | 企业安全管理、特殊作业两类人员清单不全面，安全管理人员资格证复审时间没有，人员学历、专业未登记； 2、企业《安全管理制度》引用依据未更新。（GB11651、GB50493等）； 3、企业《安全操作规程》未修订。（2020.9.8）； 4、企业特种作业人员台账工李某贤叉车操作证复审日期未更新； 5、未提供营销、生产、财务分管负责人任命文件； 6、提供的组织架构图无安全总监岗位，安全生产责任制有安全总监岗位安全职责，两个文件不一致； 7、企业年度安全教育培训计划无“八抓二十项”内容； 8、合成岗位蔡某离职，未进行变更管理； 9、生产车间内西温控炉急停开关未设置防误触防护罩。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.06 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕34号 | 淄博鲁群纺织有限公司 | 安全生产检查 | 1、2023年2月粉尘爆炸事故现场处置演练效果评价表，未记录演练问题和建议； 2、企业《安全风险分级管控制度》中，无风险辨识方法和风险等级判定标准； 3、企业《粉尘定期清扫和收集管理制度》中粉尘清理只涉及粉尘涉爆区域，其他区域未规定； 4、企业车间《粉尘定期检查、清扫记录表》无清理日期； 5、询问消防值班人员不清楚（消防控制室）高位水箱和消防水池数字单位； 6、消防水泵电机电缆无锁头； 7、消防泵房配电室孔洞未封堵； 8、原棉垛厂干粉灭火器箱子腐蚀，顶盖脱落。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.06 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕32号 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 未提供双重预防机制自评记录； 企业《安全管理制度》中部分依据未更新；（GB30871为2014版、职业危害就监测等）； 阳树脂车间东侧楼梯处有物料桶阻挡楼梯和开关； 阳树脂车间混料釜卸料阀处夹扣铜扳手有掉落伤人风险； 消防泵房内放置油漆； MBS车间控制室控制盘后有纸壳等杂物； 冷冻纯水机房北侧较多干枯树叶未清理，有火灾危险性； 8、阳树脂车间三楼有毒气体检测报警仪报警灯被物料覆盖。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.04 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕28号 | 山东飞源东泰高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、2023年安全培训教育计划中缺少“八抓二十项”、调岗转岗、外来人员（实习生、劳务派遣、技术指导、检查）、警示教育等内容； 2、2023年安全培训教育计划中7月份应急预案培训内容缺少逃生避险、自救互救等内容； 3、氢氟酸北侧配电柜附近未配置绝缘工具； 4、DCS控制室未在现场存有最新版本的操作规程文本； 5、液氨储罐北侧小配电房内打水泵管道法兰螺栓不全； 6、公司宿舍东侧临时电源线从门口布线，未进行防护有损坏风险； 7、公司进入装置区域处未设置二道门； 8、氟化氢装车台北侧灭火器箱移至不便于取用的地方； 9、氟化氢装车台北侧配电室无门，防雨性不好； 10、氟化氢装车台北侧电气控制柜无等电位跨接线，配线杂乱； 11、水洗泵、硫酸泵未设置位号； 12、氟化氢储罐区雨排阀未关闭； 13、液氨卸车北侧配电室插座损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.3.02 |