高青县应急管理局2023年4月份“双随机一公开”监查抽查结果公示

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕77号 | 淄博鲁群纺织有限公司 | 安全生产检查 | 1.提供2022年12月26日有限空间作业许可未填写有毒有害气体和可燃气体检测情况； 2.提供的生产安全事故应急预案的应急器材分布图中未体现消防水桶的存放位置； 3.纺纱一车间包装处配电柜断路器标识错误，备用断路器处于开启状态，配电箱未张贴线路图。断路器无漏电保护功能； 4.灭火器检查卡未体现瓶身，喷管等检查内容； 5.厂区跨越道路的线路未悬挂限高标识牌； 6.制衣分厂一配电箱检验周期公示牌损坏； 7.消防中控室4月16日值班记录表未填写，填表人员的消防操作员证未提供。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.4.17 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕78号 | 山东千乘建工有限公司 | 安全生产检查 | 从业人员赵祥亮.贾智超佩戴的安全帽超期； 2.未健全特种作业人员档案； 3.未建立危险作业管理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.4.24 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕90号 | 淄博飞源化工有限公司（东厂） | 安全生产检查 | 1．氟化氢车间三线工艺控制一览表中，硫酸计量槽重量为43000吨，数值或单位错误； 2．核查R32事业部的工艺报警中2023年4月26日10:32出现高报报警，未提供报警处置记录； 3．未对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业现有人员学历.专业符合性进行评价； 4．R113事业部控制室DCS.GDS.SIS三系统时钟基准不统一，偏差较大（相差30分钟）； 5．主控室R134a工艺控制指标-反应岗位一反.二反的温度.压力报警值与DCS设定值不一致。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.4.26 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕91号 | 淄博汇港川化工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.查2022年安全现状评价报告，表2.7-5DCS设置情况一览表中氧化釜温度.合成釜温度的高位报警.高高报警.高高切断等参数与DCS设置.工艺卡片.操作规程均不一致，未提供变更； 2.核查易燃易爆.剧毒物料储罐.管线的测厚情况，未提供检测状况的总结评价情况； 3.未对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业现有人员学历.专业符合性进行评价。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.4.27 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕93号 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | 1.五车间R8101聚合反应釜未设终止剂，未做聚合反应是否需要设置终止剂的论证报告； 2.防爆机柜间西侧爬梯，护笼设置高度高，不符合要求； 3.未核实A-07T103可燃气体报警器频繁报警的原因。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.4.27 |